杭州市文华中学体育馆舞台设备采购项目

招标文件

编号：XHZFCG-2019-G-38

杭州市文华中学

杭州市西湖区政府采购中心

二〇一九年六月二十日

目  录

第一部分     招标公告

第二部分     编制和提交采购响应文件须知

第三部分     评分办法及评分标准

第四部分     项目技术规范和服务要求

第五部分     采购合同的一般和特殊条款

第六部分     应提交的有关格式范例

第一部分  招标公告

杭州市西湖区政府采购中心作为采购机构，就“杭州市文华中学体育馆舞台设备采购项目”进行公开招标。具体如下：

1、招标编号：XHZFCG-2019-G-38

2、采购项目名称及预算：

| 项目名称 | 预算（万元） | 采购单位 |
| --- | --- | --- |
| 杭州市文华中学体育馆舞台设备采购项目 | 101.4 | 杭州市文华中学 |

3、采购人的采购需求：杭州市文华中学体育馆舞台设备采购项目，主要包含以下内容：扩声系统、舞台灯光系统、舞台机械系统、全彩显示系统等。具体包括：设备采购、施工安装、系统调试、技术培训，并提供设备不少于3年（含）7*24小时的系统设备保修和售后现场技术服务等。详见招标文件第四部分。

4、合格的投标人应具备的资格要求：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：无。

5、采购方式：公开招标。

6、供应商报名方式、时间及地点：

（1）供应商报名时间：2019年6月20日起至2019年6月28日止（双休日及法定节假日除外）。

（2）标书售价：免费；

（3）供应商报名方式：在线报名（浙江政府采购网），不接受其他方式报名。

（4）供应商报名时须提交的文件资料：无。本项目为在线报名项目，报名网址：浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。

《供应商网上报名操作指南》网址：“浙江政府采购网-首页-办事指南-省采中心-网上报名” （http://www.zjzfcg.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html?_

=2018-07-24%2003:08:27）咨询电话：4008817190转2。

（5）提示：

1）采购机构将拒绝接受非报名供应商的投标文件（如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体成员中至少有一方报名）；

2）招标文件领取截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自招标文件领取截止时间之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出。

7、投标截止时间与地点：2019年7月10日下午14时00分00秒止（逾期或不符合规定的投标文件恕不接受），地点：杭州市竞舟路228号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心五楼开标525室）。

8、开标时间与地点：2019年7月10日下午14时00分00秒，地点：杭州市竞舟路228号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心五楼开标525室）。

9、投标保证金：本项目不需要交纳投标保证金。

10、质疑和投诉：

（1）供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑（供应商报名截止时间之后有潜在供应商提出要求报名的，采购机构将允许其报名，但该供应商如对采购文件有异议的，应于投标截止时间三个工作日前以书面形式向采购机构提出）。

（2）供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

（3）质疑受理地点：杭州市西湖区政府采购中心（杭州市西湖区竞舟路228号5楼507室）；联系人：缪新新；联系电话：0571-85368157。

（4）投诉受理地点：杭州市西湖区政府采购领导小组办公室（杭州市文三西路18号1104室）；联系人：韩继伟；联系电话：0571-58101865。

11、联系人：杭州市文华中学：陈老师，联系电话：13575493655；杭州市西湖区政府采购中心：陈恺乐，联系电话：0571-87759375，传真：0571-86834771。

杭州市西湖区政府采购中心

二〇一九年六月二十日

第二部分 编制和提交采购响应文件须知

前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 一、项目说明： 项目名称：杭州市文华中学体育馆舞台设备采购项目 实施地点：采购单位指定地点 项目综述：杭州市文华中学体育馆舞台设备采购项目，主要包含以下内容：扩声系统、舞台灯光系统、舞台机械系统、全彩显示系统等。具体包括：设备采购、施工安装、系统调试、技术培训，并提供设备不少于3年（含）7*24小时的系统设备保修和售后现场技术服务等。详见招标文件第四部分。 二、建设原则：项目建设按照“先进、主流、可靠、安全、开放、实用、性价比高，符合用户单位的采购要求”的原则实施。 三、功能需求与性能要求： 所供产品必须是2018年7月1日以后生产的原装合格产品，详见招标文件第四部分—项目技术规范和服务要求。 四、项目实施时间： 合同签订后30天内完成设备整体集成安装，并正式投入试运行；试运行正常3个月经验收合格，正式交付使用，项目进入免费维护期。 五、系统维护期（质保期）： 所有设备及配件要求提供不少于3年（含）（质保期自工程竣工验收合格之日起计算）7×24免费现场技术服务和质保，软件产品的保修执行原厂商的标准保修服务和投标人的承诺，维护内容包括免费升级、故障排除、性能调优、技术咨询等，并负责系统的开发、集成，处理、协调与各系统软件、硬件等供应商的关系。 六、技术支持期：在系统使用的所有时间范围内，提供多种方式的运行技术支持，特别是新应用的添加和开发。 |
| 2 | 合同名称：《杭州市文华中学体育馆舞台设备采购项目采购合同》 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 4 | 投标保证金：本项目不需要交纳投标保证金。 |
| 5 | 投标人应当提交的资格、资信证明文件： 资格性审查要求的资格证明文件： 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件； 税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件； 社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件； 2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)； 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明； 符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。 （2）符合性审查要求的资信证明文件（如果有）： 详见招标文件。 （3）特许资格、资信证明文件（如果有）： 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 |
| 6 | 投标文件份数：资格文件正本壹份；报价文件正本壹份，副本伍份；商务技术文件正本壹份，副本伍份。 |
| 7 | 投标截止时间：2019年7月10日下午14时00分00秒止（逾期或不符合规定的投标文件恕不接受）。 |
| 8 | 投标文件递交至单位：杭州市西湖区政府采购中心。 投标文件递交至地点：杭州市竞舟路228号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心五楼开标525室）。 |
| 9 | 开标时间：2019年7月10日下午14时00分00秒； 开标地点：杭州市竞舟路228号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心五楼开标525室）。 杭州市西湖区政府采购中心：陈恺乐，联系电话：0571-87759375，传真：0571-86834771。 |
| 10 | 标前会(实地勘察)时间：采购单位不集中安排潜在投标人勘踏现场，请各潜在投标人自行查看现场。联系人：陈老师，联系电话：13575493655 。 |
| 11 | 履约保证金: 中标供应商可以用支票、汇票、本票或者银行、保险公司出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。 |
| 12 | 支持中小企业： 价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件1的格式要求提供《中小企业声明函》、投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件2）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |
| 13 | 企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》和《西湖区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，详见本招标文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 14 | 节能环保要求: 采购人拟采购的产品若属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标文件无效。 |
| 15 | 投标人信用信息事项： （1）信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 （2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 （3）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |

注：1、以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

# 一、总 则

# 1. 项目说明

1.1项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)所述。

1.2用户单位杭州市文华中学为本项目的采购人（合同中的甲方），杭州市西湖区政府采购中心为采购机构，自愿参加本次项目投标的公司为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标人，签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方）。

1.3本项目不允许分包，项目经理应具有相关专业资质，项目经理和主要施工人员必须为投标人正式员工（提供劳动合同和社保等证明）。

1.4 潜在投标人领取招标文件后，必须按照国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对招标文件内容应承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃、泄密事件潜在投标人应承担相应的法律责任。

1.5投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

1.6投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

2．采购方式

公开招标。

3．定义

3.1  合格的投标人应具备的资格要求，详见招标文件第一部分“公开招标”。

3.2  设备

系指中标人按合同要求，向采购人提供的货物、备品、手册、安装光盘及其它技术资料和材料。

3.3  集成

系指中标人通过计算机网络技术，将各个分离的货物、功能和信息等软硬件设备集成到相互关联，并构建计算机信息系统，以满足采购人的需求，包括应用软硬件平台转换、新增功能开发、集成和安装调试等。

3.4  培训

系指中标人按合同要求，向采购人提供操作使用培训、系统管理培训和其他相关培训等。

3.5  服务

系指合同规定中标人须承担的运输、装卸、仓储、安装、调试、验收、技术支持和交付使用后质保期内应履行的售后服务等义务。

4. 节能环保要求

采购人拟采购的产品若属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，响应无效。

5． 投标费用

无论投标结果如何，投标人自行承担涉及本次投标的一切费用。

本项目为交钥匙工程，招标文件未列明的，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

# 6．工程服务范围

6.1设备及相关资料的提供

提供的设备及相关材料须包括以下服务工作（但不限于）内容：

1）收到中标通知书后7天内，中标人须按采购人提供的资料和要求，进一步优化需求分析和设计（中标人所有针对原设计方案的优化建议需经采购人书面认可）、出具施工图，并细化系统建设计划、目标任务书和测试验收方案等，并送交采购人审核。深化内容不调整费用，供应商必须充分考虑风险综合报价。

2）设备样本和使用操作说明书。

3）中标人须提供设备的详细成套供货清单（包括备品备件、专用工具、检修仪表、易损件的清单等）。

4）在设备到货后采购人应派员到工地进行验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责更换，该工作所产生的费用由供应商自行负责。

6.2安装

6.2.1施工职责

1）供应商必须全面执行和承担合同文件中规定的各项条款，负责合同项目的施工与维护。按合同规定配备所需的人员和机械设备，保证工程进度、工程质量以及施工现场的安全。按期完成合同项目工程，遵守有关法令、法律及各项规定。供应商授权的代表和他委派的工程施工现场负责人，代表供应商处理日常工程现场施工、维护工作。在工程施工中，供应商应服从采购人委派的代表或项目监理工程师的指示，有责任与采购人、监理单位、设计单位保持联系和合作，按时交换工程施工和设备技术数据及资料。

2）供应商在接到开工令（以通知书发出日期起）3天内进场开工。

6.2.2施工管理

1) 供应商在签订合同后应即做好施工前准备工作。

2) 开工前供应商必须进一步对设计文件进行现场核对，在充分了解设计要求和核对现场后，编制施工设计、施工进度计划、材料设备采购计划、工程用款计划。

3) 为保证良好的工程质量、计划进度，供应商必须对每道工序进行认真的检查、测量和调试，填写好当日的施工日记和各种记录，以备工程随时检查。

4) 在施工中供应商对其承包的工程范围内的安全负有全部责任，由于供应商管理不善或过失造成的一切安全、质量事故，其责任概由供应商自负，采购人不承担任何责任和支付任何费用。

5） 施工中应积极配合杭州市文华中学的其他相关建设工作,并在施工组织方案中得以体现。

6）项目经理等人员配置必须与投标文件中人员配置一致。

6.3安装、调试及试运行

1）供应商应派遣有丰富同类工作实践经验（须出具相关项目经验的证明）的技术人员进行设备安装、调试及运行工作，直到保证正常稳定运行。

2）在调试期间，供应商在现场负责测试和调试。测试、调试方法及记录表格式应由采购人认可后方可执行。供方参加测试、调试过程一切费用由供应商负责。

3）设备试运行需在政府有关部门及采购人的工程技术人员的监督下进行。

4）试运行过程中需连续72小时以上的保证测试，如果一次保证测试达不到合同功能保证的规定，供应商应在10天内自费修正/增补再次进行保证测试，如果仍无法满足合同功能保证规定的水平，采购人有权指定第三方进行修正/增补，一切费用由供应商承担，直至达到合同规定的技术要求。

5）保证测试的项目，保证测试的内容应包括本采购范围内所有设备、仪表、电气等组件的正常、系统的稳定、及各项操作指标达到要求。

6）动力电缆、控制电缆以交接点为界，由供应商连接调试。

6.4验收

1）运行期满各项指标达到设计要求，由采购人组织或邀请相关的专业测试管理机构向供应商签发验收合格证为准。验收按国家有关标准和规定执行。

运行期满各项指标达到设计要求，由采购人组织或邀请相关的专业测试管理机构向供应商签发验收合格证为准。验收按国家有关标准和规定执行。

2）运行结果符合合同要求。

3）在进行测试和验收、运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到采购人的认可。

4）所有合同中规定的设备，备品备件、专用工具都已提交。

5）各系统及设备在交由采购人使用前要通过业主委托的第三方检验及测试验收（验收由采购人负责组织实施，费用由中标人支付），如不能一次性通过测试验收，后续测试费用全部由投标人承担。

6）整套设备图纸及商务技术文件都已提交并得到接受。主要包括：

- 检验记录，试验报告及质量合格证及按国家安全检测规定批准文件等出厂报告。

- 设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），设备和备品存放保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

- 详细的产品质量文件。

- 安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和商务技术文件等，包括管道、电缆接入详图。

- 设计、安装、运行、维护、检修说明书。

- 有关标准，规程规定应提交的商务技术文件、资料。

- 完整的操作维护手册。

- 竣工申请报告。

6.5技术培训及售后服务

6.5.1技术培训

投标人应对采购单位工作人员（至少4人）提供设备操作维护、机房管理等培训，具体的培训人数、时间、地点、培训内容、培训费用等在投标文件中作出承诺，采购人有权选择是否参加。

6.5.2售后服务

1）质保期内，为更好的做好项目的服务工作，投标人可指定留有一名技术工程师（费用可列入报价），负责项目的现场维护，具体人员由采购人在中标人项目实施人员中指定。

2）投标人的维修点需提供足够的备件以适应维修需求。投标人须在投标文件中说明维修点地址，以及提供7×24小时售后服务，如设备发生故障而驻现场工程师不能立即解决的，投标人能在接到故障通知1小时内响应，2小时内到现场，4小时内解决问题，24小时内不能解决问题的，必须提供备机，保证用户单位的使用。如没有按时解决问题或提供备机、备品，采购人可选择第三方进行维修，所需费用由供应商支付。

3）投标人须对合同中规定的设备提供至少3年的质保期（如厂家出厂质保期超过三年的，以厂家出厂质保期为准）。

4）在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查和维护。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

5）备件供应

供应商对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件，并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。投标人须在投标文件中提供备品备件清单，并承诺此份清单价格在五年内有效，以不高于清单所列价格或不低于清单所列优惠率供货。

# 二、招标文件

# 7. 招标文件的构成

7.1  招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分  招标公告

- 第二部分  编制和提交采购响应文件须知

- 第三部分  评分办法及评分标准

- 第四部分  项目技术规范和服务要求

- 第五部分  采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分  应提交的有关格式范例

7.2  投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被采购机构拒绝。

# 8. 招标文件的解释

8.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于2019年7月1日下午16时前，以书面形式向采购单位[杭州市文华中学]提出，采购单位与采购机构研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。

8.2 招标文件领取截止时间之后获取招标文件的潜在供应商，如对招标文件有异议，应于投标截止时间三个工作日前以书面形式向采购机构提出。

8.3 采购机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.4 不论采购机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

# 9. 招标文件的修改

9.1从招标文件发出至投标截止日期，采购机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，以书面形式同时发给所有招标文件的收受人。

9.2  若有必要，采购机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

# 10. 投标报价

10.1  标的物

杭州市文华中学体育馆舞台设备采购项目，主要包含以下内容：扩声系统、舞台灯光系统、舞台机械系统、全彩显示系统等。具体包括：设备采购、施工安装、系统调试、技术培训，并提供设备不少于3年（含）7*24小时的系统设备保修和售后现场技术服务等。详见招标文件第四部分。

10.2  报价

投标人应在投标文件中标明，本合同拟提供货物和服务的综合单价和总价。投标人报价根据《建设工程工程量清单计价规范》、《浙江省安装工程预算定额（2010版）》、《浙江省建设工程施工取费定额（2010版）》、《浙江省建筑装修收费标准（2010版）》、《浙江省建筑安装材料统一分类编码及2010年基期价格》、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》进行，经市场调查后自主组价。投标人应考虑施工技术及该工程施工过程中的各种因素，考虑必要的组织和技术措施等费用后自主确定投标报价。

工程总报价：是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，包括工程施工、施工设备、劳务、管理、设备、材料、运输、搬运、安装、调试、组织措施费用和技术措施费用、检测、验收、维护、保险、利润、税金、供应商原因造成工期延误的，在延误期内增加的各项费用、合同履行期间人工、材料、机械价格的调整（上涨或下跌）以及供应商可以或应该预见的风险、法律法规规定和政策性文件规定变化调整、工程造价管理部门公布的价格调整及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。对招标文件中缺少描述的内容，请投标人在投标方案中予以充分考虑，并单独列表，报价计入工程总价。

综合单价：完成本次招标范围内全部工作内容的所有费用，包括设备、材料、安装直接费、税金、设备材料保管费、人身意外伤害保险费、劳动保险费、其他直接费（含供求因果增加费）、现场经费、间接费、组织措施费用和技术措施费用、检验检测费、利润等。投标人仅在上述费用的范围内根据企业的管理水平，综合分析后自主确定。

10.3 投标货币

投标文件中的单价和总价全部采用人民币报价。报价应是唯一的，采购机构将不接受有选择的报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。

10.4 其它费用处理

投标人按照上述要求编制投标报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，投标人不得要求追加任何费用。

# 三、投标文件的编制

# 11. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

# 12. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

12.1资格文件应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定要求（如果项目要求）的有关资格证明文件。

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期”）；

（5）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

12.2投标人的报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）：

(1) 投标响应函；

(2) 投标(开标)一览表；

(3) 投标报价明细清单。

12.3  投标人的商务技术文件至少应包括：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，商务偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）；针对本项目的技术和服务响应方案，技术偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）。

(1)法人授权委托书，法定代表人及授权委托人的身份证(复印件)；

(2)声明书；

(3) 非本地投标人售后服务机构证明材料。非本地投标人在杭州的分公司（需提供本地工商注册登记资料）或办事处（需提供本地国内经济合作办注册资料）或符合本项目服务能力并签订合作协议的第三方机构作为常驻服务和技术支持机构如以联合体形式进行政府采购的，应提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务；

(4) 与符合性审查有关的资信文件：投标人已取得住建部门颁发的电子与智能化工程专业承包资质二级（含）以上资质;ISO9000质量管理体系认证证书, 政府部门（企业）或第三方权威鉴定机构出具的信用等级证书；（如果有）

投标产品的生产许可证和产品鉴定证书以及由国家认可的质检机构出具的国家强制认证证书、节能产品认证证书、环境标志认证证书、产品质量检测报告等复印件；网络产品的信息产业部颁发的电信设备进网许可证，网络安全产品的有关证书；产品在设计、制造、检验、试验方面的主要标准等；（如果有）

(5) 投标人介绍及相关的主要业绩证明：截止投标时间近三年以来投标人承担类似项目情况（成功案例需提供合同复印件或采购单位出具的验收报告并加盖公章，以签订时间为准，原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的主要业绩证明原件：如合同或用户验收报告等，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚），是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。

(6)商务偏离说明表；

(7)廉政承诺书；

(8)投标人认为需要的其他商务文件或说明；

(9)投标人应提供针对项目的完整技术解决方案：

●杭州市文华中学体育馆舞台设备采购项目的优化设计方案(在技术方案中应明确其采用的技术标准、设计策略和部署等)，投标人可结合图纸，对招标图纸提供的技术方案在投标价格不增加且能扩大使用功能的前提下，提出合理化建议或优化设计方案，做出其优越性、先进性等详细说明。投标人为优化、完善或者实施系统工程而作的深化设计所增加的内容，不予增加费用；但如造成工程量的减少，则相应扣回。允许中标人在申请开工报告时提供，且需在采购人认可的前提下实施。

针对项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述系统的体系架构、功能设计和实现思路，系统实现的关键技术；符合该项目建设对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议。

●杭州市文华中学体育馆舞台设备采购项目相关设备名称、配置、数量；所投标的货物的完整配置方案，详细列明投标货物的所有技术指标（包括所投标货物的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释，并提供投标设备详细配置清单，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任）；

(10)投标人在投标文件中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”、“部分满足”等应答，然后作出具体、详细的说明。回答“满足”应说明如何满足，回答“部分满足”要明确哪部分满足和哪部分不满足。同时明确满足的程度。若采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明所指文档(应是投标文件的组成部分)的具体章节及页码。任何含糊不清的表示对评标结果的影响将是投标人的责任。

(11)针对本项目建设的详细实施计划，包括系统优化设计、设备采购、安装调试、系统集成、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点

(12)项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的系统运行维护方案，包括本地(杭州)售后服务机构及人员情况等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺货物升级、故障排除、性能调优、技术咨询等售后技术支持服务情况。质保期内均提供免费上门维护、升级服务，对故障在1小时内响应，2小时以内到现场，4小时以内解决问题所采取的措施。

(13)投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和在杭州人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的标书中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随标书一并提交，主要内容包括学历(学院、大学和其他职业教育，列出大学的名称，就学日期以及所取得的学位)、工作特长(特长领域、能力取向、系统集成的能力等)、经验与业绩(包括从事相关系统建设的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任) ，资质情况（包括项目组人员的认证工程师资质，其他有关资质）等。

（14）优惠条件及特殊承诺；

（15）随机特殊工具和备品备件清单；

（16）培训计划（每项注明具体内容及是否需要费用）；

（17）验收方案（须提请采购人确认）；

（18）技术偏离说明表；

（19）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；

（20）投标人认为需要的其他技术文件或说明。

# 13. 投标有效期

13.1  投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

13.2  在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

# 14. 投标文件的编制和签署

14.1  投标人应按招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，评标委员会有权视为未提供。

14.2投标人需按前附表中规定的份数编制投标文件。投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，字迹应清晰易于辨认。并在投标文件封面的右上角清楚的注明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

14.3投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分，并将三部分分别装订成册，投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订），否则，该投标文件将按投标无效处理。

14.4 投标文件的封面、投标文件均应加盖投标人印章并经法定代表人或其授权委托人签字或盖章。由授权委托人签字或盖章的必须同时提供投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。投标文件的正本依据招标文件要求加盖投标人公章、法定代表人或其授权委托人签字或盖章处须为原件，副本可复印正本内容。

14.5全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或授权委托人签字盖章予以确认。

14.6 投标文件采用A4幅面，必须按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

14.7投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人承担，没有实质性响应招标文件要求的投标将被采购机构拒绝。

13.8 投标文件是投标过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力。

# 四、投标文件的递交

# 15. 投标文件的密封与标志

15.1 投标文件须整体密封包装，整体密封包装指：所有投标文件应密封在一起，内含内含资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。其中，报价文件须单独密封，未单独密封的，在开标时发生报价泄露的，由投标人自行承担相关责任。没有整体密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

15.2  包装封面物的正面应写明项目名称、投标人全称与地址，封口处要密封并加盖投标人公章(或授权委托人签章)。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

15.3  投标文件递交至前附表所述的单位和地址。

# 16. 投标截止期

16.1  投标人应按前附表规定的时间、地点将投标文件递交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

16.2  采购机构可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

# 17. 投标文件的修改

17.1  投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对投标文件进行补充、修改，修改文件须加盖单位公章，并由法定代表人或授权委托人签字盖章，在投标截止时间以后，不能修改、补充投标文件。

17.2  投标人的修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份投标文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

17.3  投标人对投标文件的修改均要加以说明，否则其修改将被视为无效。

17.4  在投标截止日期与招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件。

# 五、开 标

# 18. 开标

18.1  采购机构将按照采购公告规定的时间、地点组织开标，开标采取先拆封资格文件，后拆封商务技术文件，商务技术评审后拆封报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行。

18.1.1 采购机构将核验出席开标活动现场的各投标人法定代表人或其授权代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员不得进入现场。各投标人法定代表人或其授权代表应准时参加，携带本人有效证件原件，投标文件中按要求提供法定代表人授权书。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

18.1.2采购机构接收投标文件并登记，各投标人法定代表人或其授权代表对投标文件的递交记录情况进行签字确认。没有整体密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

18.1.3  采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标文件将被当场拒绝。

18.1.4采购机构宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织各投标人法定代表人或其授权代表签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

18.1.5开标时，按投标人提交投标文件的登记顺序当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，审查资格文件，将其中密封的报价文件集中等候拆封，将拆封后的商务技术文件由采购机构送至评审地点，各投标人法定代表人或其授权代表等候采购机构拆封报价文件。对不符合装订要求的投标文件，由采购机构当场退还投标人法定代表人或其授权代表。投标人提交的报价文件未单独密封的，如开标时发生报价泄露，由投标人自行承担相关责任。

18.1.6商务技术评审结束后，采购机构宣布商务技术评审无效投标人名单及理由，无效投标人可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务技术评审符合采购需求的投标人名单及其商务技术得分之和。

18.1.7采购机构拆封投标人报价文件，宣读《投标（开标）一览表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由各投标人法定代表人或其授权代表在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，采购机构将报价文件及开标记录表送至评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性、有效性等进行审查核实。

18.1.8评审结束后，采购机构公布中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

六、资格审查

19、资格审查

19.1开标后，采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

# 七、评 标

# 20. 评标组织

采购机构依法组建由5人（含）以上奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购人代表和政府采购咨询专家组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。

# 21. 评标原则

21.1  竞争优选；

21.2  坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

21.3  价格合理，方案、产品先进可行；

21.4  反对不正当竞争。

21.5 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

22. 投标文件符合性审查

22.1投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

22.3 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4修正原则

评标委员会对投标文件的报价文件进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

22.4.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

22.4.2大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.4.4单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

# 23. 评标办法

本项目采用综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

# 24. 评标内容的保密

# 24.1  公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2  在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对采购机构和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

# 25. 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

# 26. 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

27. 无效标

投标文件有下列情况之一的，其投标文件作无效处理：

(1)投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

(2)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(3)投标文件没有密封包装或者由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；投标文件的装订采用胶订或线订形式以外装订形式；

(4)开标时授权委托人与投标文件中授权委托书所载内容有异的；

(5)投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，或者内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

(6)投标人不具备投标资格的；

(7)报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

(8)采购人拟采购的产品若属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

(9)投标报价超过标项采购预算；

(10)投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；

(11)《投标(开标)一览表》和《投标报价明细清单》填写不完整或字迹不能辨认的；

(12)经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

(13)投标人拒绝按招标文件第22.4条修正原则对投标文件进行修改的；

(14)投标人提供虚假材料投标的；

(15)经评标委员会审核，投标人的投标文件有类同或有串标嫌疑的；

(16) 参与本次招标活动前三年内，投标人在国内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间存在违法以及违反政府采购供应商行为规范且情节严重的。

# 八、定 标

# 28. 定标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，以打分的方法，排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。评标结果报经批准，最终确定中标人。

# 九、合同签订及其他

# 29. 中标书

29.1采购机构将在中标供应商确定后，发出中标通知书并在发布招标公告的网站上公告评标结果，公告期限为1个工作日。

在采购机构发出中标通知书前，中标供应商有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为中标公示单位，或由评标委员会提出重新组织采购等建议。

29.2投标人全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

29.3如中标人拒绝承担中标的项目，或提出采购机构不能接受的条件，致使合同无法签订，采购机构将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为中标公示单位，或由评标委员会提出重新组织采购等建议。

29.4在中标人签订合同并生效后，中标人即为供应商，采购机构及时将未中标的结果通知其他投标人。

29.5 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

29.6中标人应为浙江省政府采购注册供应商，如尚未注册，应在签订合同前，登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）进行注册并将书面资料提交审核机构复核备案。

30. 合同的签订

中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购人代表签订合同，并缴纳不超过政府采购合同总额5％的履约保证金，经采购机构鉴证，区政府采购办备案后生效。

# 31. 履约保证金

31.1签订合同后3个工作日内，中标人须向采购人缴纳不超过政府采购合同总额5％的履约保证金。履约保证金应在项目服务期或货物质量保证期内不予退还或应完全有效，前述约定期届满或货物质量保证期届满之日起 5 个工作日内，采购人应将履约保证金原额（无息）归还中标人；

31.2 履约保证金可以用支票、汇票、本票或者银行、保险公司出具的保函等非现金形式交纳。

# 32. 售后服务考核

采购机构将配合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和商务技术文件规定的，一经查实，采购机构将视情况提请罚没履约保证金，终止合同，并给予网上通报，禁止其在一至三年内参与市本级政府采购活动，给采购人造成损失的，供应商须承担赔偿责任。

# 33. 重新组织采购

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

# 34. 质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购单位和采购机构提出询问，采购单位和采购机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

34.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位和采购机构提出质疑。

供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（质疑人因故不能自行办理质疑事项的，可以委托代理人办理质疑事宜，但应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项）。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期。

34.2 采购单位和采购机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

34.3 质疑人对采购单位和采购机构的答复不满意或者采购单位和采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向杭州市西湖区政府采购领导小组办公室提出投诉。

35. 解释权

凡涉及本次招标文件的解释权均属于杭州市西湖区政府采购中心。

# 第三部分     评分办法及评分标准

本项目采用综合评分法，评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的资质和业绩等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

各投标人的综合得分为：投标价格得分+技术和服务方案得分+投标人的资质和业绩得分之和，总分为100分，其中：投标价格得分30分，技术和服务方案64分，投标人的资质和业绩6分。各投标人总分为：综合得分-投标人的信誉情况扣分。

各投标人的投标价格得分按投标价格评分公式由采购机构计算，评标委员会审核。根据上述评标原则，分值安排如下：

▲投标价格（A=30分）：

（1）报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标设备的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

报价分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×价格权值×100(精确到小数点后二位，由采购机构当场统一计算)。

（2）投标报价高于本项目预算，投标无效。

▲ 技术和服务方案（B=64分）：

主要包含方案的先进性、科学性和完整性，方案与需求的吻合程度，提供的售后服务方案、维护人员和机构服务优劣程度以及承诺和优惠等方面的因素。

评审要点为：

（1）投标总体方案的科学性和完整性（17分）：

● 投标方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可靠性、成熟性、经济性、合理性和扩展性；总体方案的功能实现以及设计方案配置的合理性等方面与项目对应需求的满足程度等（10分）；

● 根据投标人对本项目的理解，是否有对重点、难点技术环节进行描述和分析；进而在系统深化设计和完善中，提出完整、先进、合理、经济、安全、切实可行的解决方案（4分）；

● 投标方案点对点应答是否详尽、明晰，是否满足招标文件要求;投标文件编制是否完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，无前后矛盾，符合招标文件要求（3分）。

（2）投标产品与需求的吻合程度（23分）：

● 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件、证明材料等），是否能够满足标书要求；技术指标负偏离每一项扣减1分，扣完为止（14分）;

● 投标产品的选型上是否能够满足标书的基本要求，是否能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌范围相当的产品，其配置和性能是否能满足本系统运行的需求，投标产品的基本功能、技术指标上是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等，在同类产品中是否具有优势（7分）；

● 投标产品的兼容性、可靠性，结合投标产品的知名度、销售量、市场占有率，功能是否达到采购人的实际需求；具有3C认证产品等情况（2分）。

（3）组织实施方案的先进性和可靠性（12分）：

● 投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性、安全性和可操作性，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等（6分）；

● 投标人配备或提供的施工设备、机械以及测试仪器的完备情况；投标人对工程交接界面阐述的完整性和准确性等（2分）；

● 投标人提出的功能测试、试运转及验收方案的合理性、可行性情况等（2分）；

● 投标人按采购人要求是否有明确的质量保证目标，质量保证措施和体系合理先进并具有详细的实施内容等(2分)。

（4）售后服务保障能力（7分）：

● 投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有常驻服务和技术支持机构（非本地投标人在杭州是否有分公司或办事处或第三方协作单位作为常驻服务和技术支持机构）以及专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应（2分）；

● 投标人提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况，是否满足采购人的要求，质保期限的长短以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等（2分）；

● 投标人提供的备品备件的充足与否以及维修备件的承诺程度（1分）；

● 投标主要设备的质保期限及服务承诺是否满足采购需求，参考原厂商的授权书（或原厂授权的代理证书）及原厂质保服务承诺书（2分）。

（5）项目的投入和项目组人员素质情况（3分）：

● 是否具有完备的管理组织、项目实施规范和管理制度，是否有完善的质量管理体系，并能有效实施；拟投入本项目的管理与作业人员总数、作业设备、软件的综合水平情况（1分）；

● 拟担任本项目经理和技术负责人的专业素质、技术能力、经验等情况，项目组实施人员专业人员素质（技术能力、专业分布、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理，是否具有类似项目建设经验，项目组人员资质、工作履历、项目实践证明资料、劳动合同和参保证明（参考履历表和相关资料、相关证书等）（2分）。

- 优惠和承诺情况（2分）：投标人提出的优惠条件和承诺情况，及其可实现程度等，对提出问题的回答情况是否全面、科学、合理。

▲投标人的资质和业绩情况（C=6分）：主要包含投标人的资质、类似项目建设成功案例等方面的因素。

评审要点为：

（1）投标人基本情况（3分）：

●建设行政主管部门颁发电子与智能化工程专业承包资质二级（含）以上资质证书（1分）；

●投标人已取得ISO9000质量管理体系认证证书，政府部门（企业）或第三方权威鉴定机构出具的信用等级证书（2分）。

（2）投标人类似项目建设的成功经验（3分）：截止投标时间近三年以来投标人承担类似项目情况，结合已完工的工程案例和用户反应情况，参考合同或用户验收报告等工程实例证明（以签订时间为准，原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的主要业绩证明原件：如合同或用户验收报告等，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚），是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。

▲ 综合得分=A+B+C

▲ 减分：投标人的信誉情况（D）：政府采购领域中投标人在投标和项目履约期间是否存在不良行为记录。

● 投标人在参与本次招标活动前三年内,在国内政府采购领域中受到不良行为记录处罚的每次扣1分。

▲ 总分=综合得分 - D

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

# 第四部分  项目招标范围、技术规范和服务要求

1、本项目为交钥匙承包项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括项目方案、设备供货、运输、保管、安装、调试、试运行、按《智能建筑工程质量验收规范》规定的第三方检测、验收、交付使用、培训及相关服务等。

2、中标人不得以任何方式转包或分包本工程项目。

3、工期：合同签订后30天内完成设备及材料供货、安装、调试、试运行、正式验收及交付使用，具体应与工程施工总进度计划同步。

# 4、本工程质量目标为合格，并且应达到招标文件中规定的验收规范要求。

## 一、工程概况

## 1.工程名称：杭州市文华中学体育馆舞台设备采购项目；

2.工程内容：杭州市文华中学体育馆舞台设备采购项目，主要包含以下内容：扩声系统、舞台灯光系统、舞台机械系统、全彩显示系统等。具体包括：设备采购、施工安装、系统调试、技术培训，并提供设备不少于3年（含）7*24小时的系统设备保修和售后现场技术服务等。

## 二、技术标准和规范：

１、所有施工和材料所涉及的设计标准规范（如产品标准/规范、工程标准/规范、验收标准/规范等）必须完全符合所有中华人民共和国的标准及规范。包括：

《民用建筑电气设计规范》                   JGJ16－2008

《火灾自动报警系统设计规范》               GB50116－98

《高层民用建筑设计防火规范》               GB50045－95

《安全防范工程程序与要求》                 GA/T75－94

《安全防范工程技术规范》                   GB50348-2004

《视频安防监控系统工程设计规范》           GB50395-2007

《入侵报警监控系统工程设计规范》           GB50394-2007

《有线电视广播技术规范》                   GY/T106－-92

《综合布线系统工程设计规范》               GB50311－2006

《厅堂扩声系统设计规范》                   GB50371－2006

《电子信息系统机房设计规范》   				 GB50174－2008

《有线电视系统工程技术规范》               GB50200－94

《建筑物防雷设计规范》                     GB50057－94

《低压配电设计规范》                       GB50054－95

《民防空工程设计防火规范》                 GBJ98－97

《智能建筑设计标准》                       GB/T 50314－2004

《智能建筑工程质量验收规范》               GB/T 50339－2003

《综合布线系统工程验收规范》               GB 50312－2004

《计算机场地技术要求》                     GB2887-89

《低压配电装置及线路设计规范》             GBJ54-83

《电气装置安装工程施工及验收规范》         GBJ232-82

《安全防范工程程序与要求》                 GA/T75-94

《计算机机房用活动地板技术条件》           GB6650-86

《计算站场地安全要求》						 GB9361-88

以及其他相关标准

2、投标人采用其它标准和规范时，应在投标文件中注明是采用何种标准，并应保证设备达到或优于国家规定的现行相关标准。

3、对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，投标人提供的设备或材料应符合该类要求。

## 三、具体采购需求及招标设备清单

1.基本要求

（一）运输、保管、保险

- 中标人负责设备材料货到现场或招标人指定的地点过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

- 设备材料在项目安装调试验收合格前的保管由中标人负责。

- 设备材料在项目安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

（二）资料

在试运行前二周，中标人需提交包括控制、操作和维护手册一式叁份（中文版），电子文档一份，以便于招标人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。至少应包括下列基本内容：

- 所有设备规格和详细操作说明。

- 系统和主要部件常见故障说明，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

- 例行维修保养项目和期限的建议。

- 紧急安全措施的建议。

- 紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

- 中标人应于验收后向招标人提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的软、硬件技术资料。

2.招标范围及工作范围

（一）招标范围

扩声系统、舞台灯光系统、舞台机械系统、全彩显示系统安装、调试验收、技术培训、售后服务等。

投标人须接受资格审查和认可。招标人将从设备制造、供货、运输、安装及调试、 试运行、培训、备品备件、验收、售后服务、技术培训、维修等各方面对投标人进行全方位的综合考核。

（二）中标方的工作范围

中标方的工作范围需包含但不局限于以下内容：

设备的制造与供货及提供相关资料；

设备及部件的检查、检验及测试（包括检验、开通，费用计入总价）；

设备的安装及部件的就位和固定；

设备及部件的连接和检查；

完成部件测试；

系统的维护、维修措施及急修接报后的响应措施；

实施过程中与其他单位的协调和配合；

实施过程中如有对原有绿化造成破坏和影响的，需要恢复原样；

验收（包括负责通过相关部门的整体验收及第三方100%检测，资料整理交接，验收及检测费用由中标方支付）；

培训资料的编写和负责技术培训；

售后服务。

3.采购需求及招标设备清单

特别说明：

1、本项目所有标项的设备产品的详细指标各部分的“技术规格要求”，投标人必须对指标要求有明确的响应，针对采购要求如实描述是否偏离。所有技术指标均为采购单位提出基本要求，如出现负偏差，将可能被评标委员会技术扣分直至认定为投标无效。

2、投标人可参考采购单位提出的设备配置要求，也欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加投标，但其配置应能满足本系统运行的需求。如有必要，采购机构保留另行组织采购部分直至全部设备的权利。

3、投标方及厂商必须保证所有投标产品均为中华人民共和国境内（不含港澳台地区）合法销售的产品，并保证所有投标参数真实可信，同时承担以非法产品或虚假参数应标所带来的一切法律风险。

项目清单及参数要求：

| 扩声子系统 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 集中控制系统 | 主要参数：系统操控9.7寸触摸屏，网络适配器，控制继电器模块，音视频操控系统软件，使操作简便化，易于操控调节，操作者只需简单切换就能现场或远程操作； 系统构成：中央控制系统主机 视频输入端口 3个RS232/422/485控制接口、8个模拟或数字的I/O口、1个4芯标准Crestron网络接口、视频输出端口 8个IR/单向RS232控制接口、1个计算机DB9接口； 电力输入：电压220V、50HZ； 电力输出：8路弱继电器口控制 ； 可通过网络或PAD远程操控控制系统影音设备。 | 1 | 台 |
| 2 | 大合唱、乐器话筒 | 适用范围：录音、演唱、配音、播音； 1寸直径纯金蒸发3μm超薄膜片音头，外置低频衰减开关和指向性可调开关,声音浑厚； 类型：不小于Ф32mm外偏置纯金镀膜电容传声器； 最大输入声压级：135dB（THD≤1%，2500Ω负载）； 指向性：心型； 信噪比：72dB（1KHz@1Pa）； 频响：20～20000Hz； 灵敏度：25mV/Pa（-40dB±2dB，@1KHz 2500Ω负载，0dB=1v/Pa）； 输出阻抗：200Ω（@1KHz）； 供电：48V幻象供电； 外型尺寸：不小于Ф55×200mm； 附件：减震架一个、5M双卡侬连接线一根、电源盒一台、电源线一条、密码箱一个。 | 2 | 支 |
| 3 | 会议系统 | 提供国家CCC认证，支持有线及无线，无线会议系统—Dante数字网络音频传输矩阵控制； 采用 24 位/48 kHz 数字采样，将输入模拟麦克风/线路音频通道转换至 Dante 网络输出，并可接收 Dante 网络音频，通过本地的模拟线路电平输出接口输出；可通过标准 IP 以太网进行连接； 不需布线快速安装； 系统采用先进的CPU控制，频率模组选择，高保真的线路设计，使音质原音重现，适用于各种环境复杂的专业会议场合； 主要特点：不需要任何附加设备，通过主机菜单可直接使用； 系统主机及单元液晶显示，更加直观和人性化； 每套系统最多可控制2个主席加250个单元同时使用，在同一环境下使用不同的频率通道可同时使用多套无线会议系统； 最多可2个主席加2个代表同时发言； 可自设置1-4个单元同时发言； 主机支持手动编地址功能； 系统发言模式：先进先出模式; 主席具有优先功能控制，可以用来控制发言权，控制会议气氛; 单元使用内置3.7V锂电池或3节 1.5V AA电池，连续使用8-12小时，待机时可使用12小时; 充电器可以同时充20支单元话筒单元; 主要特点：话筒杆与底座可分离式设计，方便运输和保存; 采用超心型指向的电容话筒，实现高品质声音拾取; 带液晶显示，可显示信号强度、电池电量、话筒开关状态、 话筒ID号、系统的控制信道号和对应操作动态按键指示; 主席单元具有控制发言功能； 频率稳定性：±0.0005%，PLL锁相回路频率控制； 载波频段：UHF500-690MHz； 调制方式：FM； 工作有效距离：50米； 振荡方式：PLL相位锁定频率合成； 灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入6dBv时，S/N>60dB； 频带宽度：50MHz； 最大偏移度：±45KHz； 综合T.H.D：<0.7% @1KHz； 综合频率响应：45Hz-18KHz±1dB； 供电：AC220-240V 1000mA； 输出插座 ：XLR平衡式及6.3不平衡式插座； 含主机1台、主席话筒1只，代表话筒4只、充电箱一台 | 1 | 套 |
| 4 | 数字无线手持话筒 | 网头、尾管防摔防震设计，全金属压铸结构，更具有质感和机械强度，背光LCD可显示频率、信道号、电池电量、锁定、发射功率、ID号等信息，可调发射宽带调变电路，射频带宽高达50MHZ（200个频道）； 具有高低发射功率转换和静音功能，应对不同使用场合； 高效率、低耗电的电池可以连续使用10小时(高功率)/15小时(低功率)； 具有ACT自动追锁频道功能，可快速精准的自动锁定接收机工作频道； 发射电路，两只高效率、低耗电的电池可以连续使用12小时； 管身上配置LCD液晶显示器，显示工作频道、电池存量； 具有耐摔不变形的多重低炭钢网头，具有防滚、防噗(气爆声)、保护音头，确保麦克风的干净卫生； 管身材质：锌合金灌注成型； 振荡模式：PLL相位锁定频率合成； 载波频段：UHF 580-870MHz； 频率宽度：50MHz； 频率调整：自动追锁接收机工作频道； 输出功率：（高）30mW / （低）3mW（或依照电波法规）； 谐波辐射：＜-55dBC； 最大偏移度：±68KHz； 预设频道：200； 频率响应：50~16,000Hz； 指向性：高心型指向性； 感度：-80±3dB； 输出阻抗：600Ω； 操作显示：LCD同时显示电池容量、频道, 低电压警示； 最大发射距离：200米 | 4 | 支 |
| 5 | 数字无线头戴话筒 | 宽带调变电路，射频带宽高达50MHZ（200个频道）； 完全杜绝串频干扰，特别适合大批量同时使用； 具有高低发射功率转换，应对不同使用场合； 高效率、低耗电的电池可以连续使用10小时(高功率)/15小时(低功率)； 具有ACT自动追锁频道功能，可快速精准的自动锁定接收机工作频道； 发射电路，两只高效率、低耗电的电池可以连续使用12小时； 管身上配置LCD液晶显示器，显示工作频道、电池存量； 手持式无线发射器具有耐摔不变形的多重低炭钢网头，具有防滚、防噗(气爆声)、保护音头，确保麦克风的干净卫生； 管身材质：塑料灌注成型； 振荡模式：PLL相位锁定频率合成； 载波频段：UHF 500-950MHz（标准740-790）； 频率宽度：50MHz； 频率调整：自动追锁接收机工作频道； 输出功率：(高)70mW / (低)10mW； 谐波辐射：＜-55dBC； 最大偏移度：±68KHz； 预设频道：200； 频率响应：50~16,000Hz； 指向性：高心型指向性； 感度：-80±3dB； 输出阻抗：600Ω； 操作显示：LCD同时显示电池容量、频道, 低电压警示； 最大发射距离：100米。 | 4 | 支 |
| 6 | 无线话筒接收器 | 无线会议话筒—Dante数字网络音频传输矩阵控制主机，采用 24 位/48 kHz 数字采样，将输入模拟麦克风/线路音频通道转换至 Dante 网络输出，并可接收 Dante 网络音频，通过本地的模拟线路电平输出接口输出； 可通过标准 IP 以太网进行连接； 真正分集接收，宽带发射(50MHz)，分段接收技术(两个独立的25MHz子频带)：接收机左右两个通道具有独立的100个频道可调，宽带发射器又可通用于左右两个子宽带，特别适合大量同时使用的场所，彻底解决串频问题； 1U金属机箱内建双频道接收电路，具有坚固、耐热及隔离谐波辐射干扰的专业品质； 采用UHF/ PLL电路，纯自动选讯(True Diversity)接收方式，配合『音码及射频强度』静音控制，不但接收距离远，而且消除断音及接收不稳的缺失，防电脑及DVD光碟机等辐射杂讯的干扰； 具有『ACT』自动频道追锁按键，只要一按SET键，就能立即使发射器自动精确锁定接收机的工作频道，绝不产生错误及故障； 面板显示：7位LED灯显示RF/AF信号强度，LCD液晶显示； 自动选讯信号、频道、频率、发射器电池电量接收灵敏度静音位准等多项功能；振荡模式：PLL相位锁定频率合成； 射频稳定度：±0.005%(-10~50℃)； 载波频段：UHF 500~950MHz（标准：740~790MHz）； 频带宽度：50MHz ； 接收方式：双调谐器自动选讯； 灵敏度：在偏移度等于40KHz，输入6dBuV时，S/N>80dB 最大偏移度：±68KHz； 具有音量扩展综合S/N比：>105dB(A)； 综合T.H.D.：<0.5% @ 1KHz； 综合频率响应：50Hz~18KHz±3dB ； 最大输出电压：平衡式: +10dB(2.5V)/600Ω, 非平衡式: +4dB(1.25V)/5KΩ； 静音控制模式：『音码及射频强度』双重静音控制； DC电源供应：12V/850mA； 提供厂家出具的项目授权书以及3年以上质保； 提供产品彩页加盖厂家公章，3C认证证书。 | 4 | 台 |
| 7 | 天线放大器 | 覆盖范围全面的UHF天线分配器，它的传输信号是从一个发射天线传输到多个接收机上，是一个多频道系统； 稳定有效距离可达400米； 建立DC 分配器, 以提供四个DC 12V 的电源供应给接收机； 一个单独的TAN3000可以提供四个无线接收机； 频响范围: 470-870 MHz； RF 输出水平(增益):-0.5 to 3dB； 第三个指定阻率:24 dBm； 阻抗:50 Ohm； 输入电压:90-260V switching power； 输出电压:12-18V, 4 Connectors； 天线调压电压:12-18V； 提供3C认证证书。 | 1 | 套 |
| 8 | 主调音台 | 1、≥22路数字调音台； 2、 ≥7 寸LCD显示屏； 3、具备专业的音频DSP处理内核及算法 24bit AD/DA； 4、具备模拟、数字输入输出接口，具备光纤、同轴信号接口； 5、≥40个场景设置，可任意调出； 6、有USB接口，支持实时录音到U盘（提供国家相关部门对设备生产厂家该功能的认定材料）； 7、内置数字播放器，可任意播放调音台内置曲目（提供提供国家相关部门对设备生产厂家该功能的认定材料）； 8、连接局域网或WIFI网；可通过平板电脑实现远程控制； 9、提供国家CCC认证资料(认证证书需为：数字调音台）加盖制造商公章 。 | 1 | 台 |
| 9 | 流动备份调音台 | ≥20路调音台；12路带有XLR话筒，2编组输出，4X4立体声/话筒通道输入，3个辅助输出，带24-bit数字效果器，具有延时、混响及多种效果；提供3C认证材料。 | 1 | 台 |
| 10 | 反馈抑制器 | 1、每个声道≥12个滤波器频率反馈自动搜寻，智能处理； 2、手动模式可设置2×12 个滤波器的所有参数，包括频率，带宽，增益等；每个滤波器均有单点，自动，手动三种模式； 3、实时控制，可记忆用户设定参数； 4、提供国家CCC认证资料加盖制造商公章 。 | 1 | 台 |
| 11 | 音频处理矩阵 | 1、 通过Dan-Te协议信号传输； 2、≥24*24网络音频传输处理矩阵（≥8*8模拟输入输出，≥16*16网络输入输出）； 3、每个通道的 48V 幻象电源可独立控制； 4、预设 ≥10 种不同的 DSP 处理模式并可通过前置面板进行选择设定； 5、可在单机和网络两种模式下工作； 6、通过 PC 上的 软件基于 SNMP 网络协议来控制和设定参数； 7、自由编程，可供第三方控制调节使用。； 8、DSP 处理器功能（内建多种多样的音频算法处理模块，处理模块任意添加）： 延时器：提供 50ms，100ms，200ms，500ms，1000ms 多种延时模式； 路由器：4x4.8x8,16x16 路由器； 混音器：4x1,4x2,4x4,8x1,8x2,8x4,8x8 混音器； 动态处理器：包含自动增益器，压限器，限制器，噪声门，扩展器，削峰器； 信号产生器：可产生正弦波，白噪声，粉噪声； 均衡器：参数均衡器和图像均衡器； 滤波器：低通滤波器，高通滤波器，低通斜坡滤波器，高通斜坡滤波器； 分频器：2 波段分频器，3 波段分频器，4 波段分频器； 电平表：1 通道电平表，2 通道电平表，8 通道电平表； 9、提供国家CCC认证资料加盖制造商公章 。 | 1 | 台 |
| 12 | 音频传输矩阵 | 控制软件需为中英文界面 ； 通过网络实时传送音频信号； 输入通道≥6个； 输出通道≥6个； RJ45网络接口≥2个，可互为双备份传输，RS232接口（9孔母头）≥1个； 所有输出输入接口为专业卡侬接口，方便平衡输入输出； 需提供此产品的3C认证； 提供产品参数彩页加盖生产厂家公章。 | 1 | 台 |
| 13 | 音频传输矩阵 | 控制软件需为中英文界面 ； 通过网络实时传送音频信号； 输入通道≥10个； 输出通道≥4个； RJ45网络接口≥2个，可互为双备份传输，RS232接口（9孔母头）≥1个； 所有输出输入接口为专业卡侬接口，方便平衡输入输出； 需提供此产品的3C认证； 提供产品参数彩页加盖生产厂家公章. | 1 | 台 |
| 14 | 主扩有源网络线阵音箱 | 1、单元配置：2*8寸低音+1*HI44T(或1.75寸）高音； 2、额定功率：≥450W，最大功率：900W; 3、频率响应：60Hz-20KHz； 4、线路输入灵敏度：100dB(1M/1W)； 5、声压级：132dB； 6、输入阻抗：22KΩ； 7、使用电源要求：100-240V ~ 50/60Ηz； 8、2个Dante网络接口可工作于主备模式，用于提高系统的安全性； 9、音频传输、控制、监测，仅用一根CAT6网线和RJ45水晶头连接； 10、通过Dante网络远程监测设备的运行状态，包括音箱温度、电压和电流等，具备异常报警和保护功能； 11、可通过PC远程开关机，同时在开机后能自动加载已设定的音频参数； 12、可通过PC端实现DSP信号处理和通过网络软件远程接收网络音频信号； 13、2×2通道的Dante编码和解码功能，支持48K和96K采样率，传输量化深度为24位； 14、内置浮点DSP处理器，具备数字分频、均衡、动态、延时等效果处理； 15、音箱内置模拟MIC麦克风拾音功能，同时上传至Dante音频网络中，用于实时监测现场环境噪声或该音箱的放音效果； 16、内置D类数字功放模块； 17、提供国家CCC认证，证书认证名称需为：有源音箱或网络有源音箱，加盖制造商公章。 | 12 | 只 |
| 15 | 演出有源网络低音音箱 | 1、单元配置：18寸超重低音； 2、额定功率：≥850W,最大功率:2100W； 3、频率响应：30Hz-200Hz； 4、音箱灵敏度：104dB(1M/1W)； 5、使用电源要求：100-240V ~ 50/60Ηz； 6、2个Dante网络接口可工作于主备模式，用于提高系统的安全性； 7、音频传输、控制、监测，仅用一根CAT6网线和RJ45水晶头连接； 8、通过Dante网络远程监测设备的运行状态，包括音箱温度、电压和电流等，具备异常报警和保护功能； 9、可通过PC远程开关机，同时在开机后能自动加载已设定的音频参数； 10、可通过PC端实现DSP信号处理和通过网络软件远程接收网络音频信号； 11、2×2通道的Dante编码和解码功能，支持48K和96K采样率，传输量化深度为24位； 12、内置浮点DSP处理器，具备数字分频、均衡、动态、延时等效果处理； 13、音箱内置模拟MIC麦克风拾音功能，同时上传至Dante音频网络中，用于实时监测现场环境噪声或该音箱的放音效果； 14、内置D类数字功放模块； 15、提供国家CCC认证，证书认证名称需为：有源音箱或网络有源音箱，加盖制造商公章。 | 4 | 只 |
| 16 | 演出返听音箱 | 1、单元配置：1*12寸低音+1*HI34H（或1寸以上）高音； 2、额定功率：≥500W,最大功率:1000W； 3、频率响应：50Hz-18KHz； 4、音箱灵敏度：100dB(1M/1W)； 5、使用电源要求：100-240V ~ 50/60Ηz； 6、2个Dante网络接口可工作于主备模式，用于提高系统的安全性； 7、音频传输、控制、监测，仅用一根CAT6网线和RJ45水晶头连接； 8、通过Dante网络远程监测设备的运行状态，包括音箱温度、电压和电流等，具备异常报警和保护功能； 9、可通过PC远程开关机，同时在开机后能自动加载已设定的音频参数； 10、可通过PC端实现DSP信号处理和通过网络软件远程接收网络音频信号； 11、2×2通道的Dante编码和解码功能，支持48K和96K采样率，传输量化深度为24位； 12、内置浮点DSP处理器，具备数字分频、均衡、动态、延时等效果处理； 13、音箱内置模拟MIC麦克风拾音功能，同时上传至Dante音频网络中，用于实时监测现场环境噪声或该音箱的放音效果； 14、内置D类数字功放模块； 15、提供国家CCC认证，证书认证名称需为：有源音箱或网络有源音箱，加盖制造商公章。 | 2 | 只 |
| 17 | 比赛场地\后场网络有源音箱 | 单元配置：12寸*1低音+1.75寸高音*1； 内置D类数字功放模块； 具备RJ45网络接口，音频信号网线传输； 音箱内置DSP音频处理模块，可通过软件对单只音箱调试； 额定功率： 500W 最大功率: 1000W； 提供此产品的3C认证。 | 6 | 只 |
| 18 | DVD机 | DivX®视频播放；可播放WMV格式；USB接口。 | 1 | 台 |
| 19 | 电脑点歌器（网络版) | 能够同时支持双路高清视频输出可达1080P； 采用超大容量硬盘，标准配置为3T，或4T的容量，硬盘里存有60000余首原人原唱MV和上千首高清歌曲，曲种类别多样，每周500首新歌热歌定期更新； 歌库中的每首歌都是采用双音轨技术，音量均衡全部经过专业制作团队制作；用户可以通过网络到云端服务器下载自己喜爱歌曲及最新的热门歌曲，机顶盒里的每一首歌曲都会非常清楚的提示出目前是存放在本地，还是存放在云端服务器当中； 24寸触摸屏。 | 1 | 台 |
| 20 | 监听耳机 | 频率响应:18Hz-20KHz;功率：200mW；阻抗32Ω；灵敏度: 119dB。 | 1 | 付 |
| 21 | 滤波电源时序器 | 1、≥14路时序控制电源； 2、对整个音响系统提供规范的，安全的，自动的开启/关断控制； 3、可有效避免因设备开启/关闭对总电源及扬声器等造成的冲击和损坏； 4、控制电路采用高可靠性的数字电路及大电流继电器，安全且功耗低； 5、具有DC24V远程遥控端口，可满足紧急遥控广播等应用系统的要求； 6、采用2U的标准机箱及标准电器插头，使用方便； 7、各通路峰电流：≥15A； 8、交流电源输入：AC 220V 50-60Hz； 9、远程启动电源：DC 24 V 10mA； 10、电源电压允许范围：AC 180V - 260 V； 11、具备USB、RJ45接口； 12、提供国家CCC认证资料加盖制造商公章 。 | 2 | 台 |
| 22 | 机柜 | 22U标准机柜。 | 3 | 台 |
| 23 | 舞台接线箱、地插等 | 内置3路音箱接线端、2路音频接线端、2路电源接线端。 | 2 | 只 |
| 24 | 线材 | 网线、电源线、音频线。 | 1 | 批 |
| 25 | 合计 |  |  |  |
| 舞台灯光子系统 |
| 1 | LED染色灯 | 光 源： 红绿蓝白4色 灯珠功率： 3W/颗 光束角度： 15°、25°、35°可选 控 制： DMX-512，主从机，自走 控制通道： 10通道 调 光： 0－100%线性调节 调光精度： 8192级 频 闪： 1－25次/秒 | 36 | 台 |
| 2 | LED面光 | 光 源： 红绿蓝白4色 灯珠功率： 3W/颗 光束角度： 15°、25°、35°可选 控 制： DMX-512，主从机，自走 控制通道： 10通道 调 光： 0－100%线性调节 调光精度： 8192级 频 闪： 1－25次/秒 | 16 | 台 |
| 3 | 三合一光束摇头灯 | 光 源：优灯MSD 280 R10(可选OSRAM或Philips)； 色 温：8000K； 光束角度：光束模式时2.5°—10°，图案模式时5°—20°； 控制信号：DMX-512 (1990) ； 控制通道：24 / 30通道模式，默认24通道； 扫描角度：水平扫描角度540°，解析度16Bit，可自动校正定位； 垂直扫描角度270°，解析度16Bit，可自动校正定位； 线性调光：机械线性调光0－100% ； 颜 色 盘：1个固定色轮（13个色片+白光），可线性色彩转；换，半色效果，及双向旋转彩虹效果； 图 案 盘：14个固定图案+白圆，可变速抖动/双向旋转效果，9个可更换自转图案+白圆，图案片可双向自转，图案盘可流水旋转； 棱 镜：独立的八棱镜，具有定位功能，及双向变速旋转效果，独立的六面镜，具有定位功能，及双向变速旋转效果。 调 焦：线性快速调焦功能； 放 大：线性快速放大功能； 频 闪：1-15次/秒的频闪切换； 雾 化：0-100%线性雾化。 | 12 | 台 |
| 4 | 配套灯钩,保险链 |  | 76 | 套 |
| 5 | 数字直通箱 | 输入供电：三组五线制，单相操作电压220V±10％AC，50±1Hz； 控制信号：数字DMX512（1990）； 环境温度：-10℃~+35℃，通风性好； 相对湿度：20％～90％，无烟尘。 | 2 | 台 |
| 6 | 灯光控制台 | 双核处理器，60GB固态硬盘，2GB内存； 支持中文菜单显示，内置多国语言； 内置15.4寸高分辩率宽屏触摸屏（工业屏），支持联网到计算机设备控制各种灯光3D可视化软件； 支持Art-Net网络功能，可扩展至12个DMX输出线路（域），6144个通道； 10宏功能按钮，更快的操作控台； 20个重放推杆，支持1000个以上的程序重放； 强大的属性控制窗口，CMY\RGB拾色板系统； 控台本身2048个DMX-512通道输出，另配一台4口扩展器，共计4096个通道输出； 支持涂鸦式屏幕标识功能； 快捷易用的图形发生器，分类的内置图形更易使用； 支持CIPT协议，可以在控台上直接看到媒体服务器里媒体片段的图像缩略图； 支持Wi-Fi接入，无线控灯、移动设备（iPhone、iPad）远程控制灯具； 内置数千种灯库，内置灯库编辑软件； 内置Visualiser线条式灯光可视化软件； 支持MIDI时间码声光同步功能，也可以在控台里播放音乐发送时间码来控制灯光程序重放。 | 1 | 台 |
| 7 | DMX信号分配 放大器 | DMX-512信号输入，一进八出放大输出回路，每路输出距离为300米，内置光电隔离及防高压、防雷击装置，有效保护设备免受强电冲击； 电源及输入信号指示灯、8个输出信号指示灯。 | 2 | 台 |
| 8 | 合计 |  |  |  |
| 舞台机械子系统 |
| 序号 | 舞台机械系统 | 规格与参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 电动面光吊杆 | 吊点数：6；杆体尺寸：根据面光现场定制，杆体结构：刚性固定单杆体；钢结构，符合安装使用要求。 | 1 | 套 |
| 2 | 电动灯光吊杆 | 多层缠绕吊杆机，吊点数：５个；功率：2.2KW；运行速度：0.20/秒；电磁制动刹车装置；载荷不小于600Kg，吊杆不小于13米，复式卷扬。 | 5 | 套 |
| 3 | 吊杆一体化控制台 | ９路控制任何一个线路上的上限到位和下限到位，具有点控、急停控制，防冲顶保护等功能，设有电锁，电源指示等设施。 | 10 | 路 |
| 4 | 收线筐 | 符合安装使用要求。 | 6 | 套 |
| 5 | 智能舞台控制主机及系统软件 | 采用软件及控制周边设备控制舞台设备，做到一键式开启与关闭功能，软件现场根据所需设备多少控制单元编程处理。 | 1 | 项 |
| 6 | 脚手架 | 符合安装使用要求。 | 1 | 项 |
| 7 | 线材 | 符合安装使用要求。 | 1 | 批 |
| 8 | 桥架 | 符合安装使用要求。 | 1 | 批 |
| 9 | 辅助材料 | 焊条、油漆等小五金。 | 1 | 批 |
| 10 | 舞台机械安装调试费 |  | 1 | 项 |
| 11 | 舞台机械马道及主框架架设 | 约100平方；严格按照钢结构设计规范（GB 50017-2003）、钢结构工程施工及验收规范（GB 50205-2001）、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程（JGJ 82-2011）钢结构件应设计合理，强度、刚度及稳定性能均符合要求；同时满足舞美设计需求。 | 100 | 平方米 |
| 12 | 合计 |  |  |  |
| 全彩显示系统设备清单及参数 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 室内P3全彩显示屏 | 1、点间距：≤3mm； 2、像素结构：三合一表贴灯LED,铜线铜支架封装； 封装要求：精选2121黑色雾面灯珠，高对比度；采用亚光PPA外壳，表面纳米微球技术；在强光照射下，反射光线减少70%；面发光均匀扩散混色，光线柔各，色彩饱和度高、高可靠性、黑色表面处理、面发光技术；（投标时提供封装彩页介绍、厂家授权加盖公章）； 3、像素间距<=3.0mm； 4、像素密度>=111111点/㎡； 5、模组分辨率（W×H）：64*64=4096； 6、模组尺寸(W×H×D)（mm):192×192×14； 7、模组最大功耗（W）：≤15； 8、维护方式：前维护； 9、屏体安装方式：模组磁吸前维护；减少屏体维护空间，使舞台空间更宽； 10、水平视角≥150°,垂直视角≥150°；平整度偏差≤0.2mm；像素中心距相对偏差≤1%；白平衡亮度≥750cd/m²（色温6500K，校正后）；对比度≥3100:1；白场色坐标；亮度鉴别等级；模组亮度均匀性≥99%； 换帧频率≥50Hz；灰度等级256；像素失控率≤0.0001；产品抗电强度在承受50Hz、1500V交变电1min，未击穿；组成LED显示屏的显示模组的对地漏电流应不超过3.5mA/㎡（投标时提供厂家检测报告复印件）； 11、刷新频率≥1920Hz； 12、扫描方式:1/32扫描； 13、工作环境温度：-10℃至+40℃； 14、工作环境湿度：10%～80%； 15、可选PWM驱动IC或双锁存驱动IC，高刷新率、灰阶过度自然、拍照无水波纹,画面显示逼真，色彩艳丽； 16、为保证屏体在安全性及适应环境要求下，能在高温、低温环境情况下能正常工作（投标时提供厂家安全性、高温、低温检测报告复印件）； 17、提供厂家所投产品的CCC证书， ISO9001质量管理体系认证证书， ISO14001环境体系认证证书；节能认证证书（投标时提供检测报告复印件并加盖公章）； 18、所投LED显示屏厂家具备LED自主封装能力，自产灯珠，自己生产模组，保证灯珠的稳定性把控。LED灯珠及显示屏为同一品牌生产（生产厂家出具证明原件并加盖公章）； 19、投标产品具有防火阻燃等级中文报告； 20、投标产品具有中国节能产品认证试验报告； 21.提供厂家对本项目的授权书及对本项目的三年质保函。 | 34.5 | 平方 |
| 2 | 大屏开关电源 | 输入电压/输入频率 176~264VAC/47~63HZ； 浪涌电流 冷启动，40A/230VAC； 线性调整率 ≤0.5%； 输出过载保护 110%-150%切断输出，输入重启后上升，保持时间 50ms，20ms额定满载； 绝缘强度 I/P-O/P：3KVAC, I/P-FG：1.5KVAC, O/P-FG:0.5KVAC,1min； 工作温度 -30℃~+60℃； 储存温度 -40℃~+100℃，20~95%RH无冷凝； 安全标准 GB4943，UL60950-1，EN60950-1； EMC标准 GB9254，EN55022； 冷却方式 自冷； 为保证兼容性，控制系统要求与显示屏无缝对接。 | 156 | 台 |
| 3 | 大屏幕控制系统 | 1.1路DVI视频信号输入; 2.支持DVI视频信号输入； 3.支持音频输入，通过网线同步传输； 4.单卡最大带载面积：60HZ帧频，最大230万点，最宽可达4000，或最高可达2000点； 5.2个千兆网口输出，支持两上下、左右任意拼接； 6.支持低亮高灰； 7.采用PCI-E 1X接口，通用性更强； 8.支持DC 3.5~6V超宽工作电压，更强适应性； 投标设备多媒体播控系统与拼接器、控制卡必须无缝对接。投标时提供厂家授权。 | 52 | 套 |
| 4 | 视频拼接器 | 1、输入接口数量：3路DVI、1路HDMI、2路VGA 、2路CV ； 控制输入接口数量：1路百兆网口、 1路千兆网口、1路RJ11接口； 单机支持6路DVI输出，其中4路编程DVI输出，1路预监DVI输出， 1路LOOP DVI环出； 机器单口水平最宽带载3840像素点 ，最高带载1920像素点，单机最宽带载15360像素 最高带载7680像素 ，单机最大带载1040万像素； 2.多画面漫游/叠加：单机最大支持4个画面同时显示，支持4路数字信号同时上墙，超越物理通道的限制，画面在显示时不再受到输出通道的边界限制和影响，单个输出口也可支持4画面同时显示,输出口之间支持任意模式选择，水平拼接、垂直拼接、田字型拼接和复制模式； 3.窗口开启不受输出通道的限制：所有输入源均可显示在任意输出通道上，每路输出所能显示的窗口数量无限制（所有输入源均可显示）；各个窗口的层次关系与布局位置均可任意自定义，不受彼此和图像空间大小的约束，可任意调整每个画面的叠放层次； 4.支持软件操作回显，可即时的监控信号源运行状态、大屏显示状态； 5.支持监视输出，可监视三种模式——全屏幕监视、全信号源监视、全屏幕与信号源同时监视； 6.支持无线传输控制功能，可通过手持移动客户端APP应用远程无线控制设备，支持IOS android windows同时控制； 支持外接设备控制功能，可提供设备代码于外部设备相连接，自由切换和控制设备。； 7、纯硬件FPGA架构：无CPU、无内核、无中毒与崩溃风险，系统运行稳定；平均故障时间MTBF>30,000小时，稳定性高，支持365×24小时的连续运行，能够适应控制室、调度中心、监控中心等场所对系统性能日益严格的要求； 8、高帧率处理：内部运算处理设计采用的是60HZ高帧率模式，而非常规拼接器的30HZEDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义； 9、VGA校正功能：支持一键VGA自动校正； 10、Super Resolution放大技术：保证画质不受任何损失，画面缩小时无尺度限制，保留图像细节，无放大失焦现象； 11、去黑边/剪裁功能：可针对任意信号进行裁剪，并转换为任意分辨率输出； 12、OSD功能：自带存储空间，可做通知管理，通知所述文字可任意叠加于整体图像之上、可叠加于任意信号源通道之内； 13、Cross-Int同步拼接技术：采用核心Cross-Int技术，对所有通道进行优化处理，解决拼接错位、单元不同步问题，拼接图像完全同步，无撕裂，无丢帧，无卡顿真正无缝切换；设备内部硬件的高清图像处理机制，从原理上确保画面、场景在切换时无黑屏、花屏、闪屏等不良现象； 14、备份保护：设备输入、输出I/O接口采用稳定可靠的保护芯片进行保护，避免过电压、过电流的冲击；通道间相互独立，且彼此互补； 15、便捷操控：支持PC、移动端、网络多种控制方式，兼容ios、Android、Windows控制接口包含：RS232、Lan、Wlan； 16、多级管理权限：PC端控制软件可设置不同的用户、权限级别，定义不同的允许操作、限制操作，实现权限的的限制管理； 19、10余种切换特效：丰富的屏幕切换效果； 21、羽化/抠图/透明：可以自由调节画面的透明度，边缘羽化度，可以对字幕文件进行抠图操作，方便现场直播，使LED屏幕显示更加多元化； 投标设备多媒体播控系统与拼接器、控制卡必须无缝对接；投标时提供厂家授权。 | 1 | 台 |
| 5 | 多媒体播控软件 | 1.支持8K超高清视频硬件解码，降低电脑CPU占用率； 具有编辑渲染/丢帧渲染等渲染方式；支持软解/硬解解码方式，输出图像帧率1-60Hz任意调整； 2.支持多级抗锯齿处理，消除图像输出边缘凹凸锯齿现象； 3.解码能力：视频格式支持mp4,avi,mkv,flv,mov,wmv,asf,mpeg,mpg,tp,ts,m2ts,vob,rmvb,rm,ram,divx,evo,ogm,m1v,m4v,mpe,3gp,webm等，音频格式支持mp3,mp2,mpa,aac,ogg,wav,wma,ape,ac3,flac,m1a,m2a,m4a,ra,dts,dtshd jpg,jpeg,bmp,png,gif,tif,tiff,ico等，图片格式支持，JPG/JPEG，BMP，PNG，GIF，TIFF等； 4.支持多个网络流媒体/网页/office等多种文件同时播放管理；还可同时播放Word/PPT实现自动翻页滚动播放； 5.支持字幕/图文/倒计时/数字时钟/模拟时钟/表格/天气等多种小工具； 6.支持DVI/HDMI/SDI/VGA/USB等多格式信号采集播放； 7.支持图像的分割重组，完成不同角度的拼接显示； 8.支持画面透明度/羽化/亮度/对比度调整，支持画面旋转/镜像显示； 9.支持多文件列表播放，单文件循环播放等多种播放方式； 10.支持场景预存、读取和自动轮巡，不限制场景保存数量； 11.支持场景/画面的淡入淡出无缝切换，无黑屏、花屏、闪屏等不良现象； 12.支持素材可独立播放预览，确保播放无失误； 13.支持素材标签管理，可根据不同应用场景对素材进行分类管理； 14.具有屏幕管理系统，任意设定屏幕大小和数量，可视化编播管理，所见即所得； 15.支持一键锁定，防止误操作； 16.支持串口控制和UDP协议下的远程指令控制； 17.支持与视频拼接处理器的联动控制，实现场景统一切换； 18.播控系统/视频处理器系统/控制系统为同一厂家，无任何兼容性问题； 投标设备多媒体播控系统与拼接器、控制卡必须无缝对接。投标时提供厂家授权。签订合同时提供针对项目的授权。 | 1 | 套 |
| 6 | 显示屏安装框架结构及装饰 | 采用国标镀锌钢材，含钢结构外框装饰。完全前维护设计，无需显示屏后部预留检修通道空间。 | 34.5 | 平方 |
| 7 | 配电控制设备 | 配电柜具有过压、过流等保护功能，具有与控制系统无缝对接的多功能控制卡，软件可自定义开关时间，自动开关功能，具有多路输出及延时上电功能，配电系统包括自电源总进线开始的全部电缆；配电箱配备避雷器，屏体防雷电达到国家标准，施工完毕后，需进行专业人员进行专业检测。 | 1 | 台 |
| 8 | 其他 | 包含安装所需线材;配件;人工及税金等。 | 1 | 项 |

注：

（1）线材安装工程量以图纸和现场实地勘察测量值为准。

（2）投标人可参考采购单位推荐的设备技术参数及配置，也欢迎其他能满足或优于本项目技术需求且性能与所明确要求相当的产品参加投标。

# （3）投标人应如实描述投标产品的主要指标偏离情况，若有偏离，只接受参数、性能优于招标要求的配置, 否则将被评标委员会技术扣分直至认定为投标无效。

四、整体系统要求

1、本项目的所有软、硬件(如线缆、软件、硬件设备等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。

2、本次采购的供货除包括上述设备外，还应包括随机的辅助设备、专用电线电缆、随机软件、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南和含维修网点在内的服务手册等）、设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。

五、其它

1、建设周期

## 本次设备采购、到货、安装、调试工作应在合同签订后30天内完成全部建设内容；正常试运行3个月，培训并交付使用，并制定相应的项目实施详细进度计划。

2、安装、调试与验收

有责任检查安装现场是否符合产品安装条件，事先提出对安装的环境的要求。

本项目涉及的设备由投标人负责测试、安装、调试和有关配置工作，投标人应提供详细的具有时效性的测试、安装、调试方案，经用户确认后，作为设备验收的标准，投标人应按上述方案完成测试、安装、调试和有关配置工作。

投标人需保证设备均为制造商原产原装产品，保证所提供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。货物到达用户指定的现场后，由投标人与用户共核对装箱单，共同开箱（若有争议，请质检机构检验确定），依照合同的货物清单清点，并进行签字确认。

项目实验过程中，若牵涉到与第三方产品集成工作，投标人应与其他供应商通力合作，并提供必要的技术支持。

投标人保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内具有满意的性能，投标人对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责与原制造厂商并协助解决。

投标人承诺本次提供的所有设备满足标书要求，对标书中的变更修改内容以本合同的设备配置附件为准。投标人承诺所有的设备满足技术完整性要求。如有线缆、附件等遗漏，影响设备安装和运行，由投标人承担并负责解决。

3、售后服务

对于本项目所有设备，投标人向用户提供系统所有设备3年（含）免费设备保修和现场售后服务。保修和售后维护服务时间从验收合格之日起计算。

投标人承诺故障在1小时内响应，2小时以内到现场，4小时以内解决问题，现场不能修复的，必须提供同品牌、型号备用设备。

供货商应拥有本地日常技术维护力量，落实本地化服务联系单位、联系人、联系电话。

投标人在每次服务完成后，须向用户提交相关文档，内容包括起因、响应、过程、结果、今后注意事项等各部分。

在保修期结束前，由投标人工程师、用户对所供设备进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修理，在修复之后，投标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给用户。

第五部分 采购合同的一般和特殊条款

1．定义

1.1“合同”即由甲乙方双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

合同将由杭州市文华中学（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订，采购机构作为合同鉴证方。以下为采购人提出涉及乙方的主要条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，采购人将视作认同。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在供应商全面正确地履行合同义务时，采购人应支付给供应商的款项。

1.3“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

1.4“甲方”系指通过采购接受合同及服务的和杭州市西湖区教育局下属学校。

1.5“乙方”系指经评审最终确定的中标人。

1.6“现场”系指将要进行系统安装和运转的地点。

1.7“验收”系指采购人依据技术规格规定接受合同所依据的程序和条件。

2．适用范围

本合同条款适用与本次采购活动。项目实施范围详见附件——招标文件和投标文件及补充文件、采购设计图、承诺书等。

3．供货

3.1 乙方提供的设备及有关产品部件等货物必须是符合国家技术规范和质量标准，经国家“3C”认证或通过国家有关部门检测的原产地合格产品。采购前需经甲方和监理单位的认可。

3.2 乙方在投标文件中所列设备的名称、型号应与安装实施中实际使用的设备完全一致，都必须是报价中的产地，并提供相关证明，需原装封箱包装。如发现实物与投标报价书等资料不符，甲方有权更换，其一切后果及费用由乙方承担。如发现不符合质量要求或破裂、损坏等情况由乙方负责调换或补足，并不得影响工期。

3.3乙方对所提供的产品、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害甲方的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，甲方概不负责，由此给甲方造成损失的，乙方要承担相应后果，并负责赔偿。乙方为执行本项目合同而提供的技术资料等归甲方所有。

3.4 乙方所提供的设备交货时间必须按照本项目的工程安装进度进场。

4．安装调试和系统接入

4.1 甲方提供堆放材料和工具场地，设备和材料的堆放安全由乙方负责。

4.2 甲方提供工程所需的水源和电源，费用由乙方承担。

4.3 乙方项目实施人员须服从甲方、监理管理人员管理，项目质量纳入现场监理。乙方项目实施人员必须遵守现场的各项规章制度。

4.4 乙方应根据项目情况提供安装、到货计划，安装的实施进度计划，经甲、乙双方共同确定后作为双方共同执行的合同条款，乙方应按计划完工交付验收，若超过计划完工日15天以上的天数按超期处罚。

4.5竣工验收时必须提供完整的竣工资料，包括竣工图（含管道及电缆线路图）、隐检工程记录资料、性能测试报告。非标准产品设计图（接线图）系统使用说明书、各类产品证明书等。

5．培训保修

5.1 乙方对甲方提供操作维护、管理等培训，至熟练操作为止。

5.2 乙方提供免费维修（即质保期）：硬件要求提供原厂商不少于三年7×24免费设备保修和售后现场技术服务，系统软件产品的保修执行原厂商的标准保修服务和投标人的承诺，因使用不当更换设备材料费用按不高于投标报价价格收费。

5.3 保修期内，乙方每三个月免费对系统进行一次总体检测，每半年免费对系统进行一次复调，保修期满后为甲方提供一套完整的运行记录。

6．验收

甲方对所供设备进行最终验收。采购机构将组织有关专家随机对所供设备进行现场检查。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处罚。验收合格后，甲乙双方共同签署《杭州市西湖区政府采购验收回复单》或验收报告，一式贰份，一份交甲方留存，一份由乙方用作结算凭证，同时由甲方填写《杭州市西湖区政府采购售后服务质量反馈表》，该表与设备运行期内甲方的反馈意见，都将作为考核乙方售后服务和质量的依据。

7、工程价款及调整

本招标工程采取固定总价承包，未经甲方认可，不得以任何理由予以变更，除以下列明的价款调整和计算方法之外，所有费用包干，不予调整。乙方应按甲方提供的要求报价，缺项、漏项和设备选型偏离视作报价已包含在其它子项中，不予以调整。允许乙方对招标文件提供的技术方案在投标价格不增加且能扩大使用功能的前提下，可提出合理化建议或优化方案，做出其优越性、先进性等详细说明。

8．支付

本次项目合同总价为人民币            （￥    元），采用分期付款方式：

第一次付款：乙方在合同签订后3天内进行详细的需求调研，进一步优化概要设计、详细设计，并细化系统建设计划、目标任务书和测试验收方案，向甲方提供上述文档并需经甲方审查通过后10个工作日内。乙方凭甲方签字盖章的支付通知书向甲方办理已完工程合同总价30%的款项支付手续，计人民币            （￥    元）；

第二次付款：乙方在签订合同之后30天内完成所有设备、材料的到货以及设备安装调试、系统集成等，并完成初验合格后进入试运行，并出具初步验收合格报告后10个工作日内，乙方凭甲方签字盖章的支付通知书、初验报告向甲方办理合同总价50%的款项支付手续，计人民币            （￥    元）；

第三次付款：培训、系统正常运转3个月后，经验收合格，正式交付使用，进入维护期，乙方凭甲方签字盖章的终验合格报告，乙方凭甲方签字盖章的发票复印件、终验合格报告办理余款结算手续，计人民币            （￥    元）。

9. 履约保证金缴纳及退付

9.1 签订合同后3个工作日内，中标人须向采购人缴纳不超过政府采购合同总额5％的履约保证金，缴纳金额:            （￥    元）。履约保证金应在项目服务期或货物质量保证期内不予退还或应完全有效，前述约定期届满或货物质量保证期届满之日起 5 个工作日内，采购人应将履约保证金原额（无息）归还中标人；

9.2履约保证金可以用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。

10．延期交付与核定损失额

如果乙方在正常情况下未能按合同规定的时间按期交付使用，乙方应承担相应后果。如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

11．不可抗力

签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事故。

12. 乙方的责任与义务

12.1 根据投标文件的承诺向甲方委派项目负责人、技术负责人和专业技术人员。

12.2 在履行本合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋的工作。

12.3 在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄漏与本项目、本合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害甲方的知识产权。

12.4 负责本系统项目建设及整体联动，负责处理好与其他项目实施单位的协调。

12.5 项目建设有关事项包括：项目规划、设计标准、规范和使用功能要求，向甲方的建议权；

12.6 项目设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，提出建议，并向甲方提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高项目造价，或延长工期，应当事先取的甲方的同意；

12.7 项目实施组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向甲方提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高项目造价，或延长工期，应当事先取得甲方的同意。

13. 甲方的责任与义务

13.1甲方应当主要负责项目建设的所有外部关系的联系与协调，为乙方工作提供良好的外部条件。

13.2 甲方应当按合同条款双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目建设有关的项目等资料。

13.3 甲方应当按合同条款约定的时间就乙方书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。逾期应视为甲方同意。

13.4 甲方应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系。更换代表，要提前通知乙方。

13.5 甲方有与乙方订立补充合同的签订权。

13.6 甲方有对项目规模、设计标准、规范和设计使用功能要求的认定权，以及对项目建设、设计变更的审批权。

13.7 甲方有权要求乙方提交工作月度报告及专项报告等。

14.安全施工

遵守国家《安全生产法》及《建筑工程安全管理条例》，执行JGJ59-99标准，并参照通用条款第20、21、22条，安全生产措施费专款专用并已包含在报价中，在施工过程中由于乙方原因而发生的人员伤亡、财产损失以及其他一切事故，其责任、费用全部由乙方承担。

15. 合同生效、变更和终止

15.1 本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章，并且乙方向甲方缴纳合同约定金额的履约保证金，经采购机构鉴证，区政府采购办备案后生效，至合同期止。

15.2 在乙方的责任期即合同的有效期内，如因甲方的原因，导致项目建设进度的推迟或延误而超过约定的日期，甲乙双方应协商，重新约定相应延长的合同期。因乙方的责任，导致项目建设进度的推迟或延误而超过约定的日期按违约责任处罚。

15.3 在合同签订后，实际情况发生变化，使得乙方不能全部或部分执行项目时，乙方应当立即通知甲方。该项目的完成时间应延长。当恢复执行项目时，是否需增加时间用于恢复执行，由双方协商确定。

15.4 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在30天前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

16. 违约责任

16.1乙方必须在整个项目安装调试开通全部完成后半个月内，会同甲方、及有关部门共同按有关规范验收，如因产品质量和项目实施质量问题，不能按期验收或验收不合格，乙方应负责返工所造成的经济损失。由此而造成推迟交货的时间按超期天数计算，每超过一天乙方按本项目总价款的2‰赔偿甲方的经济损失。如因甲方原因造成不能按期完工，工期相应顺延。

16.2 如在合同规定的工期内，达不到项目规定的技术指标，乙方应当承担违约责任。承担方式和违约金额如下：超期30天内，每天扣合同金额的0.5‰；累计超期30天，甲方有权终止执行合同，并没收履约保证金。

16.3 如因乙方原因达不到合格等级的，则必须无条件返工至合格，并全额没收履约保证金。

16.4 乙方承诺的项目部技术经济管理人员必须全部按投标承诺名单及时到位，项目负责人月到位率不足80%的，甲方有权中止合同，没收履约保证金，同时乙方赔偿甲方由此造成的损失；项目经理月到位率达不到90%的，或者投标承诺的项目班子管理人员擅自更换的，每人次扣除人员履约保证金的1%；项目班子管理人员(除项目负责人外)月到位率达不到90%的，每人次扣除人员履约保证金的1%。乙方应严格依法经营，严禁将项目转包。发现私自转包或挂靠经营现象，所有履约保证金归甲方，同时赔偿甲方损失，并责令退出工地。

16.5因乙方原因造成采购单位其他系统不能正常运行，酿成重大事故（正常工作日系统中断一天或一天以上）的，将承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额最高为项目总价的50%。

16.6 履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方全部承担。

16.7 因不可抗力导致合同不能全部或部分履行，甲、乙双方协商解决。

17.项目质量

17.1 乙方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对项目安装、调试、检验等各个环节进行严格的质量和质量控制。

17.2 乙方须严格按设计方案和国家现行项目实施验收规范有关规定，精心组织施工、记录、检验。

17.3 项目的质量、技术标准如在招标文件和投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

17.4 项目竣工验收：应按设计方案、技术交底、会审纪要、设计变更通知单、国家和（部）颁发的有关规范和质量检验评定标准、相关的国际标准为依据，并有相关专业测试单位出具相应的测验结论报告。

17.5 项目实施过程中应严格做好安全防范措施，如乙方项目实施人员在施工中违反操作规定造成人员伤亡事故或施工现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均有乙方负责。

18. 争议处理

18.1 合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，依法向人民法院起诉。

18.2 对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商

解决，经协商仍未能达成一致的，依法向人民法院起诉。

19. 其他

19.1 本合同（□是  □否）为可融资合同（若为可融资合同，则甲方必须将采购资金支付到合同中指定的融资银行及收款账号，开户银行：     账号：        ）。关于中小企业信用融资事项可登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏进行查询。

19.2 未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

19.3 乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

19.4乙方人员在甲方场地工作时，应遵守甲方相关规章、制度。

19.5 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

19.6 合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，并由采购机构鉴证，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

19.7 招标文件[编号：XHZFCG-2019-G-38]、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

19.8 本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章，并且乙方向甲方缴纳合同约定金额的履约保证金，经采购机构鉴证，区政府采购办备案后生效。

19.9 本合同一式伍份，甲方、乙方各执贰份，采购机构执壹份。

19.10 适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

19.11 以上是合同的主要条款，合同条款包括但不止于以上条款（如安全生产责任状以及廉政合同等）。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人：                              法定代表人：

或受委托人（签字）：                       或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

鉴证方（盖章）：杭州市西湖区政府采购中心

法宝代表人：

或受委托人（签字）：

联系人：

地址：

签 约 地：

签约日期：   年   月    日

# 第六部分 应提交的有关格式范例

# 一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

# 二、投标文件编制格式及规范要求：

投标文件须整体密封包装，内含资格文件、报价文件、商务技术文件三部分。整体密封包装指：所有投标文件应密封在一起，其中，报价文件须装订成册单独密封，未单独密封的，在开标时发生报价泄露的，由投标人自行承担相关责任。没有整体密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

# ▲资格文件部分

# 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件………………………………………………………………………………………（页码）

（2）2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)…页码）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………………………（页码）

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 …（页码）

(5)符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）……………（页码）；

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

二、财务报表资料文件（复印件）

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

四、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

杭州市文华中学、杭州市西湖区政府采购中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期”。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

五、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制）

# ▲报价文件部分

# 目录

# （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

# （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

# （3）报价明细清单…………………………………………………（页码）

# 一、投标响应函

杭州市文华中学、杭州市西湖区政府采购中心：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的杭州市文华中学体育馆舞台设备采购项目[编号：XHZFCG-2019-G-38]招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件正本壹份；报价文件正本壹份，副本伍份；商务技术文件正本壹份，副本伍份（见投标须知前附表所述）。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表及投标报价明细清单；

(2)投标商务技术文件；

(3)编制和提交采购响应文件须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

法定代表人签字或盖章：

授权委托人签字：

公 司 盖 章：

联系人：                    联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	 月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

# 二、投标(开标)一览表

杭州市文华中学、杭州市西湖区政府采购中心：

按你方招标文件要求，我们，本标书签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成编号为XHZFCG-2019-G-38的招标文件[项目名称：杭州市文华中学体育馆舞台设备采购项目]的标项实施。

投标（开标）一览表（单位均为人民币元）

| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 投标价（元） | 产地 | 出厂年月 | 货到日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备价款合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（人民币小写）： |  |
| 投标总价（人民币大写）： |  |

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、本项目为交钥匙工程，投标报价含开发设计费、安装调试费、质保期运行维护、技术支持、验收费、培训费、售后服务和税金等所涉及本次项目的一切费用均计入报价。

3、以上投标总价中，除投标产品价款外，其它费用包含内容为：

4、产品质保期：自设备安装调试完毕、验收合格之日起      个月。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

三、报价明细清单（产品具体配置表）

| 序号 | 名称（品牌规格型号等） | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价(小写)： |  |
| 投标总价(大写)： |  |

注：以上表格要求按细分项目及报价，包括有关本项目实施所需的设计费、制造和设备购置费、运输费、安装调试费、售后服务、质检费、验收费、培训及售后维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

# 商务技术文件部分

目录

（1）法人授权委托书……………………………………………………（页码）

（2）法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）…………………（页码）

（3）声明书………………………………………………………………（页码）

（4）非本地投标人售后服务机构证明材料……………………………（页码）

（5）所有与符合性审查有关的资信文件（复印件） …………………（页码）

（6）投标人介绍…………………………………………………………（页码）

（7）主要业绩证明………………………………………………………（页码）

（8）商务偏离说明表……………………………………………………（页码）

（9）投标人认为需要的其他商务文件或说明…………………………（页码）

（10）杭州市西湖区政府采购售后服务质量反馈表……………………（页码）

（11）廉政承诺书…………………………………………………………（页码）

（12）技术解决方案……………………………………………………（页码）

（13）组织实施方案……………………………………………………（页码）

（14）售后服务方案……………………………………………………（页码）

（15）项目小组名单……………………………………………………（页码）

（16）优惠条件及特殊承诺……………………………………………（页码）

（17）备品备件清单……………………………………………………（页码）

（18）培训计划…………………………………………………………（页码）

（19）验收方案…………………………………………………………（页码）

（20）技术偏离说明表…………………………………………………（页码）

（21）认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

（22）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明………………………（页码）

注：以上目录是编制投标商务技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

## 一、授权委托书

杭州市文华中学、杭州市西湖区政府采购中心：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理杭州市文华中学体育馆舞台设备采购项目[编号：XHZFCG-2019-G-38]政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自  年 月  日起至   年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签章)：

签发日期：  年  月   日

## 二、法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）

## 三、声明书

杭州市文华中学、杭州市西湖区政府采购中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

本单位自愿参加杭州市文华中学体育馆舞台设备采购项目[编号：XHZFCG-2019-G-38]政府采购项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：  年  月   日

四、非本地投标人售后服务机构证明材料

（由非本地投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

五、所有与符合性审查有关的资信文件（复印件）

附表：本项目投标人的资质情况表

| 资质要求 | 投标单位具备资质 |
| --- | --- |
| 必备资质 | 资质级别 | 资质名称 | 资质级别 | 颁证机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 | 备注 |
| 其他资质 | 资质级别 | 资质名称 | 资质级别 | 颁证机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 | 备注 |

注：投标单位为联合体的，联合体各方应当在上述表格中分别填写相应资质，并在备注栏中注明资质所属单位。

## 附表：本项目投标产品有关证书情况表

| 投标产品有关证书 | 投标人提供的产品已具备的证书 |
| --- | --- |
| 主要投标产品有关证书名称 | 产品名称 | 品牌/型号 | 产地 | 制造厂商/颁证机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 |
| 国家强制3C认证证书 |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品认证证书 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人可按上述的格式自行细化编制，已取得相应证书的投标产品都应当在以上表格中详细填写，未取得相应证书的投标产品可不必在上述表格中填写。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：   年  月   日

## 六、投标人介绍

（由投标人自行编制）

附表: 投标人信息

| 项目 | 叙述/提供 |
| --- | --- |
| 1. 一般情况 1.1 公司名称（包括：母公司/附属公司/办事处） 1.2 公司地址 1.3 公司成立时间 1.4 公司主业 1.5 业务范围 1.6 从事类似项目实施的情况， 1.7 也可列举出在其它行业从事的相应工作。 1.8 典型工程实例: 需提供合同 复印件，成功案例单位出具的用户报告并加盖公章 2. 支持与经验 2.1 支持服务能力 系统分析、设计、集成人员的数量、学历、资历，典型开发实例； 3．公司的组织结构简图（以下可另附） 4．法人授权委托书 5．营业执照复印件 6．相关资质证明 |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

## 七、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件或用户单位验收证明并注明所在投标商务文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

## 八、商务偏离说明表

| 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

## 九、其他商务文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

## 十、杭州市西湖区政府采购售后服务质量反馈表

反馈日期：  年     月    日

| 采购单位 （公章） |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  | 政府采购 项目名称及型号 |  |
| 供应商名称 |  | 售后服务 单位名称 |  |
| 售后服务情况 （在相应内容后打勾） | 优秀（ ） 良好（ ） 一般（ ） 差（ ） |
| 具 体 评 价 打 勾 选 择 | 1、是否按规定提供《杭州市西湖区政府采购售后服务联系单》，并填写齐全内容。是（ ）；否（ ） 2、是否进行了操作技术示范和讲解。是（ ）；否（ ） 3、服务人员态度：热情（ ）；冷淡（ ）；粗暴（ ） 4、是否额外收费或变相收费：是（ ）；否（ ） 5、送货是否及时：是（ ）；否（ ） 6、对用户的咨询和要求是否耐心解答和解决。是（ ）；否（ ） 7、售后服务响应是否及时。是（ ）；否（ ） 8、其他评价： |

注：采购单位在项目运行期内对供应商的服务有意见，可复印此表或以其他书面材料向区政府采购办、采购中心投诉。受理电话：58101865、87759375，传真：86834771。感谢合作。

## 十一、廉政承诺书

杭州市文华中学：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经

营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报区政府采购办。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签章）：

日期：   年   月   日

## 十二、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单，提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等）。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

## 十三、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

## 十四、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

## 十五、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标商务技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标商务技术文件页码。

附表C:本项目的小组人员的认证工程师情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 所有认证证书 (页码) | 本项目中的职责 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标商务技术文件页码。

附表D:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

## 十六、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

## 十七、备品备件清单

| 名称 | 品牌 | 制造厂/原产地 | 规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：备品备件是指投标人为本次采购服务所准备的备品备件设备，以保证出现故障时，可以在最短的时间内使用备品备件清单中的设备排除故障。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

## 十八、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:

A．课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B．按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标商务技术文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

## 十九、验收方案

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

## 二十、技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

## 二十一、其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

## 二十二、对招标文件中有关条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》、《西湖区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在杭州市政府采购网上或政采云平台注册入库，并取得政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、供应商若有融资意向，需先与西湖区财政局合作银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标后，供应商应与采购单位或者采购代理机构及时联系，告知融资需求；

3、采购单位或者采购代理机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；

4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与供应商联系并办理相关融资事宜。

四、注意事项

请各采购单位和采购代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

# 附件

附件1：

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年     月    日

注1：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

注2：《中小企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。同时还须提供“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖投标人公章）。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# Text boxes

工

作

日