杭州市西湖区教育局所属5所学校LED大屏显示系统采购项目

招标文件

编号：XHZFCG-2017-G-63

杭州市西湖区教育局

杭州市西湖区政府采购中心

二0一七年 八 月 十一 日

目  录

第一部分     招标公告

第二部分     编制和提交采购响应文件须知

第三部分     评分办法及评分标准

第四部分     项目技术规范和服务要求

第五部分     采购合同的一般和特殊条款

第六部分     应提交的有关格式范例

第一部分  招标公告

杭州市西湖区人民政府采购中心作为采购机构，就“杭州市西湖区教育局所属5所学校LED大屏显示系统采购项目”进行公开招标。具体如下：

1、招标编号：XHZFCG-2017-G-63

2、采购项目名称及预算：杭州市西湖区教育局所属5所学校LED大屏显示系统采购项目

| 标项 | 采购内容 | 预算（万元） | 采购单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 杭州市西湖区教育局所属学校LED大屏显示系统采购项目 | 87 | 杭州市三墩小学 |
|  |  |  | 杭州市学军小学求智巷校区 |
| 二 | 杭州市西湖区教育局所属学校LED大屏显示系统采购项目 | 80 | 杭州市保俶塔教育集团申花校区 |
|  |  |  | 杭州市西溪实验学校 |
|  |  |  | 杭州市十三中教育集团嘉绿苑中学 |

3、招标内容：杭州市西湖区教育局所属5所学校LED大屏显示系统采购项目，共分二个标项，标项一:杭州市三墩小学2块室外全彩色显示屏（屏体面积约51.6平方米）和杭州市学军小学求智巷校区1块室外全彩色显示屏（屏体面积约21.5平方米）。标项二：杭州市十三中教育集团嘉绿苑中学1块室外全彩色显示屏（屏体面积约21.4平方米）、杭州市保俶塔教育集团申花校区1块室外全彩色显示屏（屏体面积约29.7平方米）和杭州市西溪实验学校1块室外全彩色显示屏（屏体面积约15.56平方米）。主要包含以下内容：LED显示系统、视频系统、音响系统，施工布线等。具体包括：LED显示屏系统设备设计、制造、运输、装卸、保管、安装、产品保护、调试、试运行、验收与相关的操作培训及不少于3年（含）7×24小时原厂免费设备保修和售后现场技术服务等内容。投标人可以就上述项目的一个直至全部标项进行应标，同一标项不得拆标。详见招标文件第四部分 “项目技术规范和服务要求”。

4、合格的投标人应具备的资格要求：

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产销售的；

（2）具有较强的项目管理、设备集成、技术服务和组织实施能力，并具有相关项目实施的经验，能够独立承担本项目实施。

5、采购方式：公开招标。

6、供应商报名方式、时间及地点：

（1）供应商报名时间：2017年8 月 11 日起至2017年 8月 21 日止（双休日及法定节假日除外）。

（2）标书售价：免费；

（3）供应商报名方式：线上报名（杭州市政府采购网）；

- 供应商报名时须提交的文件资料：无；本项目为在线报名项目，报名网址：杭州市政府采购网。

- 提示：

1）采购机构将拒绝接受非报名供应商的投标文件（如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体成员中至少有一方报名）；

2）招标文件领取截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自招标文件领取截止时间之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出。

7、投标截止时间与地点：2017年9月1 日上午9时30分止（逾期或不符合规定的投标文件恕不接受），地点：杭州市竞舟路228号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心五楼开标525室）。

8、开标时间与地点：2017年9月1日上午9时30分，地点：杭州市竞舟路228号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心五楼开标525室）。

9、因投标保证金实行网上收退系统，具体操作详见（杭州银行官网/杭银在线，网址：http://hyzx.hzbank.com.cn/hykx/logon.jsp）。首次使用该系统的投标单位请到杭州市公共资源交易中心西湖分中心五楼大厅杭州银行窗口提前办理本单位基本账户信息备案，备案成功后，才能取得杭银在线系统登录用户名和密码。

10、质疑和投诉：

（1）供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。（招标文件领取截止时间之后获取招标文件的潜在供应商，如对招标文件有异议，应于投标截止时间三个工作日前以书面形式向采购机构提出）。

（2）供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

（3）质疑受理地点：杭州市西湖区人民政府采购中心（杭州市西湖区竞舟路228号五楼507室）；联系人：缪新新；联系电话：0571-85368157。

（4）投诉受理地点：杭州市西湖区政府采购管理办公室（杭州市文三西路18号1004室）；联系人：韩继伟；联系电话：0571-58101865。

11、联系人：杭州市西湖区教育信息与装备中心：余钢，联系电话：56735329。杭州市西湖区政府采购中心：江涛，联系电话：0571-88156329，传真：0571-86834771。

杭州市西湖区政府采购中心

二0一七年八月十一日

第二部分 编制和提交采购响应文件须知

前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 一、项目说明： 项目名称：杭州市西湖区教育局所属5所学校LED大屏显示系统采购项目 实施地点： 标项一：杭州市三墩小学（振华路28号）和杭州市学军小学求智巷校区(文二路求智巷6号)； 标项二：杭州市西溪实验小学（文一西路578号）、杭州市十三中教育集团嘉绿苑中学（华星路218号）和杭州保俶塔教育集团申花校区（竞舟北路189号）。 项目综述： 杭州市西湖区教育局所属5所学校LED大屏显示系统采购项目: 标项一： 杭州市三墩小学2块室外全彩色显示屏（屏体面积约51.6平方米）和杭州市学军小学求智巷校区1块室外全彩色显示屏（屏体面积约21.5平方米）。 标项二：杭州市十三中教育集团嘉绿苑中学1块室外全彩色显示屏（屏体面积约21.4平方米）、杭州市保俶塔教育集团申花校区1块室外全彩色显示屏（屏体面积约29.7平方米）和杭州市西溪实验学校1块室外全彩色显示屏（屏体面积约15.56平方米） 主要包含以下内容：LED显示系统、视频系统、音响系统，施工布线等。具体包括：LED显示屏系统设备设计、制造、运输、装卸、保管、安装、产品保护、调试、试运行、验收与相关的操作培训及不少于3年（含）7×24小时原厂免费设备保修和售后现场技术服务等内容。投标人可以就上述项目的一个直至全部标项进行应标，同一标项不得拆标。详见招标文件第四部分“项目技术规范和服务要求”。 二、建设原则：项目建设按照“先进、主流、可靠、安全、开放、实用、性价比高，符合用户单位的采购要求”的原则实施。 三、功能需求与性能要求： 所供产品必须是2017年1月1日以后生产的原装合格产品，详见招标文件第四部分—项目技术规范和服务要求。 四、项目实施时间： 总施工期要求在9月30号前完成，并验收通过（合同签订后3天内进一步细化和完善、并根据工程实际情况制定详细的施工组织设计,进度计划等工程实施文档，向采购人提供上述文档并需经采购人审查通过，施工人员进驻现场；9月30号前完成所有设备、材料的到货以及设备安装调试、系统集成等，并完成初验合格后进入试运行；系统培训、试运行正常3个月经验收合格，方可交付使用）。 五、系统维护期（质保期）： 所有设备及配件要求提供原厂商不少于3年（含）（质保期自工程竣工验收合格之日起计算）7×24免费现场技术服务和质保，软件产品的保修执行原厂商的标准保修服务和投标人的承诺，维护内容包括免费升级、故障排除、性能调优、技术咨询等，并负责系统的开发、集成，处理、协调与各系统软件、硬件等供应商的关系。 六、技术支持期：在系统使用的所有时间范围内，提供多种方式的运行技术支持，特别是新应用的添加和开发。 |
| 2 | 合同名称：《杭州市西湖区教育局所属5所学校LED大屏显示系统采购项目采购合同》 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起60天。如采购机构认为必要，可延长至总计最长不超过90天。 |
| 4 | 投标保证金数额：人民币捌仟元整（投一个或全部标项均为此金额）。投标保证金通过网上收退系统（杭州银行官网http://www.hzbank.com.cn/杭银在线）统一收退，请有关供应商登录“杭银在线”详细阅读投标须知，缴纳投标保证金并匹配成功后，在“杭银在线” 系统打印投标保证金递交函，并将递交函作为应标文件组成部分；同时在递交投标文件时，出具投标保证金递交函。（收款单位名称：杭州市西湖区人民政府采购中心保证金，开户银行：杭州银行西湖支行，帐号：77088100000715-0047，为确保系统匹配，请使用电汇或网银转账方式。） |
| 5 | 投标文件份数：技术文件、商务文件和报价文件均为正本壹份、副本伍份。 |
| 6 | 投标截止时间：2017年 9月1 日上午9时30分止（逾期或不符合规定的投标文件恕不接受）。 |
| 7 | 投标文件递交至单位：杭州市西湖区人民政府采购中心。 投标文件递交至地点：杭州市竞舟路228号（杭州市西湖区公共资源交易中心5楼开标525室）。 |
| 8 | 开标时间：2017年 9月1 日上午9时30分； 开标地点：杭州市竞舟路228号（杭州市西湖区公共资源交易中心五楼开标525室）。 杭州市西湖区人民政府采购中心：江涛，联系电话：0571-87759375，传真：0571-86834771。 |
| 9 | 标前会(实地勘察)时间：采购单位不集中安排潜在投标人勘踏现场，请各潜在投标人自行查看现场。 联系方式：标项一：1. 杭州市三墩小学，地点：振华路28号，联系人：唐老师 18069782758。2. 杭州市学军小学求智巷校区，地点：文二路求智巷6号，联系人：张老师 13454150526。 标项二：1.杭州保俶塔教育集团申花校区，地点：竞舟北路189号，联系人：林老师 13600511571；2. 杭州市西溪实验小学，地点：文一西路578号，联系人：陈老师 13705717844；3. 杭州市十三中教育集团嘉绿苑中学，地点：华星路218号，联系人：汪老师 13588812612。 |
| 10 | 履约保证金: 合同总价的5%。 |
| 11 | 样品要求：因为二个标项技术要求相同，所以二个标项的样品提供一个即可，不锈钢或者压铸铝箱体带模组，数量一个。样品演示地点：杭州市竞舟小学体育馆（地址：杭州市西湖区竞舟路221号，学校联系人：吴文渊，手机13857175135），需要在2017年 9月1 日上午9点之前送到杭州市竞舟小学体育馆，并完成装配。由于评标现场场地限制，投标单位提供尺寸≤640MMX640MM箱体带模组样品，或面积≤0.41平方样品。为保证评标基准一致性，保证公平，所有单位样品尽量满足面积≤0.41平方样品，且不得大于此尺寸，相互投标单位有权利相互监督。 |

注：1、以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

# 一、总 则

# 1. 项目说明

1.1项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)所述。

1.2用户单位为杭州市西溪实验小学、杭州市十三中教育集团嘉绿苑中学、杭州保俶塔教育集团申花校区、杭州市三墩小学，杭州市学军小学求智巷校区（以下简称杭州市西湖区教育局所属5所学校）为本项目的采购人（合同中的甲方），杭州市西湖区人民政府采购中心为采购机构，自愿参加本次项目投标的公司为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标人，签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方）。

1.3本项目不允许分包，项目经理应具有相关专业资质，项目经理和主要施工人员必须为投标人正式员工（提供劳动合同和社保等证明）。

1.4 潜在投标人领取招标文件后，必须按照国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对招标文件内容应承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃、泄密事件潜在投标人应承担相应的法律责任。

1.5投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

1.6投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

2．采购方式

公开招标。

3．定义

3.1  合格的投标人应具备的资格要求，见招标文件第一部分“公开招标”。

3.2  设备

系指中标人按合同要求，向采购人提供的货物、备品、手册、安装光盘及其它技术资料和材料。

3.3  集成

系指中标人通过计算机网络技术，将各个分离的货物、功能和信息等软硬件设备集成到相互关联，并构建计算机信息系统，以满足采购人的需求，包括应用软硬件平台转换、新增功能开发、集成和安装调试等。

3.4  培训

系指中标人按合同要求，向采购人提供操作使用培训、系统管理培训和其他相关培训等。

3.5  服务

系指合同规定中标人须承担的运输、装卸、仓储、安装、调试、验收、技术支持和交付使用后质保期内应履行的售后服务等义务。

4． 投标费用

无论投标结果如何，投标人自行承担涉及本次投标的一切费用。

本项目为交钥匙工程，招标文件未列明的，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

# 5．工程服务范围

5.1设备及相关资料的提供

提供的设备及相关材料须包括以下服务工作（但不限于）内容：

1）收到中标通知书后3天内，中标人须按采购人提供的资料和要求，进一步优化需求分析和设计（中标人所有针对原设计方案的优化建议需经采购人书面认可）、出具施工图，并细化系统建设计划、目标任务书和测试验收方案等，并送交采购人审核。深化内容不调整费用，供应商必须充分考虑风险综合报价。

2）设备样本和使用操作说明书。

3）中标人须提供设备的详细成套供货清单（包括备品备件、专用工具、检修仪表、易损件的清单等）。

4）在设备到货后采购人应派员到工地进行验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责更换，该工作所产生的费用由供应商自行负责。

5.2安装

5.2.1施工职责

1）供应商必须全面执行和承担合同文件中规定的各项条款，负责合同项目的施工与维护。按合同规定配备所需的人员和机械设备，保证工程进度、工程质量以及施工现场的安全。按期完成合同项目工程，遵守有关法令、法律及各项规定。供应商授权的代表和他委派的工程施工现场负责人，代表供应商处理日常工程现场施工、维护工作。在工程施工中，供应商应服从采购人委派的代表或项目监理工程师的指示，有责任与采购人、监理单位、设计单位保持联系和合作，按时交换工程施工和设备技术数据及资料。

2）供应商在接到开工令（以通知书发出日期起）3天内进场开工。

5.2.2施工管理

1) 供应商在签订合同后应即做好施工前准备工作。

2)开工前供应商必须进一步对设计文件进行现场核对，在充分了解设计要求和核对现场后，编制施工设计、施工进度计划、材料设备采购计划、工程用款计划。

3)为保证良好的工程质量、计划进度，供应商必须对每道工序进行认真的检查、测量和调试，填写好当日的施工日记和各种记录，以备工程随时检查。

4)在施工中供应商对其承包的工程范围内的安全负有全部责任，由于供应商管理不善或过失造成的一切安全、质量事故，其责任概由供应商自负，采购人不承担任何责任和支付任何费用。

5）施工中应积极配合杭州市西湖区教育局所属5所学校的其他相关建设工作,并在施工组织方案中得以体现。

6）项目经理等人员配置必须与投标文件中人员配置一致。

5.3安装、调试及试运行

1）供应商应派遣有丰富同类工作实践经验（必须出具相关项目经验的证明）的技术人员进行设备安装、调试及运行工作，直到保证正常稳定运行。

2）在调试期间，供应商在现场负责测试和调试。测试、调试方法及记录表格式应由采购人认可后方可执行。供方参加测试、调试过程一切费用由供应商负责。

3）设备试运行需在政府有关部门及采购人的工程技术人员的监督下进行。

4）试运行过程中需连续72小时以上的保证测试，如果一次保证测试达不到合同功能保证的规定，供应商应在10天内自费修正/增补再次进行保证测试，如果仍无法满足合同功能保证规定的水平，采购人有权指定第三方进行修正/增补，一切费用由供应商承担，直至达到合同规定的技术要求。

5）保证测试的项目，保证测试的内容应包括本采购范围内所有设备、仪表、电气等组件的正常、系统的稳定、及各项操作指标达到要求。

6）动力电缆、控制电缆以交接点为界，由供应商连接调试。

5.4验收

1）运行期满各项指标达到设计要求，由采购人组织或邀请相关的专业测试管理机构向供应商签发验收合格证为准。验收按国家有关标准和规定执行。

运行期满各项指标达到设计要求，由采购人组织或邀请相关的专业测试管理机构向供应商签发验收合格证为准。验收按国家有关标准和规定执行。

2）运行结果符合合同要求。

3）在进行测试和验收、运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到采购人的认可。

4）所有合同中规定的设备，备品备件、专用工具都已提交。

5）各系统及设备在交由采购人使用前要通过业主委托的第三方检验及测试验收（验收由采购人负责组织实施，费用由中标人支付），如不能一次性通过测试验收，后续测试费用全部由投标人承担。

6）整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。主要包括：

- 检验记录，试验报告及质量合格证及按国家安全检测规定批准文件等出厂报告。

- 设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），设备和备品存放保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

- 详细的产品质量文件。

- 安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件等，包括管道、电缆接入详图。

- 设计、安装、运行、维护、检修说明书。

- 有关标准，规程规定应提交的技术文件、资料。

- 完整的操作维护手册。

- 竣工申请报告。

5.5技术培训及售后服务

5.5.1技术培训

投标人应对采购单位工作人员（至少4人）提供设备操作维护、机房管理等培训，具体的培训人数、时间、地点、培训内容、培训费用等在投标文件中作出承诺，采购人有权选择是否参加。

5.5.2售后服务

1）质保期内，为更好的做好项目的服务工作，投标人必须指定留有一名技术工程师（费用可列入报价），负责项目的现场维护，具体人员由采购人在中标人项目实施人员中指定。

2）投标人的维修点需提供足够的备件以适应维修需求。投标人须在投标文件中说明维修点地址，以及提供7×24小时售后服务，如设备发生故障而驻现场工程师不能立即解决的，投标人能在接到故障通知1小时内响应，3小时内到现场，5小时内解决问题，24小时内不能解决问题的，必须提供备机，保证用户单位的使用。如没有按时解决问题或提供备机、备品，采购人可选择第三方进行维修，所需费用由供应商支付。

3）投标人须对合同中规定的设备提供至少3年的质保期（如厂家出厂质保期超过三年的，以厂家出厂质保期为准），签订合同时须提供原厂证明。

4）在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查和维护。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

5）备件供应

供应商对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件，并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。投标人须在投标文件中提供备品备件清单，并承诺此份清单价格在五年内有效，以不高于清单所列价格或不低于清单所列优惠率供货。

# 二、招标文件

# 6. 招标文件的构成

6.1  招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分  招标公告

- 第二部分  编制和提交采购响应文件须知

- 第三部分  评分办法及评分标准

- 第四部分  项目技术规范和服务要求

- 第五部分  采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分  应提交的有关格式范例

6.2  投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被采购机构拒绝。

# 7. 招标文件的解释

7.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于2017年 8月22 日下午 16时前，以书面形式向采购单位[杭州市西湖区教育局所属5所学校]提出，采购单位与采购机构研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。

7.2 招标文件领取截止时间之后获取招标文件的潜在供应商，如对招标文件有异议，应于投标截止时间三个工作日前以书面形式向采购机构提出。

7.3 采购机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.4 不论采购机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

# 8. 招标文件的修改

8.1从招标文件发出至投标截止日期，采购机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，以书面形式同时发给所有招标文件的收受人。

8.2  若有必要，采购机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

# 9. 投标报价

9.1  标的物

杭州市西湖区教育局所属5所学校LED大屏显示系统采购项目：

标项一：杭州市三墩小学2块室外全彩色显示屏（屏体面积约51.6平方米）和 杭州市学军小学求智巷校区1块室外全彩色显示屏（屏体面积约21.5平方米）；

标项二：杭州市十三中教育集团嘉绿苑中学1块室外全彩色显示屏（屏体面积约21.4平方米）、杭州市保俶塔教育集团申花校区1块室外全彩色显示屏（屏体面积约29.7平方米）和杭州市西溪实验学校1块室外全彩色显示屏（屏体面积约15.56平方米），主要包含以下内容：系统设计、设备采购、施工安装、系统调试、技术培训，并提供设备不少于3年（含）7×24小时原厂免费设备保修和售后现场技术服务等。本次招标共二个标项，投标人可以就上述项目的一个直至全部标项进行应标，同一标项不得拆标。详见招标文件第四部分 “项目技术规范和服务要求”。

9.2  报价

投标人应在投标文件中标明，本合同拟提供货物和服务的综合单价和总价。投标人报价根据《建设工程工程量清单计价规范》、《浙江省安装工程预算定额（2010版）》、《浙江省建设工程施工取费定额（2010版）》、《浙江省建筑装修收费标准（2010版）》、《浙江省建筑安装材料统一分类编码及2010年基期价格》、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》进行，经市场调查后自主组价。投标人应考虑施工技术及该工程施工过程中的各种因素，考虑必要的组织和技术措施等费用后自主确定投标报价。

工程总报价：是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，包括工程施工、施工设备、劳务、管理、设备、材料、运输、搬运、安装、调试、组织措施费用和技术措施费用、检测、验收、维护、保险、利润、税金、总包配合与管理费、供应商原因造成工期延误的，在延误期内增加的各项费用、合同履行期间人工、材料、机械价格的调整（上涨或下跌）以及供应商可以或应该预见的风险、法律法规规定和政策性文件规定变化调整、工程造价管理部门公布的价格调整及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。对招标文件中缺少描述的内容，请投标人在投标方案中予以充分考虑，并单独列表，报价计入工程总价。

综合单价：完成本次招标范围内全部工作内容的所有费用，包括设备、材料、安装直接费、税金、设备材料保管费、人身意外伤害保险费、劳动保险费、其他直接费（含供求因果增加费）、现场经费、间接费、组织措施费用和技术措施费用、检验检测费、中标服务费、利润等。投标人仅在上述费用的范围内根据企业的管理水平，综合分析后自主确定。

9.3 投标货币

投标文件中的单价和总价全部采用人民币报价。报价应是唯一的，采购机构将不接受有选择的报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。

9.4 其它费用处理

投标人按照上述要求编制投标报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，投标人不得要求追加任何费用。

# 三、投标文件的编制

# 10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

# 11. 投标文件的组成

投标文件一般应当包括以下主要内容：报价文件[投标响应函和投标（开标）一览表]，技术文件（针对本项目的技术和服务响应方案，技术偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料），商务文件（证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，商务偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料）组成。

11.1投标人的报价文件（报价文件需按标项分别密封包装）至少应包括以下内容（均需加盖公章）：

(1) 投标响应函；

(2) 投标(开标)一览表；

(3) 投标报价明细清单。

11.2  投标人的技术文件应至少包括：针对本项目的技术和服务响应方案，技术偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）。

(1)投标人应提供针对项目的完整技术解决方案：

● 杭州市西湖区教育局所属5所学校LED大屏显示系统采购项目的优化设计方案(在技术方案中应明确其采用的技术标准、设计策略和部署等)，投标人可结合招标图纸，对招标图纸提供的技术方案在投标价格不增加且能扩大使用功能的前提下，提出合理化建议或优化设计方案，做出其优越性、先进性等详细说明。投标人为优化、完善或者实施系统工程而作的深化设计所增加的内容，不予增加费用；但如造成工程量的减少，则相应扣回。允许中标人在申请开工报告时提供，且需在采购人认可的前提下实施。

针对项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述系统的体系架构、功能设计和实现思路，系统实现的关键技术；符合该项目建设对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议。

● 杭州市西湖区教育局所属5所学校LED大屏显示系统采购项目相关设备名称、配置、数量；所投标的货物的完整配置方案，详细列明投标货物的所有技术指标（包括所投标货物的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释，并提供投标设备详细配置清单，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任）；

(2)投标人在投标文件中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”、“部分满足”等应答，然后作出具体、详细的说明。回答“满足”应说明如何满足，回答“部分满足”要明确哪部分满足和哪部分不满足。同时明确满足的程度。若采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明所指文档(应是投标文件的组成部分)的具体章节及页码。任何含糊不清的表示对评标结果的影响将是投标人的责任。

(3) 针对本项目建设的详细实施计划，包括系统优化设计、设备采购、安装调试、系统集成、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点

(4)项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的系统运行维护方案，包括本地(杭州)售后服务机构及人员情况等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺货物升级、故障排除、性能调优、技术咨询等售后技术支持服务情况。质保期内均提供免费上门维护、升级服务，对故障在1小时内响应，3小时以内到现场，5小时以内解决问题所采取的措施。

(5)投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和在杭州人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的标书中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随标书一并提交，主要内容包括学历(学院、大学和其他职业教育，列出大学的名称，就学日期以及所取得的学位)、工作特长(特长领域、能力取向、系统集成的能力等)、经验与业绩(包括从事相关系统建设的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任) ，资质情况（包括项目组人员的产品认证工程师资质，其他有关资质）等。

（6）优惠条件及特殊承诺；

（7）随机特殊工具和备品备件清单；

（8）培训计划（每项注明具体内容及是否需要费用）；

（9）验收方案（须提请采购人确认）；

（10）技术偏离说明表；

（11）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；

（12）投标人认为需要的其他技术文件或说明。

11.3  投标人的商务文件至少应包括：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，商务偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）。

(1)法人授权委托书，法定代表人及授权委托人的身份证(复印件)；

(2)投标保证金（递交函复印件）；

(3)声明书；

(4)有效期内的《企业法人营业执照》（副本），有效期内的税务登记证或完税证明，有效期内的《社会保险登记证》或2017年二季度缴纳社会保险良好记录的有效凭据；

非本地投标人在杭州的分公司（需提供本地工商注册登记资料）或办事处（需提供本地国内经济合作办注册资料）或符合本项目服务能力并签订合作协议的第三方机构作为常驻服务和技术支持机构［供应商应当在中标（成交）公示后7个工作日内在本地设立售后服务机构，否则视为放弃中标（成交）资格，由排名次之的中标（成交）候选供应商替补，以此类推］；如以联合体形式进行政府采购的，应提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务；

(5) 2016年度资产负债表、损益表复印件(新成立的公司，必须提供验资报告）；

(6) 所有资质文件，具有ISO9000质量管理体系认证证书以及ISO14001环境管理体系认证；（如果有）

(7) 投标产品有关证书，包括主要设备原厂商针对此项目的授权书 (含原厂家相关技术、服务承诺的证明书) 或原厂商授权的产品代理证书和原厂质保承诺书等证明材料；

投标产品的生产许可证和产品鉴定证书以及由国家认可的质检机构出具的国家强制认证证书、节能产品认证证书、环境标志认证证书、产品质量检测报告等复印件；网络产品的信息产业部颁发的电信设备进网许可证，网络安全产品的有关证书；产品在设计、制造、检验、试验方面的主要标准等；（如果有）

(8) 投标人介绍及相关的主要业绩证明：截止投标时间近三年以来投标人承担类似项目情况（成功案例需提供合同复印件或采购单位出具的验收报告并加盖公章，（以签订时间为准，原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的主要业绩证明原件：如合同或用户验收报告等，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚），是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。

(9)参与本次招标活动前三年内，投标人在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间是否存在不良行为记录和违法、违规行为（如果有）；

(10)商务偏离说明表；

(11)廉政承诺书

(12)关于对招标文件中有关条款的拒绝声明(如果有)；

(13)投标人认为需要的其他商务文件或说明。

# 12. 投标有效期

12.1  投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

12.2  在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

# 13. 投标保证金

13.1 投标人应提供前附表中的投标保证金，作为投标文件的一个组成部分。

13.2投标保证金应按照前附表中的要求缴纳，即在投标截止时间前，通过网上收退系统（杭州银行官网http://www.hzbank.com.cn/杭银在线）缴纳，缴纳投标保证金并匹配成功后，在“杭银在线” 系统打印投标保证金递交函，并将递交函作为应标文件组成部分。

13.3 采购机构将拒绝未能按规定方式、规定时间和数额、提交投标保证金的投标人。

13.4中标人按要求与采购人签订合同，经采购机构鉴证，并报区政府采购办备案后，全额无息退还其投标保证金。

13.5未中标人的投标保证金将在发布中标公告之日起七个工作日后无异议，全额无息退还。

13.6  如投标人有下列情况，将被没收投标保证金：

13.6.1  投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；

13.6.2  投标人未按规定签订合同或转让中标的；

13.6.3  投标人在投标期间存在提供虚假材料、相互串通投标等违法违规行为的。

# 14. 投标文件的编制和签署

14.1 投标人应按招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，评标委员会有权视为未提供。

14.2 投标人需按前附表第5项规定的份数编制投标文件。投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，字迹应清晰易于辨认。并在投标文件封面的右上角清楚的注明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

14.3 投标文件分为报价文件、技术文件、商务文件三部分，并将三部分分别装订成册，投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订），否则，该投标文件将按投标无效处理。

14.4 投标文件的封面、投标文件均应加盖投标人印章并经法定代表人或其授权委托人签字或盖章。由授权委托人签字或盖章的必须同时提供投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。投标文件的正本依据招标文件要求加盖投标人公章、法定代表人或其授权委托人签字或盖章处须为原件，副本可复印正本内容。

14.5全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或授权委托人签字盖章予以确认。

14.6 投标文件采用A4幅面，必须按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

14.7投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人承担，没有实质性响应招标文件要求的投标将被采购机构拒绝。

14.8 投标文件是投标过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力。

# 四、投标文件的递交

# 15. 投标文件的密封与标志

15.1 投标文件须整体密封包装，整体密封包装指：所有投标文件应密封在一起，内含报价文件、技术文件、商务文件三部分。其中，报价文件须单独密封，未单独密封的，在开标时发生报价泄露的，由投标人自行承担相关责任。没有整体密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

15.2  包装封面物的正面应写明项目名称、投标人全称与地址、邮政编码，封口处要密封并加盖投标人公章(或授权委托人签章)。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

15.3  投标文件递交至前附表所述的单位和地址。

# 16. 投标截止期

16.1  投标人应按前附表规定的时间、地点将投标文件递交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

16.2  采购机构可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

# 17. 投标文件的修改

17.1  投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对投标文件进行补充、修改，修改文件须加盖单位公章，并由法定代表人或授权委托人签字盖章，在投标截止时间以后，不能修改、补充投标文件。

17.2  投标人的修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份投标文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

17.3  投标人对投标文件的修改均要加以说明，否则其修改将被视为无效。

17.4  在投标截止日期与招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

# 五、开 标

18．开标

18.1采购机构将按照采购公告规定的时间、地点组织开标，开标采取先拆封商务和技术文件、商务技术评审后拆封报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行。
  18.1.1 采购机构将核验出席开标活动现场的各投标人法定代表人或其授权代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员不得进入现场。各投标人法定代表人或其授权代表应准时参加，携带本人有效证件原件，投标文件中按要求提供法定代表人授权书。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

18.1.2采购机构接收投标文件并登记，各投标人法定代表人或其授权代表对投标文件的递交记录情况进行签字确认。没有密封包装的投标文件，将被当场拒绝。
   18.1.3采购机构宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织各投标人法定代表人或其授权代表签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。
   18.1.4对投标人投标保证金缴纳情况进行查验、核实（投标保证金缴款凭证复印件是投标文件的组成部分时，可在投标文件拆封后查验、核实），提请投标人或者其推选的代表查验投标文件密封情况。
   18.1.5开标时，按投标人提交投标文件的登记顺序当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件集中等候拆封，将拆封后的商务和技术文件由采购机构送至评审地点，各投标人法定代表人或其授权代表等候采购机构拆封报价文件。

对不符合装订要求的投标文件，由采购机构当场退还投标人法定代表人或其授权代表。投标人提交的报价文件未单独密封的，如开标时发生报价泄露，由投标人自行承担相关责任。
     18.1.6商务和技术评审结束后，采购机构宣布商务和技术评审无效投标人名单及理由，无效投标人可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务和技术评审符合采购需求的投标人名单及其商务和技术得分之和。
     18.1.7采购机构拆封投标人报价文件，宣读《投标（开标）一览表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由各投标人法定代表人或其授权代表在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，采购机构将报价文件及开标记录表送至评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性、有效性等进行审查核实。
   18.1.8评审结束后，采购机构公布中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。
19. 投标文件鉴定

19.1 开标时，采购机构将对投标文件进行初步审查，检查投标文件内容是否完整、编排是否有序、是否提交了投标保证金、文件签署是否规范以及投标人资格是否符合要求等。并将相关情况报告评标委员会。

19.2 在评标前，采购机构可组织评标委员会对每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求并对投标人的资格进行审核。实质上响应是指投标文件与招标文件要求的全部条款、投标人资格和条件相符，无显著差异或保留。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

19.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的、细微的不正规、不一致或不规范，采购机构及评标委员会可以接受，但这种接受不能影响评标时投标人之间的相对排序。

19.4 如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，采购机构及评标委员会将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

19.5 经开标后递交至评标委员会的投标文件，仍需接受相关符合性的检查，并有可能在评标过程中被判断为无效。

# 六、评 标

# 20. 评标组织

采购机构依法组建由5人（含）以上奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购人代表和政府采购咨询专家组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。

# 21. 评标原则

21.1  竞争优选；

21.2  坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

21.3  价格合理，方案、产品先进可行；

21.4  反对不正当竞争。

21.5  非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定，评审时，应取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商。

22. 投标文件审查

22.1投标文件资格性审查：评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

22.2投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.3修正原则

评标委员会对投标文件的报价文件进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

22.3.1大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.3.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.3.3单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

22.3.4以修正后的总价作为投标报价。

# 23. 评标办法

本项目采用综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

# 24. 评标内容的保密

# 24.1  公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2  在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对采购机构和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

# 25. 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

# 26. 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

# (1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

27. 无效标

投标文件有下列情况之一的，其投标文件作无效处理：

（1）投标文件没有密封包装或者由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投

标文件；投标文件的装订采用胶订或线订形式以外装订形式；

（2）开标时授权委托人与投标文件中授权委托书所载内容有异的；

（3）投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的。

（4）投标人不具备投标资格的，或者未按规定交纳投标保证金的；

（5）投标报价明显高于市场价或低于成本价，且不能提供书面证明材料说明原因的；

（6）投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；

（7）《投标（开标）一览表》和《投标报价明细清单》填写不完整或字迹不能辨认的；

（8）经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

（9）投标人拒绝按招标文件第22.3条修正原则对投标文件进行修改的。

（10）投标人提供虚假材料投标的；

（11）经评标委员会审核，投标人的投标文件有类同或有串标嫌疑的；

（12）参与本次招标活动前三年内，投标人在国内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间存在违法以及违反政府采购供应商行为规范且情节严重的。

# 七、定 标

# 28. 定标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，以打分的方法，排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。评标结果报经批准，最终确定中标人。

# 八、合同签订及其他

# 29. 中标书

29.1确定中标人后，采购机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果，并将中标结果在指定媒体上公示7个工作日，公示期内如无异议，采购机构向中标供应商签发中标通知书。

在采购机构发出中标通知书前，中标供应商有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格，不再退还其投标保证金，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为中标公示单位，或由评标委员会提出重新组织采购等建议。

29.2投标人全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

29.3如中标人拒绝承担中标的项目，或提出采购机构不能接受的条件，致使合同无法签订，采购机构将取消其中标资格，不再退还其投标保证金，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为中标公示单位，或由评标委员会提出重新组织采购等建议。

29.4在中标人签订合同并生效后，中标人即为供应商，采购机构及时将未中标的结果通知其他投标人。

29.5 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

29.6中标人应为杭州市政府采购注册供应商，如尚未注册，应在签订合同前，登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）进行注册并将书面资料提交采购机构复核备案。

30. 合同的签订

中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购人代表签订合同，并缴纳5％履约保证金，经采购机构鉴证，区政府采购办备案后生效。

# 31. 履约保证金

31.1签订合同后3个工作日内，中标人须向采购人交纳相当于合同总额5％的履约保证金。在项目验收合格后履约保证金转为质量保证金，满1年后，服务良好，无质量和服务问题，原额（无息）归还履约保证金。

31.2中标人如未按时交纳履约保证金，采购机构有权撤销其中标资格，不再退还其投标保证金，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为中标公示单位，或由评标委员会提出重新组织采购等建议。

31.3 履约保证金可以用支票、银行转账的形式交纳。

# 32. 货款结算方式

第一阶段：供应商在合同签订后3天内进行详细的需求调研，进一步优化概要设计、详细设计，并细化系统建设计划、目标任务书和测试验收方案，向采购人提供上述文档并需经采购人审查通过。供应商凭采购人签字盖章的支付通知书向采购人办理合同总价30%的款项支付手续；

第二阶段：供应商在9月30日前完成所有设备、材料的到货以及设备安装调试、系统集成等，并完成初验合格后进入试运行，并在出具初步验收合格报告后的10个工作日内，供应商凭采购人签字盖章的支付通知书、初验报告向采购人办理合同总价50%的款项支付手续；

第三阶段：培训、系统正常运转3个月后，经验收合格，正式交付使用，进入维护期，供应商在拿到经采购人签字盖章的终验报告后，向采购人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照合同约定的合同价款办理合同余款支付手续。

第四阶段：履约保证金退付，5%履约保证金待系统维护期满1年后，系统运行正常，支持良好，无质量和服务问题，扣除各种应扣款项后退回。以上支付款项均不计利息。

# 33. 售后服务考核

将按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部第18号令)和《杭州市政府采购供应商监督考核暂行办法》（杭财购[2008]910号），对供应商进行考核，采购中心不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，采购机构将视情况提请罚没履约保证金，终止合同，并给予网上通报，禁止其在一至三年内参与市本级政府采购活动，给采购人造成损失的，供应商须承担赔偿责任。

# 34. 采购方式改变

在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的货物及其报价、售后服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购机构将根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第18号令)第四十三条之规定，重新选择合适的方式进行采购。

# 35. 质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购单位和采购机构提出询问，采购单位和采购机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位和采购机构提出质疑。

供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（质疑人因故不能自行办理质疑事项的，可以委托代理人办理质疑事宜，但应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项）。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期。

35.2 采购单位和采购机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.3 质疑人对采购单位和采购机构的答复不满意或者采购单位和采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向杭州市西湖区政府采购管理办公室提出投诉。

36. 解释权

凡涉及本次招标文件的解释权均属于杭州市西湖区人民政府采购中心。

第三部分     评分办法及评分标准

本项目采用综合评分法，评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的资质和业绩等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

各投标人的综合得分为：投标价格得分+技术和服务方案得分+投标人的资质和业绩得分之和，总分为100分，其中：投标价格得分35分，技术和服务方案60分，投标人的资质和业绩5分。各投标人总分为：综合得分-投标人的信誉情况扣分。

各投标人的投标价格得分按投标价格评分公式由采购机构计算，评标委员会审核。根据上述评标原则，分值安排如下：

▲投标价格（A=35分）：

（1）报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标设备的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

报价分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为35分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×价格权值×100(精确到小数点后二位，由采购机构当场统一计算)。

（2）投标报价高于本项目总投资，投标无效。

▲ 技术和服务方案（B=60分）：

主要包含方案的先进性、科学性和完整性，方案与需求的吻合程度，提供的售后服务方案、维护人员和机构服务优劣程度以及承诺和优惠等方面的因素。

评审要点为：

（1）投标总体方案的科学性和完整性（16分）：

● 投标方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可靠性、成熟性、经济性、合理性和扩展性；总体方案的功能实现以及设计方案配置的合理性等方面与项目对应需求的满足程度等，综合评定整体系统设计及相应的结构，视频处理技术，播放软件，防护等级，配电系统等（7分）；

● 根据投标人对本项目的理解，是否有对重点、难点技术环节进行描述和分析；进而在系统深化设计和完善中，提出完整、先进、合理、经济、安全、切实可行的解决方案（6分）；

● 投标方案点对点应答是否详尽、明晰，是否满足招标文件要求;投标文件编制是否完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，无前后矛盾，符合招标文件要求（3分）

（2）投标产品与需求的吻合程度（21分）：

● 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件、证明材料等），是否能够满足标书要求；技术指标负偏离每一项扣减1分，扣完为止（9分）；

●  投标产品（参见样品）的材料选型上必须同时满足单元板原始设计为双电源、双数据、双输入，双输出的单元板、每个单元板2个独立排针双数据输入接口、2个独立排针双数据输出出口，电源备份插件2个，支持热插拔，箱体为全不锈钢箱体或全压铸铝箱体，不能同时满足该项不得分，满足以上基本需求和性能后得分标准如下：1、样品尺寸符合招标文件的得1分，不符合不得分；2、箱体具备防水槽的得1分，不具备不得分；3、具备定位销的得1分，不具备不得分；4、具备风扇散热功能的得1分，不具备不得分；5、整体工艺情况做工精细的得1分，做工粗糙不得分；6、样品演示具备效果，色彩，均匀性等功能，得3分。（8分）；

● 投标产品的兼容性、可靠性，结合投标产品的知名度、销售量、市场占有率，功能是否达到采购人的实际需求；投标产品是否列入“节能产品政府采购清单”、具有环境标志认证产品等情况（4分）。此项由投标人提供相关证明材料，每项加1分，最高得4分。

（3）资源整合和利用的能力（3分）：投标方案是否提出合理可操作的各相关系统之间的衔接及整合方案，特别是对本项目的建设与现有系统以及其它各相关系统之间的衔接，并考虑系统的扩展和延伸能力，以及投标产品与采购人原有设备的有机结合、无缝连接和互通互联等方面考虑情况，是否有安全、稳定、成熟可行的方案和成功实施的经验。

（4）组织实施方案（3分）：投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括系统集成、产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。

（5）售后服务保障能力（7分）：

● 投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有常驻服务和技术支持机构（非本地投标人在杭州是否有分公司或办事处或第三方协作单位作为常驻服务和技术支持机构）以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应（2分）；

● 投标人提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况，是否满足采购人的要求，质保期限的长短以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等（2分）；

● 投标人提供的备品备件的充足与否以及维修备件的承诺程度（1分）；

● 投标主要设备原厂质保期限及服务承诺是否满足或采购需求，参考原厂商的授权书（或原厂授权的代理证书）及原厂质保服务承诺书（2分）。

（6）项目的投入和项目组人员素质情况（4分）：

● 是否具有完备的管理组织、项目实施规范和管理制度，是否有完善的质量管理体系，并能有效实施；拟投入本项目的管理与作业人员总数、作业设备、软件的综合水平情况（2分）；

● 拟担任本项目经理（具有相关专业）和技术负责人的专业素质、技术能力、经验等情况，项目组实施人员专业人员素质（包括相关产品专业认证工程师人员）、技术能力、专业分布、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理，是否具有类似项目建设经验，项目组人员资质、工作履历、工程实践证明资料、劳动合同和参保证明等情况（参考履历表和相关资料、相关证书等）（2分）。

（7）培训、测试、试运转、验收（2分）：

● 投标人提出的功能测试、试运转及验收方案的合理性、可行性情况等（1分）；

● 投标人提出培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理（1分）。

（8）质量保证措施和建设工期情况（2分）：

● 投标人按采购人要求有明确的建设质量目标，质量保证措施，并具有详细可行的实施内容等（1分）；

● 投标方案是否提出符合招标文件和采购人要求，按期完成设备供货、系统集成、上线运行、验收等措施（1分）。

（9）优惠和承诺情况（2分）：投标人提出的优惠条件和承诺情况，及其可实现程度等，对专家提出问题的回答情况是否全面、科学、合理。

▲投标人的资质和业绩情况（C=5分）：主要包含投标人的资质、类似项目建设成功案例等方面的因素。

（1）投标人基本情况（2分）：投标人已取得ISO9000质量管理体系认证证书以及ISO14001环境管理体系认证。

（2）投标人类似项目建设的成功经验（3分）：截止投标时间近三年以来投标人承担类似项目情况，结合已完工的工程案例和用户反应情况，参考合同或用户验收报告等工程实例证明（以签订时间为准，原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的主要业绩证明原件：如合同或用户验收报告等，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚），是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效；（近3年内合同金额80万以上每个得1分、最高的得3分，不提供不得分）。

▲ 综合得分=A+B+C

▲ 减分：投标人的信誉情况（D）：政府采购领域中投标人在投标和项目履约期间是否存在不良行为记录。

● 投标人在参与本次招标活动前三年内,在国内政府采购领域中受到不良行为记录处罚的每次扣1分。

▲ 总分=综合得分-D

23.2报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

# 第四部分  项目招标范围、技术规范和服务要求

- 基本要求

  - 项目概况及工作环境

- 实施地点：

标项一：1、杭州市三墩小学（振华路28号）；

2、杭州市学军小学求智巷校区（文二路求智巷6号）。

标项二：1、杭州市十三中教育集团嘉绿苑中学（华星路218号）；

2、杭州市保俶塔教育集团申花校区（竞舟北路189号）；

3、杭州市西溪实验学校（文一西路578号）。

要求所有项目必须在2017年 9 月 30日前完成，并验收通过。

- 环境条件：户内外

室内温度-10℃～45℃；室外温度-20℃～65℃

最大相对湿度90%

  - 技术标准化和规范

- 所有设备和材料所涉及的标准规范（如产品标准/规范、设计标准/规范、验收标准/规范等）必须完全符合所有中华人民共和国的标准及规范。

LED显示屏通用规范                          SJ/T 11141-2007

LED显示屏检测方法                          SJ/T 11281-2007

发光二极管固体显示器总规范                  GJB2146-1994、

单色显示管测试方法                          GB/T12571-1990

电光源的安全要求                            GB7248-1987

中国电气装置安装工程施工及验收规范          GBJ-232-82

电工电子产品基本环境试验规范，试验A：低温试验方法GB2423.1-89

电工电子产品基本环境试验规范，试验B：高温试验方法GB2423.2-89

电工电子产品基本环境试验规范，试验Ca：恒定湿热试验方法GB2423.3-89

建筑与建筑综合布线系统工程设计规范          CECS 72.95

电子测量仪器的安全要求                      GB4793-84

电子测量仪器振动试验                        GB6587.4-86

电子测量仪器运输试验                        GB6587.6-86

电子测量仪器质量检验规则                    GB6593-86

电子测量仪器可靠性试验                      GB11563-89

电子测量仪器包装、标志、储存要求            SJ/T10463-93

建筑防雷设计规范                            GBJ 57-83

钢结构设计规范                              GBJ17-88

钢结构工程施工质量验收规范                  GB50205-2001

- 投标人采用其它标准和规范时，应在投标书中注明是采用何种标准，并应保证设备达到或优于国家规定的现行相关标准。

- 对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，投标人提供的设备或材料应符合该类要求。

  - 运输、保管、保险

- 中标人负责设备材料货到现场或招标人指定的地点过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

- 设备材料在项目安装调试验收合格前的保管由中标人负责。

- 设备材料在项目安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

  - 资料

在试运行前二周，中标人需提交包括控制、操作和维护手册一式三份（中文版），电子文档一份，以便于招标人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。至少应包括下列基本内容：

- 所有设备规格和详细操作说明。

- 系统和主要部件常见故障说明，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

- 例行维修保养项目和期限的建议。

- 紧急安全措施的建议。

- 紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

- 中标人应于验收后向招标人提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的软、硬件技术资料。

- 招标范围及工作范围

1、招标范围

显示屏供应、框架及外装饰（包括基础、土建）、安装、调试验收、技术培训、售后服务等。

投标人须接受资格审查和认可。招标人将从设备制造、供货、运输、安装及调试、试运行、培训、备品备件、验收、售后服务、技术培训、维修等各方面对投标人进行全方位的综合考核。

2、中标方的工作范围

中标方的工作范围需包含但不局限于以下内容：

设备的制造与供货及提供相关资料；

设备及部件的检查、检验及测试（包括检验、开通，费用计入总价）；

设备的安装及部件的就位和固定；

设备及部件的连接和检查；

完成部件测试；

系统的维护、维修措施及急修接报后的响应措施；

实施过程中与其他单位的协调和配合；

验收（包括负责通过相关部门的整体验收及第三方100%检测，资料整理交接，验收及检测费用由中标方支付）；

培训资料的编写和负责技术培训；

售后服务。

- 具体采购需求及招标设备清单：

1、概述：本次招标共二个标项：

标项一：杭州市三墩小学2块室外全彩色显示屏（屏体面积约51.6平方米）和杭州市学军小学求智巷校区1块室外全彩色显示屏（屏体面积约21.5平方米）。

标项二：杭州市十三中教育集团嘉绿苑中学1块室外全彩色显示屏（屏体面积约21.4平方米）、杭州市保俶塔教育集团申花校区1块室外全彩色显示屏（屏体面积约29.7平方米）和杭州市西溪实验学校1块室外全彩色显示屏（屏体面积约15.56平方米）。

2、采购需求及招标设备清单

特别说明：1、本项目所有标项的设备产品的详细指标各部分的“技术规格要求”，投标人必须对指标要求有明确的响应，针对采购要求如实描述是否偏离。所有技术指标均为采购单位提出基本要求，如出现负偏差，将可能被评标委员会技术扣分直至认定为投标无效。

2、投标人可参考采购单位提出的设备配置要求，也欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加投标，但其配置应能满足本系统运行的需求。如有必要，采购机构保留另行组织采购部分直至全部设备的权利。

2.1.1：

标项一：

杭州市三墩小学设备清单

| 序号 | 名称 | 配置说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏 | 室外P5RGB，6.72 X3.84=25.8 相同尺寸2块 | 2块 | 室外 |
| 2 | 控制系统 | 全彩色联机，1发35收 | 2套 |  |
| 3 | 播放软件 | 全彩色显示屏专用 | 2套 |  |
| 4 | 管理终端 | CPU:I5，4G，高速硬盘，19显示器 | 2套 |  |
| 5 | 视频处理器 | 输入接口：2个VGA输入； 2 个DVI输入；1个HDMI输入； 4个CVBS输入。输出接口（视频分辨率支持1920X1080）：2个DVI输出，输出最宽可达3840，最高可达1536。 | 2台 |  |
| 6 | 音箱功放 | 2个200W户外防雨音柱， 1个500W定压功放 | 2套 |  |
| 7 | 外框 | 镀锌钢架结构，喷金属漆， 颜色待定 | 2套 | 含散热设备 |
| 8 | 管线，配电系统 | 10平方三线制电源线，配电箱 含防雷措施，超六类网线或者光纤成套设备 | 2套 | 含防雷措施 |
| 9 | 工程费 | 安装调试维护 | 1套 |  |
| 10 | 其他 | 运输，脚手架，保险等等 | 1套 |  |

杭州市学军小学求智巷校区采购设备清单

| 序号 | 名称 | 配置说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏 | 室外P5RGB 长6. 72米×高3.2米=21.5平方米 | 1块 | 室外 |
| 2 | 控制系统 | 全彩色联机，1发35收 | 1套 |  |
| 3 | 通用播放软件 | 全彩色显示屏专用 | 1套 |  |
| 4 | 中控管理系统 | 中控终端：CPU：i5，内存：4G,高速硬盘，19寸显示器 | 1套 | 客户可以在会场任意地方控制显示屏的信号切换 |
|  |  | 无线控制系统：含网络分配器，同屏器，编程APP软件，等等一切设备 | 1套 |  |
|  |  | 平板控制器： IOS操作系统，15.4英寸 (Core i7 处理器/16GB内存/256GB SSD闪存/Retina屏 MJLQ2CH/A) | 1台 |  |
| 5 | 视频处理器 | 输入接口： 2个VGA输入；2个DVI输入； 1个HDMI输入；4 个CVBS输入。输出接口（视频分辨率支持1920X1080）： 2个DVI输出，输出最宽可达3840，最高可达1536。 | 1台 |  |
| 6 | 音箱功放 | 2个200W户外防雨音柱，500W后级功放1个， X7数字处理芯片前置效果器1个, 大于等于80米 -100米的U段可调频DN-6810无线话筒，2个 | 1套 |  |
| 7 | 外框 | 钢架结构，不锈钢包边，喷金属漆，颜色待定 | 1套 |  |
| 8 | 管线 | 10平方三相五线电源线， 超六类网线或者光纤成套设备 | 1套 | 长度现场勘察 |
| 9 | 工程费 | 安装调试维护， 包含旧屏拆卸 | 1套 | 包含旧屏拆卸 |
| 10 | 其他 | 运输，脚手架，保险等等 |  |  |

标项二：

杭州市十三中教育集团嘉绿苑中学设备清单

| 序号 | 名称 | 配置说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏 | 室外P5RGB， 长6.08米×高3.52米=21.4平方米 | 1块 | 室外 |
| 2 | 控制系统 | 全彩色联机，1发25收 | 1套 |  |
| 3 | 播放软件 | 全彩色显示屏专用 | 1套 |  |
| 4 | 管理终端 | CPU:I5，4G，高速硬盘，19显示器 | 1套 |  |
| 5 | 视频处理器 | 输入接口： 2个VGA输入；2 个DVI输入； 1个HDMI输入；4个CVBS输入。输出接口（视频分辨率支持1920X1080）：2个DVI输出，输出最宽可达3840，最高可达1536。 | 1台 |  |
| 6 | 音箱功放 | 2个200W户外防雨音柱， 1个500W定压功放 | 1套 |  |
| 7 | 外框 | 镀锌钢架结构，喷金属漆， 颜色待定 | 1套 | 含散热设备 |
| 8 | 管线，配电系统 | 10平方三线制电源线，配电箱 含防雷措施，超六类网线或者光纤成套设备 | 1套 | 含防雷措施 |
| 9 | 工程费 | 原显示屏拆除，安装调试维护 | 1套 |  |
| 10 | 其他 | 运输，脚手架，保险等等 | 1套 |  |

西溪实验学校设备清单

| 序号 | 名称 | 配置说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏 | 室外P5RGB 长5.12米×高3.04米=15.56平方米 | 1块 | 室外 |
| 2 | 控制系统 | 全彩色联机，1发20收 | 1套 |  |
| 3 | 播放软件 | 全彩色显示屏专用 | 1套 |  |
| 4 | 管理终端 | CPU：i5，内存：4G,高速硬盘,19寸显示器 | 1套 |  |
| 5 | 视频处理器 | 输入接口:2个VGA输入；2个DVI输入;1个HDMI输入；4个CVBS输入。输出接口（视频分辨率支持1920X1080):2个DVI输出,输出最宽可达3840，最高可达1536。 | 1台 |  |
| 6 | 音箱功放 | 2个200W户外防雨音柱， 1个500W定压功放 | 1套 |  |
| 7 | 外框 | 钢架结构，喷金属漆，颜色待定 | 1套 | 含散热设备 |
| 8 | 管线 | 10平方三相五线电源线， 超六类网线或者光纤成套设备 | 1套 | 长度现场勘察 |
| 9 | 工程费 | 安装调试维护， 包含旧屏续保3年 | 1套 | 包含旧屏续保3年 |
| 10 | 其他 | 运输，脚手架，保险等等 |  |  |

杭州市保俶塔教育集团申花校区设备清单

| 序号 | 名称 | 配置说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏 | 室外P5RGB 长6. 4米×高4.64米=29.7平方米 | 1块 | 室外 |
| 2 | 控制系统 | 全彩色联机，1发35收 | 1套 |  |
| 3 | 播放软件 | 全彩色显示屏专用 | 1套 |  |
| 4 | 管理终端 | CPU：i5，内存：4G,高速硬盘 19寸显示器 | 1套 |  |
| 5 | 视频处理器 | 输入接口： 2个VGA输入；2 个DVI输入； 1个HDMI输入；4个CVBS输入。输出接口（视频分辨率支持1920X1080：2个DVI输出，输出最宽可达3840，最高可达1536。 | 1台 |  |
| 6 | 音箱功放 | 2个200W户外防雨音柱， 1个500W定压功放 | 1套 |  |
| 7 | 外框 | 钢架结构，，不锈钢包边，喷金属漆，颜色待定 | 1套 |  |
| 8 | 管线 | 10平方三相五线电源线， 超六类网线或者光纤成套设备 | 1套 | 长度现场勘察 |
| 9 | 工程费 | 安装调试维护， 包含旧屏拆卸 | 1套 | 包含旧屏拆卸 |
| 10 | 其他 | 运输，脚手架，保险等等 |  |  |

2.1.2：采购技术参数及需求

室外全彩色P5显示屏技术要求：

1、采用室外点间距≤5MM全彩表贴三合一显示屏。灯管采用99.99% 纯金线固晶，单元板原始设计为双电源，双数据，双输入，双输出单元板，每个单元板2个独立排针双数据输入接口，2个独立排针双数据输出出口，电源备份插件2个，支持热插拔，线路板必须为4层或4层以上线路板(提供厂家证明文件原件)，投标单位提供2块单元板可以让评标小组近距离审阅样品并演示功能，必须注明灯管封装厂家，发光管芯厂家，单元板厂家。中标后样品封存，用户有权对样品提交第三方或原厂家检测，所有技术参数合格方可签订合同。

2、外框要求：采用壁挂保笼式或者双立柱安装方式，40X40X2.5镀锌方管，镀锌槽钢等焊接，不锈钢或者铝板包边，使用压铸铝箱体投标者，框架背面必须用不锈钢或者铝板密封，提供效果图业主确认后方可施工。

3、箱体要求：不锈钢或者压铸铝带防水槽，带定位销，散热装置箱体，供货产品必须和样品一致，否则作为虚假应标处理。

4、 样品要求：因为二个标项技术要求相同，所以二个标项的样品提供一个即可，不锈钢或者压铸铝箱体带模组，数量一个。样品演示地点：杭州市竞舟小学体育馆（地址：杭州市西湖区竞舟路221号，学校联系人吴文渊，手机13857175135），需要在2017年 9 月 1 日上午9点之前送到杭州市竞舟小学体育馆，并完成装配。由于评标现场场地限制，投标单位提供尺寸≤640MMX640MM箱体带模组样品，或面积≤0.41平方样品。为保证评标基准一致性，保证公平，所有单位样品尽量满足面积≤0.41平方样品，且不得大于此尺寸，相互投标单位有权利相互监督。

5、软件具备定时开关，远程控制功能（提供软件注册证书）

6、屏体模组套件需通过权威机构阻燃检验报告V2级标准（提供检测报告证书）

户外P5全彩色显示屏技术参数

1、屏体参数：

| 说 明 | 技 术 指 标 参 数 |
| --- | --- |
| 1、屏体 | 尺寸：160 mm×320 mm 分辨率：32点 × 64点 重 量（kg/平方）：35 kg/平方 采用双电源，双数据，双输入，双输出单元板，演示时体现 线路板必须为4层或4层以上，出具厂家证明材料原件，严禁用2层线路板冒充。 |
| 2、像素管 | 像素管间距（即中心距）：5mm 灯合成技术: 室外表贴封装方式,SMD2727 像素点（点数）：40000点/㎡ 灯管：99.9% 纯金线固晶，投标单位必须注明灯管封装厂家，发光管芯厂家，单元板厂家，中标后样品封存，用户有权对样品提交第三方或原厂家检测，所有技术参数合格方可签订合同。中标后样品提交原厂家或者权威部门检测。 红色管：亮度：500mcd-600mcd 绿色管：亮度：1000mcd-1200mcd， 蓝色管：亮度：260mcd-300mcd， 上述波长及亮度结果均在25℃,20 mA条件下测试所得。 发光点颜色组合：1R1G1B |
| 3、外框要求 | 采用壁挂宝笼式或者双立柱安装方式，40X40X2.5镀锌方管，镀锌槽钢等焊接，不锈钢或者铝板包边，使用压铸铝箱体投标者，框架背面必须用不锈钢或者铝板密封，提供效果图业主确认后方可施工。 |
| 4、箱体要求 | 不锈钢或者压铸铝箱体，带防水槽，带定位销，散热装置箱体，供货产品必须和样品一致，否则作为虚假应标处理。 |
| 5、技术参数 | 1）最 佳 视距：≥ 8 m 2）最 佳 视角：水平 120 度，垂直 120 度 3） 环 境 温度：存贮 - 10 ℃～ + 40 ℃，工作 - 10 ℃～ + 40 ℃ 4）相 对 湿度： 10 %～ 90 %RH |
| 6、供电参数 | 1）工 作 电压：AC220V±10％，50Hz（三相五线制） 2）屏体平均功耗：500 W/ m² 3）屏体最大功耗： 1200 W/ m² |
| 7、主要技术参数 | 1）控制主机： 自填 2）操作系统：XP，及以上版本 3）控制方式：网络同步控制 4）刷新频率：≥1200Hz 5）显卡：带DVI接口的独立显卡 6）灰度：4096级 16K可选 7）显示颜色：显示256×256×256＝16777216颜色 8）亮度调节方式：软件16级可调 9）控制系统采用：PCTV卡（可选）＋DVI显卡＋播放盒＋网线传输或者WIFI传输 |
|  | 1）驱 动 器件：采用LED专用驱动器件 2）驱 动 方式： 1/8扫描,恒流驱动 3）换 帧 频率：≥ 60 帧/秒 6）白平衡亮度：≥ 6500 cd/ m² 7）视 频 信号：PAL/NTSC 8）对地漏电：＜4mA 9）平均无故障时间：≥10000小时 10）寿 命：≥10万小时 11）平 整 度：任意相邻像素间≤1.0mm，模块拼接间隙<1mm 12）均 匀 性：像素光强、模块亮度均匀 13）电源开关：具有过流、过压保护 14）开关电源负荷：5V/40A |
| 8、软件 | LED通用播放软件（提供软件著作证书，原件备查） |
| 9、保护技术 | 1）防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击，同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能；2）防水等级： IP65 |
| 10、播放内容 | 文本文件，WORD文件，所有图片文件（BMP／JPG／GIF／PCX．．．），所有的视频，动画文件（MPG ／MPEG／MPV／MPA／AVI／VCD／SWF／RM／RA／RMJ／ASF．．．）。 |
| 11、模组结构 | 单元模组化结构设计，套件材料采用权威机关阻燃检测报告V2级标准（提供复印件，原件签订合同前提供） |
| 12、外围设备 | 1）远程控制功能：具备通过远程控制实现对屏的播放和开关机控制功能 2）防雷系统：通过有效措施防止雷电侵入设备，确保设备及人员的安全 3）线缆：强电：10平方线（或以上）：三相五线制若干米含管道铺设； 弱电：8芯网线若干米含管道铺设 |

播放软件要求：

1、不同比例的文件如图片，视频，PTP都可以通过软件进行平铺或者压缩，在显示屏上显示，或者将显示区域分成多区域，分别显示不同内容：

2、具备不同具有播放单个文件和文件序列功能，用户能够灵活编辑文件序列，增加、减少播放文件，设置每一个播放项的参数，并能保存和打开播放序列。

3、支持BMP、JPG、GIF、FLC、FLI、AVI、MPG、TXT、RTF等各种文件格式。配合相应LED控制卡，用户可以控制屏体显示的起始坐标、宽度、高度等参数。支持播放媒体类型支持BMP/JPG/GIF/PNG格式静态图片。支持TXT文本格式。支持Animation GIF, FLC、MPEG，M1V，AVI,NTSC,PAC动态视频。

4、支持播放方式指按照节目单顺序循环播放节目。用户可进行如下操作：对节目单中的节目进行添加、删除、顺序调整。对单个节目，可编辑节目属性，包括显示时间长短、特效显示方式。设置播放节目单。预设节目单。

5、LED屏幕控制控制内容:亮度模式、亮度值、γ值、ALL模式、数据开关、映射起始坐标VH值、微调VH值。

6、特技播放支持百叶窗、放大进入、左移入、右移入、马赛克、淡进淡出、扫描线进入、展开进入、收缩退出、缩小退出、擦除退出特效。

## 三、 总体要求：

（一）具体要求

（1）本项目的所有软、硬件(如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。

（2）投标方案中的硬件设备如需使用特别接头、插座等，由投标人免费提供。

（3）投标总价应包括运抵采购单位的运保费及安装调试费等。

（4）所投产品需为原厂全新产品，符合国家技术规范和质量标准，通过国家有关部门检测合格的原产地产品，未曾开箱使用，能够与采购单位现有设备正常连接；设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的系统安全、稳定运行。

（5）所投产品及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。

（6）所有指标项均需有对应的厂商产品彩页或官方网站链接。

（7）本次采购的供货除包括上述设备外，还应包括随机的辅助设备、专用电线电缆、随机软件、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南和含维修网点在内的服务手册等）、设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。

（8）验收条件：开箱验收，清点设备装箱内容符合装箱单所列并符合招标文件要求和承诺书承诺；开机验收，设备应通电开机后进行所规定时间的试验运行后方可验收。

（二）其它技术要求

1、投标产品应是目前市场上的主流产品。

2、所投产品的应详细列明投标设备的所有技术指标（包括所投产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。同时还须包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，产品制造、安装、验收标准，详细的交货时所配文件清单、主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数）等，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任。

（三）服务与培训要求

1、质量保证：

（1）投标货物必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购单位的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。

（2）投标人保证其提供的货物中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵；

（3）在质保期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

2、要求投标人提供的服务不得低于标准服务，即与投标设备制造厂商通过网站等对外公布的有效服务标准相一致（投标人不得另行制作网页）。在标准服务基础上，投标人还应达到以下标准：

（1）	投标货物制造厂商应具有完善的服务保障体系（在最终供货地有直接设立或授权的售后服务机构，配备有足够的、有相应资质的专业技术人员）；供应商也应就投标货物的品质和服务对采购机构和采购单位负责。

（2）	投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标货物的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。

（3）	除在质保期内提供设备标准现场保修和技术支持服务外，还应另外提供质保期满后2年服务的承诺及备品、备件支持，以满足最终用户硬件故障、升级的要求。

（4）	在质保期内供应商必须为最终用户提供技术服务热线（7×24小时），负责解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。技术服务热线支持应是中文服务。

（5）	在投标货物质保期内，供应商应提供不低于7×24小时的现场质保和技术支持服务，对故障在2小时内响应，4小时以内到现场，8小时以内解决问题；不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。如果逾期未作出响应，采购人有权委托其他有资质单位进行维修，所产生的费用以及由于故障所造成的全部损失均由供应商承担。

（6）	当投标货物发生非人为因素严重故障时，供应商应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供应商负担。

（7）	质保期内所有因更换或修理设备或部件而导致设备停止运行的时间应从其质保期内扣除。

（8）	供应商在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标设备制造厂商原产的或是经其认可的。

（9）	所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（10）供应商必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。

（11）在质保期内，供应商有责任解决所提供的投标设备和软件系统的任何问题，在质保期满后，当需要时，供应商仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

3、对设备服务要求的有效响应将被视为投标人对其所投标设备的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的设备服务条款。

4、投标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

5、项目所涉及的设备及软件到货时，须提供原厂商的供货证明，注明供货对象为杭州市西湖区教育局所属学校；杭州市西湖区教育局所属学校是所有设备的最终用户。

## 四、技术服务

1、投标人应确保其技术建议以及所提供的产品的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因投标人提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，投标人负全部责任。

2、如果产品在质保期内发生产品故障，投标人应及时予以响应（免费上门服务），否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由投标人承担。投标人对其提供的主要产品均应提供3年原厂商质保。保修期从产品验收合格之日起开始计算。

3、特别提示：如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人、采购机构参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

## 五、项目的工作内容及成果

文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。要求如下文档：

1、项目实施前：需求分析报告；施工方案、项目实施计划；

2、项目实施期间：项目实施工作单、故障诊断及排除记录、项目实施过程中衍生的其它相关资料；

3、项目实施后：系统试运行和自测报告、故障诊断与排除手册、工作总结报告、竣工图纸；

4、培训期间：培训计划、用户使用手册、管理员使用手册；

5、其他需要提交的材料。

注：1、本项目的系统设备产品的详细指标“技术规格要求”，投标人必须对指标要求有明确的响应，针对采购要求如实描述是否偏离。如出现负偏差，将可能被评标委员会技术扣分直至认定为投标无效。投标人可参考采购单位推荐的参考参数配置，也欢迎其他能满足或优于本项目技术需求且性能与所参考品牌相当的产品参加。

2、如投标人认为设备清单中的设备及设备数量尚不足以实现招标要求的，可自行增加；但不得减少清单中的设备以及设备的数量。

3、原厂商售后服务承诺书

在投标文件中，需提供主要设备原厂商针对本次投标的售后服务承诺书，服务承诺书中须有原厂商对售后服务内容和服务时限的确认；如在投标文件中没有提供原厂商针对本次投标的售后服务承诺书，必须在投标文件中加以说明在中标后七个工作日内提供，如中标后七个工作日内无法提供上述主要设备原厂商针对本次设备售后服务承诺书，则取消其中标资格。

第五部分 采购合同的一般和特殊条款

1．定义

1.1“合同”即由甲乙方双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

合同将由杭州市西湖区教育局所属5所学校（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订，采购机构作为合同鉴证方。以下为采购人提出涉及乙方的主要条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，采购人将视作认同。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在供应商全面正确地履行合同义务时，采购人应支付给供应商的款项。

1.3“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

1.4“甲方”系指通过采购接受合同及服务的和杭州市西湖区教育局所属5所学校。

1.5“乙方”系指经评审最终确定的中标人。

1.6“现场”系指将要进行系统安装和运转的地点。

1.7“验收”系指采购人依据技术规格规定接受合同所依据的程序和条件。

2．适用范围

本合同条款适用与本次采购活动。项目实施范围详见附件——招标文件和投标文件及补充文件、采购设计图、承诺书等。

3．供货

3.1 乙方提供的设备及有关产品部件等货物必须是符合国家技术规范和质量标准，经国家“3C”认证或通过国家有关部门检测的原产地合格产品。采购前需经甲方和监理单位的认可。

3.2 乙方在投标文件中所列设备的名称、型号应与安装实施中实际使用的设备完全一致，都必须是报价中的产地，并提供相关证明，需原装封箱包装。如发现实物与投标报价书等资料不符，甲方有权更换，其一切后果及费用由乙方承担。如发现不符合质量要求或破裂、损坏等情况由乙方负责调换或补足，并不得影响工期。

3.3乙方对所提供的产品、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害甲方的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，甲方概不负责，由此给甲方造成损失的，乙方要承担相应后果，并负责赔偿。乙方为执行本项目合同而提供的技术资料等归甲方所有。

3.4 乙方所提供的设备交货时间必须按照本项目的工程安装进度进场。

4．安装调试和系统接入

4.1 甲方提供堆放材料和工具场地，设备和材料的堆放安全由乙方负责。

4.2 甲方提供工程所需的水源和电源，费用由乙方承担。

4.3 乙方项目实施人员须服从甲方、监理管理人员管理，项目质量纳入现场监理。乙方项目实施人员必须遵守现场的各项规章制度。

4.4 乙方应根据项目情况提供安装、到货计划，安装的实施进度计划，经甲、乙双方共同确定后作为双方共同执行的合同条款，乙方应按计划完工交付验收，若超过计划完工日15天以上的天数按超期处罚，处罚按15.1条办法。

4.5竣工验收时必须提供完整的竣工资料，包括竣工图（含管道及电缆线路图）、隐检工程记录资料、性能测试报告。非标准产品设计图（接线图）系统使用说明书、各类产品证明书等。

5．培训保修

5.1 乙方对甲方提供操作维护、管理等培训，至熟练操作为止。

5.2 乙方提供免费维修（即质保期）：硬件要求提供原厂商不少于三年7×24免费设备保修和售后现场技术服务，系统软件产品的保修执行原厂商的标准保修服务和投标人的承诺，因使用不当更换设备材料费用按不高于投标报价价格收费。

5.3 保修期内，乙方每三个月免费对系统进行一次总体检测，每半年免费对系统进行一次复调，保修期满后为甲方提供一套完整的运行记录。

6．验收

甲方对所供设备进行最终验收。采购机构将组织有关专家随机对所供设备进行现场检查。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处罚。验收合格后，甲乙双方共同签署《杭州市西湖区政府采购验收回复单》或验收报告，一式二份，一份交甲方留存，一份由乙方用作结算凭证，同时由甲方填写《杭州市西湖区政府采购售后服务质量反馈表》，该表与设备运行期内甲方的反馈意见，都将作为考核乙方售后服务和质量的依据。

7、工程价款及调整

本招标工程采取固定总价承包，未经甲方认可，不得以任何理由予以变更，除以下列明的价款调整和计算方法之外，所有费用包干，不予调整。乙方应按甲方提供的要求报价，缺项、漏项和设备选型偏离视作报价已包含在其它子项中，不予以调整。允许乙方对招标文件提供的技术方案在投标价格不增加且能扩大使用功能的前提下，可提出合理化建议或优化方案，做出其优越性、先进性等详细说明。

8．支付

本次项目合同总价为人民币            （￥    元），采用分期付款方式：

第一次付款：乙方在合同签订后3天内进行详细的需求调研，进一步优化概要设计、详细设计，并细化系统建设计划、目标任务书和测试验收方案，向甲方提供上述文档并需经甲方审查通过后10个工作日内。乙方凭甲方签字盖章的支付通知书向甲方办理已完工程合同总价30%的款项支付手续，计人民币            （￥    元）；

第二次付款：乙方在签订合同之后到9月30日前完成所有设备、材料的到货以及设备安装调试、系统集成等，并完成初验合格后进入试运行，并出具初步验收合格报告后10个工作日内，乙方凭甲方签字盖章的支付通知书、初验报告向甲方办理合同总价50%的款项支付手续，计人民币            （￥    元）；

第三次付款：培训、系统正常运转3个月后，经验收合格，正式交付使用，进入维护期，乙方凭甲方签字盖章的终验合格报告，乙方凭甲方签字盖章的发票复印件、终验合格报告办理余款结算手续，计人民币            （￥    元）。

9．延期交付与核定损失额

如果乙方在正常情况下未能按合同规定的时间按期交付使用，乙方应承担相应后果。乙方应在合同签订后3个工作日内，向甲方缴纳合同总价5％的履约保证金。履约保证金在项目验收合格满1年后，5个工作日内无息退还。如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

10．不可抗力

签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事故。

11. 乙方的责任与义务

11.1 根据投标文件的承诺向甲方委派项目负责人、技术负责人和专业技术人员。

11.2 在履行本合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋的工作。

11.3 在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄漏与本项目、本合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害甲方的知识产权。

11.4 负责本系统项目建设及整体联动，负责处理好与其他项目实施单位的协调。

11.5 项目建设有关事项包括：项目规划、设计标准、规范和使用功能要求，向甲方的建议权；

11.6 项目设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，提出建议，并向甲方提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高项目造价，或延长工期，应当事先取的甲方的同意；

11.7 项目实施组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向甲方提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高项目造价，或延长工期，应当事先取得甲方的同意。

12. 甲方的责任与义务

12.1甲方应当主要负责项目建设的所有外部关系的联系与协调，为乙方工作提供良好的外部条件。

12.2 甲方应当按合同专用条款双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目建设有关的项目等资料。

12.3 甲方应当按合同专用条款约定的时间就乙方书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。逾期应视为甲方同意。

12.4 甲方应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系。更换代表，要提前通知乙方。

12.5 甲方有与乙方订立补充合同的签订权。

12.6 甲方有对项目规模、设计标准、规范和设计使用功能要求的认定权，以及对项目建设、设计变更的审批权。

12.7 甲方有权要求乙方提交工作月度报告及专项报告等。

13.安全施工

遵守国家《安全生产法》及《建筑工程安全管理条例》，执行JGJ59-99标准，并参照通用条款第20、21、22条，安全生产措施费专款专用并已包含在报价中，在施工过程中由于乙方原因而发生的人员伤亡、财产损失以及其他一切事故，其责任、费用全部由乙方承担。

14. 合同生效、变更和终止

14.1 本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章，由乙方向甲方缴纳5%履约保证金，经采购机构鉴证，区政府采购办备案后生效，至合同期止。

14.2 在乙方的责任期即合同的有效期内，如因甲方的原因，导致项目建设进度的推迟或延误而超过约定的日期，甲乙双方应协商，重新约定相应延长的合同期。因乙方的责任，导致项目建设进度的推迟或延误而超过约定的日期按违约责任处罚。

14.3 在合同签订后，实际情况发生变化，使得乙方不能全部或部分执行项目时，乙方应当立即通知甲方。该项目的完成时间应延长。当恢复执行项目时，是否需增加时间用于恢复执行，由双方协商确定。

14.4 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在30天前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

15 违约责任

15.1乙方必须在整个项目安装调试开通全部完成后半个月内，会同甲方、及有关部门共同按有关规范验收，如因产品质量和项目实施质量问题，不能按期验收或验收不合格，乙方应负责返工所造成的经济损失。由此而造成推迟交货的时间按超期天数计算，每超过一天乙方按本项目总价款的2‰赔偿甲方的经济损失。如因甲方原因造成不能按期完工，工期相应顺延。

15.2 如在合同规定的工期内，达不到项目规定的技术指标，乙方应当承担违约责任。承担方式和违约金额如下：超期30天内，每天扣合同金额的0.5‰；累计超期30天，甲方有权终止执行合同，并没收履约保证金。

15.3 如因乙方原因达不到合格等级的，则必须无条件返工至合格，并全额没收履约保证金。

15.4 乙方承诺的项目部技术经济管理人员必须全部按投标承诺名单及时到位，项目负责人月到位率不足80%的，甲方有权中止合同，没收履约保证金，同时乙方赔偿甲方由此造成的损失；项目经理月到位率达不到90%的，或者投标承诺的项目班子管理人员擅自更换的，每人次扣除人员履约保证金的1%；项目班子管理人员(除项目负责人外)月到位率达不到90%的，每人次扣除人员履约保证金的1%。乙方应严格依法经营，严禁将项目转包。发现私自转包或挂靠经营现象，所有履约保证金归甲方，同时赔偿甲方损失，并责令退出工地。

15.5因乙方原因造成采购单位其他系统不能正常运行，酿成重大事故（正常工作日系统中断一天或一天以上）的，将承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的50%。

15.6 履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方全部承担。

15.7 因不可抗力导致合同不能全部或部分履行，甲、乙双方协商解决。

16.项目质量

16.1 乙方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对项目安装、调试、检验等各个环节进行严格的质量和质量控制。

16.2 乙方须严格按设计方案和国家现行项目实施验收规范有关规定，精心组织施工、记录、检验。

16.3 项目的质量、技术标准如在招标文件和投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

16.4 项目竣工验收：应按设计方案、技术交底、会审纪要、设计变更通知单、国家和（部）颁发的有关规范和质量检验评定标准、相关的国际标准为依据，并有相关专业测试单位出具相应的测验结论报告。

16.5 项目实施过程中应严格做好安全防范措施，如乙方项目实施人员在施工中违反操作规定造成人员伤亡事故或施工现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均有乙方负责。

17. 争议处理

17.1 合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，依法向人民法院起诉。

17.2 对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商

解决，经协商仍未能达成一致的，依法向人民法院起诉。

18. 其他

18.1 未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

18.2 乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

18.3 乙方人员在甲方场地工作时，应遵守甲方相关规章、制度。

18.4 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

18.5 合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，并由采购机构鉴证，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

18.6 招标文件[编号：XHZFCG-2017-G-63]、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

18.7 本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章，由乙方向甲方缴纳5%履约保证金，经采购机构鉴证，区政府采购办备案后生效。

18.8 本合同一式捌份，甲方、乙方各执叁份，采购机构执贰份。

18.9 适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

18.10 以上是合同的主要条款，合同条款包括但不止于以上条款（如安全生产责任状以及廉政合同等）。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人：                              法定代表人：

或受委托人（签字）：                       或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

鉴证方（盖章）：杭州市西湖区人民政府采购中心

法宝代表人：

或受委托人（签字）：

联系人：

地址：

签 约 地：

签约日期：2017年   月    日

# 第六部分 应提交的有关格式范例

# 一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

# 二、投标文件编制格式及规范要求：

投标文件须整体密封包装，整体密封包装指：所有投标文件应密封在一起，内含报价文件、技术文件、商务文件三部分。其中，报价文件须装订成册，并按标项分别密封包装,未单独密封的，在开标时发生报价泄露的，由投标人自行承担相关责任。没有整体密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

# ▲报价文件部分

# 目录

# （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

# （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

# （3）报价明细清单…………………………………………………（页码）

# 一、投标响应函

杭州市西湖区教育局所属5所学校、杭州市西湖区人民政府采购中心：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的杭州市西湖区教育局所属5所学校LED大屏显示系统采购项目[编号：XHZFCG-2017-G-63]招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本壹份，副本伍份。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表及投标报价明细清单；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)编制和提交采购响应文件须知要求投标人提交的全部文件；

(4)由           银行出具的金额为              的投标保证金(电汇/网银)；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

法定代表人签字或盖章：

授权委托人签字：

公 司 盖 章：

联系人：                    联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	 月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

# 二、投标(开标)一览表

杭州市西湖区教育局所属5所学校、杭州市西湖区人民政府采购中心：

按你方招标文件要求，我们，本标书签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成编号为XHZFCG-2017-G-63的招标文件[项目名称：杭州市西湖区教育局所属5所学校LED大屏显示系统采购项目]的标项实施。

投标（开标）一览表（单位均为人民币元）

标项_____：

| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 投标价（元） | 产地 | 出厂年月 | 货到日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备价款合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（人民币小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（人民币大写）： |

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、本项目为交钥匙工程，投标报价含开发设计费、安装调试费、质保期运行维护、技术支持、验收费、培训费、售后服务和税金等所涉及本次项目的一切费用均计入报价。

3、以上投标总价中，除投标产品价款外，其它费用包含内容为：

4、产品质保期：自设备安装调试完毕、验收合格之日起      个月。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2017年  月   日

三、报价明细清单（产品具体配置表）

标项_____：

| 序号 | 名称（品牌规格型号等） | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价(小写) |  |
| 投标总价(大写) |  |

注：以上表格要求按细分项目及报价，包括有关本项目实施所需的设计费、制造和设备购置费、运输费、安装调试费、售后服务、质检费、验收费、培训及售后维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2017年  月   日

▲技术文件部分

# 目录

（1）技术解决方案……………………………………………………（页码）

（2）组织实施方案……………………………………………………（页码）

（3）售后服务方案……………………………………………………（页码）

（4）项目小组名单……………………………………………………（页码）

（5）优惠条件及特殊承诺……………………………………………（页码）

（6）备品备件清单……………………………………………………（页码）

（7）培训计划…………………………………………………………（页码）

（8）验收方案…………………………………………………………（页码）

（9）技术偏离说明表…………………………………………………（页码）

（10）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明………………………（页码）

（11）认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

## 一、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件11.2第一条要求编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2017年  月   日

## 二、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2017年  月   日

## 三、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2017年  月   日

## 四、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的小组人员的认证工程师情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 所有认证证书 (页码) | 本项目中的职责 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表D:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2017年  月   日

## 五、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2017年  月   日

## 六、备品备件清单

| 名称 | 品牌 | 制造厂/原产地 | 规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：备品备件是指投标人为本次采购服务所准备的备品备件设备，以保证出现故障时，可以在最短的时间内使用备品备件清单中的设备排除故障。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2017年  月   日

## 七、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:

A．课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B．按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2017年  月   日

## 八、验收方案

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2017年  月   日

## 九、技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2017年  月   日

## 十、对招标文件中有关条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2017年  月   日

## 十一、其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2017年  月   日

# 商务文件部分

目录

（1）法人授权委托书……………………………………………………（页码）

（2）法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）…………………（页码）

（3）投标保证金（递交函复印件）…………………………………  （页码）

（4）声明书………………………………………………………………（页码）

（5）企业法人营业执照（副本复印件）………………………………（页码）

（6）税务缴纳证明文件（复印件）……………………………………（页码）

（7）社保缴纳证明文件（复印件）……………………………………（页码）

（8）2016年度资产负债表、损益表（复印件）………………………（页码）

（9）所有资质文件（复印件）…………………………………………（页码）

（10）投标产品有关证书…………………………………………………（页码）

（11）投标人介绍…………………………………………………………（页码）

（12）主要业绩证明………………………………………………………（页码）

（13）商务偏离说明表……………………………………………………（页码）

（14）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明…………………………（页码）

（15）投标人认为需要的其他商务文件或说明…………………………（页码）

（16）杭州市西湖区政府采购售后服务质量反馈表……………………（页码）

（17）廉政承诺书…………………………………………………………（页码）

注：以上目录是编制投标商务文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

## 一、授权委托书

杭州市西湖区教育局所属5所学校、杭州市西湖区人民政府采购中心：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理杭州市西湖区教育局所属5所学校LED大屏显示系统采购项目[编号：XHZFCG-2017-G-63 ]政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自2017年 月  日起至2017年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签章)：

签发日期：2017年  月   日

## 二、法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）

三、投标保证金（递交函复印件）

## 四、声明书

杭州市西湖区教育局所属5所学校、杭州市西湖区人民政府采购中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

本单位自愿参加杭州市西湖区教育局所属5所学校LED大屏显示系统采购项目[编号：XHZFCG-2017-G-63 ]政府采购项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。                                           投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：2017年  月   日

五、企业法人营业执照（副本复印件）

六、税务缴纳证明文件（复印件）

七、社保缴纳证明文件（复印件）

## 八、2016年度资产负债表、损益表（复印件）

## 九、所有资质文件（复印件）

附表：本项目投标人的资质情况表

| 资质要求 | 投标单位具备资质 |
| --- | --- |
| 必备资质 | 资质级别 | 资质名称 | 资质级别 | 颁证机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 | 备注 |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他资质 | 资质级别 | 资质名称 | 资质级别 | 颁证机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 | 备注 |

注：投标单位为联合体的，联合体各方应当在上述表格中分别填写相应资质，并在备注栏中注明资质所属单位。

## 十、投标产品有关证书

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表：本项目投标产品有关证书情况表

| 投标产品有关证书 | 投标人提供的产品已具备的证书 |
| --- | --- |
| 主要投标产品有关证书名称 | 产品名称 | 品牌/型号 | 产地 | 制造厂商/颁证机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 |
| 投标产品原厂商授权书 |  |  |  |  |  |  |
| 投标产品原厂商质保承诺书 |  |  |  |  |  |  |
| 国家强制3C认证证书 |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品认证证书 |  |  |  |  |  |  |
| 环境标志认证证书 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人可按上述的格式自行细化编制，已取得相应证书的投标产品都应当在以上表格中详细填写，未取得相应证书的投标产品可不必在上述表格中填写。

## 十一、投标人介绍

（由投标人自行编制）

附表: 投标人信息

| 项目 | 叙述/提供 |
| --- | --- |
| 1. 一般情况 1.1 公司名称（包括：母公司/附属公司/办事处） 1.2 公司地址 1.3 公司成立时间 1.4 公司主业 1.5 业务范围 1.6 从事类似项目实施的情况， 1.7 也可列举出在其它行业从事的相应工作。 1.8 典型工程实例: 需提供合同 复印件，成功案例单位出具的用户报告并加盖公章 2. 支持与经验 2.1 支持服务能力 系统分析、设计、集成人员的数量、学历、资历，典型开发实例； 3．公司的组织结构简图（以下可另附） 4．法人授权委托书 5．营业执照复印件 6．相关资质证明 |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2017年  月   日

## 十二、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件或用户单位验收证明并注明所在投标商务文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2017年  月   日

## 十三、商务偏离说明表

| 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2017年  月   日

## 十四、对招标文件中有关条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2017年  月   日

## 十五、其他商务文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2017年  月   日

## 十六、杭州市西湖区政府采购售后服务质量反馈表

反馈日期：2017年     月    日

| 采购单位 （公章） |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  | 政府采购 项目名称及型号 |  |
| 供应商名称 |  | 售后服务 单位名称 |  |
| 售后服务情况 （在相应内容后打勾） | 优秀（ ） 良好（ ） 一般（ ） 差（ ） |
| 具 体 评 价 打 勾 选 择 | 1、是否按规定提供《杭州市西湖区政府采购售后服务联系单》，并填写齐全内容。是（ ）；否（ ） 2、是否进行了操作技术示范和讲解。是（ ）；否（ ） 3、服务人员态度：热情（ ）；冷淡（ ）；粗暴（ ） 4、是否额外收费或变相收费：是（ ）；否（ ） 5、送货是否及时：是（ ）；否（ ） 6、对用户的咨询和要求是否耐心解答和解决。是（ ）；否（ ） 7、售后服务响应是否及时。是（ ）；否（ ） 8、其他评价： |

注：采购单位在项目运行期内对供应商的服务有意见，可复印此表或以其他书面材料向区政府采购办、采购中心投诉。受理电话：58101865、87759375，传真：86834771。感谢合作。

## 十七、廉政承诺书

杭州市西湖区教育局所属5所学校：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经

营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报区政府采购办。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签章）：

日期： 2017年   月   日

# Text boxes

工

作

日