杭州市西湖区翠苑街道综合治理指挥室智能建设第二次采购项目

招标文件

编号：XHZFCG-2019-G-06

杭州市西湖区翠苑街道办事处

杭州市西湖区政府采购中心

二〇一九年一月三十一日

目  录

第一部分     招标公告

第二部分     编制和提交采购响应文件须知

第三部分     评分办法及评分标准

第四部分     项目技术规范和服务要求

第五部分     采购合同的一般和特殊条款

第六部分     应提交的有关格式范例

第一部分  招标公告

杭州市西湖区政府采购中心作为采购机构，就“杭州市西湖区翠苑街道综合治理指挥室智能建设第二次采购项目”进行公开招标。具体如下：

1、招标编号：XHZFCG-2019-G-06

2、采购项目名称及预算：

| 项目名称 | 预算（万元） | 采购单位 |
| --- | --- | --- |
| 杭州市西湖区翠苑街道综合治理指挥室智能建设第二次采购项目 | 240 | 杭州市西湖区翠苑街道办事处 |

3、采购人的采购需求：杭州市西湖区翠苑街道综合治理指挥室智能建设第二次采购项目，主要包含以下内容：综治指挥室视频综合平台及显示屏、操作台电脑、音响及会议显示系统、监控联网及四个平台接入、灯光及强弱电工程、办事大厅等12处显示屏等。具体包括：设备供货、整体安装调试、集成、附属装修、试运行、验收与相关的操作培训及不少于3年（含）7×24小时免费设备保修和售后现场技术服务等内容。详见招标文件第四部分。

4、合格的投标人应具备的资格要求：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：无。

5、采购方式：公开招标。

6、供应商报名方式、时间及地点：

（1）供应商报名时间：2019年1月31日起至2019年2月13日止（双休日及法定节假日除外）。

（2）标书售价：免费；

（3）供应商报名方式：在线报名（浙江政府采购网），不接受其他方式报名。

（4）供应商报名时须提交的文件资料：无。本项目为在线报名项目，报名网址：浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。

《供应商网上报名操作指南》网址：“浙江政府采购网-首页-办事指南-省采中心-网上报名” （http://www.zjzfcg.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html?_

=2018-07-24%2003:08:27）咨询电话：4008817190转2。

（5）提示：

1）采购机构将拒绝接受非报名供应商的投标文件（如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体成员中至少有一方报名）；

2）招标文件领取截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自招标文件领取截止时间之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出。

7、投标截止时间与地点：2019年2月20日上午9时30分00秒止（逾期或不符合规定的投标文件恕不接受），地点：杭州市竞舟路228号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心五楼开标525室）。

8、开标时间与地点：2019年2月20日上午9时30分00秒，地点：杭州市竞舟路228号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心五楼开标525室）。

9、投标保证金：

金额人民币叁万元整。收款单位名称：杭州市西湖区人民政府采购中心保证金，开户银行：杭州银行西湖支行，帐号：77088100000715-0047，为确保系统匹配，请使用电汇或网银转账方式。

10、因投标保证金实行网上收退系统，具体操作详见（杭州银行官网/杭银在线，网址：http://hyzx.hzbank.com.cn/hykx/logon.jsp）。首次使用该系统的投标单位请到西湖区公共资源交易中心五楼大厅杭州银行窗口提前办理本单位基本账户信息备案，备案成功后，才能取得杭银在线系统登录用户名和密码。

11、质疑和投诉：

（1）供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑（供应商报名截止时间之后有潜在供应商提出要求报名的，采购机构将允许其报名，但该供应商如对采购文件有异议的，应于投标截止时间三个工作日前以书面形式向采购机构提出）。

（2）供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

（3）质疑受理地点：杭州市西湖区政府采购中心（杭州市西湖区竞舟路228号5楼507室）；联系人：缪新新；联系电话：0571-85368157。

（4）投诉受理地点：杭州市西湖区政府采购领导小组办公室（杭州市文三西路18号1104室）；联系人：韩继伟；联系电话：0571-58101865。

12、联系人：杭州市西湖区翠苑街道办事处 谢露，联系电话：0571-85224368；杭州市西湖区政府采购中心：江涛，联系电话：0571-87759375，传真：0571-86834771。

杭州市西湖区政府采购中心

二〇一九年一月三十一日

第二部分 编制和提交采购响应文件须知

前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 一、项目说明： 项目名称：杭州市西湖区翠苑街道综合治理指挥室智能建设第二次采购项目 实施地点：采购单位指定地点 项目综述：杭州市西湖区翠苑街道综合治理指挥室智能建设第二次采购项目，主要包含以下内容：综治指挥室视频综合平台及显示屏、操作台电脑、音响及会议显示系统、监控联网及四个平台接入、灯光及强弱电工程、办事大厅等12处显示屏等。具体包括：设备供货、整体安装调试、集成、附属装修、试运行、验收与相关的操作培训及不少于3年（含）7×24小时免费设备保修和售后现场技术服务等内容。详见招标文件第四部分“项目技术规范和服务要求”。 二、建设原则：项目建设按照“先进、主流、可靠、安全、开放、实用、性价比高，符合用户单位的采购要求”的原则实施。 三、功能需求与性能要求： 所供产品必须是2018年7月1日以后生产的原装合格产品，详见招标文件第四部分—项目技术规范和服务要求。 四、项目实施时间： 合同签订后30天内完成设备整体集成安装，并正式投入试运行；试运行过程中继续完善系统项目指标，正常运行15日内完成培训及相关修改，建立完善的系统运维体系，终验合格，正式交付使用，项目进入免费维护期。 五、系统维护期（质保期）： 所有设备及配件要求提供不少于3年（含）（质保期自工程竣工验收合格之日起计算）7×24免费现场技术服务和质保，软件产品的保修执行原厂商的标准保修服务和投标人的承诺，维护内容包括免费升级、故障排除、性能调优、技术咨询等，并负责系统的开发、集成，处理、协调与各系统软件、硬件等供应商的关系。 六、技术支持期：在系统使用的所有时间范围内，提供多种方式的运行技术支持，特别是新应用的添加和开发。 |
| 2 | 合同名称：《杭州市西湖区翠苑街道综合治理指挥室智能建设第二次采购项目采购合同》 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 4 | 投标保证金数额：人民币叁万元整。投标保证金通过网上收退系统（杭州银行官网http://www.hzbank.com.cn/杭银在线）统一收退，请有关供应商登录“杭银在线”详细阅读投标须知，缴纳投标保证金并匹配成功后，在“杭银在线” 系统打印投标保证金递交函，并将递交函作为应标文件组成部分；同时在递交投标文件时，出具投标保证金递交函。（收款单位名称：杭州市西湖区人民政府采购中心保证金，开户银行：杭州银行西湖支行，帐号：77088100000715-0047，为确保系统匹配，请使用电汇或网银转账方式。） |
| 5 | 投标人应当提交的资格、资信证明文件： 资格性审查要求的资格证明文件： 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件； 税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件； 社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件； 2017年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)； 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明； 符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。 （2）符合性审查要求的资信证明文件（如果有）： 详见招标文件。 （3）特许资格、资信证明文件（如果有）： 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 |
| 6 | 投标文件份数：资格文件正本壹份；报价文件正本壹份，副本伍份；商务技术文件正本壹份，副本伍份。 |
| 7 | 投标截止时间：2019年2月20日上午9时30分00秒止（逾期或不符合规定的投标文件恕不接受）。 |
| 8 | 投标文件递交至单位：杭州市西湖区政府采购中心。 投标文件递交至地点：杭州市竞舟路228号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心五楼开标525室）。 |
| 9 | 开标时间：2019年2月20日上午9时30分00秒； 开标地点：杭州市竞舟路228号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心五楼开标525室）。 杭州市西湖区政府采购中心：江涛，联系电话：0571-87759375，传真：0571-86834771。 |
| 10 | 标前会(实地勘察)时间：采购单位不集中安排潜在投标人勘踏现场，请各潜在投标人自行查看现场。联系人：谢露 ，联系电话：0571-85224368 。 |
| 11 | 履约保证金: 合同总价的5%。 |
| 12 | 支持中小企业： 价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件1的格式要求提供《中小企业声明函》、投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件2）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |
| 13 | 企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》和《西湖区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，详见本招标文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 14 | 投标人信用信息事项： （1）信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 （2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 （3）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |

注：1、以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

# 一、总 则

# 1. 项目说明

1.1项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)所述。

1.2用户单位杭州市西湖区翠苑街道办事处为本项目的采购人（合同中的甲方），杭州市西湖区政府采购中心为采购机构，自愿参加本次项目投标的公司为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标人，签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方）。

1.3本项目不允许分包，项目经理应具有相关专业资质，项目经理和主要施工人员必须为投标人正式员工（提供劳动合同和社保等证明）。

1.4 潜在投标人领取招标文件后，必须按照国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对招标文件内容应承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃、泄密事件潜在投标人应承担相应的法律责任。

1.5投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

1.6投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

2．采购方式

公开招标。

3．定义

3.1  合格的投标人应具备的资格要求，详见招标文件第一部分“公开招标”。

3.2  设备

系指中标人按合同要求，向采购人提供的货物、备品、手册、安装光盘及其它技术资料和材料。

3.3  集成

系指中标人通过计算机网络技术，将各个分离的货物、功能和信息等软硬件设备集成到相互关联，并构建计算机信息系统，以满足采购人的需求，包括应用软硬件平台转换、新增功能开发、集成和安装调试等。

3.4  培训

系指中标人按合同要求，向采购人提供操作使用培训、系统管理培训和其他相关培训等。

3.5  服务

系指合同规定中标人须承担的运输、装卸、仓储、安装、调试、验收、技术支持和交付使用后质保期内应履行的售后服务等义务。

4． 投标费用

无论投标结果如何，投标人自行承担涉及本次投标的一切费用。

本项目为交钥匙工程，招标文件未列明的，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

# 5．工程服务范围

5.1设备及相关资料的提供

提供的设备及相关材料须包括以下服务工作（但不限于）内容：

1）收到中标通知书后7天内，中标人须按采购人提供的资料和要求，进一步优化需求分析和设计（中标人所有针对原设计方案的优化建议需经采购人书面认可）、出具施工图，并细化系统建设计划、目标任务书和测试验收方案等，并送交采购人审核。深化内容不调整费用，供应商必须充分考虑风险综合报价。

2）设备样本和使用操作说明书。

3）中标人须提供设备的详细成套供货清单（包括备品备件、专用工具、检修仪表、易损件的清单等）。

4）在设备到货后采购人应派员到工地进行验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责更换，该工作所产生的费用由供应商自行负责。

5.2安装

5.2.1施工职责

1）供应商必须全面执行和承担合同文件中规定的各项条款，负责合同项目的施工与维护。按合同规定配备所需的人员和机械设备，保证工程进度、工程质量以及施工现场的安全。按期完成合同项目工程，遵守有关法令、法律及各项规定。供应商授权的代表和他委派的工程施工现场负责人，代表供应商处理日常工程现场施工、维护工作。在工程施工中，供应商应服从采购人委派的代表或项目监理工程师的指示，有责任与采购人、监理单位、设计单位保持联系和合作，按时交换工程施工和设备技术数据及资料。

2）供应商在接到开工令（以通知书发出日期起）3天内进场开工。

5.2.2施工管理

1) 供应商在签订合同后应即做好施工前准备工作。

2)开工前供应商必须进一步对设计文件进行现场核对，在充分了解设计要求和核对现场后，编制施工设计、施工进度计划、材料设备采购计划、工程用款计划。

3)为保证良好的工程质量、计划进度，供应商必须对每道工序进行认真的检查、测量和调试，填写好当日的施工日记和各种记录，以备工程随时检查。

4)在施工中供应商对其承包的工程范围内的安全负有全部责任，由于供应商管理不善或过失造成的一切安全、质量事故，其责任概由供应商自负，采购人不承担任何责任和支付任何费用。

5）施工中应积极配合杭州市西湖区翠苑街道办事处的其他相关建设工作,并在施工组织方案中得以体现。

6）项目经理等人员配置必须与投标文件中人员配置一致。

5.3安装、调试及试运行

1）供应商应派遣有丰富同类工作实践经验（须出具相关项目经验的证明）的技术人员进行设备安装、调试及运行工作，直到保证正常稳定运行。

2）在调试期间，供应商在现场负责测试和调试。测试、调试方法及记录表格式应由采购人认可后方可执行。供方参加测试、调试过程一切费用由供应商负责。

3）设备试运行需在政府有关部门及采购人的工程技术人员的监督下进行。

4）试运行过程中需连续72小时以上的保证测试，如果一次保证测试达不到合同功能保证的规定，供应商应在10天内自费修正/增补再次进行保证测试，如果仍无法满足合同功能保证规定的水平，采购人有权指定第三方进行修正/增补，一切费用由供应商承担，直至达到合同规定的技术要求。

5）保证测试的项目，保证测试的内容应包括本采购范围内所有设备、仪表、电气等组件的正常、系统的稳定、及各项操作指标达到要求。

6）动力电缆、控制电缆以交接点为界，由供应商连接调试。

5.4验收

1）运行期满各项指标达到设计要求，由采购人组织或邀请相关的专业测试管理机构向供应商签发验收合格证为准。验收按国家有关标准和规定执行。

运行期满各项指标达到设计要求，由采购人组织或邀请相关的专业测试管理机构向供应商签发验收合格证为准。验收按国家有关标准和规定执行。

2）运行结果符合合同要求。

3）在进行测试和验收、运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到采购人的认可。

4）所有合同中规定的设备，备品备件、专用工具都已提交。

5）各系统及设备在交由采购人使用前要通过业主委托的第三方检验及测试验收（验收由采购人负责组织实施，费用由中标人支付），如不能一次性通过测试验收，后续测试费用全部由投标人承担。

6）整套设备图纸及商务技术文件都已提交并得到接受。主要包括：

- 检验记录，试验报告及质量合格证及按国家安全检测规定批准文件等出厂报告。

- 设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），设备和备品存放保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

- 详细的产品质量文件。

- 安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和商务技术文件等，包括管道、电缆接入详图。

- 设计、安装、运行、维护、检修说明书。

- 有关标准，规程规定应提交的商务技术文件、资料。

- 完整的操作维护手册。

- 竣工申请报告。

5.5技术培训及售后服务

5.5.1技术培训

投标人应对采购单位工作人员（至少4人）提供设备操作维护、机房管理等培训，具体的培训人数、时间、地点、培训内容、培训费用等在投标文件中作出承诺，采购人有权选择是否参加。

5.5.2售后服务

1）质保期内，为更好的做好项目的服务工作，投标人可指定留有一名技术工程师（费用可列入报价），负责项目的现场维护，具体人员由采购人在中标人项目实施人员中指定。

2）投标人的维修点需提供足够的备件以适应维修需求。投标人须在投标文件中说明维修点地址，以及提供7×24小时售后服务，如设备发生故障而驻现场工程师不能立即解决的，投标人能在接到故障通知1小时内响应，2小时内到现场，4小时内解决问题，24小时内不能解决问题的，必须提供备机，保证用户单位的使用。如没有按时解决问题或提供备机、备品，采购人可选择第三方进行维修，所需费用由供应商支付。

3）投标人须对合同中规定的设备提供至少3年的质保期（如厂家出厂质保期超过三年的，以厂家出厂质保期为准）。

4）在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查和维护。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

5）备件供应

供应商对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件，并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。投标人须在投标文件中提供备品备件清单，并承诺此份清单价格在五年内有效，以不高于清单所列价格或不低于清单所列优惠率供货。

# 二、招标文件

# 6. 招标文件的构成

6.1  招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分  招标公告

- 第二部分  编制和提交采购响应文件须知

- 第三部分  评分办法及评分标准

- 第四部分  项目技术规范和服务要求

- 第五部分  采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分  应提交的有关格式范例

6.2  投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被采购机构拒绝。

# 7. 招标文件的解释

7.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于2019年2月14日下午16时前，以书面形式向采购单位[杭州市西湖区翠苑街道办事处]提出，采购单位与采购机构研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。

7.2 招标文件领取截止时间之后获取招标文件的潜在供应商，如对招标文件有异议，应于投标截止时间三个工作日前以书面形式向采购机构提出。

7.3 采购机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.4 不论采购机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

# 8. 招标文件的修改

8.1从招标文件发出至投标截止日期，采购机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，以书面形式同时发给所有招标文件的收受人。

8.2  若有必要，采购机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

# 9. 投标报价

9.1  标的物

杭州市西湖区翠苑街道综合治理指挥室智能建设第二次采购项目，主要包含以下内容：综治指挥室视频综合平台及显示屏、操作台电脑、音响及会议显示系统、监控联网及四个平台接入、灯光及强弱电工程、办事大厅等12处显示屏等。具体包括：设备供货、整体安装调试、集成、附属装修、试运行、验收与相关的操作培训及不少于3年（含）7×24小时免费设备保修和售后现场技术服务等内容。详见招标文件第四部分“项目技术规范和服务要求”。

9.2  报价

投标人应在投标文件中标明，本合同拟提供货物和服务的综合单价和总价。投标人报价根据《建设工程工程量清单计价规范》、《浙江省安装工程预算定额（2010版）》、《浙江省建设工程施工取费定额（2010版）》、《浙江省建筑装修收费标准（2010版）》、《浙江省建筑安装材料统一分类编码及2010年基期价格》、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》进行，经市场调查后自主组价。投标人应考虑施工技术及该工程施工过程中的各种因素，考虑必要的组织和技术措施等费用后自主确定投标报价。

工程总报价：是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，包括工程施工、施工设备、劳务、管理、设备、材料、运输、搬运、安装、调试、组织措施费用和技术措施费用、检测、验收、维护、保险、利润、税金、供应商原因造成工期延误的，在延误期内增加的各项费用、合同履行期间人工、材料、机械价格的调整（上涨或下跌）以及供应商可以或应该预见的风险、法律法规规定和政策性文件规定变化调整、工程造价管理部门公布的价格调整及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。对招标文件中缺少描述的内容，请投标人在投标方案中予以充分考虑，并单独列表，报价计入工程总价。

综合单价：完成本次招标范围内全部工作内容的所有费用，包括设备、材料、安装直接费、税金、设备材料保管费、人身意外伤害保险费、劳动保险费、其他直接费（含供求因果增加费）、现场经费、间接费、组织措施费用和技术措施费用、检验检测费、利润等。投标人仅在上述费用的范围内根据企业的管理水平，综合分析后自主确定。

9.3 投标货币

投标文件中的单价和总价全部采用人民币报价。报价应是唯一的，采购机构将不接受有选择的报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。

9.4 其它费用处理

投标人按照上述要求编制投标报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，投标人不得要求追加任何费用。

# 三、投标文件的编制

# 10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

# 11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

11.1资格文件应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定要求（如果项目要求）的有关资格证明文件。

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）2017年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期”）；

（5）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

11.2投标人的报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）：

(1) 投标响应函；

(2) 投标(开标)一览表；

(3) 投标报价明细清单。

11.3  投标人的商务技术文件至少应包括：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，商务偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）；针对本项目的技术和服务响应方案，技术偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）。

(1)法人授权委托书，法定代表人及授权委托人的身份证(复印件)；

(2)投标保证金（递交函复印件）；

(3)声明书；

(4) 非本地投标人售后服务机构证明材料。非本地投标人在杭州的分公司（需提供本地工商注册登记资料）或办事处（需提供本地国内经济合作办注册资料）或符合本项目服务能力并签订合作协议的第三方机构作为常驻服务和技术支持机构如以联合体形式进行政府采购的，应提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务；

(5) 与符合性审查有关的资信文件：投标人已取得住建部门颁发的电子与智能化工程专业承包资质二级（含）以上资质;有效的安全生产许可证及省级（含）以上的安全防范资信等级叁级（含）以上证书；ISO9000质量管理体系认证证书, 政府部门（企业）或第三方权威鉴定机构出具的信用等级证书；（如果有）

投标产品的生产许可证和产品鉴定证书以及由国家认可的质检机构出具的国家强制认证证书、节能产品认证证书、环境标志认证证书、产品质量检测报告等复印件；网络产品的信息产业部颁发的电信设备进网许可证，网络安全产品的有关证书；产品在设计、制造、检验、试验方面的主要标准等；（如果有）

(6) 投标人介绍及相关的主要业绩证明：截止投标时间近三年以来投标人承担类似项目情况（成功案例需提供合同复印件或采购单位出具的验收报告并加盖公章，以签订时间为准，原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的主要业绩证明原件：如合同或用户验收报告等，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚），是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。

(7)商务偏离说明表；

(8)廉政承诺书；

(9)投标人认为需要的其他商务文件或说明；

(10)投标人应提供针对项目的完整技术解决方案：

●杭州市西湖区翠苑街道综合治理指挥室智能建设第二次采购项目的优化设计方案(在技术方案中应明确其采用的技术标准、设计策略和部署等)，投标人可结合招标图纸，对招标图纸提供的技术方案在投标价格不增加且能扩大使用功能的前提下，提出合理化建议或优化设计方案，做出其优越性、先进性等详细说明。投标人为优化、完善或者实施系统工程而作的深化设计所增加的内容，不予增加费用；但如造成工程量的减少，则相应扣回。允许中标人在申请开工报告时提供，且需在采购人认可的前提下实施。

针对项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述系统的体系架构、功能设计和实现思路，系统实现的关键技术；符合该项目建设对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议。

●杭州市西湖区翠苑街道综合治理指挥室智能建设第二次采购项目相关设备名称、配置、数量；所投标的货物的完整配置方案，详细列明投标货物的所有技术指标（包括所投标货物的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释，并提供投标设备详细配置清单，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任）；

(11)投标人在投标文件中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”、“部分满足”等应答，然后作出具体、详细的说明。回答“满足”应说明如何满足，回答“部分满足”要明确哪部分满足和哪部分不满足。同时明确满足的程度。若采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明所指文档(应是投标文件的组成部分)的具体章节及页码。任何含糊不清的表示对评标结果的影响将是投标人的责任。

(12)针对本项目建设的详细实施计划，包括系统优化设计、设备采购、安装调试、系统集成、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点

(13)项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的系统运行维护方案，包括本地(杭州)售后服务机构及人员情况等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺货物升级、故障排除、性能调优、技术咨询等售后技术支持服务情况。质保期内均提供免费上门维护、升级服务，对故障在1小时内响应，2小时以内到现场，4小时以内解决问题所采取的措施。

(14)投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和在杭州人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的标书中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随标书一并提交，主要内容包括学历(学院、大学和其他职业教育，列出大学的名称，就学日期以及所取得的学位)、工作特长(特长领域、能力取向、系统集成的能力等)、经验与业绩(包括从事相关系统建设的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任) ，资质情况（包括项目组人员的认证工程师资质，其他有关资质）等。

（15）优惠条件及特殊承诺；

（16）随机特殊工具和备品备件清单；

（17）培训计划（每项注明具体内容及是否需要费用）；

（18）验收方案（须提请采购人确认）；

（19）技术偏离说明表；

（20）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；

（21）投标人认为需要的其他技术文件或说明。

# 12. 投标有效期

12.1  投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

12.2  在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

# 13. 投标保证金

13.1 投标人应提供前附表中的投标保证金，作为投标文件的一个组成部分。

13.2投标保证金应按照前附表中的要求，即在投标截止时间前，通过网上收退系统（杭州银行官网http://www.hzbank.com.cn/杭银在线）缴纳，缴纳投标保证金并匹配成功后，在“杭银在线” 系统打印投标保证金递交函，并将递交函作为应标文件组成部分。

13.3 采购机构将拒绝未能按规定时间和数额提交投标保证金的投标人。

13.4中标人按要求与采购人签订合同，经采购机构鉴证，并报区政府采购办备案后，凭相关资料全额无息退还其投标保证金。

13.5未中标人的投标保证金将在发布中标通知书之日起五个工作日后无异议，全额无息退还。

13.6  如投标人有下列情况，将被没收投标保证金：

13.6.1  投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；

13.6.2  投标人未按规定签订合同或转让中标的；

13.6.3 投标人在投标期间存在提供虚假材料、相互串通投标等违法违规行为的。

# 14. 投标文件的编制和签署

14.1  投标人应按招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，评标委员会有权视为未提供。

14.2投标人需按前附表中规定的份数编制投标文件。投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，字迹应清晰易于辨认。并在投标文件封面的右上角清楚的注明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

14.3投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分，并将三部分分别装订成册，投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订），否则，该投标文件将按投标无效处理。

14.4 投标文件的封面、投标文件均应加盖投标人印章并经法定代表人或其授权委托人签字或盖章。由授权委托人签字或盖章的必须同时提供投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。投标文件的正本依据招标文件要求加盖投标人公章、法定代表人或其授权委托人签字或盖章处须为原件，副本可复印正本内容。

14.5全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或授权委托人签字盖章予以确认。

14.6 投标文件采用A4幅面，必须按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

14.7投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人承担，没有实质性响应招标文件要求的投标将被采购机构拒绝。

14.8 投标文件是投标过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力。

# 四、投标文件的递交

# 15. 投标文件的密封与标志

15.1 投标文件须整体密封包装，整体密封包装指：所有投标文件应密封在一起，内含内含资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。其中，报价文件须单独密封，未单独密封的，在开标时发生报价泄露的，由投标人自行承担相关责任。没有整体密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

15.2  包装封面物的正面应写明项目名称、投标人全称与地址，封口处要密封并加盖投标人公章(或授权委托人签章)。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

15.3  投标文件递交至前附表所述的单位和地址。

# 16. 投标截止期

16.1  投标人应按前附表规定的时间、地点将投标文件递交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

16.2  采购机构可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

# 17. 投标文件的修改

17.1  投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对投标文件进行补充、修改，修改文件须加盖单位公章，并由法定代表人或授权委托人签字盖章，在投标截止时间以后，不能修改、补充投标文件。

17.2  投标人的修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份投标文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

17.3  投标人对投标文件的修改均要加以说明，否则其修改将被视为无效。

17.4  在投标截止日期与招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

# 五、开 标

# 18. 开标

18.1  采购机构将按照采购公告规定的时间、地点组织开标，开标采取先拆封资格文件，后拆封商务技术文件，商务技术评审后拆封报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行。

18.1.1 采购机构将核验出席开标活动现场的各投标人法定代表人或其授权代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员不得进入现场。各投标人法定代表人或其授权代表应准时参加，携带本人有效证件原件，投标文件中按要求提供法定代表人授权书。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

18.1.2采购机构接收投标文件并登记，各投标人法定代表人或其授权代表对投标文件的递交记录情况进行签字确认。没有整体密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

18.1.3  采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标文件将被当场拒绝。

18.1.4采购机构宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织各投标人法定代表人或其授权代表签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

18.1.5对投标人投标保证金缴纳情况进行查验、核实（投标保证金缴款凭证复印件是投标文件的组成部分时，可在投标文件拆封后查验、核实），提请投标人或者其推选的代表查验投标文件密封情。

18.1.6开标时，按投标人提交投标文件的登记顺序当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，审查资格文件，将其中密封的报价文件集中等候拆封，将拆封后的商务技术文件由采购机构送至评审地点，各投标人法定代表人或其授权代表等候采购机构拆封报价文件。对不符合装订要求的投标文件，由采购机构当场退还投标人法定代表人或其授权代表。投标人提交的报价文件未单独密封的，如开标时发生报价泄露，由投标人自行承担相关责任。

18.1.7商务技术评审结束后，采购机构宣布商务技术评审无效投标人名单及理由，无效投标人可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务技术评审符合采购需求的投标人名单及其商务技术得分之和。

18.1.8采购机构拆封投标人报价文件，宣读《投标（开标）一览表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由各投标人法定代表人或其授权代表在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，采购机构将报价文件及开标记录表送至评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性、有效性等进行审查核实。

18.1.9评审结束后，采购机构公布中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

六、资格审查

19、资格审查

19.1开标后，采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

# 七、评 标

# 20. 评标组织

采购机构依法组建由5人（含）以上奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购人代表和政府采购咨询专家组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。

# 21. 评标原则

21.1  竞争优选；

21.2  坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

21.3  价格合理，方案、产品先进可行；

21.4  反对不正当竞争。

21.5 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

22. 投标文件符合性审查

22.1投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

22.3 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4修正原则

评标委员会对投标文件的报价文件进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

22.4.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

22.4.2大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.4.4单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

# 23. 评标办法

本项目采用综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

# 24. 评标内容的保密

# 24.1  公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2  在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对采购机构和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

# 25. 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

# 26. 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

# (1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

27. 无效标

投标文件有下列情况之一的，其投标文件作无效处理：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（2）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(3)投标文件没有密封包装或者由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；投标文件的装订采用胶订或线订形式以外装订形式；

(4)开标时授权委托人与投标文件中授权委托书所载内容有异的；

(5)投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，或者内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

(6)投标人不具备投标资格的，或者未按规定交纳投标保证金的；

(7) 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

(8)投标报价超过标项采购预算；

(9)投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；

(10)《投标(开标)一览表》和《投标报价明细清单》填写不完整或字迹不能辨认的；

(11)经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

(12)投标人拒绝按招标文件第22.4条修正原则对投标文件进行修改的；

(13)投标人提供虚假材料投标的；

(14)经评标委员会审核，投标人的投标文件有类同或有串标嫌疑的；

(15) 参与本次招标活动前三年内，投标人在国内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间存在违法以及违反政府采购供应商行为规范且情节严重的。

# 八、定 标

# 28. 定标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，以打分的方法，排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。评标结果报经批准，最终确定中标人。

# 九、合同签订及其他

# 29. 中标书

29.1采购机构将在中标供应商确定后，发出中标通知书并在发布招标公告的网站上公告评标结果，公告期限为1个工作日。

在采购机构发出中标通知书前，中标供应商有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格，不再退还其投标保证金，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为中标公示单位，或由评标委员会提出重新组织采购等建议。

29.2投标人全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

29.3如中标人拒绝承担中标的项目，或提出采购机构不能接受的条件，致使合同无法签订，采购机构将取消其中标资格，不再退还其投标保证金，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为中标公示单位，或由评标委员会提出重新组织采购等建议。

29.4在中标人签订合同并生效后，中标人即为供应商，采购机构及时将未中标的结果通知其他投标人。

29.5 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

29.6中标人应为浙江省政府采购注册供应商，如尚未注册，应在签订合同前，登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）进行注册并将书面资料提交审核机构复核备案。

30. 合同的签订

中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购人代表签订合同，并缴纳5％履约保证金，经采购机构鉴证，区政府采购办备案后生效。

# 31. 履约保证金

31.1签订合同后3个工作日内，中标人须向采购人交纳相当于合同总额5％的履约保证金。在项目验收合格后履约保证金转为质量保证金，满1年后，服务良好，无质量和服务问题，原额（无息）归还履约保证金。

31.2中标人如未按时交纳履约保证金，采购机构有权撤销其中标资格，不再退还其投标保证金，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为中标公示单位，或由评标委员会提出重新组织采购等建议。

31.3 履约保证金可以用支票、银行转账的形式交纳。

# 32. 售后服务考核

采购机构将配合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和商务技术文件规定的，一经查实，采购机构将视情况提请罚没履约保证金，终止合同，并给予网上通报，禁止其在一至三年内参与市本级政府采购活动，给采购人造成损失的，供应商须承担赔偿责任。

# 33. 重新组织采购

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

# 34. 质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购单位和采购机构提出询问，采购单位和采购机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

34.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位和采购机构提出质疑。

供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（质疑人因故不能自行办理质疑事项的，可以委托代理人办理质疑事宜，但应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项）。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期。

34.2 采购单位和采购机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

34.3 质疑人对采购单位和采购机构的答复不满意或者采购单位和采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向杭州市西湖区政府采购领导小组办公室提出投诉。

35. 解释权

凡涉及本次招标文件的解释权均属于杭州市西湖区政府采购中心。

第三部分     评分办法及评分标准

本项目采用综合评分法，评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的资质和业绩等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

各投标人的综合得分为：投标价格得分+技术和服务方案得分+投标人的资质和业绩得分之和，总分为100分，其中：投标价格得分30分，技术和服务方案63分，投标人的资质和业绩7分。各投标人总分为：综合得分 - 投标人的信誉情况扣分。

各投标人的投标价格得分按投标价格评分公式由采购机构计算，评标委员会审核。根据上述评标原则，分值安排如下：

▲投标价格（A=30分）：

（1）报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标设备的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

报价分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×价格权值×100(精确到小数点后二位，由采购机构当场统一计算)。

（2）投标报价高于本项目预算，投标无效。

▲ 技术和服务方案（B=63分）：

主要包含方案的先进性、科学性和完整性，方案与需求的吻合程度，提供的售后服务方案、维护人员和机构服务优劣程度以及承诺和优惠等方面的因素。

评审要点为：

（1）投标总体方案的科学性和完整性（16分）：

● 投标方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可靠性、成熟性、经济性、合理性和扩展性；总体方案的功能实现以及设计方案配置的合理性等方面与项目对应需求的满足程度等（7分）；

● 根据投标人对本项目的理解，是否有对重点、难点技术环节进行描述和分析；进而在系统深化设计和完善中，提出完整、先进、合理、经济、安全、切实可行的解决方案（6分）；

● 投标方案点对点应答是否详尽、明晰，是否满足招标文件要求;投标文件编制是否完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，无前后矛盾，符合招标文件要求（3分）

（2）投标产品与需求的吻合程度（20分）：

● 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件、证明材料等），是否能够满足招标文件要求；带“▲”号技术指标负偏离每一项扣减2分，其他技术指标负偏离每一项扣减1分，扣完为止（16分）；

● 投标产品的兼容性、可靠性，结合投标产品的知名度、销售量、市场占有率，功能是否达到采购人的实际需求；此项由投标人提供相关证明材料（2分）；

● 投标产品是否列入“节能产品政府采购清单”、具有环境标志认证产品等情况（2分）。

（3）资源整合和利用的能力（5分）：

● 投标方案是否提出合理可操作的相关系统之间的衔接及整合方案，并考虑后续系统可能存在的升级，是否有相应的升级、扩展和延伸能力，以及投标产品之间的有机结合、无缝连接和互通互联等方面考虑情况；配合街道综治指挥管理，翠苑街道周边应急安保力量的调配能力。

（4）组织实施方案（4分）：

●投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括系统集成、产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等（4分）；

（5）售后服务保障能力（7分）：

● 投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有常驻服务和技术支持机构（非本地投标人在杭州是否有分公司或办事处或第三方协作单位作为常驻服务和技术支持机构）以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应（2分）；

● 投标人提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况，是否满足采购人的要求，质保期限的长短以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等（2分）；

● 投标人提供的备品备件的充足与否以及维修备件的承诺程度（1分）；

● 投标主要设备原厂质保期限及服务承诺是否满足采购需求，参考原厂质保服务承诺书（2分）。

（6）项目的投入和项目组人员素质情况（5分）：

● 是否具有完备的管理组织、项目实施规范和管理制度，是否有完善的质量管理体系，并能有效实施；拟投入本项目的管理与作业人员总数、作业设备、软件的综合水平情况（2分）；

● 拟担任本项目经理（具有相关专业）和技术负责人的专业素质、技术能力、经验等情况，项目组实施人员专业人员素质（包括相关产品专业认证工程师人员）、技术能力、专业分布、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理，是否具有类似项目建设经验，项目组人员资质、工作履历、工程实践证明资料、劳动合同和参保证明等情况（参考履历表和相关资料、相关证书等）（3分）。

（7）培训、测试、试运转、验收（2分）：

● 投标人提出的功能测试、试运转及验收方案的合理性、可行性情况等（1分）；

● 投标人提出培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理（1分）。

（8）质量保证措施和建设工期情况（2分）：

● 投标人按采购人要求有明确的建设质量目标，质量保证措施，并具有详细可行的实施内容等（1分）；

● 投标方案是否提出符合招标文件和采购人要求，按期完成设备供货、系统集成、上线运行、验收等措施（1分）。

（9）优惠和承诺情况（2分）：投标人提出的优惠条件和承诺情况，及其可实现程度等，对专家提出问题的回答情况是否全面、科学、合理。

▲投标人的资质和业绩情况（C=7分）：主要包含投标人的资质、类似项目建设成功案例等方面的因素。

（1）投标人基本情况（3分）：

● 投标人已取得ISO9000质量管理体系认证，政府部门（企业）或第三方权威鉴定机构出具的信用等级证书（1分）；

●投标人已取得住建部门颁发的电子与智能化工程专业承包资质二级（含）以上资质（1分）。

●投标人已取得相关部门颁发的安全生产许可证及安全防范资信等级叁级（含）以上证书（1分）

（2）投标人类似项目建设的业绩（4分）：截止投标时间近三年以来投标人承担类似项目情况，结合已完工的工程案例和用户反应情况，参考合同或用户验收报告等工程实例证明（以签订时间为准，原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的主要业绩证明原件：如合同或用户验收报告等，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚），是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。

▲ 综合得分=A+B+C

▲ 减分：投标人的信誉情况（D）：政府采购领域中投标人在投标和项目履约期间是否存在不良行为记录。

● 投标人在参与本次招标活动前三年内,在国内政府采购领域中受到不良行为记录处罚的每次扣1分。

▲ 总分=综合得分 - D

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

# 第四部分  项目招标范围、技术规范和服务要求

一、项目概述

西湖区翠苑街道综治指挥室位于西湖区万塘路翠苑街道办公楼，主要内容为采购一批智能化设备，具体包括：系统设计、设备采购、施工安装、系统调试、技术培训，并提供不少于3年（含）7*24小时的售后免费现场技术服务。

二、采购设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 参数、功能等 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综治指挥室视频综合平台及显示屏 |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 1、▲室内全彩 LED显示屏，像素点间距≤1.538mm；单元板信号具备双输入双输出接口（其中一个处于热备份状态）；为减少拼接缝，提高平整度，要求大模组，模组尺寸≥320mm*160mm。整屏显示尺寸：长≥6.40m；高≥1.92m。整屏分辨率≥4160*1248像素。 2、▲为了响应国家节能减排政策，LED显示屏须通过国家节能认证（提供相关证明材料）。 3、像素密度：≥422500点/平方米 4、▲灯管封装：1010；采用国星1红1蓝1绿三合一金线封装；货到现场时，当场随机取样密封送往具备法定检测资格第三方检验,检验合格后方可进行安装。 5、箱体式安装：铝镁合金箱体，内含开关电源。 6、亮度调节：100级，手动/自动 7、换帧频率≥60帧/秒 8、对比度：4000：1。 9、刷新频率：≥4000HZ，提供检测报告复印件。 10、亮度：≥600cd/㎡，提供检测报告复印件。 11、屏体水平视角：≥160度，提供检测报告复印件。 12、屏体垂直视角：≥150度，提供检测报告复印件。 13、每平方米最大功耗：≤571W，提供检测报告复印件。 14、寿命： 8万小时。 15、平 整 度：任意相邻像素间≤1.0mm，模块拼接间隙<1mm。 16、亮度均匀性误差：≤5%.提供检测报告复印件。 17、盲点率≤0.0001，无连续失控点。 18、为保证产品质量稳定，产品须经过国家GB/T2423.2-2008测试标准，在温度为80℃情况下，运行24H无故障。提供检测报告复印件。产品须经过国家GB/T2423.1-2008测试标准，产品在温度-40℃，运行8H无故障，提供检测报告复印件。 19、为保证设备运行安全，要求抗电强度：在插输入端与外壳裸漏金属部件之间施加1500V（交流有效值）、50Hz的试验电压1min，应无击穿和飞弧现象，提供检测报告复印件。 20、为保证产品质量稳定可靠，具3C证书复印件。 21、生产厂商具有安全生产标准化证书复印件。 22、为保护健康防止辐射，为防止电磁干扰：须通过国家:GB/T9254-2008(A级)电源端子传导骚扰电压测试； GB/T9254-2008(A级)辐射骚扰测试； GB17625.1-2012级谐波电流测试； GB/T17618-2015级静电放电抗扰度测试；提供检测报告复印件。 23、▲为保护眼睛不受蓝光伤害，LED显示屏须通过蓝光无风险危害检测，提供检测报告复印。 24、为了保证工作场所的无噪音影响，LED显示屏须通过噪声实验，≤25dBA(符合NR-10及以上标准级别），提供检测报告复印件。 25、产品能抗UV紫外线老化，提供检测报告复印件。 | ㎡ | 12.28 |
| 2 | 室内全彩显示屏发送盒 | 1)DVI视频输入，一路USB接口控制； 2)支持四种取电方式，支持5V供电防反接； 3)自带备份工程文件功能，支持接收卡、软件一键回读功能（提供第三方检测机构出具的一键换卡检测报告复印件）； 4)四路标准RJ45网口输出，四网口带载最大可达260万像素，支持宽高自定义，刷新率≥60Hz 5) 支持复制功能，把电脑整屏内容或任意区域缩放到LED显示屏大小同步显示；（提供自定义分辨率检测报告复印件） 6）产品在温度-40度至85度环境能正常工作，提供由第三方检测机构出具的高低温检测报告复印件 | 台 | 2 |
| 3 | 室内全彩显示屏接收卡 | 1) 支持配置文件回读； 2) 支持静态-32扫任意扫描方式，兼容行业主流常规芯片、双锁存芯片、PWM高刷芯片； 3)宽电压设计，支持电压输入范围+3.5V-6V； 4) 硬件采用工业级设计，支持-40度至85度工作环境，提供第三方检测报告复印件。 5) 支持4V防反接保护电路，（可选配不分正负任意接）； 6) 支持一键换卡，更换接收卡后不需要重新设置加载程序，提供第三方检测报告复印件。 7)支持多种灰度模式。刷新优先、灰度优先、亮度优先； 8) 支持逐点亮色度校正； | 块 | 40 |
| 4 | 室内全彩显示屏播放软件 | 具备表格输入、网络功能、后台播放、定时播放、数据库显示、多显示屏支持、多屏独立编辑、多窗口多任务同时播放等功能。文本支持Word、Excel，可为节目窗叠加背景音乐，可在WIN7、WIN8、WINXP等操作系统下运行。丰富的图片浏览方式。日期、时间、日期+时间、模拟时钟等各种正负计时功能；日历可透明显示；可自动播放多个任务（*.LSP）。提供外部程序接口；视频源色度、饱和度、亮度、对比度软件调节。 | 套 | 1 |
| 5 | 视频处理器 | 1、具有完备的视频输入接口，包括1路CVBS、1路VGA、1路HDMI输入；12路DVI输入，4路DVI输出；最大可扩充至5000万像素，水平最大3840*20点，垂直最大1920*20点。支持选配模块，最大支持9路输入板卡，5路输出板卡。单板支持8画面漫游输出，4K输出点对点拼接。 2、支持任意信号间做无缝切换和淡入淡出切换，无黑屏，无闪烁，无花屏，以增强并呈现专业品质的演示画面； 3、可自定义分辨率，提供由专业检测机构出具的检测报告复印件； 4、支持 LCD 界面显示，清晰的按键灯提示, 支持画中画功能，支持四路画面同时输出； 5、音视频同步切换：每一路视频输入信号都有物理的音频接入口，支持音视频同步切换提供由相关检测机构出具的检测报告复印件。 6、▲支持输出任意不同分辨率一键水平/垂直无缝拼接，智能计算拼接参数，无错位，无撕裂提供由相关检测机构出具的检测报告复印件； 7、通过独有的视频补偿处理算法保证画质不受任何损失，有效保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象。 8、支持多画面多路信号源同时输出。 9、支持10个内置模板，可快速切换到不同拼接应用场景，自动搜索并切换已连接的输入信号，一键点屏。 10、10+ Bit Faroudja DCDI去隔行视频处理，Faroudja Real Color真彩图想处理，Faroudja TureLife视频图像增强，使用ACC和ACM图像滤波引擎，处理每位颜色时，非线性滤波效果可使图像损失率降低，还原色彩真实度，同时支持3D降噪。 11、实现模拟信号快速、准确校正，解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑边、偏移的问题。支持手动矫正和自动矫正功能。 12、支持3D显示拼接，120Hz 3D立体信号输入；支持3D拼接显示，左右眼、上下眼3D。 13、解决拼接错位、单元不同步问题，拼接图像完全同步，无撕裂，无丢帧，无卡顿。 14、设备输入、输出接口均采用稳定可靠的保护芯片进行保护，以避免过电压、过电流的冲击。同时专用的电子隔离技术，防止电流反灌，保护外设、显卡等接口不受电子冲击损害。 15、支持画面叠加、抠像，实现文字叠加功能，可任意调节抠取的色彩值。 | 台 | 1 |
| 6 | 视频综合平台 | ▲5U机箱+交换板+8路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+20路HDMI输出+双主控板+触屏面板+双电源 2块DVI编码板，每块支持4个DVI输入接口，支持DVI-I接口，输入可以支持DVI-I/DVI-D格式的数字信号接入，完成高清编码压缩。5块H265 HDMI 解码板，每块带4个HDMI视频输出接口，1块刀片式服务器板，增强型刀片式服务器(内存8G，主频3.1GHz，双核四线程)，1块万能解码板，支持第三方设备码流解码，支持SVAC解码 | 台 | 1 |
| 7 | 55寸液晶拼接屏 | LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝≤1.7mm，响应时间≤8ms。 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2（需提供相关检测报告的接口照片） LCD显示单元亮度达到800cd/㎡，对比度达到5000:1，图像显示清晰度为950TVL，亮度鉴别等级为10级。提供相关检测报告复印件。 LCD显示单元需提供CCC证书。 为保证产品具备良好的防护性和稳定性，LCD显示单元需提供相关盐雾试验、防火、防尘等级的检测报告复印件。 LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°。 屏幕漏光度小于0.01cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。提供针对漏光和抗强光的相关检测报告复印件。 LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。 LCD显示单元支持HDTVI同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz。提供相关检测报告复印件。 LCD显示单元支持全接口环通，内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现自拼接显示。 LCD显示单元需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持、RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。提供相关检测报告复印件。 LCD显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。 LCD显示单元内置wifi模块，支持无线管理，支持手机短信及网络邮件报警功能，显示屏出现异常时可通过互联网进行邮件和短信报警。提供相关检测报告复印件。 用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO。用户可以任意定制LOGO而无需升级软件,而且具有LOGO拼接技术，可设置15*15，具有自然拼接模式；能实现开机LOGO拼接及开机高清底图拼接。提供相关检测报告复印件。 LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架；双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，提供相关检测报告复印件。 LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。提供相关检测报告复印件。 LCD显示单元采用10bit芯片，显示图像色彩度达到1.07billion，显示256灰阶。提供相关检测报告复印件。 LCD显示单元采用2mm金属结构件，3m辐射范围值在47db以内，保证操作人员处于安全值，能做外部设备3V/m的电磁干扰下稳定运行。提供相关检测报告复印件。 LCD显示单元采用智能温控设计，散热效率提升50%以上。提供相关检测报告复印件。 拼接屏接地线需符合KKG984-2005标准要求，提供相关检测报告证明； 屏体采用原装面板，提供相关证明材料复印件。 供货时提供三年质保函，质保函上需注明产品型号及序列号。 | 台 | 6 |
| 8 | 拼接屏支架 | 前维护液压支架 | 套 | 6 |
| 9 | 拼接屏电视墙装饰包边 | 根据现场情况定制，施工之前出具施工图及效果图，用户确认后实施 | 套 | 1 |
| 10 | 室内全彩显示屏外框 | 1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、外包黑色拉丝不锈钢。 | ㎡ | 12.28 |
| 11 | 无线同屏器 | 1、支持AirPlay镜像协议、Miracast同屏协议、Windows WiDi协议、DLNA推送协议 2、支持多终端多系统跨平台(windows,Android, iOS)无线投影； 3、支持全高清音视频无线传输，支持HDMI 1.3高清输出； 4、支持HDMI、VGA、AV等接口输出； 5、支持 WiFi 802.11 b/g/n无线标准，抗干扰能力强； 6、支持RJ45网口以及无线桥接网络，无线投影同时无线上网； 7、设 备 接 口：Micro USB供电、 HDMI母口输出、VGA母口输出、3.5mm AV视频/音频输出、RJ45网口； 8、物理开关键 ：Reset按钮、外置增益天线； 9、支持分辨率 ：HDMI：480P、576P、720P、1080P | 台 | 1 |
| 12 | 配电设备 | 20KW标准配电柜（含PLC），具有过压、过流等保护功能，具有远程控制及定时自动开关功能，具有多路输出及延时上电功能 | 台 | 1 |
| 13 | 线材 | 高清线、电源线6mm*5，六类网线等 | 批 | 1 |
| 14 | 辅材 | 连接线缆及配件 | 批 | 1 |
| 15 | 安装调试及运输 | 安装调试及运输、培训。 | 项 | 1 |
| 二、操作台及电脑 |  |  |
| 1 | 电脑 | 八代i5-8400\8G\1T\2G独显\Win10\无线键鼠\三年上门\双屏输出显示 | 台 | 5 |
| 2 | 升降触摸显示屏 | 1．触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计。 2．设备采用全铝结构，优质铝材加上CNC精雕加工。 3．设备的表面处理为阳极氧化处理。 4．设备面板厚度仅为3mm，宽度仅70mm。 5．采用适配钢丝与高精密度的导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力，噪音降到最低。 6．21.5英寸超薄液晶触屏显示器，分辨率达1920*1080P。 7．支持HDMI和VGA两路信号输入。 8．设备可通过中控软件进行集中控制，可通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降。 9.显示屏仰角角度可调0-30°。 10.内置环通输出电源插座，可给终端供电减少终端电源插座布线，工程现场布线更加整洁美观。 | 台 | 5 |
| 3 | 椅子 | 1、面料：优质西皮，厚度达到1.2MM,耐磨，不褪色。 2：海绵：采用50密度的定型海绵，高回弹，持久耐用。 3、扶手：为3D多功能人体工学扶手，可升降，前后，旋转调节。 4、底盘：豪华多功能底盘，可角度锁定升降调节。 5、气杆：通过安全认证的气杆，确保安全使用。 6、五星脚：采用铝合金五星脚，可承重1200KG压力而不破坏。 7、轮子：PU轮,不伤地板，静音，环保 | 个 | 27 |
| 4 | 操作台 | 1、钢材喷塑 2、烤漆操台面 3、烤漆门 4、5650*720*720 | 套 | 1 |
| 5 | 指挥会议桌 | 定制6900*3600*720mm 贴面材料：厚度为0.6mm高级进口胡桃木皮，基材：优质品牌高密度纤维板，实木封边；油漆：环保亚光聚酯漆，五底三面；五金配件：优质五金件；颜色：胡桃木 | 台 | 1 |
| 三、音响及会议显示系统 |  |  |
| 1 | 数字会议主机 | 采用32bit高速浮点、DSP处理技术。 兼容IEC 60914，GBT 15381-94； 超五类屏蔽线，100M网络全数字音频和控制信号传输，长距离传输音质不受影响； 内置高性能CPU，集翻译、讨论、签到、表决、电子铭牌为一体，提供高速投票、表决、信息传输，支持4000台会议单元； 能同时开8个话筒，15+1路同声传译； 48K采样，24bit A/D，D/A，带宽20Hz~20KHz完美音质； 32bit高速浮点DSP处理，声学反馈抑制，回声消除，噪声消除，数字均衡，提供清晰音质； TCP/IP控制，提供可靠安全管理控制； 具有15+1通道同传输出，连接红外同声传译或录音设备； 具有8个话筒单独输出，可以连接录音设备单独录音； 配合电话耦合器，可以进行远程电话会议； 配合摄像跟踪系统可现实摄像自动跟踪； 主机和PC软件统一管理单元和智能故障分析，能分析会议单元类型、数量、分布、故障等； 双机热备份，双主机中任何一台主机故障，系统能正常运行，会议不会中断； 提供原音平衡、非平衡、数字光纤输出； 具有四种会议模式：FIFO（先进先出模式）、NORMAL（普通模式）、FREE（自由模式）、APPLY（申请模式）； 发言人数限制，发言单元1，2，4，6可调； 可以不用PC软件，独立进行会议，也可以使用PC软件进行会议； 提供茶水、内部通话、短消息、电子铭牌等多种服务； 支持在线更新代码； | 台 | 1 |
| 2 | 数字会议主席机 | 集发言、投票表决、按键签到功能于一体 带液晶显示 电源：主机供电 频率响应：20~20KHZ 信噪比：＞80dB 单元接口：8芯航空头 | 台 | 1 |
| 3 | 数字会议代表机 | 集发言、投票表决、按键签到功能于一体 带液晶显示 电源：主机供电 频率响应：20~20KHZ 信噪比：＞80dB 单元接口：8芯航空头 | 台 | 12 |
| 4 | 数字会议连接盒 | 电源: 主机供电或者DC12V输入 最大功耗: 0.9W 输入接口:输出接口 1条2米8芯航空线 3个8芯航空头 | 台 | 7 |
| 5 | 数字会议专用电缆 | 数字专用电缆 | 台 | 2 |
| 6 | 无线手持话筒（一拖二） | 技术参数 系统指标 1.频率范围：640-690MHz 2.振荡模式：锁相环频率合成（PLL） 3.频道数目：200个 4.频率响应：50Hz-15KHz (±2dB) 5.有效使用距离：空旷50米 6.频道间隔：250 KHz 7.载波稳定度：±10PPm≤10KHz 8.假象干扰比：>80dB 9.信号杂讯比：>105dB(1KHz-A) 10.灵敏度：-105dBm(12dB S/N AD) 11.总谐波失真：0.5% (ref. ±40KHz deviation. 1KHz tone) 12.静音方式：静音及音码锁定回路 麦克风指标 1.频率范围：640-690M 2.输出功率：大功率30mW 3.谐波辐射： <-55dBc 4.最大偏移度：±70KHz 5.最大输入音压：140dB SPL 6.振荡模式：FM 锁相环频率合成（PLL） 7.频率调整：自动追锁和手动调整接收机工作频道 8.使用电池：AA 1.5V五号电池两节 接收器指标 1.功能显示方式：LCD显示屏 2.工作温度：-10°C + 60°C（不承诺电池的工作温度） 3.机壳制作材料：镀锌冷轧板 4.音频输出水平：±40KHz（频偏在1K信号时，负载）平衡600 Ω 、负载-13dBV，非平衡600 Ω 负载-2 dBV 5.输出阻抗：分别平衡200 Ω；2路合并非平衡600 Ω 6.平衡输出：1脚地线（输出线屏蔽层），2脚音频，3脚音频 7.输出插头类型：平衡式 XLR接头 8.非平衡式：TRS6.35mm接头 9.电源：DC 12V1A | 套 | 1 |
| 7 | 20路数字调音台 | S/PDIF 输入/输出和AES/EBU 输出 1024*600像素7"高清触摸屏 12路麦克风(4 路COMBO)，2路立体声，S/PDIF输入，USB输入 触摸屏划动操作 8种效果(2种调制，2种延时，2种混响，2种GEQ) 总线：L/R+4单声道+4立体声+1监听 高质量的部件：NEUTRIK XLR, ALPS推子 2个USB接口（录音/播放，WiFi，软件更新，场景导入/导出) 支持iPad 遥控 12路麦克风高精度电子增益 2.1输出 内置2G内存 一键分频，快速组建优质的2.1系统 节省组建系统和调音的时间，能快速得到满意的音频效果 操作简便，即使不精通调音技术也可快速得到高质量的音响效果 可自选iPad远程界面操控。 通过iPad APP可对DM20进行所有操控,包括增益、EQ、动态、推子等。 传输距离可根据需求选择热点模式或者路由器模式，任何角落都可以完美的控制DM20。 内置媒体播放器和录音机 播放MP3音频或则无损WAV格式，录音格式默认为WAV格式。 核心采用第四代40bit SHARC浮点处理器，24bit/48kHz模数/数模转换，内置带混响、延时、压限、EQ和GEQ效果。 | 台 | 1 |
| 8 | 音频处理器 | 采用96KHz采样处理的音频处理器，32-bit 高精度DSP处理器，及高性能24-bit A/D及D/A转换器，高音质保证； 4进8出，可灵活组合各类型音频系统； 每路输入均设有31段图示均衡GEQ+10段PEQ,输出设有10段PEQ； 每路输入通道均设有增益、相位、延时、静音的功能及每路输出通道均设有增益、相位、分频、压限、静音、延时的功能； 每路输出延时均可调，最长可达1000MS，最小调整步距为0.021MS； 输入输出通道可实现全路由，并可同步多个输出通道联调所有参数以及通道参数拷贝功能； 可变高/低通滤波器的斜率均可设置，其中贝塞尔（Bessel）,巴特活斯（Butterworth）设置为12dB、18dB、24dB每倍频程，林克维茨-瑞莱（Linkwitz-Riley）可设置为12dB、18dB、24dB、36dB、48dB 每倍频程； 每台机器均可根据用户需要存储，最多可存储12种用户程序； 设有面板操作锁，以防止误操作而导致的工作状态紊乱； 设有USB、RS485和RS232多种控制方式，通过RS485接口可级联，且设有RS232串口，可通过第三方做远程编辑和控制。 处理器：255MHz 主频 96KHz采样频率32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 显示：2X24LCD蓝色背光显示设置,8段LED显示输入/输出电平显示 输入阻抗：平衡：20KΩ 输出阻抗：平衡：100Ω 输入范围：≤17dBu 频率响应：20Hz-20KHz(0~-0.5dB) 信噪比：＞110dB 失真度：＜0.01% （Output=0dBu/1KHz） 通道分离度：＞80dB(1KHz) | 台 | 1 |
| 9 | 全频音箱 | 系统类型：10英寸，2分频，低频反射式 频率范围(-10 dB)1：75 Hz - 18 KHz 灵敏度(1w/1m)1：90 dB 额定阻抗：8 Ohms 声压级输出：117 dB(峰值:129 dB) 额定输入功率：300 W/600 W/1200 W (连续/音乐信号/峰值) 覆盖角：70° x 90°(H x V) 低音单元：1个10英寸低音喇叭， 高音单元：1个￠34压缩高音喇叭 输入连接器：2个Neutrik® Speakon® NL4MP 箱体结构：梯形，15 mm厚夹板 | 只 | 2 |
| 10 | 吸顶音箱 | 6寸高品质同轴扬声器。 面板ABS材质，钢制后壳，钢制面网，结构紧固。 全音域，二分频，大动态。 额定功率：30W 功率选择：30W/15W/7.5W/3.8W&8Ω 线路输入：100V/70V 频率响应：90-20KHz 灵敏度：87dB 最大声压S.P.L.：102dB at 100V 15W 扬声器：6"(低音）1/2" （高音） 材料：ABS(面板)，钢(后盖) 开孔尺寸：Φ200 | 只 | 4 |
| 11 | 全频音箱功放 | 大电流环变保证强劲的功率和低噪声。 独立的抑制削波限幅器 可选择的低切滤波器(35 Hz or 70 Hz) ， 平衡的COMBO和端子排输入口。 接线柱和Neutrik Speakon 音箱连接口。 方便控制的前面板音量调节旋钮。 信号和削波LED指示灯，检测功放状态。 每通道独立的DC和过热过载保护装置 立体声(双路驱动) 1 kHz with 0.5% THD (每通道) 8Ω : 350W 4Ω : 550W 桥接 8Ω : 1100W 4Ω :1500W 信号噪声比A计权: 100dB 总谐波失真(THD):<0.5% 阻尼系数(8Ω):>200 输入灵敏度:1.15V (+3.4dBu) 增益:33 dB 频率响应(8Ω):20 Hz~20 KHz, +0/-1 dB 最大输入电压:10V (+22 dB) 输出类型: 2-级 H类 串音(额定功率):-60dB 散热: 内置散热器加强制风冷 ，从前向后 负载保护:开关机静音 | 台 | 2 |
| 12 | 电源时序器 | 8路电源时序控制，每路延时1秒。 整机容量30A 。配置空开和电压表。进线采用安全方便的30A端子座。 每路输出采用万能插座AC220V（13A）， 面板配常开电源座，方便临时用电。 MCU控制的智能化设计，具有标准RS232 串口控制功能，连接集控系统。 具有外控 和级联控口.(REM IN 和STATUS OUT) 黑色铝合金面板 电源：AC 110V/AC 220V 总容量： 不低于30A 输出：Channel 1~8, 16A 万能插座 ，适用各种类型插头。 面板控制：时序开关控制钥匙锁 外部控制：DC5~24V 电压信号控制； 标准RS232串口 净化滤波器： 20 A EMI 滤波器，多级防电磁干扰滤波器,用于净化系统电源。来自荧光灯，调光器或无线发射器等设备产生的干扰信号会透过交流电源而泄露到音频，视频或控制系统中。 | 台 | 1 |
| 13 | 中央控制主机 | ARM Cortex-A9架构CPU，512M DDR内存，4G Flash闪存 采用1200MHz主频的64位内嵌式处理器 8路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备 8路独立可编程RS-232/422/485控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码 8路弱电继电器接口 8路数字输入/输出IO接口 网络通讯：T-BUS、Ethernet USB2.0编程通讯接口 内嵌式红外学习器，方便调试和维护 支持本地及远程多种控制方式 | 台 | 1 |
| 14 | 电源控制器 | T-BUS，串口，网络控制 最多可以同时使用8路 T-BUS总线控制，可以通过ID拨码设定ID 通讯方式:T-BUS控制总线，串口，网络 T-BUS地址码:ID拨码 控制路数:8个 电源:DC12V，T-BUS总线供电 最大功耗:18W/DC12V 单路载入容量:AC220V/20A、DC30V/20A | 台 | 2 |
| 15 | 控制触摸屏 | 尺寸：﹥9英寸 分辨率：超高清屏 指纹识别 | 台 | 1 |
| 16 | 音量控制器 | T-BUS，网络控制； 最多可以同时使用2路； T-BUS总线控制，可以通过ID拨码设定ID。 通讯方式:T-BUS，网络 输入阻抗:100KΩ 输出阻抗:30Ω T-BUS地址码:ID拨码 控制路数:2 频率响应:60Hz-20KHz（0db最大） 电源:DC12V，T-BUS供电 信噪比:﹥90db 最大功耗 :4W/12V | 台 | 1 |
| 17 | 编程软件 | 定制配合主机使用 | 套 | 1 |
| 18 | 8*8混插矩阵 | 最大可支持8路画面输入，8路画面独立输出系统采用纯硬件FPGA架构，无硬盘，免维护纯硬件，板卡式热插拔结构。 采用模块化硬件结构设计，系统电源，风扇。信号输入卡，输出卡支持热插拔 可以支持VGA.DVI.HDMI.video.ypbpr.HD_SDI.HDBaset等市面上常见的格式信号输入输出 支持EDID和HDCP管理，场景预置和回调控制方式多样化 支持以太网、RS232、红外遥控、WI-FI控制进行控制 输入输出最大支持4K分辨率 | 台 | 1 |
| 19 | 高清线 | HDMI 10米 | 根 | 4 |
| 20 | 混合地插 | 含高清,音频,网络等 | 台 | 4 |
| 21 | 音响机柜 | 2米设备柜,600X600X2000m黑色 | 台 | 1 |
| 22 | 视频会议设备搬迁上墙 | 将视频会议设备搬迁至指挥中心，并接入上墙，同时将音频送入音响系统，含相关对接材料，调试等费用。 | 批 | 1 |
| 23 | 接插件 | 高质量公/母插头，机械性能和电气性能符合国家标准，可与符合国家标准的任何一款阳/阴性XLR相匹配 锌合金压铸外壳，造型美观， 外形设计弧线优美，手感好 触点材料为黄铜，传导性能强，并能很好屏蔽噪音， 母插头直插式单键锁定功能 全新无螺钉安装, 拥有独特的夹线套设计 穿线直径为Ф3-7.5 | 批 | 1 |
| 24 | 音箱线 | 铜芯透明PE绝缘扁平型喇叭连接线 2x2.0mm²，标称外径4.1x7.8,20°时最大直流电阻9.5Ώ/Km ETB2芯，252根0.1mm直径无氧铜细丝束绞而成 | 米 | 300 |
| 25 | 音频线 | 2*16/0.15mm+16/0.15mm+铝铂屏蔽 2*0.3平方毫米+0.3平方毫米+ 铝箔屏蔽 直径：4.5mm 用与高频数字讯号的传输，抗干扰性强。 线芯导体为纯铜丝束绞而成，抗氧化，讯号导通率高，衰减小。 屏蔽层采用铝箔及镀锡铜丝缠绕双层屏蔽，密度达98%以上，有效屏蔽各种杂波干扰，提高了音质的清晰度。 适用于各种音频工程安装穿管选用，护套柔软耐磨损，具有优良的抗电磁干扰能力。 | 米 | 300 |
| 四、监控联网、四个平台接入 |  |  |
| 1 | 视频监控平台接入链路 | 1000M VPN，一年费用 | 条 | 1 |
| 2 | 电子政务网VPN | 1000M VPN，一年费用 | 条 | 1 |
| 3 | 百兆宽带 | 100M宽带，带8个固定IP，一年费用 | 条 | 1 |
| 4 | 交换机 | 设备性能交换容量>=598Gbps，包转发率>=216Mpps 接口及槽位要求 24个1000M SFP端口、8个10/100/1000Base-T（combo）端口、4个万兆SFP+口、空余1个业务子卡扩展槽位（可扩展2端口40GE子卡或8端口万兆子卡）、2个风扇模块槽位，2个电源模块槽位 可靠性支持内置模块化可拔插双电源和可拔插双风扇 虚拟化堆叠技术要求支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；支持通过标准以太端口进行堆叠；最大堆叠带宽>=160G VLAN特性支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 支持基于MAC的VLAN； 最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 镜像功能支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； 支持流镜像 路由协议支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP； 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ 组播协议支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 ACL 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口和VLAN的 ACL MACsec 支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验；无需软件授权 SDN/OPENFLOW 支持OPENFLOW 1.3标准 支持普通模式和Openflow模式切换 管理和维护支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 绿色节能符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准 端口定时down功能（Schedule job） 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 支持智能风扇调速 提供相关入网证书。 | 台 | 2 |
| 5 | 千兆光模块 | 千兆40公里单模双纤模块 | 只 | 4 |
| 6 | 无线AP | 1000M以太网口2个（其中1个接口支持RFID、ZigBee、Bluetooth等物联网扩展） 物联网接口1个IOT接口最大可支持扩展10个物联网模块 支持802.3at兼容供电（不带IoT）、支持54V DC 1个Console口 内置智能天线系统(工作频段：2.4G和5G，整机最高增益可达7dBi) 工作频段：802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国) 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国) 调制技术：OFDM : BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、16-QAM@24Mbps、64-QAM@48/54Mbps DSSS : DBPSK@1Mbps、DQPSK@2Mbps、CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM （11n）: MCS 0-15 MIMO-OFDM （11ac）: MCS 0-9 发射功率(单路最大)：20dBm 可调功率粒度：1dBm 状态指示灯：橙绿蓝不同工作状态闪烁模式、终端接入闪烁模式 支持防盗锁 整机功耗<28W 平均无故障时间>250000H | 台 | 2 |
| 7 | 无线AP供电模块 | AP供电模块 | 台 | 2 |
| 8 | 光纤配线架 | 48口，机架式 | 只 | 2 |
| 9 | 防雷PDU | 8位10A防雷PDU | 个 | 4 |
| 10 | 法兰 | 单模FC | 个 | 24 |
| 11 | 光纤熔接 | 单模 | 芯 | 24 |
| 12 | 二级防雷模块 | NKP-II-4P | 组 | 2 |
| 13 | 三级防雷模块 | NKP-III-2P | 组 | 2 |
| 14 | 20K UPS | 20KVA 三进单出 | 台 | 1 |
| 15 | 电池 | 免维护胶体电池12V 100AH | 节 | 32 |
| 16 | 电池柜 | A16，含空开 | 只 | 2 |
| 17 | 机柜 | 42U标准机柜，800*600*2000,带PDU，隔板3块 | 台 | 2 |
| 18 | 三年维护 | 原系统迁移后3年维护，半小时相应，2小时到现场，4小时解决问题 | 批 | 1 |
| 19 | 不可预见费用 | 与原系统对接过程中可能产生的费用，投标单位根据情况评估报价 | 项 | 1 |
| 五、灯光及强弱电工程 |  |  |
| 1、灯光工程 |  |  |
| 1 | 灯光安装 | 1)所用电线、线管、线槽及连接件必须符合设计和材料规范要求；2)灯具、开关、插座的型号、式样必须符合设计要求。 | 项 | 1 |
| 2 | LED筒灯、射灯 | 4000K 10W，4寸；4寸筒灯(Φ125 ) Φ145×100H；E27-10W；三挡调色；高效节能；显色指数80RA以上，光电一体化专利、安全耐用、持久稳定。 | 套 | 11 |
| 3 | 订制LED平板灯 | 4000K定制LED灯光，嵌入式灯具，30w ,ABS+五金底盘，灯罩为PMMA高透光率灯罩，磨砂喷漆，可吸装可吊装，LED芯片，阻燃胶料，优质导线，铜板 | 套 | 14 |
| 4 | 灯带 | 6000K;功率: 8W/M;电压: 220V;发光颜色: 暖白; 贴片质保年限: 3年 LED芯片，阻燃胶料，优质导线，铜板 | M | 85 |
| 2、强弱电布线 |  |  |
| 1 | 电线穿管铺设（施工改造区） | 1、不含入户线 2、大屏5*6.0m2、插座4m2、灯光2.5m2，KBG管 | M2 | 178 |
| 2 | 水电开槽 | 包含管路及底盒开槽 | M2 | 178 |
| 3 | 开槽处20CM网带处理 | 人工，开线槽处网格布防裂处理，按CAD图建筑外框面积计 | M2 | 178 |
| 4 | 进户电缆改造 | 4*16m2+1*10m2电线穿管铺设；KBG管铺设，无氧铜材质。 | M | 40 |
| 5 | 网络线穿管铺设 | 6类UTP | 处 | 30 |
| 6 | 电话线铺设 | 超五类UTP | 处 | 15 |
| 7 | 空调机连接线 | 6m2电线穿管铺设, 无氧铜材质。 | 处 | 4 |
| 8 | 强电箱及空开 | 大屏单独电箱、空开控制；其他办公区域线路单独电箱控制.强电箱暗装，ABS面盖材质，冷轧钢板底箱，SUS304铰链弹簧，63A，符合IEC60695-2-11标准，30S自熄灭，IP40面盖部分间接接触二级保护。 | 套 | 2 |
| 9 | 插座开关 | 五孔插座，单开、双开、单控、双控开关面板，阻燃PC，带安全门，插孔间大间距，不含地插及专用插座 | 项 | 1 |
| 10 | 地插 | 控制重金属使用，铅含量≤0.1%；阻燃、耐插拔、大孔距、不变形。 | 只 | 16 |
| 11 | 音控室、维修间地面陶瓷静电地板 | 象牙白，600*600*42，荷载力大于950KG/平方 | M2 | 20 |
| 12 | 静电地板支架 | 架高100mm | M2 | 20 |
| 13 | 强电调试 | 强电完成整体测试，检查每个插座通电情况，网线网络情况。 | 项 | 1 |
| 六、办事大厅等12处显示屏 |  |  |
| 1：A楼一层室内全彩显示屏（1块） |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 1、像素点间距≤3.076mm；单元板信号具备双输入双输出接口（其中一个处于热备份状态）；为减少拼接缝，要求大模组，模组尺寸：≥320mm*160mm。整屏显示尺寸：长≥2.880m；高≥2.720m。整屏分辨率≥936*884像素。 2、为了响应国家节能减排政策，LED显示屏须通过国家节能认证。 3、像素密度：≥105625点/平方米。 4、灯管封装：2020或2121；采用国星1红1蓝1绿三合一金线封装；货到现场时，当场随机取样密封送往具备法定检测资格第三方检验,检验合格后方可进行安装。 5、驱动方式：1/26扫恒流动 。 6、亮度调节：100级手动/自动。 7、换帧频率≥60帧/秒。 8、对比度：4000：1 . 9、刷新频率：≥4000HZ，提供检测报告复印件。 10、衰减率（工作三年）≤15% 。 11、灰度等级：红绿蓝≥12 bits。 12、亮度：≥850cd/㎡，提供检测报告复印件 13、屏体水平视角：≥ 160度，提供检测报告复印件。 14、屏体垂直视角：≥ 160度，提供检测报告复印件。 15、每平方米最大功耗：≤570W，提供检测报告复印件。 16、寿命：8万小时。 17、平 整 度误差：≤0.14mm，提供检测报告复印件。 18、亮度均匀性误差：≤1.2%，提供检测报告复印件。 19、盲点率≤0.0001，无连续失控点。 20、为保证产品质量稳定，产品须经过国家GB/T2423.2-2008测试标准，在温度为80℃情况下，运行24H无故障。提供检测报告复印件.产品须经过国家GB/T2423.1-2008测试标准，产品在温度-40℃，运行8H无故障，提供检测报告复印件。 21、为保证设备运行安全，要求抗电强度：在插输入端与外壳裸漏金属部件之间施加1500V（交流有效值）、50Hz的试验电压1min，应无击穿和飞弧现象，提供检测报告复印件。 22、为保证产品质量稳定可靠，提供CCC证书复印件 23、生产厂商具有安全生产标准化证书。 24、为保护健康防止辐射，为防止电磁干扰：须通过国家:GB/T9254-2008(A级)电源端子传导骚扰电压测试； GB/T9254-2008(A级)辐射骚扰测试； GB17625.1-2012级谐波电流测试； GB/T17618-2015级静电放电抗扰度测试；提供检测报告复印件。 25、为保护眼睛不受蓝光伤害，LED显示屏须通过蓝光无风险危害检测，提供检测报告复印件。 26、为了保证工作场所的无噪音影响，LED显示屏须通过噪声实验，≤25dBA(符合NR-10及以上标准级别），提供检测报告复印件。 27、产品能抗UV紫外线老化，提供检测报告复印件。 | m² | 7.83 |
| 2 | 室内全彩显示屏发送盒 | 1)DVI视频输入，一路USB接口控制； 2)支持四种取电方式，支持5V供电防反接； 3)自带备份工程文件功能，支持接收卡、软件一键回读功能（提供一键换卡检测报告复印件）； 4)四路标准RJ45网口输出，四网口带载最大可达260万像素，支持宽高自定义，刷新率≥60Hz 5)支持复制功能，把电脑整屏内容或任意区域缩放到LED显示屏大小同步显示；（提供自定义分辨率检测报告复印件） 6）产品在温度-40度至85度环境能正常工作，提供由检测报告复印件。 | 台 | 1 |
| 3 | 室内全彩显示屏接收卡 | 1) 支持配置文件回读； 2) 兼容行业主流常规芯片、双锁存芯片、PWM高刷芯片； 3)宽电压设计，支持电压输入范围+3.5V-6V； 4) 硬件采用工业级设计，支持-40度至85度工作环境，提供检测报告复印件。 5) 支持4V防反接保护电路； 6) 支持一键换卡，更换接收卡后不需要重新设置加载程序，提供检测报告复印件。 7)支持多种灰度模式。刷新优先、灰度优先、亮度优先； 8) 支持逐点亮色度校正； | 块 | 18 |
| 4 | 视频处理器 | 1、具有完备的视频输入接口，包括1路CVBS、1路VGA、1路HDMI输入；1路DVI输入、具备2路DVI输出，带载最大可达260万像素。 2、支持任意信号间做无缝切换和淡入淡出切换，无黑屏，无闪烁，无花屏，以增强并呈现专业品质的演示画面； 3、可自定义分辨率，提供由相关检测机构出具的检测报告复印件； 4、支持 LCD 界面显示，清晰的按键灯提示, 支持画中画功能，支持四路画面同时输出； 5、音视频同步切换：每一路视频输入信号都有物理的音频接入口，支持音视频同步切换提供由相关检测机构出具的检测报告复印件。 6、支持输出任意不同分辨率一键水平/垂直无缝拼接，智能计算拼接参数，无错位，无撕裂提供由相关检测机构出具的检测报告复印件； 7、通过独有的视频补偿处理算法保证画质不受任何损失，有效保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象。 8、支持多画面多路信号源同时输出。 9、支持10个内置模板，可快速切换到不同拼接应用场景，自动搜索并切换已连接的输入信号，一键点屏。 10、10+ Bit Faroudja DCDI去隔行视频处理，Faroudja Real Color真彩图想处理，Faroudja TureLife视频图像增强，使用ACC和ACM图像滤波引擎，处理每位颜色时，非线性滤波效果可使图像损失率降低，还原色彩真实度，同时支持3D降噪。 11、实现模拟信号快速、准确校正，解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑边、偏移的问题。支持手动矫正和自动矫正功能。 12、支持3D显示拼接，120Hz 3D立体信号输入；支持3D拼接显示，左右眼、上下眼3D。 13、解决拼接错位、单元不同步问题，拼接 图像完全同步，无撕裂，无丢帧，无卡顿。 14、设备输入、输出接口均采用稳定可靠的保护芯片进行保护，以避免过电压、过电流的冲击。同时专用的电子隔离技术，防止电流反灌，保护外设、显卡等接口不受电子冲击损害。 15、支持画面叠加、抠像，实现文字叠加功能，可任意调节抠取的色彩值。 | 台 | 1 |
| 5 | 配电箱 | 标准配电箱，带八位空开等。 | 台 | 1 |
| 6 | 线材 | 电源线及网线，含线管。 | 批 | 1 |
| 7 | 钢结构框架 | 壁挂式安装 1）钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2）焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3）自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4）外包黑色拉丝不锈钢。上下不锈钢包边冲压百叶，用于散热。 | m² | 7.83 |
| 8 | 播放软件 | 1）为避免用户误操作而导致不必要的参数紊乱，控制系统调试软件和播放软件必须是分开独立板块，在关闭调试密码后，无论怎么操作软件界面都不影响屏体正常播放； 2）支持可显示各种图文信息、动画、FLASH文件、视频信息。实时显示用户需要显示的信息，系统具有远程控制和播放能力。 | 套 | 1 |
| 9 | 安装调试及运输 | 安装调试及运输、培训。 | 项 | 1 |
| 2：A楼6层室内全彩显示屏（5块） |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 1、像素点间距≤3.076mm；单元板信号具备双输入双输出接口（其中一个处于热备份状态）；为减少拼接缝，要求大模组，模组尺寸：≥320mm*160mm。 五块全彩显示屏，每块整屏显示尺寸：长≥1.600m；高≥0.960m，整屏分辨率≥520*312像素。 2、为了响应国家节能减排政策，LED显示屏须通过国家节能认证。 3、像素密度：≥105625点/平方米。 4、灯管封装：2020或2121；采用国星1红1蓝1绿三合一金线封装；货到现场时，当场随机取样密封送往具备法定检测资格第三方检验,检验合格后方可进行安装。 5、驱动方式：1/26扫恒流动 。 6、亮度调节：100级手动/自动。 7、换帧频率≥60帧/秒。 8、对比度：4000：1 . 9、刷新频率：≥4000HZ，提供检测报告复印件。 10、衰减率（工作三年）≤15% 。 11、灰度等级：红绿蓝≥12 bits。 12、亮度：≥850cd/㎡，提供检测报告复印件 13、屏体水平视角：≥ 160度，提供检测报告复印件。 14、屏体垂直视角：≥ 160度，提供检测报告复印件。 15、每平方米最大功耗：≤570W，提供检测报告复印件。 16、寿命：8万小时。 17、平 整 度误差：≤0.14mm，提供检测报告复印件。 18、亮度均匀性误差：≤1.2%，提供检测报告复印件。 19、盲点率≤0.0001，无连续失控点。 20、为保证产品质量稳定，产品须经过国家GB/T2423.2-2008测试标准，在温度为80℃情况下，运行24H无故障。提供检测报告复印件.产品须经过国家GB/T2423.1-2008测试标准，产品在温度-40℃，运行8H无故障，提供检测报告复印件。 21、为保证设备运行安全，要求抗电强度：在插输入端与外壳裸漏金属部件之间施加1500V（交流有效值）、50Hz的试验电压1min，应无击穿和飞弧现象，提供检测报告复印件。 22、为保证产品质量稳定可靠，提供CCC证书复印件 23、生产厂商具有安全生产标准化证书。 24、为保护健康防止辐射，为防止电磁干扰：须通过国家:GB/T9254-2008(A级)电源端子传导骚扰电压测试； GB/T9254-2008(A级)辐射骚扰测试； GB17625.1-2012级谐波电流测试； GB/T17618-2015级静电放电抗扰度测试；提供检测报告复印件。 25、为保护眼睛不受蓝光伤害，LED显示屏须通过蓝光无风险危害检测，提供检测报告复印件。 26、为了保证工作场所的无噪音影响，LED显示屏须通过噪声实验，≤25dBA(符合NR-10及以上标准级别），提供检测报告复印件。 27、产品能抗UV紫外线老化，提供检测报告复印件。 | m² | 7.68 |
| 2 | 室内全彩显示屏发送盒 | 1)DVI视频输入，一路USB接口控制； 2)支持四种取电方式，支持5V供电防反接； 3)自带备份工程文件功能，支持接收卡、软件一键回读功能（提供一键换卡检测报告复印件）； 4)四路标准RJ45网口输出，四网口带载最大可达260万像素，支持宽高自定义，刷新率≥60Hz 5)支持复制功能，把电脑整屏内容或任意区域缩放到LED显示屏大小同步显示；（提供自定义分辨率检测报告复印件） 6）产品在温度-40度至85度环境能正常工作，提供由检测报告复印件。 | 台 | 5 |
| 3 | 室内全彩显示屏接收卡 | 1) 支持配置文件回读； 2) 兼容行业主流常规芯片、双锁存芯片、PWM高刷芯片； 3)宽电压设计，支持电压输入范围+3.5V-6V； 4) 硬件采用工业级设计，支持-40度至85度工作环境，提供检测报告复印件。 5) 支持4V防反接保护电路； 6) 支持一键换卡，更换接收卡后不需要重新设置加载程序，提供检测报告复印件。 7)支持多种灰度模式。刷新优先、灰度优先、亮度优先； 8) 支持逐点亮色度校正； | 块 | 25 |
| 4 | 视频处理器 | 1、具有完备的视频输入接口，包括1路CVBS、1路VGA、1路HDMI输入；1路DVI输入、具备2路DVI输出，带载最大可达260万像素。 2、支持任意信号间做无缝切换和淡入淡出切换，无黑屏，无闪烁，无花屏，以增强并呈现专业品质的演示画面； 3、可自定义分辨率，提供由相关检测机构出具的检测报告复印件； 4、支持 LCD 界面显示，清晰的按键灯提示, 支持画中画功能，支持四路画面同时输出； 5、音视频同步切换：每一路视频输入信号都有物理的音频接入口，支持音视频同步切换提供由相关检测机构出具的检测报告复印件。 6、支持输出任意不同分辨率一键水平/垂直无缝拼接，智能计算拼接参数，无错位，无撕裂提供由相关检测机构出具的检测报告复印件； 7、通过独有的视频补偿处理算法保证画质不受任何损失，有效保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象。 8、支持多画面多路信号源同时输出。 9、支持10个内置模板，可快速切换到不同拼接应用场景，自动搜索并切换已连接的输入信号，一键点屏。 10、10+ Bit Faroudja DCDI去隔行视频处理，Faroudja Real Color真彩图想处理，Faroudja TureLife视频图像增强，使用ACC和ACM图像滤波引擎，处理每位颜色时，非线性滤波效果可使图像损失率降低，还原色彩真实度，同时支持3D降噪。 11、实现模拟信号快速、准确校正，解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑边、偏移的问题。支持手动矫正和自动矫正功能。 12、支持3D显示拼接，120Hz 3D立体信号输入；支持3D拼接显示，左右眼、上下眼3D。 13、解决拼接错位、单元不同步问题，拼接 图像完全同步，无撕裂，无丢帧，无卡顿。 14、设备输入、输出接口均采用稳定可靠的保护芯片进行保护，以避免过电压、过电流的冲击。同时专用的电子隔离技术，防止电流反灌，保护外设、显卡等接口不受电子冲击损害。 15、支持画面叠加、抠像，实现文字叠加功能，可任意调节抠取的色彩值。 | 台 | 5 |
| 5 | 配电箱 | 标准配电箱，带八位空开等。 | 台 | 5 |
| 6 | 线材 | 电源线及网线，含线管。 | 批 | 5 |
| 7 | 钢结构框架 | 壁挂式安装 1）钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2）焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3）自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4）外包黑色拉丝不锈钢。上下不锈钢包边冲压百叶，用于散热。 | m² | 7.68 |
| 8 | 播放软件 | 1）为避免用户误操作而导致不必要的参数紊乱，控制系统调试软件和播放软件必须是分开独立板块，在关闭调试密码后，无论怎么操作软件界面都不影响屏体正常播放； 2）支持可显示各种图文信息、动画、FLASH文件、视频信息。实时显示用户需要显示的信息，系统具有远程控制和播放能力。 | 套 | 5 |
| 9 | 安装调试及运输 | 安装调试及运输、培训。 | 项 | 1 |
| 3：A楼6楼室内全彩显示屏（1块） |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 1、室内全彩 LED显示屏，像素点间距≤1.538mm；单元板信号具备双输入双输出接口（其中一个处于热备份状态）；为减少拼接缝，提高平整度，要求大模组，模组尺寸≥320mm*160mm。整屏显示尺寸：长≥3.84m；高≥2.40m。整屏分辨率≥2496*1560像素。 2、为了响应国家节能减排政策，LED显示屏须通过国家节能认证（提供相关证明材料）。 3、像素密度：≥422500点/平方米 4、灯管封装：1010；采用国星1红1蓝1绿三合一金线封装；货到现场时，当场随机取样密封送往具备法定检测资格第三方检验,检验合格后方可进行安装。 5、箱体式安装：铝镁合金箱体，内含开关电源。 6、亮度调节：100级，手动/自动 7、换帧频率≥60帧/秒 8、对比度：4000：1。 9、刷新频率：≥4000HZ，提供检测报告复印件。 10、亮度：≥600cd/㎡，提供检测报告复印件。 11、屏体水平视角：≥160度，提供检测报告复印件。 12、屏体垂直视角：≥150度，提供检测报告复印件。 13、每平方米最大功耗：≤571W，提供检测报告复印件。 14、寿命：8万小时。 15、平 整 度：任意相邻像素间≤1.0mm，模块拼接间隙<1mm。 16、亮度均匀性误差：≤5%.提供检测报告复印件。 17、盲点率≤0.0001，无连续失控点。 18、为保证产品质量稳定，产品须经过国家GB/T2423.2-2008测试标准，在温度为80℃情况下，运行24H无故障。提供检测报告复印件。产品须经过国家GB/T2423.1-2008测试标准，产品在温度-40℃，运行8H无故障，提供检测报告复印件。 19、为保证设备运行安全，要求抗电强度：在插输入端与外壳裸漏金属部件之间施加1500V（交流有效值）、50Hz的试验电压1min，应无击穿和飞弧现象，提供检测报告复印件。 20、为保证产品质量稳定可靠，具3C证书复印件。 21、生产厂商具有安全生产标准化证书复印件。 22、为保护健康防止辐射，为防止电磁干扰：须通过国家:GB/T9254-2008(A级)电源端子传导骚扰电压测试； GB/T9254-2008(A级)辐射骚扰测试； GB17625.1-2012级谐波电流测试； GB/T17618-2015级静电放电抗扰度测试；提供检测报告复印件。 23、为保护眼睛不受蓝光伤害，LED显示屏须通过蓝光无风险危害检测，提供检测报告复印。 24、为了保证工作场所的无噪音影响，LED显示屏须通过噪声实验，≤25dBA(符合NR-10及以上标准级别），提供检测报告复印件。 25、产品能抗UV紫外线老化，提供检测报告复印件。 | m² | 9.216 |
| 2 | 室内全彩显示屏发送盒 | 1)DVI视频输入，一路USB接口控制； 2)支持四种取电方式，支持5V供电防反接； 3)自带备份工程文件功能，支持接收卡、软件一键回读功能（提供第三方专业检测机构出具一键换卡检测报告复印件）； 4)四路标准RJ45网口输出，四网口带载最大可达260万像素，支持宽高自定义，刷新率≥60Hz 5) 支持复制功能，把电脑整屏内容或任意区域缩放到LED显示屏大小同步显示；（提供自定义分辨率检测报告复印件） 6）产品在温度-40度至85度环境能正常工作，提供由第三方检测机构出具的高低温检测报告复印件 | 台 | 2 |
| 3 | 室内全彩显示屏接收卡 | 1) 支持配置文件回读； 2) 支持静态-32扫任意扫描方式，兼容行业主流常规芯片、双锁存芯片、PWM高刷芯片； 3)宽电压设计，支持电压输入范围+3.5V-6V； 4) 硬件采用工业级设计，支持-40度至85度工作环境，提供第三方检测报告复印件。 5) 支持4V防反接保护电路，（可选配不分正负任意接）； 6) 支持一键换卡，更换接收卡后不需要重新设置加载程序，提供第三方检测报告复印件。 7)支持多种灰度模式。刷新优先、灰度优先、亮度优先； 8) 支持逐点亮色度校正； | 块 | 30 |
| 4 | 视频处理器 | 1、具有完备的视频输入接口，包括1路CVBS、1路VGA、1路HDMI输入；4路DVI输入，4路DVI输出；最大可扩充至5000万像素，水平最大3840*20点，垂直最大1920*20点。支持选配模块，最大支持9路输入板卡，5路输出板卡。单板支持8画面漫游输出，4K输出点对点拼接。 2、支持任意信号间做无缝切换和淡入淡出切换，无黑屏，无闪烁，无花屏，以增强并呈现专业品质的演示画面； 3、可自定义分辨率，提供由专业检测机构出具的检测报告复印件； 4、支持 LCD 界面显示，清晰的按键灯提示, 支持画中画功能，支持四路画面同时输出； 5、音视频同步切换：每一路视频输入信号都有物理的音频接入口，支持音视频同步切换提供由专业检测机构出具的检测报告复印件。 6、支持输出任意不同分辨率一键水平/垂直无缝拼接，智能计算拼接参数，无错位，无撕裂提供由专业检测机构出具的检测报告复印件； 7、通过独有的视频补偿处理算法保证画质不受任何损失，有效保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象。 8、支持多画面多路信号源同时输出。 9、支持10个内置模板，可快速切换到不同拼接应用场景，自动搜索并切换已连接的输入信号，一键点屏。 10、10+ Bit Faroudja DCDI去隔行视频处理，Faroudja Real Color真彩图想处理，Faroudja TureLife视频图像增强，使用ACC和ACM图像滤波引擎，处理每位颜色时，非线性滤波效果可使图像损失率降低，还原色彩真实度，同时支持3D降噪。 11、实现模拟信号快速、准确校正，解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑边、偏移的问题。支持手动矫正和自动矫正功能。 12、支持3D显示拼接，120Hz 3D立体信号输入；支持3D拼接显示，左右眼、上下眼3D。 13、解决拼接错位、单元不同步问题，拼接图像完全同步，无撕裂，无丢帧，无卡顿。 14、设备输入、输出接口均采用稳定可靠的保护芯片进行保护，以避免过电压、过电流的冲击。同时专用的电子隔离技术，防止电流反灌，保护外设、显卡等接口不受电子冲击损害。 15、支持画面叠加、抠像，实现文字叠加功能，可任意调节抠取的色彩值。 | 台 | 1 |
| 5 | 配电箱 | 标准配电箱，带八位空开等。 | 台 | 1 |
| 6 | 线材 | 电源线及网线，含线管。 | 批 | 1 |
| 7 | 钢结构框架 | 壁挂式安装 1）钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2）焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3）自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4）外包黑色拉丝不锈钢。上下不锈钢包边冲压百叶，用于散热。 | m² | 9.216 |
| 8 | 播放软件 | 具备表格输入、网络功能、后台播放、定时播放、数据库显示、多显示屏支持、多屏独立编辑、多窗口多任务同时播放等功能。文本支持Word、Excel，可为节目窗叠加背景音乐，可在WIN7、WIN8、WINXP等操作系统下运行。丰富的图片浏览方式。日期、时间、日期+时间、模拟时钟等各种正负计时功能；日历可透明显示；可自动播放多个任务（*.LSP）。提供外部程序接口；视频源色度、饱和度、亮度、对比度软件调节。 | 套 | 1 |
| 9 | 安装调试及运输 | 安装调试及运输、培训。 | 项 | 1 |
| 4：A楼6楼主席台双基色显示屏（1块） |  |  |
| 1 | 室内双基色显示屏 | 1)户内双基色LED显示屏，像素点间距≤4.75mm.模组尺寸：304mm*152mm；整屏显示尺寸： 长18.240m；高0.304m。整屏分辨率：长3840像素；高64像素。 2)像素点：像素组成：1红1绿 3)像素密度：每平方米为44320点。 4)驱动方式：恒流驱动 5)白平衡亮度：每平方米≥400cd 6)扫描方式：16分之一 7)驱动芯片：恒流芯片 8)换帧频率>60帧 | m² | 5.6 |
| 2 | 控制系统 | 1）异步控制系统 ：支持网络通讯、U盘导入数据；具备内部存储功能。 2）控制点数 适应相应的显示屏 3）节目数量 支持512个节目，每个节目划分多个区域 4）区域类型 图文/字幕/动画/农历/时间/模拟表盘/正负计时/温度/温湿度/天气预报 5）字幕效果 丰富的立体字/渐变字/炫彩字 6）时钟显示 农历/模拟表盘/中英文时钟/正负计时 (均支持多组显示) 7）通讯接口 标配100M网口和USB接口，支持U盘传输节目。 8）亮度调节 16级亮度，支持分时自动调亮/软件调亮/遥控调亮/自动调亮 | 套 | 1 |
| 3 | 配电箱 | 标准配电箱，带八位空开等。 | 台 | 1 |
| 4 | 线材 | 电源线及网线，含线管。 | 批 | 1 |
| 5 | 外框 | 铝合金外框 | m² | 5.6 |
| 6 | 异步管理播放软件 | 支持文本编辑播放功能；支持时间日期播放；支持一机管理多屏功能。具备表格输入、网络功能 定时播放、数据库显示、多显示屏支持 丰富的图片浏览方式 日期、时间、日期+时间、模拟时钟等各种正负计时功能 日历可透明显示 可自动播放多个任务（*.LSP） 提供外部程序接口 视频源色度、饱和度、亮度、对比度软件调节 支持所有的动画文件（MPG ／MPEG／MPV／MPA／AVI／VCD／SWF／RM／RA／RMJ／ASF．．．） | 套 | 1 |
| 7 | 安装调试及运输 | 安装调试及运输、培训。 | 项 | 1 |
| 5：B楼室内全彩显示屏（1块） |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 1、像素点间距≤3.076mm；单元板信号具备双输入双输出接口（其中一个处于热备份状态）；为减少拼接缝，要求大模组，模组尺寸：≥320mm*160mm。整屏显示尺寸： 长≥3.200m；高≥2.720m。整屏分辨率：长≥1040像素；高≥884像素。 2、为了响应国家节能减排政策，LED显示屏须通过国家节能认证。 3、像素密度：≥105625点/平方米。 4、灯管封装：2020或2121；采用国星1红1蓝1绿三合一金线封装；货到现场时，当场随机取样密封送往具备法定检测资格第三方检验,检验合格后方可进行安装。 5、驱动方式：1/26扫恒流动 。 6、亮度调节：100级手动/自动。 7、换帧频率≥60帧/秒。 8、对比度：4000：1 . 9、刷新频率：≥4000HZ，提供检测报告复印件。 10、衰减率（工作三年）≤15% 。 11、灰度等级：红绿蓝≥12 bits。 12、亮度：≥850cd/㎡，提供检测报告复印件 13、屏体水平视角：≥ 160度，提供检测报告复印件。 14、屏体垂直视角：≥ 160度，提供检测报告复印件。 15、每平方米最大功耗：≤570W，提供检测报告复印件。 16、寿命：8万小时。 17、平 整 度误差：≤0.14mm，提供检测报告复印件。 18、亮度均匀性误差：≤1.2%，提供检测报告复印件。 19、盲点率≤0.0001，无连续失控点。 20、为保证产品质量稳定，产品须经过国家GB/T2423.2-2008测试标准，在温度为80℃情况下，运行24H无故障。提供检测报告复印件.产品须经过国家GB/T2423.1-2008测试标准，产品在温度-40℃，运行8H无故障，提供检测报告复印件。 21、为保证设备运行安全，要求抗电强度：在插输入端与外壳裸漏金属部件之间施加1500V（交流有效值）、50Hz的试验电压1min，应无击穿和飞弧现象，提供检测报告复印件。 22、为保证产品质量稳定可靠，提供CCC证书复印件 23、生产厂商具有安全生产标准化证书。 24、为保护健康防止辐射，为防止电磁干扰：须通过国家:GB/T9254-2008(A级)电源端子传导骚扰电压测试； GB/T9254-2008(A级)辐射骚扰测试； GB17625.1-2012级谐波电流测试； GB/T17618-2015级静电放电抗扰度测试；提供检测报告复印件。 25、为保护眼睛不受蓝光伤害，LED显示屏须通过蓝光无风险危害检测，提供检测报告复印件。 26、为了保证工作场所的无噪音影响，LED显示屏须通过噪声实验，≤25dBA(符合NR-10及以上标准级别），提供检测报告复印件。 27、产品能抗UV紫外线老化，提供检测报告复印件。 | m² | 8.704 |
| 2 | 室内全彩显示屏发送盒 | 1)DVI视频输入，一路USB接口控制； 2)支持四种取电方式，支持5V供电防反接； 3)自带备份工程文件功能，支持接收卡、软件一键回读功能（提供一键换卡检测报告复印件）； 4)四路标准RJ45网口输出，四网口带载最大可达260万像素，支持宽高自定义，刷新率≥60Hz 5)支持复制功能，把电脑整屏内容或任意区域缩放到LED显示屏大小同步显示；（提供自定义分辨率检测报告复印件） 6）产品在温度-40度至85度环境能正常工作，提供由检测报告复印件。 | 台 | 1 |
| 3 | 室内全彩显示屏接收卡 | 1) 支持配置文件回读； 2) 兼容行业主流常规芯片、双锁存芯片、PWM高刷芯片； 3)宽电压设计，支持电压输入范围+3.5V-6V； 4) 硬件采用工业级设计，支持-40度至85度工作环境，提供检测报告复印件。 5) 支持4V防反接保护电路； 6) 支持一键换卡，更换接收卡后不需要重新设置加载程序，提供检测报告复印件。 7)支持多种灰度模式。刷新优先、灰度优先、亮度优先； 8) 支持逐点亮色度校正； | 块 | 20 |
| 4 | 视频处理器 | 1、具有完备的视频输入接口，包括1路CVBS、1路VGA、1路HDMI输入；1路DVI输入、具备2路DVI输出，带载最大可达260万像素。 2、支持任意信号间做无缝切换和淡入淡出切换，无黑屏，无闪烁，无花屏，以增强并呈现专业品质的演示画面； 3、可自定义分辨率，提供由相关检测机构出具的检测报告复印件； 4、支持 LCD 界面显示，清晰的按键灯提示, 支持画中画功能，支持四路画面同时输出； 5、音视频同步切换：每一路视频输入信号都有物理的音频接入口，支持音视频同步切换提供由相关检测机构出具的检测报告复印件。 6、支持输出任意不同分辨率一键水平/垂直无缝拼接，智能计算拼接参数，无错位，无撕裂提供由相关检测机构出具的检测报告复印件； 7、通过独有的视频补偿处理算法保证画质不受任何损失，有效保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象。 8、支持多画面多路信号源同时输出。 9、支持10个内置模板，可快速切换到不同拼接应用场景，自动搜索并切换已连接的输入信号，一键点屏。 10、10+ Bit Faroudja DCDI去隔行视频处理，Faroudja Real Color真彩图想处理，Faroudja TureLife视频图像增强，使用ACC和ACM图像滤波引擎，处理每位颜色时，非线性滤波效果可使图像损失率降低，还原色彩真实度，同时支持3D降噪。 11、实现模拟信号快速、准确校正，解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑边、偏移的问题。支持手动矫正和自动矫正功能。 12、支持3D显示拼接，120Hz 3D立体信号输入；支持3D拼接显示，左右眼、上下眼3D。 13、解决拼接错位、单元不同步问题，拼接 图像完全同步，无撕裂，无丢帧，无卡顿。 14、设备输入、输出接口均采用稳定可靠的保护芯片进行保护，以避免过电压、过电流的冲击。同时专用的电子隔离技术，防止电流反灌，保护外设、显卡等接口不受电子冲击损害。 15、支持画面叠加、抠像，实现文字叠加功能，可任意调节抠取的色彩值。 | 台 | 1 |
| 5 | 配电箱 | 标准配电箱，带八位空开等。 | 台 | 1 |
| 6 | 线材 | 电源线及网线，含线管。 | 批 | 1 |
| 7 | 钢结构框架 | 壁挂式安装 1）钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2）焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3）自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4）外包黑色拉丝不锈钢。上下不锈钢包边冲压百叶，用于散热。 | m² | 8.704 |
| 8 | 播放软件 | 1）为避免用户误操作而导致不必要的参数紊乱，控制系统调试软件和播放软件必须是分开独立板块，在关闭调试密码后，无论怎么操作软件界面都不影响屏体正常播放； 2）支持可显示各种图文信息、动画、FLASH文件、视频信息。实时显示用户需要显示的信息，系统具有远程控制和播放能力。 | 套 | 1 |
| 9 | 安装调试及运输 | 安装调试及运输、培训。 | 项 | 1 |
| 6：C楼室内全彩显示屏（1块） |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 1、像素点间距≤3.076mm；单元板信号具备双输入双输出接口（其中一个处于热备份状态）；为减少拼接缝，要求大模组，模组尺寸：≥320mm*160mm。整屏显示尺寸： 长≥3.520m；高≥1.920m。整屏分辨率≥1144*624像素。 2、为了响应国家节能减排政策，LED显示屏须通过国家节能认证。 3、像素密度：≥105625点/平方米。 4、灯管封装：2020或2121；采用国星1红1蓝1绿三合一金线封装；货到现场时，当场随机取样密封送往具备法定检测资格第三方检验,检验合格后方可进行安装。 5、驱动方式：1/26扫恒流动 。 6、亮度调节：100级手动/自动。 7、换帧频率≥60帧/秒。 8、对比度：4000：1 . 9、刷新频率：≥4000HZ，提供检测报告复印件。 10、衰减率（工作三年）≤15% 。 11、灰度等级：红绿蓝≥12 bits。 12、亮度：≥850cd/㎡，提供检测报告复印件 13、屏体水平视角：≥ 160度，提供检测报告复印件。 14、屏体垂直视角：≥ 160度，提供检测报告复印件。 15、每平方米最大功耗：≤570W，提供检测报告复印件。 16、寿命：8万小时。 17、平 整 度误差：≤0.14mm，提供检测报告复印件。 18、亮度均匀性误差：≤1.2%，提供检测报告复印件。 19、盲点率≤0.0001，无连续失控点。 20、为保证产品质量稳定，产品须经过国家GB/T2423.2-2008测试标准，在温度为80℃情况下，运行24H无故障。提供检测报告复印件.产品须经过国家GB/T2423.1-2008测试标准，产品在温度-40℃，运行8H无故障，提供检测报告复印件。 21、为保证设备运行安全，要求抗电强度：在插输入端与外壳裸漏金属部件之间施加1500V（交流有效值）、50Hz的试验电压1min，应无击穿和飞弧现象，提供检测报告复印件。 22、为保证产品质量稳定可靠，提供CCC证书复印件 23、生产厂商具有安全生产标准化证书。 24、为保护健康防止辐射，为防止电磁干扰：须通过国家:GB/T9254-2008(A级)电源端子传导骚扰电压测试； GB/T9254-2008(A级)辐射骚扰测试； GB17625.1-2012级谐波电流测试； GB/T17618-2015级静电放电抗扰度测试；提供检测报告复印件。 25、为保护眼睛不受蓝光伤害，LED显示屏须通过蓝光无风险危害检测，提供检测报告复印件。 26、为了保证工作场所的无噪音影响，LED显示屏须通过噪声实验，≤25dBA(符合NR-10及以上标准级别），提供检测报告复印件。 27、产品能抗UV紫外线老化，提供检测报告复印件。 | m² | 6.758 |
| 2 | 室内全彩显示屏发送盒 | 1)DVI视频输入，一路USB接口控制； 2)支持四种取电方式，支持5V供电防反接； 3)自带备份工程文件功能，支持接收卡、软件一键回读功能（提供一键换卡检测报告复印件）； 4)四路标准RJ45网口输出，四网口带载最大可达260万像素，支持宽高自定义，刷新率≥60Hz 5)支持复制功能，把电脑整屏内容或任意区域缩放到LED显示屏大小同步显示；（提供自定义分辨率检测报告复印件） 6）产品在温度-40度至85度环境能正常工作，提供由检测报告复印件。 | 台 | 1 |
| 3 | 室内全彩显示屏接收卡 | 1) 支持配置文件回读； 2) 兼容行业主流常规芯片、双锁存芯片、PWM高刷芯片； 3)宽电压设计，支持电压输入范围+3.5V-6V； 4) 硬件采用工业级设计，支持-40度至85度工作环境，提供检测报告复印件。 5) 支持4V防反接保护电路； 6) 支持一键换卡，更换接收卡后不需要重新设置加载程序，提供检测报告复印件。 7)支持多种灰度模式。刷新优先、灰度优先、亮度优先； 8) 支持逐点亮色度校正； | 块 | 11 |
| 4 | 视频处理器 | 1、具有完备的视频输入接口，包括1路CVBS、1路VGA、1路HDMI输入；1路DVI输入、具备2路DVI输出，带载最大可达260万像素。 2、支持任意信号间做无缝切换和淡入淡出切换，无黑屏，无闪烁，无花屏，以增强并呈现专业品质的演示画面； 3、可自定义分辨率，提供由相关检测机构出具的检测报告复印件； 4、支持 LCD 界面显示，清晰的按键灯提示, 支持画中画功能，支持四路画面同时输出； 5、音视频同步切换：每一路视频输入信号都有物理的音频接入口，支持音视频同步切换提供由相关检测机构出具的检测报告复印件。 6、支持输出任意不同分辨率一键水平/垂直无缝拼接，智能计算拼接参数，无错位，无撕裂提供由相关检测机构出具的检测报告复印件； 7、通过独有的视频补偿处理算法保证画质不受任何损失，有效保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象。 8、支持多画面多路信号源同时输出。 9、支持10个内置模板，可快速切换到不同拼接应用场景，自动搜索并切换已连接的输入信号，一键点屏。 10、10+ Bit Faroudja DCDI去隔行视频处理，Faroudja Real Color真彩图想处理，Faroudja TureLife视频图像增强，使用ACC和ACM图像滤波引擎，处理每位颜色时，非线性滤波效果可使图像损失率降低，还原色彩真实度，同时支持3D降噪。 11、实现模拟信号快速、准确校正，解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑边、偏移的问题。支持手动矫正和自动矫正功能。 12、支持3D显示拼接，120Hz 3D立体信号输入；支持3D拼接显示，左右眼、上下眼3D。 13、解决拼接错位、单元不同步问题，拼接 图像完全同步，无撕裂，无丢帧，无卡顿。 14、设备输入、输出接口均采用稳定可靠的保护芯片进行保护，以避免过电压、过电流的冲击。同时专用的电子隔离技术，防止电流反灌，保护外设、显卡等接口不受电子冲击损害。 15、支持画面叠加、抠像，实现文字叠加功能，可任意调节抠取的色彩值。 | 台 | 1 |
| 5 | 配电箱 | 标准配电箱，带八位空开等。 | 台 | 1 |
| 6 | 线材 | 电源线及网线，含线管。 | 批 | 1 |
| 7 | 钢结构框架 | 壁挂式安装 1）钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2）焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3）自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4）外包黑色拉丝不锈钢。上下不锈钢包边冲压百叶，用于散热。 | m² | 6.758 |
| 8 | 播放软件 | 1）为避免用户误操作而导致不必要的参数紊乱，控制系统调试软件和播放软件必须是分开独立板块，在关闭调试密码后，无论怎么操作软件界面都不影响屏体正常播放； 2）支持可显示各种图文信息、动画、FLASH文件、视频信息。实时显示用户需要显示的信息，系统具有远程控制和播放能力。 | 套 | 1 |
| 9 | 安装调试及运输 | 安装调试及运输、培训。 | 项 | 1 |
| 7：C楼厨房区双基色显示屏（1块） |  |  |
| 1 | 室内双基色显示屏 | 1）户内双基色LED显示屏，像素点间距≤4.75mm.模组尺寸：304mm*152mm；整屏显示尺寸： 长11.552m；高0.304m。整屏分辨率：长2432像素；高64像素。 2)像素点：像素组成：1红1绿 3)像素密度：每平方米为44320点。 4)驱动方式：恒流驱动 5)白平衡亮度：每平方米≥400cd 6)扫描方式：16分之一 7)驱动芯片：恒流芯片 8)换帧频率>60帧 | m² | 3.512 |
| 2 | 控制系统 | 1）异步控制系统 ：支持网络通讯、U盘导入数据；具备内部存储功能。 2）控制点数 适应相应的显示屏 3）节目数量 支持512个节目，每个节目划分多个区域 4）区域类型 图文/字幕/动画/农历/时间/模拟表盘/正负计时/温度/温湿度/天气预报 5）字幕效果 丰富的立体字/渐变字/炫彩字 6）时钟显示 农历/模拟表盘/中英文时钟/正负计时 (均支持多组显示) 7）通讯接口 标配100M网口和USB接口，支持U盘传输节目。 8）亮度调节 16级亮度，支持分时自动调亮/软件调亮/遥控调亮/自动调亮 | 套 | 1 |
| 3 | 配电箱 | 标准配电箱，带八位空开等。 | 台 | 1 |
| 4 | 线材 | 电源线及网线，含线管。 | 批 | 1 |
| 5 | 铝合金外框 | 铝合金外框，吊装，加后盖 | m² | 3.512 |
| 6 | 异步管理播放软件 | 支持文本编辑播放功能；支持时间日期播放；支持一机管理多屏功能。具备表格输入、网络功能 定时播放、数据库显示、多显示屏支持 丰富的图片浏览方式 日期、时间、日期+时间、模拟时钟等各种正负计时功能 日历可透明显示 可自动播放多个任务（*.LSP） 提供外部程序接口 视频源色度、饱和度、亮度、对比度软件调节 支持所有的动画文件（MPG ／MPEG／MPV／MPA／AVI／VCD／SWF／RM／RA／RMJ／ASF．．．） | 套 | 1 |
| 7 | 安装调试及运输 | 安装调试及运输、培训。 | 项 | 1 |
| 8：城管受理窗口双基色显示屏（1块） |  |  |
| 1 | 室内双基色显示屏 | 1）户内双基色LED显示屏，像素点间距≤4.75mm.模组尺寸：304mm*152mm；整屏显示尺寸：长6.688m；高0.304m。整屏分辨率：长1408像素；高64像素。 2)像素点：像素组成：1红1绿 3)像素密度：每平方米为44320点。 4)驱动方式：恒流驱动 5)白平衡亮度：每平方米≥400cd 6)扫描方式：16分之一 7)驱动芯片：恒流芯片 8)换帧频率>60帧 | m² | 2.033 |
| 2 | 控制系统 | 1）异步控制系统 ：支持网络通讯、U盘导入数据；具备内部存储功能。 2）控制点数 适应相应的显示屏 3）节目数量 支持512个节目，每个节目划分多个区域 4）区域类型 图文/字幕/动画/农历/时间/模拟表盘/正负计时/温度/温湿度/天气预报 5）字幕效果 丰富的立体字/渐变字/炫彩字 6）时钟显示 农历/模拟表盘/中英文时钟/正负计时 (均支持多组显示) 7）通讯接口 标配100M网口和USB接口，支持U盘传输节目。 8）亮度调节 16级亮度，支持分时自动调亮/软件调亮/遥控调亮/自动调亮 | 套 | 1 |
| 3 | 配电箱 | 标准配电箱，带八位空开等。 | 台 | 1 |
| 4 | 线材 | 电源线及网线，含线管。 | 批 | 1 |
| 5 | 外框 | 铝合金外框，嵌入式安装 | m² | 2.033 |
| 6 | 异步管理播放软件 | 支持文本编辑播放功能；支持时间日期播放；支持一机管理多屏功能。具备表格输入、网络功能 定时播放、数据库显示、多显示屏支持 丰富的图片浏览方式 日期、时间、日期+时间、模拟时钟等各种正负计时功能 日历可透明显示 可自动播放多个任务（*.LSP） 提供外部程序接口 视频源色度、饱和度、亮度、对比度软件调节 支持所有的动画文件（MPG ／MPEG／MPV／MPA／AVI／VCD／SWF／RM／RA／RMJ／ASF．．．） | 套 | 1 |
| 7 | 安装调试及运输 | 安装调试及运输、培训。 | 项 | 1 |
| 9：城管等候区室内全彩显示屏（1块） |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 1、像素点间距≤3.076mm；单元板信号具备双输入双输出接口（其中一个处于热备份状态）；为减少拼接缝，要求大模组，模组尺寸：≥320mm*160mm。整屏显示尺寸： 长≥1.920m；高≥1.600m。整屏分辨率≥624*520像素。 2、为了响应国家节能减排政策，LED显示屏须通过国家节能认证。 3、像素密度：≥105625点/平方米。 4、灯管封装：2020或2121；采用国星1红1蓝1绿三合一金线封装；货到现场时，当场随机取样密封送往具备法定检测资格第三方检验,检验合格后方可进行安装。 5、驱动方式：1/26扫恒流动 。 6、亮度调节：100级手动/自动。 7、换帧频率≥60帧/秒。 8、对比度：4000：1 . 9、刷新频率：≥4000HZ，提供检测报告复印件。 10、衰减率（工作三年）≤15% 。 11、灰度等级：红绿蓝≥12 bits。 12、亮度：≥850cd/㎡，提供检测报告复印件 13、屏体水平视角：≥ 160度，提供检测报告复印件。 14、屏体垂直视角：≥ 160度，提供检测报告复印件。 15、每平方米最大功耗：≤570W，提供检测报告复印件。 16、寿命：8万小时。 17、平 整 度误差：≤0.14mm，提供检测报告复印件。 18、亮度均匀性误差：≤1.2%，提供检测报告复印件。 19、盲点率≤0.0001，无连续失控点。 20、为保证产品质量稳定，产品须经过国家GB/T2423.2-2008测试标准，在温度为80℃情况下，运行24H无故障。提供检测报告复印件.产品须经过国家GB/T2423.1-2008测试标准，产品在温度-40℃，运行8H无故障，提供检测报告复印件。 21、为保证设备运行安全，要求抗电强度：在插输入端与外壳裸漏金属部件之间施加1500V（交流有效值）、50Hz的试验电压1min，应无击穿和飞弧现象，提供检测报告复印件。 22、为保证产品质量稳定可靠，提供CCC证书复印件 23、生产厂商具有安全生产标准化证书。 24、为保护健康防止辐射，为防止电磁干扰：须通过国家:GB/T9254-2008(A级)电源端子传导骚扰电压测试； GB/T9254-2008(A级)辐射骚扰测试； GB17625.1-2012级谐波电流测试； GB/T17618-2015级静电放电抗扰度测试；提供检测报告复印件。 25、为保护眼睛不受蓝光伤害，LED显示屏须通过蓝光无风险危害检测，提供检测报告复印件。 26、为了保证工作场所的无噪音影响，LED显示屏须通过噪声实验，≤25dBA(符合NR-10及以上标准级别），提供检测报告复印件。 27、产品能抗UV紫外线老化，提供检测报告复印件。 | m² | 3.072 |
| 2 | 室内全彩显示屏发送盒 | 1)DVI视频输入，一路USB接口控制； 2)支持四种取电方式，支持5V供电防反接； 3)自带备份工程文件功能，支持接收卡、软件一键回读功能（提供一键换卡检测报告复印件）； 4)四路标准RJ45网口输出，四网口带载最大可达260万像素，支持宽高自定义，刷新率≥60Hz 5)支持复制功能，把电脑整屏内容或任意区域缩放到LED显示屏大小同步显示；（提供自定义分辨率检测报告复印件） 6）产品在温度-40度至85度环境能正常工作，提供由检测报告复印件。 | 台 | 1 |
| 3 | 室内全彩显示屏接收卡 | 1) 支持配置文件回读； 2) 兼容行业主流常规芯片、双锁存芯片、PWM高刷芯片； 3)宽电压设计，支持电压输入范围+3.5V-6V； 4) 硬件采用工业级设计，支持-40度至85度工作环境，提供检测报告复印件。 5) 支持4V防反接保护电路； 6) 支持一键换卡，更换接收卡后不需要重新设置加载程序，提供检测报告复印件。 7)支持多种灰度模式。刷新优先、灰度优先、亮度优先； 8) 支持逐点亮色度校正； | 块 | 6 |
| 4 | 视频处理器 | 1、具有完备的视频输入接口，包括1路CVBS、1路VGA、1路HDMI输入；1路DVI输入、具备2路DVI输出，带载最大可达260万像素。 2、支持任意信号间做无缝切换和淡入淡出切换，无黑屏，无闪烁，无花屏，以增强并呈现专业品质的演示画面； 3、可自定义分辨率，提供由相关检测机构出具的检测报告复印件； 4、支持 LCD 界面显示，清晰的按键灯提示, 支持画中画功能，支持四路画面同时输出； 5、音视频同步切换：每一路视频输入信号都有物理的音频接入口，支持音视频同步切换提供由相关检测机构出具的检测报告复印件。 6、支持输出任意不同分辨率一键水平/垂直无缝拼接，智能计算拼接参数，无错位，无撕裂提供由相关检测机构出具的检测报告复印件； 7、通过独有的视频补偿处理算法保证画质不受任何损失，有效保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象。 8、支持多画面多路信号源同时输出。 9、支持10个内置模板，可快速切换到不同拼接应用场景，自动搜索并切换已连接的输入信号，一键点屏。 10、10+ Bit Faroudja DCDI去隔行视频处理，Faroudja Real Color真彩图想处理，Faroudja TureLife视频图像增强，使用ACC和ACM图像滤波引擎，处理每位颜色时，非线性滤波效果可使图像损失率降低，还原色彩真实度，同时支持3D降噪。 11、实现模拟信号快速、准确校正，解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑边、偏移的问题。支持手动矫正和自动矫正功能。 12、支持3D显示拼接，120Hz 3D立体信号输入；支持3D拼接显示，左右眼、上下眼3D。 13、解决拼接错位、单元不同步问题，拼接 图像完全同步，无撕裂，无丢帧，无卡顿。 14、设备输入、输出接口均采用稳定可靠的保护芯片进行保护，以避免过电压、过电流的冲击。同时专用的电子隔离技术，防止电流反灌，保护外设、显卡等接口不受电子冲击损害。 15、支持画面叠加、抠像，实现文字叠加功能，可任意调节抠取的色彩值。 | 台 | 1 |
| 5 | 配电箱 | 标准配电箱，带八位空开等。 | 台 | 1 |
| 6 | 线材 | 电源线及网线，含线管。 | 批 | 1 |
| 7 | 钢结构框架 | 壁挂式安装 1）钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2）焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3）自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4）外包黑色拉丝不锈钢。上下不锈钢包边冲压百叶，用于散热。 | m² | 3.072 |
| 8 | 播放软件 | 1）为避免用户误操作而导致不必要的参数紊乱，控制系统调试软件和播放软件必须是分开独立板块，在关闭调试密码后，无论怎么操作软件界面都不影响屏体正常播放； 2）支持可显示各种图文信息、动画、FLASH文件、视频信息。实时显示用户需要显示的信息，系统具有远程控制和播放能力。 | 套 | 1 |
| 9 | 安装调试及运输 | 安装调试及运输、培训。 | 项 | 1 |
| 10：交警海明心理工作室室内全彩显示屏（1块） |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 1、像素点间距≤3.076mm；单元板信号具备双输入双输出接口（其中一个处于热备份状态）；为减少拼接缝，要求大模组，模组尺寸：≥320mm*160mm。整屏显示尺寸： 长≥1.600m；高≥1.600m。整屏分辨率≥520*520像素。 2、为了响应国家节能减排政策，LED显示屏须通过国家节能认证。 3、像素密度：≥105625点/平方米。 4、灯管封装：2020或2121；采用国星1红1蓝1绿三合一金线封装；货到现场时，当场随机取样密封送往具备法定检测资格第三方检验,检验合格后方可进行安装。 5、驱动方式：1/26扫恒流动 。 6、亮度调节：100级手动/自动。 7、换帧频率≥60帧/秒。 8、对比度：4000：1 . 9、刷新频率：≥4000HZ，提供检测报告复印件。 10、衰减率（工作三年）≤15% 。 11、灰度等级：红绿蓝≥12 bits。 12、亮度：≥850cd/㎡，提供检测报告复印件 13、屏体水平视角：≥ 160度，提供检测报告复印件。 14、屏体垂直视角：≥ 160度，提供检测报告复印件。 15、每平方米最大功耗：≤570W，提供检测报告复印件。 16、寿命：8万小时。 17、平 整 度误差：≤0.14mm，提供检测报告复印件。 18、亮度均匀性误差：≤1.2%，提供检测报告复印件。 19、盲点率≤0.0001，无连续失控点。 20、为保证产品质量稳定，产品须经过国家GB/T2423.2-2008测试标准，在温度为80℃情况下，运行24H无故障。提供检测报告复印件.产品须经过国家GB/T2423.1-2008测试标准，产品在温度-40℃，运行8H无故障，提供检测报告复印件。 21、为保证设备运行安全，要求抗电强度：在插输入端与外壳裸漏金属部件之间施加1500V（交流有效值）、50Hz的试验电压1min，应无击穿和飞弧现象，提供检测报告复印件。 22、为保证产品质量稳定可靠，提供CCC证书复印件 23、生产厂商具有安全生产标准化证书。 24、为保护健康防止辐射，为防止电磁干扰：须通过国家:GB/T9254-2008(A级)电源端子传导骚扰电压测试； GB/T9254-2008(A级)辐射骚扰测试； GB17625.1-2012级谐波电流测试； GB/T17618-2015级静电放电抗扰度测试；提供检测报告复印件。 25、为保护眼睛不受蓝光伤害，LED显示屏须通过蓝光无风险危害检测，提供检测报告复印件。 26、为了保证工作场所的无噪音影响，LED显示屏须通过噪声实验，≤25dBA(符合NR-10及以上标准级别），提供检测报告复印件。 27、产品能抗UV紫外线老化，提供检测报告复印件。 | m² | 2.56 |
| 2 | 室内全彩显示屏发送盒 | 1)DVI视频输入，一路USB接口控制； 2)支持四种取电方式，支持5V供电防反接； 3)自带备份工程文件功能，支持接收卡、软件一键回读功能（提供一键换卡检测报告复印件）； 4)四路标准RJ45网口输出，四网口带载最大可达260万像素，支持宽高自定义，刷新率≥60Hz 5)支持复制功能，把电脑整屏内容或任意区域缩放到LED显示屏大小同步显示；（提供自定义分辨率检测报告复印件） 6）产品在温度-40度至85度环境能正常工作，提供由检测报告复印件。 | 台 | 1 |
| 3 | 室内全彩显示屏接收卡 | 1) 支持配置文件回读； 2) 兼容行业主流常规芯片、双锁存芯片、PWM高刷芯片； 3)宽电压设计，支持电压输入范围+3.5V-6V； 4) 硬件采用工业级设计，支持-40度至85度工作环境，提供检测报告复印件。 5) 支持4V防反接保护电路； 6) 支持一键换卡，更换接收卡后不需要重新设置加载程序，提供检测报告复印件。 7)支持多种灰度模式。刷新优先、灰度优先、亮度优先； 8) 支持逐点亮色度校正； | 块 | 5 |
| 4 | 视频处理器 | 1路VGA、1路HDMI输入、1路DVI输入、具备2路DVI输出；带载最大可达260万像素 | 台 | 1 |
| 5 | 配电箱 | 标准配电箱，带八位空开等。 | 台 | 1 |
| 6 | 线材 | 电源线及网线，含线管。 | 批 | 1 |
| 7 | 钢结构框架 | 1）钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2）焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3）自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4）外包黑色拉丝不锈钢。上下不锈钢包边冲压百叶，用于散热。 | m² | 2.56 |
| 8 | 播放软件 | 1）为避免用户误操作而导致不必要的参数紊乱，控制系统调试软件和播放软件必须是分开独立板块，在关闭调试密码后，无论怎么操作软件界面都不影响屏体正常播放； 2）支持可显示各种图文信息、动画、FLASH文件、视频信息。实时显示用户需要显示的信息，系统具有远程控制和播放能力。 | 套 | 1 |
| 9 | 安装调试及运输 | 安装调试及运输、培训。 | 项 | 1 |
| 11：交警综合信息窗口双基色显示屏（1块） |  |  |
| 1 | 室内双基色显示屏 | 1）户内双基色LED显示屏，像素点间距≤4.75mm.模组尺寸：304mm*152mm；整屏显示尺寸： 长11.552m；高0.304m。整屏分辨率：长2432像素；高64像素。 2)像素点：像素组成：1红1绿 3)像素密度：每平方米为44320点。 4)驱动方式：恒流驱动 5)白平衡亮度：每平方米≥400cd 6)扫描方式：16分之一 7)驱动芯片：恒流芯片 8)换帧频率>60帧 | m² | 3.512 |
| 2 | 控制系统 | 1）异步控制系统 ：支持网络通讯、U盘导入数据；具备内部存储功能。 2）控制点数 适应相应的显示屏 3）节目数量 支持512个节目，每个节目划分多个区域 4）区域类型 图文/字幕/动画/农历/时间/模拟表盘/正负计时/温度/温湿度/天气预报 5）字幕效果 丰富的立体字/渐变字/炫彩字 6）时钟显示 农历/模拟表盘/中英文时钟/正负计时 (均支持多组显示) 7）通讯接口 标配100M网口和USB接口，支持U盘传输节目。 8）亮度调节 16级亮度，支持分时自动调亮/软件调亮/遥控调亮/自动调亮。 | 套 | 1 |
| 3 | 配电箱 | 标准配电箱，带八位空开等。 | 台 | 1 |
| 4 | 线材 | 电源线及网线，含线管。 | 批 | 1 |
| 5 | 外框 | 铝合金外框，嵌入式安装 | m² | 3.512 |
| 6 | 异步管理播放软件 | 支持文本编辑播放功能；支持时间日期播放；支持一机管理多屏功能。具备表格输入、网络功能 定时播放、数据库显示、多显示屏支持 丰富的图片浏览方式 日期、时间、日期+时间、模拟时钟等各种正负计时功能 日历可透明显示 可自动播放多个任务（*.LSP） 提供外部程序接口 视频源色度、饱和度、亮度、对比度软件调节 支持所有的动画文件（MPG ／MPEG／MPV／MPA／AVI／VCD／SWF／RM／RA／RMJ／ASF．．．） | 套 | 1 |
| 7 | 安装调试及运输 | 安装调试及运输、培训。 | 项 | 1 |
| 12：交警休息等候区LED显示屏（1块） |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 1、像素点间距≤3.076mm；单元板信号具备双输入双输出接口（其中一个处于热备份状态）；为减少拼接缝，要求大模组，模组尺寸：≥320mm*160mm。整屏显示尺寸： 长≥1.920m；高≥1.600m。整屏分辨率≥624*520像素。 2、为了响应国家节能减排政策，LED显示屏须通过国家节能认证。 3、像素密度：≥105625点/平方米。 4、灯管封装：2020或2121；采用国星1红1蓝1绿三合一金线封装；货到现场时，当场随机取样密封送往具备法定检测资格第三方检验,检验合格后方可进行安装。 5、驱动方式：1/26扫恒流动 。 6、亮度调节：100级手动/自动。 7、换帧频率≥60帧/秒。 8、对比度：4000：1 . 9、刷新频率：≥4000HZ，提供检测报告复印件。 10、衰减率（工作三年）≤15% 。 11、灰度等级：红绿蓝≥12 bits。 12、亮度：≥850cd/㎡，提供检测报告复印件 13、屏体水平视角：≥ 160度，提供检测报告复印件。 14、屏体垂直视角：≥ 160度，提供检测报告复印件。 15、每平方米最大功耗：≤570W，提供检测报告复印件。 16、寿命：8万小时。 17、平 整 度误差：≤0.14mm，提供检测报告复印件。 18、亮度均匀性误差：≤1.2%，提供检测报告复印件。 19、盲点率≤0.0001，无连续失控点。 20、为保证产品质量稳定，产品须经过国家GB/T2423.2-2008测试标准，在温度为80℃情况下，运行24H无故障。提供检测报告复印件.产品须经过国家GB/T2423.1-2008测试标准，产品在温度-40℃，运行8H无故障，提供检测报告复印件。 21、为保证设备运行安全，要求抗电强度：在插输入端与外壳裸漏金属部件之间施加1500V（交流有效值）、50Hz的试验电压1min，应无击穿和飞弧现象，提供检测报告复印件。 22、为保证产品质量稳定可靠，提供CCC证书复印件 23、生产厂商具有安全生产标准化证书。 24、为保护健康防止辐射，为防止电磁干扰：须通过国家:GB/T9254-2008(A级)电源端子传导骚扰电压测试； GB/T9254-2008(A级)辐射骚扰测试； GB17625.1-2012级谐波电流测试； GB/T17618-2015级静电放电抗扰度测试；提供检测报告复印件。 25、为保护眼睛不受蓝光伤害，LED显示屏须通过蓝光无风险危害检测，提供检测报告复印件。 26、为了保证工作场所的无噪音影响，LED显示屏须通过噪声实验，≤25dBA(符合NR-10及以上标准级别），提供检测报告复印件。 27、产品能抗UV紫外线老化，提供检测报告复印件。 | m² | 3.072 |
| 2 | 室内全彩显示屏发送盒 | 1)DVI视频输入，一路USB接口控制； 2)支持四种取电方式，支持5V供电防反接； 3)自带备份工程文件功能，支持接收卡、软件一键回读功能（提供一键换卡检测报告复印件）； 4)四路标准RJ45网口输出，四网口带载最大可达260万像素，支持宽高自定义，刷新率≥60Hz 5)支持复制功能，把电脑整屏内容或任意区域缩放到LED显示屏大小同步显示；（提供自定义分辨率检测报告复印件） 6）产品在温度-40度至85度环境能正常工作，提供由检测报告复印件。 | 台 | 1 |
| 3 | 室内全彩显示屏接收卡 | 1) 支持配置文件回读； 2) 兼容行业主流常规芯片、双锁存芯片、PWM高刷芯片； 3)宽电压设计，支持电压输入范围+3.5V-6V； 4) 硬件采用工业级设计，支持-40度至85度工作环境，提供检测报告复印件。 5) 支持4V防反接保护电路； 6) 支持一键换卡，更换接收卡后不需要重新设置加载程序，提供检测报告复印件。 7)支持多种灰度模式。刷新优先、灰度优先、亮度优先； 8) 支持逐点亮色度校正； | 块 | 6 |
| 4 | 视频处理器 | 1、具有完备的视频输入接口，包括1路CVBS、1路VGA、1路HDMI输入；1路DVI输入、具备2路DVI输出，带载最大可达260万像素。 2、支持任意信号间做无缝切换和淡入淡出切换，无黑屏，无闪烁，无花屏，以增强并呈现专业品质的演示画面； 3、可自定义分辨率，提供由相关检测机构出具的检测报告复印件； 4、支持 LCD 界面显示，清晰的按键灯提示, 支持画中画功能，支持四路画面同时输出； 5、音视频同步切换：每一路视频输入信号都有物理的音频接入口，支持音视频同步切换提供由相关检测机构出具的检测报告复印件。 6、支持输出任意不同分辨率一键水平/垂直无缝拼接，智能计算拼接参数，无错位，无撕裂提供由相关检测机构出具的检测报告复印件； 7、通过独有的视频补偿处理算法保证画质不受任何损失，有效保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象。 8、支持多画面多路信号源同时输出。 9、支持10个内置模板，可快速切换到不同拼接应用场景，自动搜索并切换已连接的输入信号，一键点屏。 10、10+ Bit Faroudja DCDI去隔行视频处理，Faroudja Real Color真彩图想处理，Faroudja TureLife视频图像增强，使用ACC和ACM图像滤波引擎，处理每位颜色时，非线性滤波效果可使图像损失率降低，还原色彩真实度，同时支持3D降噪。 11、实现模拟信号快速、准确校正，解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑边、偏移的问题。支持手动矫正和自动矫正功能。 12、支持3D显示拼接，120Hz 3D立体信号输入；支持3D拼接显示，左右眼、上下眼3D。 13、解决拼接错位、单元不同步问题，拼接 图像完全同步，无撕裂，无丢帧，无卡顿。 14、设备输入、输出接口均采用稳定可靠的保护芯片进行保护，以避免过电压、过电流的冲击。同时专用的电子隔离技术，防止电流反灌，保护外设、显卡等接口不受电子冲击损害。 15、支持画面叠加、抠像，实现文字叠加功能，可任意调节抠取的色彩值。 | 台 | 1 |
| 5 | 配电箱 | 标准配电箱，带八位空开等。 | 台 | 1 |
| 6 | 线材 | 电源线及网线，含线管。 | 批 | 1 |
| 7 | 钢结构框架 | 壁挂式安装 1）钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2）焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3）自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4）外包黑色拉丝不锈钢。上下不锈钢包边冲压百叶，用于散热。 | m² | 3.072 |
| 8 | 播放软件 | 1）为避免用户误操作而导致不必要的参数紊乱，控制系统调试软件和播放软件必须是分开独立板块，在关闭调试密码后，无论怎么操作软件界面都不影响屏体正常播放； 2）支持可显示各种图文信息、动画、FLASH文件、视频信息。实时显示用户需要显示的信息，系统具有远程控制和播放能力。 | 套 | 1 |
| 9 | 安装调试及运输 | 安装调试及运输、培训。 | 项 | 1 |

注：1、投标人可参考采购单位推荐的设备技术参数及配置，也欢迎其他能满足或优于本项目技术需求且性能与所明确要求相当的产品参加投标。

2、投标人应如实描述投标产品的主要指标偏离情况，若有偏离，只接受参数、性能优于招标要求的配置, 否则将被评标委员会技术扣分直至认定为投标无效。

五、质量保证

3、投标人须保证所提供产品符合国家有关规定。

4、投标人必须保证解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足采购人需求，由此产生的风险由投标人承担。

5、投标人在质保期内，如遇产品软件升级，应免费提供升级服务。

六、培训和售后服务要求

1、硬件设备提供3年的质保。

2、质保期内均提供（7*24）上门维护、升级服务，投标人能在接到故障通知半小时内响应，2小时内到现场，4小时内解决问题，12小时内不能解决问题的，必须提供备机。逾期未作出响应，投标人应承担由于故障所造成的全部损失。

3、技术培训

①现场培训

在所有产品部署现场，投标人负责用户的现场技术培训，包括产品的功能、部署条件、部署步骤和注意事项、产品升级、日常维护事项等方面，使用户达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以使所提供的软硬件产品能够正常、安全的运行。

②课程培训

投标人应提供专门的课程培训，包括理论教授，问题讨论和上机操作，以便采购人能够迅速掌握相应的培训内容。投标人应提供详细的培训计划，包括课程的内容、资料讲义、授课方式、课程目标。

③培训费用

所有培训所涉及的所有费用应由投标人出资，不得另行向采购人收取。

七、技术服务要求

1、投标人应确保其技术建议以及所提供的设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因投标人提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，投标人负全部责任。

2、如果设备在质保期内发生设备故障，投标人应及时予以响应（免费上门服务），否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由投标人承担。质保期从项目验收合格之日起开始计算。

八、项目的工作内容及成果

文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分：

（1）项目实施前：需求分析报告；施工方案、项目实施计划；

（2）项目实施期间：项目实施工作单、故障诊断及排除记录、项目实施过程中衍生的其它相关资料；

（3）项目实施后：系统试运行和自测报告、故障诊断与排除手册、工作总结报告；

（4）培训期间：培训计划、用户使用手册、管理员使用手册；

（5）其他需要提交的材料。

第五部分 采购合同的一般和特殊条款

1．定义

1.1“合同”即由甲乙方双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

合同将由杭州市西湖区翠苑街道办事处（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订，采购机构作为合同鉴证方。以下为采购人提出涉及乙方的主要条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，采购人将视作认同。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在供应商全面正确地履行合同义务时，采购人应支付给供应商的款项。

1.3“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

1.4“甲方”系指通过采购接受合同及服务的杭州市西湖区翠苑街道办事处。

1.5“乙方”系指经评审最终确定的中标人。

1.6“现场”系指将要进行系统安装和运转的地点。

1.7“验收”系指采购人依据技术规格规定接受合同所依据的程序和条件。

2．适用范围

本合同条款适用与本次采购活动。项目实施范围详见附件——招标文件和投标文件及补充文件、采购设计图、承诺书等。

3．供货

3.1 乙方提供的设备及有关产品部件等货物必须是符合国家技术规范和质量标准，经国家“3C”认证或通过国家有关部门检测的原产地合格产品。采购前需经甲方和监理单位的认可。

3.2 乙方在投标文件中所列设备的名称、型号应与安装实施中实际使用的设备完全一致，都必须是报价中的产地，并提供相关证明，需原装封箱包装。如发现实物与投标报价书等资料不符，甲方有权更换，其一切后果及费用由乙方承担。如发现不符合质量要求或破裂、损坏等情况由乙方负责调换或补足，并不得影响工期。

3.3乙方对所提供的产品、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害甲方的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，甲方概不负责，由此给甲方造成损失的，乙方要承担相应后果，并负责赔偿。乙方为执行本项目合同而提供的技术资料等归甲方所有。

3.4 乙方所提供的设备交货时间必须按照本项目的工程安装进度进场。

4．安装调试和系统接入

4.1 甲方提供堆放材料和工具场地，设备和材料的堆放安全由乙方负责。

4.2 甲方提供工程所需的水源和电源，费用由乙方承担。

4.3 乙方项目实施人员须服从甲方、监理管理人员管理，项目质量纳入现场监理。乙方项目实施人员必须遵守现场的各项规章制度。

4.4 乙方应根据项目情况提供安装、到货计划，安装的实施进度计划，经甲、乙双方共同确定后作为双方共同执行的合同条款，乙方应按计划完工交付验收，若超过计划完工日15天以上的天数按超期处罚。

4.5竣工验收时必须提供完整的竣工资料，包括竣工图（含管道及电缆线路图）、隐检工程记录资料、性能测试报告。非标准产品设计图（接线图）系统使用说明书、各类产品证明书等。

5．培训保修

5.1 乙方对甲方提供操作维护、管理等培训，至熟练操作为止。

5.2 乙方提供免费维修（即质保期）：硬件要求提供不少于三年7×24免费设备保修和售后现场技术服务，系统软件产品的保修执行原厂商的标准保修服务和投标人的承诺，因使用不当更换设备材料费用按不高于投标报价价格收费。

5.3 保修期内，乙方每三个月免费对系统进行一次总体检测，每半年免费对系统进行一次复调，保修期满后为甲方提供一套完整的运行记录。

6．验收

甲方对所供设备进行最终验收。采购机构将组织有关专家随机对所供设备进行现场检查。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处罚。验收合格后，甲乙双方共同签署《杭州市西湖区政府采购验收回复单》或验收报告，一式二份，一份交甲方留存，一份由乙方用作结算凭证，同时由甲方填写《杭州市西湖区政府采购售后服务质量反馈表》，该表与设备运行期内甲方的反馈意见，都将作为考核乙方售后服务和质量的依据。

7、工程价款及调整

本招标工程采取固定总价承包，未经甲方认可，不得以任何理由予以变更，除以下列明的价款调整和计算方法之外，所有费用包干，不予调整。乙方应按甲方提供的要求报价，缺项、漏项和设备选型偏离视作报价已包含在其它子项中，不予以调整。允许乙方对招标文件提供的技术方案在投标价格不增加且能扩大使用功能的前提下，可提出合理化建议或优化方案，做出其优越性、先进性等详细说明。

8．支付

本次项目合同总价为人民币            （￥    元），采用分期付款方式：

第一次付款：乙方在合同签订后7天内进行详细的需求调研，进一步优化概要设计、详细设计，并细化系统建设计划、目标任务书和测试验收方案，向甲方提供上述文档并需经甲方审查通过。乙方凭甲方签字盖章的支付通知书向甲方办理已完工程合同总价30%的款项支付手续，计人民币            （￥    元）；

第二次付款：乙方在合同签订后20个工作日内完成所有设备的到货安装、调试、培训、运行，30天内完成项目的全部系统建设，并完成初验合格后进入试运行，并出具初步验收合格报告后10个工作日内，乙方凭甲方签字盖章的支付通知书、初验报告向甲方办理合同总价60%的款项支付手续，计人民币            （￥    元）；

第三次付款：系统试运行后15日内完成培训及相关的修改，建立完善的系统运维体系，经验收合格，正式交付使用，进入维护期，乙方凭甲方签字盖章的终验合格报告，乙方凭甲方签字盖章的发票复印件、终验合格报告办理余款结算手续，计人民币            （￥    元）。

第四阶段：履约保证金退付，5%履约保证金待系统维护期满1年后，系统运行正常，支持良好，无质量和服务问题，扣除各种应扣款项后退回。以上支付款项均不计利息。

9．延期交付与核定损失额

如果乙方在正常情况下未能按合同规定的时间按期交付使用，乙方应承担相应后果。乙方应在合同签订后3个工作日内，向甲方缴纳合同总价5％的履约保证金。履约保证金在项目验收合格满1年后，5个工作日内无息退还。如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

10．不可抗力

签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事故。

11. 乙方的责任与义务

11.1 根据投标文件的承诺向甲方委派项目负责人、技术负责人和专业技术人员。

11.2 在履行本合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋的工作。

11.3 在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄漏与本项目、本合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害甲方的知识产权。

11.4 负责本系统项目建设及整体联动，负责处理好与其他项目实施单位的协调。

11.5 项目建设有关事项包括：项目规划、设计标准、规范和使用功能要求，向甲方的建议权；

11.6 项目设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，提出建议，并向甲方提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高项目造价，或延长工期，应当事先取的甲方的同意；

11.7 项目实施组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向甲方提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高项目造价，或延长工期，应当事先取得甲方的同意。

12. 甲方的责任与义务

12.1甲方应当主要负责项目建设的所有外部关系的联系与协调，为乙方工作提供良好的外部条件。

12.2 甲方应当按合同专用条款双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目建设有关的项目等资料。

12.3 甲方应当按合同专用条款约定的时间就乙方书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。逾期应视为甲方同意。

12.4 甲方应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系。更换代表，要提前通知乙方。

12.5 甲方有与乙方订立补充合同的签订权。

12.6 甲方有对项目规模、设计标准、规范和设计使用功能要求的认定权，以及对项目建设、设计变更的审批权。

12.7 甲方有权要求乙方提交工作月度报告及专项报告等。

13.安全施工

遵守国家《安全生产法》及《建筑工程安全管理条例》，执行JGJ59-99标准，并参照通用条款第20、21、22条，安全生产措施费专款专用并已包含在报价中，在施工过程中由于乙方原因而发生的人员伤亡、财产损失以及其他一切事故，其责任、费用全部由乙方承担。

14. 合同生效、变更和终止

14.1 本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章，由乙方向甲方缴纳5%履约保证金，经采购机构鉴证，区政府采购办备案后生效，至合同期止。

14.2 在乙方的责任期即合同的有效期内，如因甲方的原因，导致项目建设进度的推迟或延误而超过约定的日期，甲乙双方应协商，重新约定相应延长的合同期。因乙方的责任，导致项目建设进度的推迟或延误而超过约定的日期按违约责任处罚。

14.3 在合同签订后，实际情况发生变化，使得乙方不能全部或部分执行项目时，乙方应当立即通知甲方。该项目的完成时间应延长。当恢复执行项目时，是否需增加时间用于恢复执行，由双方协商确定。

14.4 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在30天前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

15 违约责任

15.1乙方必须在整个项目安装调试开通全部完成后半个月内，会同甲方、及有关部门共同按有关规范验收，如因产品质量和项目实施质量问题，不能按期验收或验收不合格，乙方应负责返工所造成的经济损失。由此而造成推迟交货的时间按超期天数计算，每超过一天乙方按本项目总价款的2‰赔偿甲方的经济损失。如因甲方原因造成不能按期完工，工期相应顺延。

15.2 如在合同规定的工期内，达不到项目规定的技术指标，乙方应当承担违约责任。承担方式和违约金额如下：超期30天内，每天扣合同金额的0.5‰；累计超期30天，甲方有权终止执行合同，并没收履约保证金。

15.3 如因乙方原因达不到合格等级的，则必须无条件返工至合格，并全额没收履约保证金。

15.4 乙方承诺的项目部技术经济管理人员必须全部按投标承诺名单及时到位，项目负责人月到位率不足80%的，甲方有权中止合同，没收履约保证金，同时乙方赔偿甲方由此造成的损失；项目经理月到位率达不到90%的，或者投标承诺的项目班子管理人员擅自更换的，每人次扣除人员履约保证金的1%；项目班子管理人员(除项目负责人外)月到位率达不到90%的，每人次扣除人员履约保证金的1%。乙方应严格依法经营，严禁将项目转包。发现私自转包或挂靠经营现象，所有履约保证金归甲方，同时赔偿甲方损失，并责令退出工地。

15.5因乙方原因造成采购单位其他系统不能正常运行，酿成重大事故（正常工作日系统中断一天或一天以上）的，将承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额最高为项目总价的50%。

15.6 履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方全部承担。

15.7 因不可抗力导致合同不能全部或部分履行，甲、乙双方协商解决。

16.项目质量

16.1 乙方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对项目安装、调试、检验等各个环节进行严格的质量和质量控制。

16.2 乙方须严格按设计方案和国家现行项目实施验收规范有关规定，精心组织施工、记录、检验。

16.3 项目的质量、技术标准如在招标文件和投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

16.4 项目竣工验收：应按设计方案、技术交底、会审纪要、设计变更通知单、国家和（部）颁发的有关规范和质量检验评定标准、相关的国际标准为依据，并有相关专业测试单位出具相应的测验结论报告。

16.5 项目实施过程中应严格做好安全防范措施，如乙方项目实施人员在施工中违反操作规定造成人员伤亡事故或施工现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均有乙方负责。

17. 争议处理

17.1 合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，依法向人民法院起诉。

17.2 对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商

解决，经协商仍未能达成一致的，依法向人民法院起诉。

18. 其他

18.1 本合同（□是  □否）为可融资合同（若为可融资合同，则甲方必须将采购资金支付到合同中指定的融资银行及收款账号，开户银行：     账号：        ）。关于中小企业信用融资事项可登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏进行查询。

18.2 未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

18.3 乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

18.4乙方人员在甲方场地工作时，应遵守甲方相关规章、制度。

18.5 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

18.6 合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，并由采购机构鉴证，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

18.7 招标文件[编号：XHZFCG-2019-G-06]、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

18.8 本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章，由乙方向甲方缴纳5%履约保证金，经采购机构鉴证，区政府采购办备案后生效。

18.9 本合同一式伍份，甲方、乙方各执贰份，采购机构执壹份。

18.10 适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

18.11 以上是合同的主要条款，合同条款包括但不止于以上条款（如安全生产责任状以及廉政合同等）。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人：                              法定代表人：

或受委托人（签字）：                       或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

鉴证方（盖章）：杭州市西湖区政府采购中心

法宝代表人：

或受委托人（签字）：

联系人：

地址：

签 约 地：

签约日期：   年   月    日

# 第六部分 应提交的有关格式范例

# 一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

# 二、投标文件编制格式及规范要求：

投标文件须整体密封包装，内含资格文件、报价文件、商务技术文件三部分。整体密封包装指：所有投标文件应密封在一起，其中，报价文件须装订成册单独密封，未单独密封的，在开标时发生报价泄露的，由投标人自行承担相关责任。没有整体密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

# ▲资格文件部分

# 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件………………………………………………………………………………………（页码）

（2）2017年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)…页码）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………………………（页码）

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 …（页码）

(5)符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）……………（页码）；

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

二、财务报表资料文件（复印件）

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

四、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

杭州市西湖区翠苑街道办事处、杭州市西湖区政府采购中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期”。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

五、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制）

# ▲报价文件部分

# 目录

# （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

# （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

# （3）报价明细清单…………………………………………………（页码）

# 一、投标响应函

杭州市西湖区翠苑街道办事处、杭州市西湖区政府采购中心：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的杭州市西湖区翠苑街道综合治理指挥室智能建设第二次采购项目[编号：XHZFCG-2019-G-06]招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件正本壹份；报价文件正本壹份，副本伍份；商务技术文件正本壹份，副本伍份（见投标须知前附表所述）。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表及投标报价明细清单；

(2)投标商务技术文件；

(3)编制和提交采购响应文件须知要求投标人提交的全部文件；

(4)由           银行出具的金额为              的投标保证金(电汇/网银)；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

法定代表人签字或盖章：

授权委托人签字：

公 司 盖 章：

联系人：                    联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	 月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

# 二、投标(开标)一览表

杭州市西湖区翠苑街道办事处、杭州市西湖区政府采购中心：

按你方招标文件要求，我们，本标书签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成编号为XHZFCG-2019-G-06的招标文件[项目名称：杭州市西湖区翠苑街道综合治理指挥室智能建设第二次采购项目]的标项实施。

投标（开标）一览表（单位均为人民币元）

| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 投标价（元） | 产地 | 出厂年月 | 货到日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备价款合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（人民币小写）： |  |
| 投标总价（人民币大写）： |  |

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、本项目为交钥匙工程，投标报价含开发设计费、安装调试费、质保期运行维护、技术支持、验收费、培训费、售后服务和税金等所涉及本次项目的一切费用均计入报价。

3、以上投标总价中，除投标产品价款外，其它费用包含内容为：

4、产品质保期：自设备安装调试完毕、验收合格之日起      个月。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

三、报价明细清单（产品具体配置表）

| 序号 | 名称（品牌规格型号等） | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价(小写)： |  |
| 投标总价(大写)： |  |

注：以上表格要求按细分项目及报价，包括有关本项目实施所需的设计费、制造和设备购置费、运输费、安装调试费、售后服务、质检费、验收费、培训及售后维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

# 商务技术文件部分

目录

（1）法人授权委托书……………………………………………………（页码）

（2）法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）…………………（页码）

（3）投标保证金（递交函复印件）……………………………………（页码）

（4）声明书………………………………………………………………（页码）

（5）非本地投标人售后服务机构证明材料……………………………（页码）

（6）所有与符合性审查有关的资信文件（复印件） …………………（页码）

（7）投标人介绍…………………………………………………………（页码）

（8）主要业绩证明………………………………………………………（页码）

（9）商务偏离说明表……………………………………………………（页码）

（10）投标人认为需要的其他商务文件或说明…………………………（页码）

（11）杭州市西湖区政府采购售后服务质量反馈表……………………（页码）

（12）廉政承诺书…………………………………………………………（页码）

（13）技术解决方案……………………………………………………（页码）

（14）组织实施方案……………………………………………………（页码）

（15）售后服务方案……………………………………………………（页码）

（16）项目小组名单……………………………………………………（页码）

（17）优惠条件及特殊承诺……………………………………………（页码）

（18）备品备件清单……………………………………………………（页码）

（19）培训计划…………………………………………………………（页码）

（20）验收方案…………………………………………………………（页码）

（21）技术偏离说明表…………………………………………………（页码）

（22）认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

（23）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明………………………（页码）

注：以上目录是编制投标商务技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

## 一、授权委托书

杭州市西湖区翠苑街道办事处、杭州市西湖区政府采购中心：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理杭州市西湖区翠苑街道综合治理指挥室智能建设第二次采购项目[编号：XHZFCG-2019-G-06]政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自  年 月  日起至   年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签章)：

签发日期：  年  月   日

## 二、法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）

三、投标保证金（递交函复印件）

## 四、声明书

杭州市西湖区翠苑街道办事处、杭州市西湖区政府采购中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

本单位自愿参加杭州市西湖区翠苑街道综合治理指挥室智能建设第二次采购项目[编号：XHZFCG-2019-G-06]政府采购项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。                                           投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：  年  月   日

五、非本地投标人售后服务机构证明材料

（由非本地投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

六、所有与符合性审查有关的资信文件（复印件）

附表：本项目投标人的资质情况表

| 资质要求 | 投标单位具备资质 |
| --- | --- |
| 必备资质 | 资质级别 | 资质名称 | 资质级别 | 颁证机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 | 备注 |
| 其他资质 | 资质级别 | 资质名称 | 资质级别 | 颁证机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 | 备注 |

注：投标单位为联合体的，联合体各方应当在上述表格中分别填写相应资质，并在备注栏中注明资质所属单位。

## 附表：本项目投标产品有关证书情况表

| 投标产品有关证书 | 投标人提供的产品已具备的证书 |
| --- | --- |
| 主要投标产品有关证书名称 | 产品名称 | 品牌/型号 | 产地 | 制造厂商/颁证机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 |
| 国家强制3C认证证书 |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品认证证书 |  |  |  |  |  |  |
| 环境标志认证证书 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人可按上述的格式自行细化编制，已取得相应证书的投标产品都应当在以上表格中详细填写，未取得相应证书的投标产品可不必在上述表格中填写。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：   年  月   日

## 七、投标人介绍

（由投标人自行编制）

附表: 投标人信息

| 项目 | 叙述/提供 |
| --- | --- |
| 1. 一般情况 1.1 公司名称（包括：母公司/附属公司/办事处） 1.2 公司地址 1.3 公司成立时间 1.4 公司主业 1.5 业务范围 1.6 从事类似项目实施的情况， 1.7 也可列举出在其它行业从事的相应工作。 1.8 典型工程实例: 需提供合同 复印件，成功案例单位出具的用户报告并加盖公章 2. 支持与经验 2.1 支持服务能力 系统分析、设计、集成人员的数量、学历、资历，典型开发实例； 3．公司的组织结构简图（以下可另附） 4．法人授权委托书 5．营业执照复印件 6．相关资质证明 |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

## 八、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件或用户单位验收证明并注明所在投标商务文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

## 九、商务偏离说明表

| 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

## 十、其他商务文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

## 十一、杭州市西湖区政府采购售后服务质量反馈表

反馈日期：  年     月    日

| 采购单位 （公章） |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  | 政府采购 项目名称及型号 |  |
| 供应商名称 |  | 售后服务 单位名称 |  |
| 售后服务情况 （在相应内容后打勾） | 优秀（ ） 良好（ ） 一般（ ） 差（ ） |
| 具 体 评 价 打 勾 选 择 | 1、是否按规定提供《杭州市西湖区政府采购售后服务联系单》，并填写齐全内容。是（ ）；否（ ） 2、是否进行了操作技术示范和讲解。是（ ）；否（ ） 3、服务人员态度：热情（ ）；冷淡（ ）；粗暴（ ） 4、是否额外收费或变相收费：是（ ）；否（ ） 5、送货是否及时：是（ ）；否（ ） 6、对用户的咨询和要求是否耐心解答和解决。是（ ）；否（ ） 7、售后服务响应是否及时。是（ ）；否（ ） 8、其他评价： |

注：采购单位在项目运行期内对供应商的服务有意见，可复印此表或以其他书面材料向区政府采购办、采购中心投诉。受理电话：58101865、87759375，传真：86834771。感谢合作。

## 十二、廉政承诺书

杭州市西湖区翠苑街道办事处：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经

营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报区政府采购办。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签章）：

日期：   年   月   日

## 十三、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单，提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等）。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

## 十四、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

## 十五、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

## 十六、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标商务技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标商务技术文件页码。

附表C:本项目的小组人员的认证工程师情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 所有认证证书 (页码) | 本项目中的职责 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标商务技术文件页码。

附表D:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

## 十七、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

## 十八、备品备件清单

| 名称 | 品牌 | 制造厂/原产地 | 规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：备品备件是指投标人为本次采购服务所准备的备品备件设备，以保证出现故障时，可以在最短的时间内使用备品备件清单中的设备排除故障。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

## 十九、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:

A．课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B．按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标商务技术文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

## 二十、验收方案

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

## 二十一、技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

## 二十二、其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

## 二十三、对招标文件中有关条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》、《西湖区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在杭州市政府采购网上或政采云平台注册入库，并取得政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、供应商若有融资意向，需先与西湖区财政局合作银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标后，供应商应与采购单位或者采购代理机构及时联系，告知融资需求；

3、采购单位或者采购代理机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；

4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与供应商联系并办理相关融资事宜。

四、注意事项

请各采购单位和采购代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

# 附件

附件1：

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年     月    日

注1：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

注2：《中小企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。同时还须提供“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖投标人公章）。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# Text boxes

工

作

日