杭州市求是教育集团（之江一中）实验室家具第二次采购项目

招标文件

（电子招投标）

编号：XHZFCG-2020-G-52

杭州市求是教育集团（之江一中）

杭州市西湖区政府采购中心

二O二O年六月二十四日

目  录

第一部分     招标公告

第二部分     编制和提交采购响应文件须知

第三部分     评分办法及评分标准

第四部分     项目技术规范和服务要求

第五部分     采购合同的一般和特殊条款

第六部分     应提交的有关格式范例

第一部分 招标公告

杭州市西湖区政府采购中心作为集中采购机构（以下简称“采购机构”），就“杭州市求是教育集团（之江一中）实验室家具第二次采购项目”进行公开招标采购。具体如下：

1、招标编号：XHZFCG-2020-G-52

2、采购项目名称及预算：

| 标项 | 采购内容 | 预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 实验室家具一批 | 47.47 | 杭州市求是教育集团（之江一中） |

3、采购人的采购需求：杭州市求是教育集团（之江一中）实验室家具第二次采购项目。具体包括：实验室家具的供货、安装调试以及不少于五年的免费质保及售后现场技术支持服务等内容。，本项目共一个标项，不得拆标。详见项目技术规范和服务要求。

4、合格的投标人应具备的资格要求：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：无。

5、采购方式：公开招标。

6、获取招标文件的方式、时间及地点：

（1）获取时间：2020年6月24日起至2020年7月3日止（双休日及法定节假日除外）。

（2）标书售价：免费；

（3）获取方式：供应商登录政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在“获取采购文件”菜单中选择项目，申请获取采购文件）。咨询电话：4008817190转2 。

（4）供应商获取招标文件须提交的文件资料：无。

（5）提示：

1）采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动（如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体成员中至少有一方报名）；

2）招标文件领取截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自招标文件领取截止时间之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出。

7、电子招投标的说明：

（1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

（2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

（3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

（4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

（5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份至杭州市西湖区文一西路858号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心东三楼329室）,备份投标文的制作、存储、密封详见招标文件。

（6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

（7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（8）政府采购云平台技术咨询电话：400-881-7190。

8、投标截止时间与地点：2020年7月21日上午09时30分00秒止（逾期或不符合规定的投标文件恕不接受），地点：杭州市西湖区文一西路858号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心东三楼开标313室）。

9、开标时间与地点：2020年7月21日上午09时30分00秒，地点：杭州市西湖区文一西路858号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心东三楼开标313室）。

10、投标保证金：本项目不需要交纳投标保证金。

11、质疑和投诉：

（1）供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑（获取招标文件的截止之日后有潜在供应商需要获取招标文件的，可在线申请获取，但该供应商如对采购文件有异议的，应于投标截止时间三个工作日前以书面形式向采购机构提出）。

（2）供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

（3）质疑受理地点：杭州市西湖区政府采购中心（杭州市西湖区文一西路858号东3楼329室）；联系人：缪新新；联系电话：0571-85368157。

（4）投诉受理地点：杭州市西湖区政府采购领导小组办公室（杭州市文三西路18号1104室）；联系人：韩继伟；联系电话：0571-58101865。

12、联系人：杭州市求是教育集团（之江一中） 王辉，联系电话：13173683456；杭州市西湖区政府采购中心 江涛，联系电话：0571-87759375，传真：0571-86834771。

杭州市西湖区政府采购中心

二〇二〇年六月二十四日

第二部分 编制和提交采购响应文件须知

前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 一、项目说明： 项目名称：杭州市求是教育集团（之江一中）实验室家具第二次采购项目。 项目的实施规模、范围：杭州市求是教育集团（之江一中）实验室家具第二次采购项目。具体包括：实验室家具的供货、安装调试以及不少于五年的免费质保及售后现场技术支持服务等内容。本项目不得拆标。详见项目技术规范和服务要求。 项目实施地点：采购方指定地点 二、要求质量标准： 1、所供产品符合国家技术规范和质量标准，采购单位将委托国家专业检测机构对所有实验室家具进行全程跟踪检测。未曾开箱使用，满足采购单位的使用需求，具有先进性、科学性、可靠性、安全性，产品安装调试完毕后，能在其功能范围内安全、稳定的使用。 2、根据国家现行规定及投标承诺，提供产品并负责安装调试、售后维护和保养。 3、具有较强的服务能力，并配有较强的技术队伍，对故障能在1小时内响应，4小时内到现场，24小时以内解决问题，不能解决的必须提供备件，保证用户单位的使用。 三、性能要求：详见第四部分——项目技术规范和服务要求。 四、项目实施时间：要求在合同签订之后,务必在40天内完成所有实验室家具的生产、安装调试工作，并通过验收。 |
| 2 | 合同名称《杭州市求是教育集团（之江一中）实验室家具第二次采购项目合同》 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 4 | 投标保证金数额：本项目无需缴纳保证金。 |
| 5 | 投标人应当提交的资格、资信证明文件： 资格性审查要求的资格证明文件： 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件； 税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件； 社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件； 2019年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)； 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明； 符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。 （2）符合性审查要求的资信证明文件（如果有）： 详见招标文件。 （3）特许资格、资信证明文件（如果有）： 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 |
| 6 | 投标文件份数：本项目全程实行电子投标。 供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件二类： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以DVD光盘形式提供。数量为1份。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。 不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。 但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 （3）直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。 （4）以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达杭州市西湖区文一西路858号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心东三楼329室）；送达时间以签收人签收时间为准（签收人：严晓静，联系电话：0571-86834771）。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。 （5）投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 注：未传输递交电子投标文件的，投标无效。 未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 7 | 投标截止时间：2020年7月21日上午09时30分00秒止（逾期或不符合规定的投标文件恕不接受）。 |
| 8 | 投标文件递交至单位：杭州市西湖区政府采购中心。 投标文件递交至地点：杭州市西湖区文一西路858号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心东三楼开标313室）。 |
| 9 | 开标时间：2020年7月21日上午09时30分00秒； 开标地点：杭州市西湖区文一西路858号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心东三楼开标313室）。 联系人：杭州市西湖区政府采购中心 江涛，联系电话：0571-87759375，传真：0571-86834771。 |
| 10 | 本项目需要提供样品：样品的具体要求详见招标文件第三部分 样品送达时间和地点： 2020年7月21日下上午09点30分00秒前送至杭州市西湖区文一西路858号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心东三楼开标313室。超过截止时间的，采购机构有权拒收。所有样品设备所产生的一切费用由投标人承担。 |
| 11 | 履约保证金:中标供应商可以用支票、汇票、本票或者银行、保险公司出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%或建议免收履约保证金。 |
| 12 | 支持中小企业： 价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件1的格式要求提供《中小企业声明函》、投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件2）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |
| 13 | 企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》和《西湖区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，详见本招标文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 14 | 节能环保要求: 采购人拟采购的产品若属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标文件无效。 |
| 15 | 投标人信用信息事项： （1）信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 （2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 （3）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |

注：以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

一、总则

- 适用范围

本招标文件仅适用于杭州市求是教育集团（之江一中）实验室家具第二次采购项目。

2．项目说明

2.1项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)所述。

2.2采购单位杭州市求是教育集团（之江一中）为本项目的采购人（合同中的甲方），杭州市西湖区政府采购中心为采购机构（合同中的鉴证方），杭州市西湖区财政局为政府采购监督管理部门，自愿参加本次项目投标的公司为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标人，中标人在签订合同后为供应商（合同中的乙方）。

2.3本项目不允许分包，项目经理应具有相关专业，项目经理和主要施工人员必须为投标人正式员工（提供劳动合同和社保等证明）。

2.4潜在投标人领取招标文件后，必须按照国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对招标文件内容应承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃、泄密事件潜在投标人应承担相应的法律责任。

2.5投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

2.6投标人须对所投产品、方案、技术、知识产权等拥有合法的占有和处置权，并对涉及本项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

3．采购方式

公开招标。

# 4．定义

4.1  合格的投标人应具备的资格要求，见招标文件第一部分“公开招标”。

4.2  “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

4.3“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

4.4  服务

系指合同规定中标人须承担的运输、装卸、仓储、安装、调试、验收、技术支持和交付使用后质保期内应履行的售后服务等义务。

5．投标费用

无论投标结果如何，投标人需自行承担涉及本次投标的一切费用。

6、售后服务

1）厂家需提供足够的备件以适应维修需求。投标人须在投标文件中说明原厂家维修点地址以及提供7×24小时售后服务，厂家能在接到故障通知后1小时以内响应，4小时以内到现场，24小时以内解决问题。不能解决的必须提供备件，保证用户单位的使用。如厂家没有按时解决问题或提供备件、备品，采购人可选择第三方进行维修，所需费用由供应商支付。

2）投标人须对合同中规定的实验室家具提供至少五年的质保期（如厂家质保期超过上述时间的，请在投标时承诺）。

3）在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查和维护。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

二、招标文件

7．招标文件的构成

7.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 编制和提交采购响应文件须知

- 第三部分 评标办法及评分标准

- 第四部分 项目技术规范和服务要求

- 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分 应提交的有关格式范例

7.2  投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被采购机构拒绝。

8. 招标文件的解释

8.1 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于2020年7月6日下午16时前，以书面形式向采购单位提出，采购机构与采购单位研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。

8.2招标文件领取截止时间之后获取招标文件的潜在供应商，如对招标文件有异议，应于投标截止时间三个工作日前以书面形式向采购机构提出。

8.3 采购机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.4 不论采购机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

9. 招标文件的修改

9.1从招标文件发出至投标截止日期，采购机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，以书面形式同时发给所有招标文件的收受人。

9.2  若有必要，采购机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

10. 投标报价

10.1  标的物及投标要求

10.1.1杭州市求是教育集团（之江一中）实验室家具第二次采购项目。具体包括：实验室家具的供货、安装调试以及不少于五年的免费质保及售后现场技术支持服务等内容。本项目共计一个标项，不得拆标。本次招标采购不指定品牌，投标人可以根据采购需求、经销品牌特点及服务优势进行投标，投标人也可根据采购单位提出的采购需求，提出相应的配置和采购建议，并能满足本项目使用的需求。采购机构保留对部分直至全部设备另行组织采购的权利。详见第四部分项目技术规范和服务要求。

10.1.2投标人应根据《投标（开标）一览表》填写相关内容。

10.1.3投标人应明确交货期。交货期是指中标人在合同生效后，将所供设备（出厂原包装）按合同清单所列的采购单位、地址以及货物品种、数量等，运至指定地点拆箱，并负责安装、调试、验收，在设备正常运行后交付使用的期限。

10.2  报价

有关本项目实施所需的方案设计费、设备购置费、运输费、安装调试费、售后服务及维护费、税金等所涉及本次招标的一切费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。采购人强调本项目为交钥匙项目，采购人不承担其它任何费用。

10.3  投标货币

投标文件中的单价和总价全部采用人民币报价。报价应是唯一的，采购机构不接受有选择的报价。

10.4  其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

三、投标文件的编制

11. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

12. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

12.1资格文件应包括以下内容（均需加盖电子签名）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定要求（如果项目要求）的有关资格证明文件。

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）2019年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期”）；

（5）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

12.2投标人的报价文件至少应包括以下内容（均需加盖电子签名）：

(1) 投标响应函；

(2) 投标(开标)一览表；

(3) 投标报价明细清单；

（4）中小企业声明函。

12.3  投标人的商务技术文件至少应包括：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，商务偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖电子签名）；针对本项目的技术和服务响应方案，技术偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖电子签名）。

（1）法人授权委托书，法定代表人及授权委托人的身份证(复印件)；

（2）声明书；

（3）非本地投标人售后服务机构证明材料。非本地投标人在杭州的分公司（需提供本地工商注册登记资料）或办事处（需提供本地国内经济合作办注册资料）或符合本项目服务能力并签订合作协议的第三方机构作为常驻服务和技术支持机构；

如以联合体形式进行政府采购的，应提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务；

（4）与符合性审查有关的资信文件：投标人具有政府部门（企业）信用等级证书或证明、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、具有CQC质量环保产品认证证书（有效期内）、中国环境标志产品认证证书（即十环）（有效期内）是否纳入财政部、环境保护部环境标志产品品目清单（有效期内）；

（5）投标人介绍及相关的主要业绩证明：截止投标时间近三年以来投标人承担类似项目情况（成功案例需提供合同复印件或采购单位出具的验收报告并加盖公章，（以签订时间为准，原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的主要业绩证明原件：如合同或用户验收报告等，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚），是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。

（6）商务偏离说明表；

（7）廉政承诺书；

（8）投标人认为需要的其他商务文件或说明；

（9）产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述，投标实验室家具的外观实样要求提供效果图或图纸，每种档次、规格一件，装配部件图及组装图应详细标明具体标题、编号、数量、材料等；材料及配件一览表；随机特殊工具和备品备件清单；主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状，产品样本说明书、选型手册、具体结构图；产品在设计、制造、检验、试验方面的主要标准；

（10）投标人在投标文件中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”、“部分满足”等应答，然后作出具体、详细的说明。回答“满足”应说明如何满足，回答“部分满足”要明确哪部分满足和哪部分不满足。同时明确满足的程度。若采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明所指文档(应是投标文件的组成部分)的具体章节及页码。任何含糊不清的表示对评标结果的影响将是投标人的责任；

（11） 针对本项目建设的详细实施计划，包括产品设计、生产、供货、安装调试、使用维护培训、项目验收等内容。本项目详细工作实施组织方案，包括（但不限于）以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

（12）项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的系统运行维护方案，包括本地(杭州)售后服务机构及人员情况等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺货物升级、故障排除、性能调优、技术咨询等售后技术支持服务情况。质保期内均提供免费上门维护、升级服务，对故障在1小时以内响应，4小时以内到现场，24小时以内解决问题；

（13）投标人为完成本项目组建的工作小组名单，包括产品安装、调试、维护、修理，每个专业人员的情况和在杭州人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的标书中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随标书一并提交，主要内容包括学历、职位、经验与业绩等；

（14）优惠条件及特殊承诺；

（15）随机特殊工具和备品备件清单；

（16）培训计划（每项注明具体内容及是否需要费用）；

（17）验收方案（须提请采购人确认）；

（18）技术偏离说明表；

（19）投标人认为需要的其他技术文件或说明；

（20）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）。

13. 投标有效期

13.1  投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

13.2  在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

14. 投标文件的编制和签署

投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。

14.1各投标人应按招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并进行关联定位。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，评标委员会有权视为未提供。

14.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

14.3投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人承担，没有实质性响应招标文件要求的投标将被采购机构拒绝。

14.4投标文件是投标过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力。

四、投标文件的递交

15. 投标截止期

15.1投标人应按前附表规定的时间、地点将备份投标文件递交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

15.2采购机构可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

# 16.投标文件的提交、补充、修改、撤回

16.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标截止时间后传输递交的电子文件，将被政采云平台拒收。

16.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)，不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

16.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达杭州市西湖区文一西路858号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心东三楼329室）；送达时间以签收人签收时间为准（签收人：严晓静，联系电话：0571-86834771）。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

16.4投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

五、开标

17．开标

17.1 采购机构将按照采购公告规定的时间、地点通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

17.2 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人自行登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

17.3  若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

17.4 若采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公证和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

17.4.1 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

17.4.2 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

17.4.3 电子交易平台发生严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

17.4.4 病毒发作导致不能进行正常操作的；

17.4.5 其他无法保证电子交易的公平、公证和安全的情况。

出现以上情况，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、资格审查

18、资格审查

18.1开标后，采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

18.2采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

七、评标

19. 评标组织

采购机构依法组建由5人（含）以上奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购单位代表和政府采购咨询专家组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。

20. 评标原则

20.1 竞争优选；

20.2 坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

20.3 价格合理，方案、产品先进可行；

20.4 反对不正当竞争。

20.5使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

21. 投标文件符合性审查

21.1投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

21.3 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.4修正原则

评标委员会对投标文件的报价文件进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

21.4.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

21.4.2大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

21.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

21.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22. 评标办法

本项目采用综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

23. 评标内容的保密

23.1 公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对采购机构和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

24. 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25. 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

# (1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

# (3)投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

26．无效标

投标文件有下列情况之一的，其投标文件作无效处理：

(1) 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

(2) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(3) 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或者内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

(4) 投标人不具备投标资格的；

(5) 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

(6) 采购人拟采购的产品若属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

(7) 投标报价超过标项采购预算；

(8) 投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；

(9)《投标(开标)一览表》和《投标报价明细清单》填写不完整或字迹不能辨认的；

(10) 经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

(11) 投标人拒绝按招标文件第21.4条修正原则对投标文件进行修改的；

(12) 投标人提供虚假材料投标的；

（13）未传输递交电子投标文件的；

(14) 经评标委员会审核，投标人的投标文件有类同或有串标嫌疑的；

(15) 参与本次招标活动前三年内，投标人在国内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间存在违法以及违反政府采购供应商行为规范且情节严重的。

八、定标

27. 定标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，以综合评分法的方法，排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。评标结果报经批准，最终确定中标人。

▲特别说明：根据招标文件的要求，投标人需制作实验室家具的样品，中标后样品封存在采购单位指定地点，采购单位按封存样品的质量标准进行验收。如成交供应商提供的实验室家具质量与所封存的样品质量不符，采购单位有权拒收，所造成的一切经济损失由供应商承担。

九、合同签订及其他

28．中标书

28.1采购机构将在中标供应商确定后，发出中标通知书并在发布招标公告的网站上公告评标结果，公告期限为1个工作日。

在采购机构发出中标通知书前，中标供应商有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为中标公示单位，或由采购机构组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

28.2中标人全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

28.3如中标人拒绝承担中标的项目或提出采购机构不能接受的条件，致使合同无法签订，采购机构将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为中标公示单位，或由评标委员会提出重新组织采购等建议。

28.4中标人签订合同并生效后，中标人即为供应商，采购机构及时将未中标的结果通知其他投标人。

28.5 签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

28.6 中标人应为浙江省政府采购注册供应商，如尚未注册，应在签订合同前，登陆浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）进行注册并将书面资料提交采购机构复核备案。

29．合同的签订

中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购单位代表签订合同，缴纳不超过政府采购合同总额5％的履约保证金或建议免收履约保证金，经采购机构鉴证后生效。

30．履约保证金

30.1签订合同后3个工作日内，中标人须向采购单位缴纳不超过政府采购合同总额5％的履约保证金或建议免收履约保证金。履约保证金应在项目服务期或货物质量保证期内不予退还或应完全有效，前述约定期届满或货物质量保证期届满之日起5个工作日内，采购人应将履约保证金原额（无息）归还中标人；

30.2履约保证金可以用支票、汇票、本票或者银行、保险公司出具的保函等非现金形式交纳。

31. 供货方式、交货时间及验收方式

31.1供应商在合同规定期限内，将所供货物（出厂原包装）按合同清单所列的采购单位名称、地址，运至指定地点拆箱，并负责安装调试，经采购单位验收合格后交付使用。

31.2 供应商必须向采购单位提供产品发票、产品说明书、质量保证书、“三包凭证”等相关资料和原配的附件，并对采购单位作使用和维护培训。

31.3采购单位对所供实验室家具进行最终验收。杭州市西湖区政府采购办将组织有关专家随机对所供实验室家具进行现场检查。如果发现与合同中要求不符，供应商需承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处罚。验收合格后，采购单位、供应商共同签署《西湖区政府采购验收回复单》、《西湖区政府采购质量反馈表》或验收报告，一式二份，一份交采购单位留存，一份由供应商用作结算凭证，该单与实验室家具运行期内采购单位的反馈意见，都将作为考核供应商售后服务和质量的依据。

32. 货款结算方式

合同生效后7个工作日内乙方向采购单位办理合同总价30%的预付款结算手续; 项目验收完毕后供应商凭采购单位签字盖章的发票复印件、《西湖区政府采购设备类验收回复单》和《西湖区政府采购售后服务质量反馈表》或验收报告，向采购单位办理货款结算手续（详见采购合同的一般和特殊条款）。

33.售后服务考核

采购机构将配合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，采购机构将视情况提请罚没履约保证金，终止合同，并给予网上通报，禁止其在一至三年内参与市本级政府采购活动，给采购人造成损失的，供应商须承担赔偿责任。

34. 重新组织采购

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

35. 质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购单位和采购机构提出询问，采购单位和采购机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位和采购机构提出质疑。

供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（质疑人因故不能自行办理质疑事项的，可以委托代理人办理质疑事宜，但应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项）。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期。

35.2 采购单位和采购机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.3 质疑人对采购单位和采购机构的答复不满意或者采购单位和采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向杭州市西湖区政府采购领导小组办公室提出投诉。

36. 解释权

凡涉及本次招标文件的解释权均属于杭州市西湖区政府采购中心。

第三部分   评标办法及评分标准

本项目采用综合评分法，评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的资质和业绩情况等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

# 各投标人的综合得分为：投标价格得分+技术和服务方案得分+投标人的资质和业绩得分之和，总分为100分，其中：投标价格得分30分，技术和服务方案62分，投标人的资质和业绩8分。

各投标人的技术和服务方案、投标人的资质和业绩情况（评标委员会独立打分），各投标人的投标价格得分按投标价格评分公式由采购机构计算，评标委员会审核。根据上述评标原则，具体分值安排如下：

▲投标价格（A=30分）：

投标价格：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标设备的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

投标价格分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×价格权值×100(精确到小数点后二位，由采购机构当场统一计算)。

▲技术和服务方案（B =62分）：

（1）投标产品的性能（28分）：

●生产线及装备状况是否先进，主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况等（4分）；

●投标产品选用的主要材料的比较（7分）；

●投标产品选用的辅助材料及配件的比较，如耐腐蚀连接件等（7分）；

●投标产品的质量环保认证（如绿色低碳环保产品证书等）及检测报告等资质情况。相关主要产品及原材料是否具有省级（含）以上相关部门出具的抽样检测报告等（10分）。

（2）投标样品的质量（14分）：评分规则附后

（3）组织实施情况（6分）：组织实施方案的科学性、合理性、规范性、可操作性，包括设备供货、验货、安装调试、测试、调优等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。

（4）附件及备品备件情况（2分）：投标产品安装辅助材料、配件、附件、专用工具的完整性、合理性和可操作性，随机特殊工具和备品备件的完整性、合理性等。

（5）交货和竣工情况（4分）：是否符合招标文件和采购单位要求完成设备到货、安装调试、验收，确保按时交付、正常运行的措施情况以及对支付方式的响应程度等。

（6）承诺和优惠情况（2分）：是否给出优惠和承诺，程度如何；对后续服务等方面的优惠承诺，以及针对本次采购的其他特殊优惠承诺情况，及其可实现程度等。

（7）售后服务方案（4分）：

●投标人提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况（2分）；

●质保期限的长短以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等（2分）。

（8）投标文件的制作情况（2分）：电子化的投标文件与评分标准一一对应的，关联定位明晰、准确。定位不明晰、准确的，一处扣1分，扣完为止。

▲投标人的综合实力（8分）：

●投标人基本情况（5分）：投标人已取得政府部门（企业）信用等级证书或证明等; 质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等。是否具有CQC质量环保产品认证证书（有效期内）、是否具有有效的中国环境标志产品认证证书（即十环）（有效期内）是否纳入财政部、环境保护部环境标志产品品目清单（有效期内）；

●投标人类似项目的成功经验（3分）：截止投标时间近三年以来独立承担类似项目实施的成功经验情况，结合已完成的项目案例和用户反应情况，参考合同或用户验收报告等项目实例证明（以签订时间为准，原件备查，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚），是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。

▲总分=A+B+C

▲ 减分：投标人的信誉情况（D）：政府采购领域中投标人在投标和项目履约期间是否存在不良行为记录。

投标人在参与本次招标活动前三年内在国内政府采购领域中受到不良行为记录处罚的每次扣1分。

▲ 总分=综合得分 - D

样品评标内容及标准

总得分：14分

| 序号 | 项 目 | 评分内容和标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 样品质量评价 6分 | 1）样品的制作质量、喷涂工艺、制作工艺、整体结构及台面搭配对比（2分） 2）样品材料（2分） 3）样品选用的辅助材料及配件的比较（2分） 投标人应按招标要求提供对应的投标样品相关检测报告，未按照招标文件要求出样或无法提供检测报告原件的该项得0分。 |
| 二 | 样品质量评价（要求）（2分） | 样品其它性能的比较，如样品整体牢固性、安全程度等（2分） |
| 三 | 样品所用材质评价（2分） | 样品所选用材料的厚度、感官质量（2分） |
| 四 | 样品符合性（4分） | 样品实际技术参数与招标需求参数吻合程度，不符的每项扣1分，扣完为止（4分） |

特别说明：

1、提供的样品不能出现公司名称或与公司有关的商标和标记，如发现有，样品分按零分处理。

2、样品送至时间和地点：2020年7月21日上午09点30分00秒前把样品送至杭州市西湖区文一西路858号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心东三楼开标313室）。如投标人超过规定时间送达，采购机构有权拒收。评审结束之后，中标单位的样品存放在采购方指定地点，未中标单位的样品自行取走，逾时采购人概不负责。

本次采购实验室家具提供样品如下

| 名称 | 参考图片 | 规格(单位：mm） | 数量 | 单位 | 参考材质说明 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通风柜蝶形台面小样 |  | 130*130*20+5 | 1 | 块 | a、为了确保切割面的美观性，台面坯体采用一体实芯黑色实验室专业坯体，台面釉面采用实验室专业色釉。 b、耐腐蚀性能：需提供测试方法参照SEFA3-2010科学设备及家具协会—实验室工作台面 条款2.1 台面检测标准，对49项化学试剂进行检测的检测报告，测试结果符合台面至少抗“48”种化学品且检测结果为0级（表面结果无变化）。 c、为保证实验人员的安全，碟形台面阻水边的厚度至少为5mm，阻水边要求一体成型 （非后期黏贴），储水量不小于5L/㎡， d、耐磨性能：检测标准依据GB/T4100-2015,测试结果要求≥4级。 e、压缩强度性能：检测标准依据GB/T 9966.1-2001,检测结果≥230Mpa.f、抗冲击性（恢复系数）：检测标准依据GB/T4100-2015，检测结果≥0.8。 提供相关检测机构出具的检测报告或相关证明材料。 | 月白蓝 |
| 实芯理化板台面小样 |  | 130*130*12.7 | 1 | 块 | 12.7mm厚膜耐腐蚀实芯理化板 A、通过国家及国际权威机构检测，盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等不少于50种酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、通过国家权威机构检测：重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性钡、可溶性砷全部≤20mg/m2， 符合国家测试GB18586-2001标准。 C、通过国家及国际权威机构检测参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，结果为：甲醛释放量：≤0.01mg/L。 D、 通过国家权威机构检测物理性能：耐磨性能：表面耐磨性能（500g）检验结果573r，国家标准（GB/T 17657-2013）； 表面耐干热性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T 17657-2013）； 表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T 17657-2013）； 耐沸水性能：5级无变化，表面质量参照国家标准（GB/T 17657-2013）； 吸水性≤0.1%，符合国家标准（GB/T 17657-2013）；洛氏硬度（R）：124，符合国家标准（GB/T 3398.2-2008）； 耐高温性：表面无裂痕，符合国家标准（GB/T 17657-2013）； E、按照GB50222-1995（2001）“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6燃烧性能断定为难燃性B1级； F、通过国家及国际权威机构检出具的关于钾、镭、钍等放射性核素限量检验合格报告（按照国家标准GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》检测）。 G、具有150项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、参照EN71-3：2013+A3：2018标准，采用ICP-MS、IC-UV或LC-ICP-MS方法进行分析，15种以上重金属元素转移未检出； I、具有中国质量认证中心颁发的中国质量环保产品认证证书。 J、通过十环认证，具有中国环境标志产品认证证书。 提供相关检测机构出具的检测报告或相关证明材料。 | 灰白色 |
| 实验室配件 | 水龙头 |  | 237*156*548 | 1 | 件 | 主体：铜质 涂层：高亮度环氧树脂 阀芯：陶瓷，90度旋转 鹅颈管：可360度旋转 折角管：可360度旋转 旋钮把手：高密度PP（HDPP） 肘动把手：高密度PP（HDPP） 附件：防溅滤水器，抽真空水嘴 性能参数 额定工作压力：690 kPa / 6.9 bar / 100 psi 工作压力范围：140 kPa (20 psi) 至 860 kPa (125 psi) 额定温度：5°C (40°F) 至 71°C (160°F) 爆破压力：阀体关闭时可承受3450 kPa的液体压力达1分钟。 扭矩测试：龙头主体抗弯曲强度：60 N•m以上，螺纹扭矩强度：61 N•m以上 寿命测试：龙头开关寿命达50万次以上 提供相关检测机构出具的检测报告或相关证明材料。 | 浅灰色 |
|  | 水槽 |  | 440*340*280 | 1 | 套 | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 黑色 |
| 学生安全电源 |  | 275*230*162 | 1 | 件 | 1.采用微电脑程控,采用轻触操作、上下键调节直流电压，数码显示电压电流，直流电压分辨率为0.1V，上下键调节，交流电压分辨率为1V，由教师控制电源电压输送选取交流0-30V电压，分辨率为1V。 2.电流0-3A，微电脑智能侦测过载保护点，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。 3.电源有教师统一供电输送，通过上下键盘调节直流1.5-30V电压，分辨率为0.1V。电流0-2A。微电脑智能侦测过载保护点，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。 4.国标插座芯经权威第三方检测机构检测，并出具国家强制性产品认证试验报告。提供相关检测机构出具的检测报告或相关证明材料。 | 白色 |

第四部分 项目技术规范和服务要求

一、项目概况

杭州市求是教育集团（之江一中）实验室家具第二次采购项目。具体包括：实验室家具的供货、安装调试以及不少于五年（实验室家具）的免费质保及售后现场技术支持服务等内容。

项目实施地址： 采购方指定地点。

项目实施时间：请投标人按照采购单位要求的交货时间，完成所有专业实验室家具的生产、安装、调试工作，并通过验收。

投标人应具有较强的本地化服务能力，非本地投标人应在杭州有常驻服务和技术支持机构，并配有较强的技术队伍，对故障能在1小时内响应，4小时内到现场，24小时以内解决问题，不能解决的必须提供备件，保证用户单位的使用。

二、技术要求

1、投标人应按项目技术规范和服务要求完成实验室家具的设计、制造、运输、安装、调试及售后服务等工作。投标文件中须明确地标明整套专业实验室家具及其主要部件的原产地（生产基地）、品牌及相关技术资料，交货时应附上原产地（生产基地）出厂合格证明、装箱清单。所投产品必须为正品。

2、提供的产品须包括以下工作服务：

(1)在实验室家具就位、安装前须提供构造示意图、主要原材料小样、样本和使用说明书；

(2)按采购单位认可的设计方案和材料进行具体设计、加工、制造、供货；

(3)投标人负责安装、调试；

3、采购机构将对投标人提供的产品运行状况和售后服务进行总体评估。

4、标准和规范

GB 18580  室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18581  室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量

GB 18583  室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB 18584  室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB/T 3324 木家具通用技术条件

GB/T 3325 金属家具通用技术条件

QB 1338   家具制图

QB/T 1952.1  软体家具　沙发

GB/T 10357.1 家具力学性能试验　桌类强度和耐久性

GB/T 10357.5 家具力学性能试验　柜类强度和耐久性

GB/T 9846    胶合板　DA/t6-92 档案装具

GB/T 13237   优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带

QJ 2329      灰铸铁件技术条件

HG/T 2576    各色醇酸磁漆

5、主要技术参数

实验室家具的使用功能、规格尺寸、材料说明、数量等详见清单，制作及加工要符合相关的国家标准、行业标准及实际需要。

6、生产过程监督和出厂检验

在实验室家具生产期间，采购机构和采购单位有权在适当的时间到生产厂家进行生产过程监督，生产厂家有责任提供有关各种数据，包括实验室家具主要原材料、结构图和部件图等详细中文资料。但采购机构和采购单位的监督并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

7、实验室家具的防护、包装及运输

所生产实验室家具需根据其使用环境做相应的防护处理。为了保证产品在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致专业实验室家具锈蚀、失缺或损坏，由投标人承担一切责任。

8、采购单位将委托专业检测机构对中标供应商进行跟踪质检，随时、随地对原材料、成品进行抽捡。检测标准以招标文件为依据，若发现有不合格原材料、成品，采购单位有权因此而解除合同，由此而造成的后果由中标供应商负责。

三、采购清单（详见投标一览表，实验室家具名称、规格、数量与投标一览表一致）

注：除招标文件明确的要求外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

第五部分 采购合同的一般和特殊条款

1、合同将由杭州市求是教育集团（之江一中）两所学校（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。以下为采购人提出的涉及乙方的主要条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，采购人将视作认同。

2、项目名称：杭州市求是教育集团（之江一中）实验室家具第二次采购项目。

3、实验室家具品牌、规格型号、数量、价格及其它

| 设备名称 | 品牌 | 规格 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价(元） | 总价（元） | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价（人民币小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）： |

注：（1）以上设备在安装过程中如发生缺项，由乙方无偿补足；验收的实验室家具及附件如少于合同总数的，将按实调减合同总价。

（2）合同总价为本项目包干价（交钥匙项目），含实验室家具所有必配的锁具、拉手、玻璃、导轨等，包括验收合格前的所有费用、操作维修培训费用及质保期内的维修保养费用等。

（3）各家具所投单价和总价为投标人按项目技术规范和服务要求完成家具、的设计、制造、运输、安装、调试、售后服务和税金等全部的费用。投标人按上述要求应列入而未列入的费用，均认为已包括在单价及汇总总价中。

4、质量保证

（1）乙方保证本合同所供的实验室家具及附件是符合我国技术规范和质量标准的环保全新合格产品。在质量、规格型号等方面与乙方提供的生产厂家产品说明书、质量保证书与本合同相符合。实验室家具到达甲方时内外包装完好无损。

（2）安装所需辅助材料选用的品牌与投标文件相一致。

（3）实验室家具在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求，由此所产生的一切费用和直接经济损失由乙方承担。

5、履约保证金

乙方须在本合同生效前向甲方缴纳不得超过政府采购合同金额的5%或建议免收履约保证金，缴纳金额:            （￥    元）。履约保证金应在项目服务期或货物质量保证期内不予退还或应完全有效，前述约定期届满或货物质量保证期届满之日起5个工作日内，甲方应将履约保证金原额（无息）归还乙方；

6、交付期限

本项目最终验收合格期限不超过    年   月   日。

7、验收

实验室家具调试合格后，由甲方组织验收。

（1）确认实验室家具安装是否正确。

（2）规格及材质等是否符合合同要求。

8、货款的支付

本次项目合同总价为人民币            （￥    元），采用(一次性付款/分期付款)方式：

| 付款期数 | 付款大写金额 （元） | 付款小写金额（元） | 付款时间 |
| --- | --- | --- | --- |

9、售后服务

（1）实验室家具质保期为最终验收合格之日起      个月，在质保期内发生的乙方责任范围内的一切部件更换及设备维修费用由乙方承担。

（2）乙方在质保期内的工作应包括对所有实验室家具的常规检查、调整等。

（3）无论在质保期内还是质保期满后，一旦实验室家具发生故障，乙方在接到通知之时起   小时内赶赴现场处理问题。一般故障   小时内解决，重大故障    小时内解决。

10、安装责任

（1）甲方责任：及时协调安装过程中所涉及到的各种关系。

（2）乙方责任：严格执行按图安装和按合同实行制度；安装现场的工具、材料，施工、运输、装卸、安装过程中的人身安全由乙方负责，乙方不承担任何责任。

11、违约责任

乙方的违约责任：

（1）乙方逾期交付实验室家具应向甲方每日偿付合同总价万分之五的违约金。乙方逾期30天不能交付的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金。同时并不免除继续履行合同的义务。

（2）乙方所供货物与合同要求不符，甲方有权拒绝，并按《中华人民共和国合同法》中的有关条款索赔。

甲方的违约责任：甲方逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价万分之五的违约金。甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金。

12、不可抗力

不可抗力是指《中华人民共和国合同法》所列举的不可抗力。不可抗力一旦发生，证明文件由法律规定部门签署，并由甲方、乙方及采购机构三方协商合同逾期履行和继续履行的方法，在此情况下，任何一方不能要求损失赔偿。

13、争议的解决

本合同如发生纠纷，甲乙双方应当及时协商解决，如协商不成，按《中华人民共和国政府采购法》的规定处理。

14、合同的生效

（1）本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章，由乙方向甲方缴纳约定金额的履约保证金，并由采购机构鉴证后生效。

（2）合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，并由采购机构鉴证，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

（3）招标文件（编号：XHZFCG-2020-G-52）、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

（4）本合同一式伍份，甲方、乙方各执贰份，采购机构壹份。

15、其他

15.1 本合同（□是  □否）为可融资合同（若为可融资合同，则甲方必须将采购资金支付到合同中指定的融资银行及收款账号，开户银行：     账号：        ）。关于中小企业信用融资事项可登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏进行查询。

15.2 未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

15.3 乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

15.4 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

15.5 合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，并由采购机构鉴证，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

15.6 适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

15.7 以上是合同的主要条款，合同条款包括但不止于以上条款（如安全生产责任状以及廉政合同等）。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人：                              法定代表人：

或受委托人（签字）：                       或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

鉴证方（盖章）：

签 约 地：

签约日期：  年   月    日

# 第六部分 应提交的有关格式范例

# 一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

# ▲资格文件部分

# 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件……………………………………………………………………………（页码）

（2） 2019年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)…页码）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函……………（页码）

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 …（页码）

(5)符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）……（页码）；

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

二、财务报表资料文件（复印件）

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

四、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

杭州市求是教育集团（之江一中）两所学校、杭州市西湖区政府采购中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制）

# ▲报价文件部分

# 目录

# （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

# （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

# （3）价明细清单……………………………………………………（页码）

# （4）中小企业声明函………………………………………………（页码）

# 一、投标响应函

杭州市求是教育集团（之江一中）两所学校、杭州市西湖区政府采购中心：

(投标人全称)授权                (全权代表姓名)          (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的杭州市求是教育集团（之江一中）实验室家具第二次采购项目(采购编号：XHZFCG-2020-G-52)采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

（3）具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

（4）良好的资金、财务状况；

（5）产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

（6）没有违反政府采购法规、政策的记录；

（7）没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录；

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件（见投标须知前附表所述）。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表及投标报价明细清单；

(2)投标商务技术文件；

(3)编制和提交采购响应文件须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至f)项情形之一的，中标、成交无效。

公司电子签名：

联系人：                    联系电话:

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

应标人开户银行：                帐号：

日    期：        年  	月 		日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

二、投标（开标）一览表

| 编号 | 名称 | 规格型号 （单位：mm) | 参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规通风化学实验室家具清单（48座/间） |
| 1 | 教师演示讲台 | 2100*650*900 | 1.全钢结构； 2.台面：灰白色，采用12.7mm厚膜耐腐蚀实芯理化板制作，具体性能如下： A、通过国家及国际权威机构检测，盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等不少于50种酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、通过国家权威机构检测：重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性钡、可溶性砷全部≤20mg/m2， 符合国家测试GB18586-2001标准。 C、通过国家及国际权威机构检测参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，结果为：甲醛释放量：≤0.01mg/L。 D、 通过国家权威机构检测物理性能：耐磨性能：表面耐磨性能（500g）检验结果573r，国家标准（GB/T 17657-2013）； 表面耐干热性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T 17657-2013）； 表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T 17657-2013）； 耐沸水性能：5级无变化，表面质量参照国家标准（GB/T 17657-2013）； 吸水性≤0.1%，符合国家标准（GB/T 17657-2013）；洛氏硬度（R）：124，符合国家标准（GB/T 3398.2-2008）； 耐高温性：表面无裂痕，符合国家标准（GB/T 17657-2013）； E、按照GB50222-1995（2001）“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6燃烧性能断定为难燃性B1级； F、通过国家及国际权威机构检出具的关于钾、镭、钍等放射性核素限量检验合格报告（按照国家标准GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》检测）。 G、具有150项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、参照EN71-3：2013+A3：2018标准，采用ICP-MS、IC-UV或LC-ICP-MS方法进行分析，15种以上重金属元素转移未检出； I、具有中国质量认证中心颁发的中国质量环保产品认证证书。 J、通过十环认证，具有中国环境标志产品认证证书。 3.柜身：白色，采用优质1.0mm冷轧钢板制作，经激光切割、折弯、焊接后再经酸洗磷化、环氧树脂粉静电喷涂；水台柜采用背开门设计，前门均为假门不可开启；整体结构设计合理。 4.滑轨：采用优质品牌三节静音滑轨； 5.采用模具成型2.0mm厚五节转轴304不锈钢合页，门开启角度达到270°； 6.万向调节脚：采用M10螺丝压模成型，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节； 7.其他:台面装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 上述参数提供相关检测机构出具的检测报告或相关证明材料。 | 张 | 1 |  |  |  |
| 2 | 演示通风柜 | 1200*850*2350 | 柜体：白色，全钢结构，采用实际厚度1.0mm优质冷轧钢板按模折压而成，经过酸洗、磷化、静电喷涂环氧树脂粉末固化，表面光洁、耐腐蚀性能好。 内衬导流板：采用抗贝特板，设计合理，排风流畅无死角。 日光灯：防爆30W日光灯密封安装，不与排毒柜内气流接触，易更换。 插座：国内优质品牌标准插座。 视窗：5mm厚钢化玻璃，保护人身安全，滑动自如，可停于任意位置。 钢索：PVC抗蚀包覆钢索，专用定位PP滑轨，耐腐蚀性强。 面板：液晶控制系统 合页：锌合金，开度180度，柜门可以全部打开，外型美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 排风系统：风机采用实验室专用耐腐蚀PP离心风机，风管采用PP材质，排风效果好。 台面：采用20MM+5MM厚一体实芯黑色坯体蝶形实验室工业陶瓷板台面。采用高温一体烧制成型，总厚20mm（不能采用拼接或者后期加厚方式加工），边沿为翘边碟形，有效阻水外溢。阻水边的厚度至少（5mm），每平方米凹面储液至少5L以上确保台面平整不易积水且能有效阻止有害液体外溢，耐超强腐蚀、耐刮磨，承重性好，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护。台面技术参数满足以下所有指标： a、为了确保切割面的美观性，台面坯体采用一体实芯黑色实验室专业坯体，台面釉面采用实验室专业色釉。 b、耐腐蚀性能：需提供测试方法参照SEFA3-2010科学设备及家具协会—实验室工作台面 条款2.1 台面检测标准，对49项化学试剂进行检测的检测报告，测试结果符合台面至少抗“48”种化学品且检测结果为0级（表面结果无变化）。 c、为保证实验人员的安全，碟形台面阻水边的厚度至少为5mm，阻水边要求一体成型 （非后期黏贴），储水量不小于5L/㎡， d、耐磨性能：检测标准依据GB/T4100-2015,测试结果要求≥4级。 e、压缩强度性能：检测标准依据GB/T 9966.1-2001,检测结果≥230Mpa.f、抗冲击性（恢复系数）：检测标准依据GB/T4100-2015，检测结果≥0.8。 上述参数提供相关检测机构出具的检测报告或相关证明材料。 | 张 | 1 |  |  |  |
| 3 | 水槽 | 440*340*280 | 颜色：黑色灰色可选 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 只 | 1 |  |  |  |
| 4 | 鹅颈三口水龙头 | 237*156*548 | 为保证其使用寿命和实验用水的目的，在龙头进水口装配塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，并降低陶瓷阀芯磨损的机率。辅以底部安全坚固结构，避免因台面吸水膨胀而引起龙头断裂；搭配肘动把手防止造成二次污染。 设计参数 主体：铜质 涂层：高亮度环氧树脂 阀芯：陶瓷，90度旋转 鹅颈管：可360度旋转 折角管：可360度旋转 旋钮把手：高密度PP（HDPP） 肘动把手：高密度PP（HDPP） 附件：防溅滤水器，抽真空水嘴 性能参数 额定工作压力：690 kPa / 6.9 bar / 100 psi 工作压力范围：140 kPa (20 psi) 至 860 kPa (125 psi) 额定温度：5°C (40°F) 至 71°C (160°F) 爆破压力：阀体关闭时可承受3450 kPa的液体压力达1分钟。 扭矩测试：龙头主体抗弯曲强度：60 N·m以上，螺纹扭矩强度：61 N·m以上 寿命测试：龙头开关寿命达50万次以上 提供相关部门颁发的节水产品认证试验报告 上述参数提供相关检测机构出具的检测报告或相关证明材料。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 学生实验桌 | 1200*600*780 | 1.台面：颜色：灰白色，采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，无缝台面。性能： A、通过国家及国际权威机构检测，盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等不少于50种酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、通过国家权威机构检测：重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性钡、可溶性砷全部≤20mg/m2， 符合国家测试GB18586-2001标准。 C、通过国家及国际权威机构检测参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，结果为：甲醛释放量：≤0.01mg/L。 D、 通过国家权威机构检测物理性能：耐磨性能：表面耐磨性能（500g）检验结果573r，国家标准（GB/T 17657-2013）； 表面耐干热性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T 17657-2013）； 表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T 17657-2013）； 耐沸水性能：5级无变化，表面质量参照国家标准（GB/T 17657-2013）； 吸水性≤0.1%，符合国家标准（GB/T 17657-2013）；洛氏硬度（R）：124，符合国家标准（GB/T 3398.2-2008）；耐高温性：表面无裂痕，符合国家标准（GB/T 17657-2013）； E、按照GB50222-1995（2001）“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6燃烧性能断定为难燃性B1级； F、通过国家及国际权威机构检出具的关于钾、镭、钍等放射性核素限量检验合格报告（按照国家标准GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》检测）。 G、具有150项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、参照EN71-3：2013+A3：2018标准，采用ICP-MS、IC-UV或LC-ICP-MS方法进行分析，15种以上重金属元素转移未检出； I、具有中国质量认证中心颁发的中国质量环保产品认证证书。 J、通过十环认证，具有中国环境标志产品认证证书。 2.柜体：颜色：白色，采用优质1.0mm冷轧钢板制作，经激光切割、折弯、焊接后再经酸洗磷化、环氧树脂粉静电喷涂；水台柜采用背开门设计，前门均为假门不可开启；整体结构设计合理。 3.书包斗：专用书包斗，采用优质1.0mm冷轧钢板制作，经激光切割、折弯、焊接后再经酸洗磷化、环氧树脂粉静电喷涂；水台柜采用背开门设计，前门均为假门不可开启；整体结构设计合理。 4.脚架：主体结构采用1.0mm冷轧钢板制，并采用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.后档水边采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板贴边设计。 6.万向调节脚：采用M10螺丝压模成型，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节； 上述参数提供相关检测机构出具的检测报告或相关证明材料。 | 张 | 24 |  |  |  |
|  | 水槽柜 | 520*600*780 | 1.全钢结构； 2.台面：灰白色，采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，与学生实验桌一体成型。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；性能： A、通过国家及国际权威机构检测，盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等不少于50种酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、通过国家权威机构检测：重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性钡、可溶性砷全部≤20mg/m2， 符合国家测试GB18586-2001标准。 C、通过国家及国际权威机构检测参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，结果为：甲醛释放量：≤0.01mg/L。 D、 通过国家权威机构检测物理性能：耐磨性能：表面耐磨性能（500g）检验结果573r，国家标准（GB/T 17657-2013）； 表面耐干热性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T 17657-2013）； 表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T 17657-2013）； 耐沸水性能：5级无变化，表面质量参照国家标准（GB/T 17657-2013）； 吸水性≤0.1%，符合国家标准（GB/T 17657-2013）；洛氏硬度（R）：124，符合国家标准（GB/T 3398.2-2008）； 耐高温性：表面无裂痕，符合国家标准（GB/T 17657-2013）； E、按照GB50222-1995（2001）“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6燃烧性能断定为难燃性B1级； F、通过国家及国际权威机构检出具的关于钾、镭、钍等放射性核素限量检验合格报告（按照国家标准GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》检测）。 G、具有150项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、参照EN71-3：2013+A3：2018标准，采用ICP-MS、IC-UV或LC-ICP-MS方法进行分析，15种以上重金属元素转移未检出； I、具有中国质量认证中心颁发的中国质量环保产品认证证书。 J、通过十环认证，具有中国环境标志产品认证证书。 3.柜身：采用优质1.0mm冷轧钢板制作，经激光切割、折弯、焊接后再经酸洗磷化、环氧树脂粉静电喷涂；采用背开门设计，前门均为假门不可开启；整体结构设计合理。柜门和抽屉门板颜色：粉彩绿，柜身颜色：白色 4.采用模具成型2.0mm厚五节转轴304不锈钢合页，门开启角度达到270°； 5.万向调节脚：采用M10螺丝压模成型，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节； 上述参数提供相关检测机构出具的检测报告或相关证明材料。 | 套 | 12 |  |  |  |
|  | 鹅颈三口水龙头 | 237*156*548 | 为保证其使用寿命和实验用水的目的，在龙头进水口装配塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，并降低陶瓷阀芯磨损的机率。辅以底部安全坚固结构，避免因台面吸水膨胀而引起龙头断裂；搭配肘动把手防止造成二次污染。 设计参数 主体：铜质 涂层：高亮度环氧树脂 阀芯：陶瓷，90度旋转 鹅颈管：可360度旋转 折角管：可360度旋转 旋钮把手：高密度PP（HDPP） 肘动把手：高密度PP（HDPP） 附件：防溅滤水器，抽真空水嘴 性能参数 额定工作压力：690 kPa / 6.9 bar / 100 psi 工作压力范围：140 kPa (20 psi) 至 860 kPa (125 psi) 额定温度：5°C (40°F) 至 71°C (160°F) 爆破压力：阀体关闭时可承受3450 kPa的液体压力达1分钟。 扭矩测试：龙头主体抗弯曲强度：60 N·m以上，螺纹扭矩强度：61 N·m以上 寿命测试：龙头开关寿命达50万次以上 提供相关部门颁发的节水产品认证试验报告 上述参数提供相关检测机构出具的检测报告或相关证明材料。 | 套 | 12 |  |  |  |
|  | 水槽 | 440*340*280 | 颜色：黑色灰色可选 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 套 | 12 |  |  |  |
|  | 多功能柱 | 定制 | 全钢结构：内部镂空设计，采用可开启检修门设计 | 套 | 24 |  |  |  |
| 6 | 学生安全电源 | 275*230*162 | 1.采用微电脑程控,采用轻触操作、上下键调节直流电压，数码显示电压电流，直流电压分辨率为0.1V，上下键调节，交流电压分辨率为1V，由教师控制电源电压输送选取交流0-30V电压，分辨率为1V。 2.电流0-3A，微电脑智能侦测过载保护点，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。 3.电源有教师统一供电输送，通过上下键盘调节直流1.5-30V电压，分辨率为0.1V。电流0-2A。微电脑智能侦测过载保护点，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。 4.国标插座芯经权威第三方检测机构检测，并出具国家强制性产品认证试验报告。 上述参数提供相关检测机构出具的检测报告或相关证明材料。 | 个 | 24 |  |  |  |
| 7 | 教师演示电源 | 550*380*220 | 按教育行业标准实施教学专用实验室电源： 1.教师主控电源采用微电脑控制，贴片元件生产，轻触摸操作，具备数字化控制、数码显示,时钟显示，密码开机功能。 2.直流电压分辨率为0.1V，交流电压分辨率为2V，全数字化控制。数码显示教师交直流电压，通过数字键盘，直接选取交流0-30V电压，电流0-6A。 3.具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过上下键盘，直接选取直流1.25-30.0V电压，分辨率为0.1V。电流0-3A。控制大电流9V输出。短时输出电流值为40A，输出10秒自动关断。 4.通过数字键，可直接选取并远程控制学生低压交流电源。交流电压0 - 24V，分辨率为2V。系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，能实现学生分组电源控制，过载保护及复位装置，总电源漏电保护器及输出电压表指示。 5.交流低压输出：2V－30V，每2V一档共15档；2V－6V/2A；8V－12V/2A；14V－30V/2A。 6.直流稳压输出：在教师供电的电压下调节所需电压1.25V－30V。 7.交流电压输出：220V±10%，50Hz，5A输出。 上述参数提供相关检测机构出具的检测报告或相关证明材料。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 实验凳 | Φ315*450-500 | 1、凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm 2、凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 上述参数提供相关检测机构出具的检测报告或相关证明材料。 | 张 | 48 |  |  |  |
| 9 | 洗眼器 | 单眼 | 主体：铜质 洗眼喷头：铜质，配环氧树脂涂层，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害 防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开 锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成 控水阀：止逆阀，阀门可自动关闭 供水软管：1.5米，软性PVC管，外覆不锈钢网，外层包裹PE管，防止生锈及渗漏 最大工作压力：600 kPa / 6 Bar | 付 | 1 |  |  |  |
| 10 | 风管及风阀 | φ250 | PP材质 含φ250风管1.5米、φ250电动风阀1个 | 项 | 1 |  |  |  |
| 常规生物实验室家具清单（48座/间） |
| 11 | 教师演示讲台 | 2100*650*900 | 1.全钢结构； 2.台面板：灰白色，采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作 性能:A、通过国家及国际权威机构检测，盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等不少于50种酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、通过国家权威机构检测：重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性钡、可溶性砷全部≤20mg/m2， 符合国家测试GB18586-2001标准。 C、通过国家及国际权威机构检测参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，结果为：甲醛释放量：≤0.01mg/L。 D、 通过国家权威机构检测物理性能：耐磨性能：表面耐磨性能（500g）检验结果573r，国家标准（GB/T 17657-2013）； 表面耐干热性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T 17657-2013）； 表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T 17657-2013）； 耐沸水性能：5级无变化，表面质量参照国家标准（GB/T 17657-2013）； 吸水性≤0.1%，符合国家标准（GB/T 17657-2013）；洛氏硬度（R）：124，符合国家标准（GB/T 3398.2-2008）； 耐高温性：表面无裂痕，符合国家标准（GB/T 17657-2013）； E、按照GB50222-1995（2001）“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6燃烧性能断定为难燃性B1级； F、通过国家及国际权威机构检出具的关于钾、镭、钍等放射性核素限量检验合格报告（按照国家标准GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》检测）。 G、具有150项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、参照EN71-3：2013+A3：2018标准，采用ICP-MS、IC-UV或LC-ICP-MS方法进行分析，15种以上重金属元素转移未检出； I、具有中国质量认证中心颁发的中国质量环保产品认证证书。 J、通过十环认证，具有中国环境标志产品认证证书。 3.柜身：白色，采用优质1.0mm冷轧钢板制作，经激光切割、折弯、焊接后再经酸洗磷化、环氧树脂粉静电喷涂；水台柜采用背开门设计，前门均为假门不可开启；整体结构设计合理。 4.滑轨：采用优质品牌三节静音滑轨； 5.采用模具成型2.0mm厚五节转轴304不锈钢合页，门开启角度达到270°； 6.万向调节脚：采用M10螺丝压模成型，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节； 7.其他:台面装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 上述参数提供相关检测机构出具的检测报告或相关证明材料。 | 张 | 1 |  |  |  |
| 12 | 水槽 | 440*340*280 | 颜色：黑色灰色可选 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 只 | 1 |  |  |  |
| 13 | 鹅颈三口水龙头 | 237*156*548 | 为保证其使用寿命和实验用水的目的，在龙头进水口装配塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，并降低陶瓷阀芯磨损的机率。辅以底部安全坚固结构，避免因台面吸水膨胀而引起龙头断裂；搭配肘动把手防止造成二次污染。 设计参数 主体：铜质 涂层：高亮度环氧树脂 阀芯：陶瓷，90度旋转 鹅颈管：可360度旋转 折角管：可360度旋转 旋钮把手：高密度PP（HDPP） 肘动把手：高密度PP（HDPP） 附件：防溅滤水器，抽真空水嘴 性能参数 额定工作压力：690 kPa / 6.9 bar / 100 psi 工作压力范围：140 kPa (20 psi) 至 860 kPa (125 psi) 额定温度：5°C (40°F) 至 71°C (160°F) 爆破压力：阀体关闭时可承受3450 kPa的液体压力达1分钟。 扭矩测试：龙头主体抗弯曲强度：60 N·m以上，螺纹扭矩强度：61 N·m以上 寿命测试：龙头开关寿命达50万次以上 上述参数提供相关检测机构出具的检测报告或相关证明材料。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 学生实验桌 | 1200*600*780 | 全钢结构 1.台面：灰白色，采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，无缝3米台面。具体参数见台面技术参数文件。 2.柜体：白色，采用优质1.0mm冷轧钢板制作，经激光切割、折弯、焊接后再经酸洗磷化、环氧树脂粉静电喷涂；水台柜采用背开门设计，前门均为假门不可开启；整体结构设计合理。 3.书包斗：专用书包斗，采用优质1.0mm冷轧钢板制作，经激光切割、折弯、焊接后再经酸洗磷化、环氧树脂粉静电喷涂；水台柜采用背开门设计，前门均为假门不可开启；整体结构设计合理 4.脚架：主体结构采用1.0mm冷轧钢板制，并采用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 后档水边采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板贴边设计。 万向调节脚：采用M10螺丝压模成型，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 上述参数提供相关检测机构出具的检测报告或相关证明材料。 | 张 | 24 |  |  |  |
| 15 | 水槽柜 | 440*340*280 | 1.全钢结构； 2.台面板：灰白色，采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，与学生实验桌一体成型。 性能： A、通过国家及国际权威机构检测，盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等不少于50种酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、通过国家权威机构检测：重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性钡、可溶性砷全部≤20mg/m2， 符合国家测试GB18586-2001标准。 C、通过国家及国际权威机构检测参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，结果为：甲醛释放量：≤0.01mg/L。 D、 通过国家权威机构检测物理性能：耐磨性能：表面耐磨性能（500g）检验结果573r，国家标准（GB/T 17657-2013）； 表面耐干热性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T 17657-2013）； 表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T 17657-2013）； 耐沸水性能：5级无变化，表面质量参照国家标准（GB/T 17657-2013）； 吸水性≤0.1%，符合国家标准（GB/T 17657-2013）；洛氏硬度（R）：124，符合国家标准（GB/T 3398.2-2008）； 耐高温性：表面无裂痕，符合国家标准（GB/T 17657-2013）； E、按照GB50222-1995（2001）“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6燃烧性能断定为难燃性B1级； F、通过国家及国际权威机构检出具的关于钾、镭、钍等放射性核素限量检验合格报告（按照国家标准GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》检测）。 G、具有150项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、参照EN71-3：2013+A3：2018标准，采用ICP-MS、IC-UV或LC-ICP-MS方法进行分析，15种以上重金属元素转移未检出； I、具有中国质量认证中心颁发的中国质量环保产品认证证书。 J、通过十环认证，具有中国环境标志产品认证证书。 3.柜身：采用优质1.0mm冷轧钢板制作，经激光切割、折弯、焊接后再经酸洗磷化、环氧树脂粉静电喷涂；采用背开门设计，前门均为假门不可开启；整体结构设计合理。柜门和抽屉面板颜色：淡绿色，柜身颜色：白色 4.采用模具成型2.0mm厚五节转轴304不锈钢合页，门开启角度达到270°； 5.万向调节脚：采用M10螺丝压模成型，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节； 上述参数提供相关检测机构出具的检测报告或相关证明材料。 | 套 | 12 |  |  |  |
| 16 | 鹅颈三口水龙头 | 237*156*548 | 为保证其使用寿命和实验用水的目的，在龙头进水口装配塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，并降低陶瓷阀芯磨损的机率。辅以底部安全坚固结构，避免因台面吸水膨胀而引起龙头断裂；搭配肘动把手防止造成二次污染。 设计参数： 主体：铜质 涂层：高亮度环氧树脂 阀芯：陶瓷，90度旋转 鹅颈管：可360度旋转 折角管：可360度旋转 旋钮把手：高密度PP（HDPP） 肘动把手：高密度PP（HDPP） 附件：防溅滤水器，抽真空水嘴 性能参数 额定工作压力：690 kPa / 6.9 bar / 100 psi 工作压力范围：140 kPa (20 psi) 至 860 kPa (125 psi) 额定温度：5°C (40°F) 至 71°C (160°F) 静态与动态密封测试： 爆破压力：阀体关闭时可承受3450 kPa的液体压力达1分钟。 扭矩测试：龙头主体抗弯曲强度：60 N·m以上，螺纹扭矩强度：61 N·m以上 寿命测试：龙头开关寿命达50万次以上 提供相关部门颁发的节水产品认证试验报告 上述参数提供相关检测机构出具的检测报告或相关证明材料。 | 套 | 12 |  |  |  |
| 17 | 水槽 | 440*340*280 | 颜色：黑色灰色可选 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 套 | 12 |  |  |  |
| 18 | 多功能柱 | 定制 | 全钢结构：内部镂空设计，采用可开启检修门设计 | 套 | 24 |  |  |  |
| 19 | 学生安全电源 | 275*230*162 | 1.采用微电脑程控,采用轻触操作、上下键调节直流电压，数码显示电压电流，直流电压分辨率为0.1V，上下键调节，交流电压分辨率为1V，由教师控制电源电压输送选取交流0-30V电压，分辨率为1V。 2.电流0-3A，微电脑智能侦测过载保护点，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。 3.电源有教师统一供电输送，通过上下键盘调节直流1.5-30V电压，分辨率为0.1V。电流0-2A。微电脑智能侦测过载保护点，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。 4.国标插座芯经权威第三方检测机构检测，并出具国家强制性产品认证试验报告。上述参数提供相关检测机构出具的检测报告或相关证明材料。 | 个 | 24 |  |  |  |
| 20 | 安全光源 | 常规 | 功率30W，支架采用钢制，表面环氧树脂喷塑处理，灯管角度可以自由调节，灯管采用三基色日光灯，光照亮度温和，使用寿命长。自带开关。 | 只 | 24 |  |  |  |
| 21 | 教师演示电源 | 550*380*220 | 按教育行业标准实施教学专用实验室电源： 1.教师主控电源采用微电脑控制，贴片元件生产，轻触摸操作，具备数字化控制、数码显示,时钟显示，密码开机功能。 2.直流电压分辨率为0.1V，交流电压分辨率为2V，全数字化控制。数码显示教师交直流电压，通过数字键盘，直接选取交流0-30V电压，电流0-6A。 3.具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过上下键盘，直接选取直流1.25-30.0V电压，分辨率为0.1V。电流0-3A。控制大电流9V输出。短时输出电流值为40A，输出10秒自动关断。 4.通过数字键，可直接选取并远程控制学生低压交流电源。交流电压0 - 24V，分辨率为2V。系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，能实现学生分组电源控制，过载保护及复位装置，总电源漏电保护器及输出电压表指示。 5.交流低压输出：2V－30V，每2V一档共15档；2V－6V/2A；8V－12V/2A；14V－30V/2A。 6.直流稳压输出：在教师供电的电压下调节所需电压1.25V－30V。 7.交流电压输出：220V±10%，50Hz，5A输出。 上述参数提供相关检测机构出具的检测报告或相关证明材料。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 | 实验凳 | Φ315*450-500 | 1、凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm 2、凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 上述参数提供相关检测机构出具的检测报告或相关证明材料。 | 张 | 48 |  |  |  |
| 23 | 药品柜/器皿柜 | 900*450*1800 | 1、柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm； 2、侧板采用1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂粉末处理，可固定铰链、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板； 3、柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置； 4、层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形； 5、拉手：锌合金内嵌拉手； 6、合页：锌合金材质，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达180度； 7、万向调整脚：采用M10螺丝压模成型，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 | 件 | 6 |  |  |  |
| 24 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 常规物理实验室家具清单（48座/间）(电学物理) |
| 25 | 教师演示讲台 | 2100*650*900 | 1.全钢结构； 2.台面：灰白色，采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，性能： A、通过国家及国际权威机构检测，盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等不少于50种酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、通过国家权威机构检测：重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性钡、可溶性砷全部≤20mg/m2， 符合国家测试GB18586-2001标准。 C、通过国家及国际权威机构检测参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，结果为：甲醛释放量：≤0.01mg/L。 D、 通过国家权威机构检测物理性能：耐磨性能：表面耐磨性能（500g）检验结果573r，国家标准（GB/T 17657-2013）； 表面耐干热性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T 17657-2013）； 表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T 17657-2013）； 耐沸水性能：5级无变化，表面质量参照国家标准（GB/T 17657-2013）； 吸水性≤0.1%，符合国家标准（GB/T 17657-2013）；洛氏硬度（R）：124，符合国家标准（GB/T 3398.2-2008）； 耐高温性：表面无裂痕，符合国家标准（GB/T 17657-2013）； E、按照GB50222-1995（2001）“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6燃烧性能断定为难燃性B1级； F、通过国家及国际权威机构检出具的关于钾、镭、钍等放射性核素限量检验合格报告（按照国家标准GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》检测）。 G、具有150项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、参照EN71-3：2013+A3：2018标准，采用ICP-MS、IC-UV或LC-ICP-MS方法进行分析，15种以上重金属元素转移未检出； I、具有中国质量认证中心颁发的中国质量环保产品认证证书。 J、通过十环认证，具有中国环境标志产品认证证书。 3.柜身：白色，采用优质1.0mm冷轧钢板制作，经激光切割、折弯、焊接后再经酸洗磷化、环氧树脂粉静电喷涂；水台柜采用背开门设计，前门均为假门不可开启；整体结构设计合理。 4.滑轨：采用优质品牌三节静音滑轨； 5.采用模具成型2.0mm厚五节转轴304不锈钢合页，门开启角度达到270°； 6.万向调节脚：采用M10螺丝压模成型，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节； 7.其他:台面装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 上述参数提供相关检测机构出具的检测报告或相关证明材料。 | 张 | 1 |  |  |  |
| 26 | 物理学生实验桌 | 1200*600*780 | 全钢结构 1.台面：灰白色，采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，无缝3米台面。性能： A、通过国家及国际权威机构检测，盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等不少于50种酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、通过国家权威机构检测：重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性钡、可溶性砷全部≤20mg/m2， 符合国家测试GB18586-2001标准。 C、通过国家及国际权威机构检测参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，结果为：甲醛释放量：≤0.01mg/L。 D、 通过国家权威机构检测物理性能：耐磨性能：表面耐磨性能（500g）检验结果573r，国家标准（GB/T 17657-2013）； 表面耐干热性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T 17657-2013）； 表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T 17657-2013）； 耐沸水性能：5级无变化，表面质量参照国家标准（GB/T 17657-2013）； 吸水性≤0.1%，符合国家标准（GB/T 17657-2013）；洛氏硬度（R）：124，符合国家标准（GB/T 3398.2-2008）； 耐高温性：表面无裂痕，符合国家标准（GB/T 17657-2013）； E、按照GB50222-1995（2001）“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6燃烧性能断定为难燃性B1级； F、通过国家及国际权威机构检出具的关于钾、镭、钍等放射性核素限量检验合格报告（按照国家标准GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》检测）。 G、具有150项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、参照EN71-3：2013+A3：2018标准，采用ICP-MS、IC-UV或LC-ICP-MS方法进行分析，15种以上重金属元素转移未检出； I、具有中国质量认证中心颁发的中国质量环保产品认证证书。 J、通过十环认证，具有中国环境标志产品认证证书。 2.柜体：白色，采用优质1.0mm冷轧钢板制作，经激光切割、折弯、焊接后再经酸洗磷化、环氧树脂粉静电喷涂；水台柜采用背开门设计，前门均为假门不可开启；整体结构设计合理。 3.书包斗：专用书包斗，采用优质1.0mm冷轧钢板制作，经激光切割、折弯、焊接后再经酸洗磷化、环氧树脂粉静电喷涂；水台柜采用背开门设计，前门均为假门不可开启；整体结构设计合理 4.脚架：表面采用1.0mm冷轧钢板包覆，并采用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.后档水边采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板贴边设计。 6.万向调节脚：采用M10螺丝压模成型，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 上述参数提供相关检测机构出具的检测报告或相关证明材料。 | 张 | 24 |  |  |  |
| 27 | 多功能柱 | 定制 | 全钢结构：内部镂空设计，采用可开启检修门设计 | 套 | 24 |  |  |  |
| 28 | 桌上式物理电学电源 | 长度1200 | 1.采用微电脑程控及远程通信控制，与教师主控制台配套进行联网控制使用。采用轻触操作、数字化控制、数码显示，直流电压分辨率为0.1V，全数字化控制；交流电压分辨率为1V，全数字化控制。数码显示交、直流电压。 2.通过数字键盘直接选取交流0-30V电压，分辨率为1V。电流0-3A，微电脑智能侦测过载保护点，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。 3.通过数字键盘直接选取直流1.5-30V电压，分辨率为0.1V。电流0-2A。微电脑智能侦测过载保护点，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。 4.被教师远程锁定时，按键无效，同时面板上具有锁定指示。 5.实验台中间为数控电源部分，两个多功能数码显示表，分别显示交、直流电压和交直流电流，学生可通过举手按键提问。两边分别配置：0.6-3A电流表2个、3-15V直流电压测试表2个、灵敏电流计测试表2个。 6.用铝合金框架, 安放在桌面上 | 套 | 24 |  |  |  |
| 29 | 教师演示电源 | 550*380*220 | 符合教育部最新标准的安全总电源 主控电源箱体采用金属材料制成，表面磷化喷塑防护处理，采用抽屉式抽拉式电源主控台需与教师演示台一体化，实现设备故障报警，远程控制，等功能，密码开机管理功能，采用7寸彩色液晶触摸屏，电源主控台需与教师演示台一体化。 1.教师电源具有开机具有语音讲解播报说明功能，操作还具有播报数字功能。 2.人性化全触控界面，直观操作，显示多媒体教室图片、windows界面图片，画面清晰，在各个界面上显示时钟。 3.触摸屏输入功能指示、密码开机、定时关机，在获得权限后可任意修改密码和定时关机；关机时间设定后没完成实验不允许关机。 4.在触摸界面上通过数字键盘可选取控制学生低压交直流电源，满足教学用电需求。 5.通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生低压交流电源，交流电源0-36V电压，分辨率为1V，电流0-6A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生直流稳压电源，直流1.5-36V电压，分辨率为0.1V，电流0-3A。 6.控制大电流输出。短时输出电流值为40A，输出电流大于10A时，20秒自动关断。 7.系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 30 | 实验凳 | Φ315*450-500 | 1、凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm 2、凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 上述参数提供相关检测机构出具的检测报告或相关证明材料。 | 张 | 48 |  |  |  |
| 31 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 常规通风化学准备室家具清单 |
| 32 | 实验台 | 2600*750*800 | 1.全钢结构； 2.台面：灰白色，采用12.7mm厚膜耐腐蚀实芯理化板制作，性能： A、通过国家及国际权威机构检测，盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等不少于50种酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、通过国家权威机构检测：重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性钡、可溶性砷全部≤20mg/m2， 符合国家测试GB18586-2001标准。 C、通过国家及国际权威机构检测参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，结果为：甲醛释放量：≤0.01mg/L。 D、 通过国家权威机构检测物理性能：耐磨性能：表面耐磨性能（500g）检验结果573r，国家标准（GB/T 17657-2013）； 表面耐干热性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T 17657-2013）； 表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T 17657-2013）； 耐沸水性能：5级无变化，表面质量参照国家标准（GB/T 17657-2013）； 吸水性≤0.1%，符合国家标准（GB/T 17657-2013）；洛氏硬度（R）：124，符合国家标准（GB/T 3398.2-2008）； 耐高温性：表面无裂痕，符合国家标准（GB/T 17657-2013）； E、按照GB50222-1995（2001）“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6燃烧性能断定为难燃性B1级； F、通过国家及国际权威机构检出具的关于钾、镭、钍等放射性核素限量检验合格报告（按照国家标准GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》检测）。 G、具有150项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、参照EN71-3：2013+A3：2018标准，采用ICP-MS、IC-UV或LC-ICP-MS方法进行分析，15种以上重金属元素转移未检出； I、具有中国质量认证中心颁发的中国质量环保产品认证证书。 J、通过十认证，具有中国环境标志产品认证证书。 3.柜身：白色，采用优质1.0mm冷轧钢板制作，经激光切割、折弯、焊接后再经酸洗磷化、环氧树脂粉静电喷涂；水台柜采用背开门设计，前门均为假门不可开启；整体结构设计合理。 4.滑轨：采用优质品牌三节静音滑轨； 5.采用模具成型2.0mm厚五节转轴304不锈钢合页，门开启角度达到270°； 6.万向调节脚：采用M10螺丝压模成型，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节； 上述参数提供相关检测机构出具的检测报告或相关证明材料。 | 张 | 1 |  |  |  |
| 33 | 鹅颈三口水龙头 | 237*156*548 | 为保证其使用寿命和实验用水的目的，在龙头进水口装配塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，并降低陶瓷阀芯磨损的机率。辅以底部安全坚固结构，避免因台面吸水膨胀而引起龙头断裂；搭配肘动把手防止造成二次污染。 设计参数 主体：铜质 涂层：高亮度环氧树脂 阀芯：陶瓷，90度旋转 鹅颈管：可360度旋转 折角管：可360度旋转 旋钮把手：高密度PP（HDPP） 肘动把手：高密度PP（HDPP） 附件：防溅滤水器，抽真空水嘴 性能参数 额定工作压力：690 kPa / 6.9 bar / 100 psi 工作压力范围：140 kPa (20 psi) 至 860 kPa (125 psi) 额定温度：5°C (40°F) 至 71°C (160°F) 爆破压力：阀体关闭时可承受3450 kPa的液体压力达1分钟。 扭矩测试：龙头主体抗弯曲强度：60 N·m以上，螺纹扭矩强度：61 N·m以上 寿命测试：龙头开关寿命达50万次以上 上述参数提供相关检测机构出具的检测报告或相关证明材料。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 33 | 水槽 | 440*340*280 | 颜色：黑色灰色可选 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 34 | 药品柜/器皿柜 | 900*450*1800 | 1、白色柜体，采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm； 2、侧板采用1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂粉末处理，可固定铰链、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板； 3、柜门：白色，门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置； 4、层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形； 5、拉手：锌合金内嵌拉手； 5、合页：锌合金材质，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达180度； 6、万向调整脚：采用M10螺丝压模成型，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 | 件 | 1 |  |  |  |
| 常规生物准备室家具清单 |
| 35 | 储物柜 | 900*450*1800 | 1、白色柜体，采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm； 2、侧板采用1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂粉末处理，可固定铰链、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板； 3、柜门：白色门板，采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置； 4、层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形； 5、拉手：锌合金内嵌拉手； 6、合页：锌合金材质，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达180度； 7、万向调整脚：采用M10螺丝压模成型，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 | 件 | 1 |  |  |  |
| 常规物理准备室家具清单 |
| 36 | 实验台 | 2600*750*800 | 1.全钢结构； 2.台面板：灰白色，采用12.7mm厚膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。性能： A、通过国家及国际权威机构检测，盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等不少于50种酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、通过国家权威机构检测：重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性钡、可溶性砷全部≤20mg/m2， 符合国家测试GB18586-2001标准。 C、通过国家及国际权威机构检测参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，结果为：甲醛释放量：≤0.01mg/L。 D、 通过国家权威机构检测物理性能：耐磨性能：表面耐磨性能（500g）检验结果573r，国家标准（GB/T 17657-2013）； 表面耐干热性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T 17657-2013）； 表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T 17657-2013）； 耐沸水性能：5级无变化，表面质量参照国家标准（GB/T 17657-2013）； 吸水性≤0.1%，符合国家标准（GB/T 17657-2013）；洛氏硬度（R）：124，符合国家标准（GB/T 3398.2-2008）； 耐高温性：表面无裂痕，符合国家标准（GB/T 17657-2013）； E、按照GB50222-1995（2001）“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6燃烧性能断定为难燃性B1级； F、通过国家及国际权威机构检出具的关于钾、镭、钍等放射性核素限量检验合格报告（按照国家标准GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》检测）。 G、具有150项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、参照EN71-3：2013+A3：2018标准，采用ICP-MS、IC-UV或LC-ICP-MS方法进行分析，15种以上重金属元素转移未检出； I、具有中国质量认证中心颁发的中国质量环保产品认证证书。 J、通过十环认证，具有中国环境标志产品认证证书。 3.柜身：白色，采用优质1.0mm冷轧钢板制作，经激光切割、折弯、焊接后再经酸洗磷化、环氧树脂粉静电喷涂；水台柜采用背开门设计，前门均为假门不可开启；整体结构设计合理。 4.滑轨：采用优质品牌三节静音滑轨； 5.采用模具成型2.0mm厚五节转轴304不锈钢合页，门开启角度达到270°； 6.万向调节脚：采用M10螺丝压模成型，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节； 7.其他:台面装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 上述参数提供相关检测机构出具的检测报告或相关证明材料。 | 张 | 1 |  |  |  |
| 37 | 桌上式物理电学电源 | 长度1200 | 1.采用微电脑程控及远程通信控制，与教师主控制台配套进行联网控制使用。采用轻触操作、数字化控制、数码显示，直流电压分辨率为0.1V，全数字化控制；交流电压分辨率为1V，全数字化控制。数码显示交、直流电压。 2.通过数字键盘直接选取交流0-30V电压，分辨率为1V。电流0-3A，微电脑智能侦测过载保护点，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。 3.通过数字键盘直接选取直流1.5-30V电压，分辨率为0.1V。电流0-2A。微电脑智能侦测过载保护点，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。 4.被教师远程锁定时，按键无效，同时面板上具有锁定指示。 5.实验台中间为数控电源部分，两个多功能数码显示表，分别显示交、直流电压和交直流电流，学生可通过举手按键提问。两边分别配置：0.6-3A电流表2个、3-15V直流电压测试表2个、灵敏电流计测试表2个。 6.用铝合金框架, 安放在桌面上 | 套 | 8 |  |  |  |
| 38 | 储物柜 | 900*450*1800 | 1、柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm； 2、侧板采用1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂粉末处理，可固定铰链、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板； 3、柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置； 4、层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形； 5、拉手：锌合金内嵌拉手； 6、合页：锌合金材质，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达180度； 7、万向调整脚：采用M10螺丝压模成型，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 | 件 | 1 |  |  |  |
| 投标总价(小写)： |
| 投标总价(大写)： |

注：除招标文件明确的要求外，也欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

附： 1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所需的方案设计费、设备购置费、运输费、安装调试费、售后服务及维护费、税金等所涉及本次招标的一切费用均计入报价。

3、本项目交付期限：最终验收在2020年    月    日前完毕。

4、实验室家具质保期：自安装调试完毕、验收合格之日起      个月。

5、无论在质保期内还是质保期满后，一旦设备发生故障，供应商在接到通知之时起     小时内赶赴现场处理问题，一般故障   小时内解决，重大故障    小时内解决。

6、对所附采购合同的一般和特殊条款是否有异议？

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月  日

三、报价明细清单

| 序号 | 图片 | 名称 | 材质、规格、尺寸 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价(小写) |  |
| 投标总价(大写) |  |

注：以上表格按要求的实验室家具清单及报价填写，栏目不够可自行添加，包括有关本项目安装调试、配送费、售后服务和税金等涉及本次招标的一切费用均计入报价。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

四、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签名）：

日期：     年     月    日

注：投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

注2：《中小企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。同时还须提供“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖投标人电子签名）。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签名）：

日  期：

▲商务技术文件部分

# 目录

（1）法人授权委托书……………………………………………………（页码）

（2）法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）…………………（页码）

（3）声明书………………………………………………………………（页码）

（4）非本地投标人售后服务机构证明材料……………………………（页码）

（5）所有与符合性审查有关的资信文件（复印件） …………………（页码）

（6）投标人介绍…………………………………………………………（页码）

（7）主要业绩证明………………………………………………………（页码）

（8）商务偏离说明表……………………………………………………（页码）

（9）投标人认为需要的其他商务文件或说明…………………………（页码）

（10）杭州市西湖区政府采购售后服务质量反馈表……………………（页码）

（11）廉政承诺书…………………………………………………………（页码）

（12）技术解决方案……………………………………………………（页码）

（13）组织实施方案……………………………………………………（页码）

（14）售后服务方案……………………………………………………（页码）

（15）项目小组名单……………………………………………………（页码）

（16）优惠条件及特殊承诺……………………………………………（页码）

（17）备品备件清单……………………………………………………（页码）

（18）培训计划…………………………………………………………（页码）

（19）验收方案…………………………………………………………（页码）

（20）技术偏离说明表…………………………………………………（页码）

（21）投标人认为需要的其他技术文件或说明………………………（页码）

（22）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明………………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、法人授权委托书

杭州市求是教育集团（之江一中）两所学校、杭州市西湖区政府采购中心：

兹委派我公司             先生/女士（其在本公司的职务是：      ，联系电话：         手机：           传真：           身份证号：          ）代表我公司全权处理杭州市求是教育集团（之江一中）实验室家具第二次采购项目（编号：XHZFCG-2020-G-52）的一切事项，若中标则全权代表本公司签订合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自  年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称（电子签名）：

签发日期：  年  月   日

## 二、法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）

三、声明书

杭州市求是教育集团（之江一中）两所学校、杭州市西湖区政府采购中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在国内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

本单位自愿参加杭州市求是教育集团（之江一中）实验室家具第二次采购项目[编号：XHZFCG-2020-G-52]政府采购项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称（电子签名）：

声明日期：  年   月   日

四、非本地投标人售后服务机构证明材料

（由非本地投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

五、所有与符合性审查有关的资信文件（复印件）

附表：本项目投标人的资质情况表

| 资质要求 | 投标单位具备资质 |
| --- | --- |
| 必备资质 | 资质级别 | 资质名称 | 资质级别 | 颁证机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 | 备注 |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他资质 | 资质级别 | 资质名称 | 资质级别 | 颁证机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 | 备注 |

注：投标单位为联合体的，联合体各方应当在上述表格中分别填写相应资质，并在备注栏中注明资质所属单位。

附表：本项目投标产品有关证书情况表

| 投标产品有关证书 | 投标人提供的产品已具备的证书 |
| --- | --- |
| 主要投标产品有关证书名称 | 产品名称 | 品牌/型号 | 产地 | 制造厂商/颁证机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 |

注：投标人可按上述的格式自行细化编制，已取得相应证书的投标产品都应当在以上表格中详细填写，未取得相应证书的投标产品可不必在上述表格中填写。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 六、投标人介绍

（由投标人自行编制）

附表: 投标人信息

| 项目 | 叙述/提供 |
| --- | --- |
| 1. 一般情况 1.1 公司名称（包括：母公司/附属公司/办事处） 1.2 公司地址 1.3 公司成立时间 1.4 公司主业 1.5 业务范围 1.6 从事类似项目实施的情况， 1.7 也可列举出在其它行业从事的相应工作。 1.8 典型工程实例: 需提供合同 复印件，成功案例单位出具的用户报告并加盖公章 2. 支持与经验 2.1 支持服务能力 系统分析、设计、集成人员的数量、学历、资历，典型开发实例； 3．公司的组织结构简图（以下可另附） 4．法人授权委托书 5．营业执照复印件 6．相关资质证明 |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：   年  月   日

## 七、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件或用户单位验收证明并注明所在投标商务文件页码。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 八、商务偏离说明表

| 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期： 年  月   日

## 九、其他商务文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 十、杭州市西湖区政府采购售后服务质量反馈表

反馈日期： 年     月    日

| 采购单位 （公章） |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  | 政府采购 项目名称及型号 |  |
| 供应商名称 |  | 售后服务 单位名称 |  |
| 售后服务情况 （在相应内容后打勾） | 优秀（ ） 良好（ ） 一般（ ） 差（ ） |
| 具 体 评 价 打 勾 选 择 | 1、是否按规定提供《杭州市西湖区政府采购售后服务联系单》，并填写齐全内容。是（ ）；否（ ） 2、是否进行了操作技术示范和讲解。是（ ）；否（ ） 3、服务人员态度：热情（ ）；冷淡（ ）；粗暴（ ） 4、是否额外收费或变相收费：是（ ）；否（ ） 5、送货是否及时：是（ ）；否（ ） 6、对用户的咨询和要求是否耐心解答和解决。是（ ）；否（ ） 7、售后服务响应是否及时。是（ ）；否（ ） 8、其他评价： |

注：采购单位在项目运行期内对供应商的服务有意见，可复印此表或以其他书面材料向区政府采购办、采购中心投诉。受理电话：58101865，87759375，传真：86834771。感谢合作。

## 十一、廉政承诺书

杭州市求是教育集团（之江一中）两所学校：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经

营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报西湖区政府采购办。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

## 十二、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

## 十三、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年  月   日

## 十四、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 十五、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的小组人员的认证工程师情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 所有认证证书 (页码) | 本项目中的职责 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表D:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 十六、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 十七、备品备件清单

| 名称 | 品牌 | 制造厂/原产地 | 规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：备品备件是指投标人为本次采购服务所准备的备品备件设备，以保证出现故障时，可以在最短的时间内使用备品备件清单中的设备排除故障。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 十八、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:

A．课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B．按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 十九、验收方案

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 二十、技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 二十一、其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 二十二、对招标文件中有关条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》、《西湖区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在杭州市政府采购网上或政采云平台注册入库，并取得政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、供应商若有融资意向，需先与西湖区财政局合作银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标后，供应商应与采购单位或者采购代理机构及时联系，告知融资需求；

3、采购单位或者采购代理机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；

4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与供应商联系并办理相关融资事宜。

四、注意事项

请各采购单位和采购代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

# Text boxes

工

作

日