杭州市西湖区政务外网骨干网（2020）升级改造项目

公开招标

（电子招投标）

编号：XHZFCG-2020-G-100

杭州市西湖区数据资源管理局

杭州市西湖区政府采购中心

二〇二〇年十一月二十四日

目  录

第一部分     招标公告

第二部分     编制和提交采购响应文件须知

第三部分     评分办法及评分标准

第四部分     项目技术规范和服务要求

第五部分     采购合同的一般和特殊条款

第六部分     应提交的有关格式范例

第一部分  招标公告

杭州市西湖区政府采购中心作为采购机构，就“杭州市西湖区政务外网骨干网（2020）升级改造项目”进行公开招标。具体如下：

1、招标编号：XHZFCG-2020-G-100

2、采购项目名称及预算：

| 项目名称 | 预算 （万元） | 采购单位 |
| --- | --- | --- |
| 杭州市西湖区政务外网骨干网（2020）升级改造项目 | 248 | 杭州市西湖区数据资源管理局 |

说明：合同中的设备托管和网络运维保障服务直接签订三年，合同期内，中标单位没有按合同规定服务，采购单位有权终止合同，设备托管和网络运维保障服务另行招标采购。

3、采购人的采购需求：杭州市西湖区政务外网骨干网（2020）升级改造项目，主要内容为出口路由器、核心交换机板卡扩容、汇聚接入交换机、模块、无线AC控制器、防火墙、等保测评及三年设备托管和运维保障服务等，主要货物不少于三年7*24小时设备免费保修和售后现场技术服务等，共计一个标项，不可以拆标，详见招标文件第四部分。

4、合格的投标人应具备的资格要求：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：无。

5、采购方式：公开招标。

6、获取招标文件的方式、时间及地点：

（1）获取时间：2020年11月24日起至2020年12月2日止（双休日及法定节假日除外）。

（2）标书售价：免费；

（3）获取方式：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

（4）供应商获取招标文件须提交的文件资料：无。

（5）提示：

1）采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动（如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体成员中至少有一方报名）；

2）招标文件领取截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自招标文件领取截止时间之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出。

7、电子招投标的说明：

（1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

（2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

（3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

（4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

（5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份至杭州市西湖区文一西路858号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心东三楼329室）,备份投标文的制作、存储、密封详见招标文件。

（6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

（7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（8）政府采购云平台技术咨询电话：400-881-7190。

8、投标截止时间与地点：2020年12月18日上午9时30分00秒止（逾期或不符合规定的投标文件恕不接受），地点：政采云平台。

9、开标时间与地点：2020年12月18日上午9时30分00秒，地点：杭州市西湖区文一西路858号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心东三楼开标313室）。

10、投标保证金：本项目不需要交纳投标保证金。

11、质疑和投诉：

（1）供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。

（2）供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

（3）质疑受理地点：杭州市西湖区政府采购中心（杭州市西湖区文一西路858号东3楼329室）；联系人：缪新新；联系电话：0571-85368157。

（4）投诉受理地点：杭州市西湖区财政局政府采购监管科（杭州市文三西路18号1104室）；联系人：韩继伟；联系电话：0571-58101865。

12、联系人：杭州市西湖区数据资源管理局 白伟龙，联系电话： 0571-87935161；杭州市西湖区政府采购中心 江涛，联系电话：0571-87759375，传真：0571-86834771。

杭州市西湖区政府采购中心

二〇二〇年十一月二十四日

第二部分 编制和提交采购响应文件须知

前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明： 一、项目名称：杭州市西湖区政务外网骨干网（2020）升级改造项目。 二、实施地点：采购方指定地点 三、项目综述：杭州市西湖区政务外网骨干网（2020）升级改造项目，主要内容为出口路由器、核心交换机板卡扩容、汇聚接入交换机、模块、无线AC控制器、防火墙、等保测评及三年设备托管和运维保障服务等，主要货物不少于三年7*24小时设备免费保修和售后现场技术服务等，共计一个标项，不可以拆标，详见招标文件第四部分。 四、要求工期：本项目总工期为6个月，其中2020年12月-2021年3月为建设阶段，2021年4月-2021年6月为项目试运行及验收总阶段，验收通过后正式进入服务质保期。 |
| 2 | 合同名称：《杭州市西湖区政务外网骨干网（2020）升级改造项目合同》 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 4 | 投标保证金：本项目不需要交纳投标保证金。 |
| 5 | 投标人应当提交的资格、资信证明文件： 资格性审查要求的资格证明文件： 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件； 税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件； 社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件； 2019年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)； 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明； 符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。 （2）符合性审查要求的资信证明文件（如果有）： 详见招标文件。 （3）特许资格、资信证明文件（如果有）： 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 |
| 6 | 投标文件份数：本项目全程实行电子投标。 供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件二类： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以DVD光盘形式提供。数量为1份。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称。 不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。 但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 （3）直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。 （4）以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达杭州市西湖区文一西路858号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心东三楼329室）；送达时间以签收人签收时间为准（签收人：江涛，联系电话：0571-87759375）。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。 （5）投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 注：未传输递交电子投标文件的，投标无效。 未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 7 | 投标截止时间：2020年12月18日上午9时30分00秒止（逾期或不符合规定的投标文件恕不接受）。 |
| 8 | 投标文件递交至地点：政采云平台。 |
| 9 | 开标时间：2020年12月18日上午9时30分00秒； 开标地点：杭州市西湖区文一西路858号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心东三楼开标313室）。 杭州市西湖区政府采购中心：江涛，联系电话：0571-87759375，传真：0571-86834771。 |
| 10 | 履约保证金:中标供应商可以用支票、汇票、本票或者银行、保险公司出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%或建议免收履约保证金。 |
| 11 | 标前会(实地勘察)时间：采购单位不集中安排潜在投标人勘踏现场，请各潜在投标人开具相关介绍信到西湖区数据资源局自行查看现场。因部分设备存在相关兼容性要求，为保证投标商利益，建议各投标人根据技术参数要求，自带相关设备产品进行现场测试，所投产品与测试产品应保持一致。勘查和能力测试前必须事先与采购方联系。联系人：王亚运，联系电话：0571-87935198。地址：杭州市西湖区灵隐街道浙大路1号。 |
| 12 | 支持中小企业： 价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |
| 13 | 企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》和《西湖区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，详见本招标文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 14 | 节能环保要求: 采购人拟采购的产品若属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标文件无效。 |
| 15 | 投标人信用信息事项： （1）信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 （2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 （3）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |

注：以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

# 一、总 则

# 1. 项目说明

1.1项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)所述。

1.2用户单位杭州市西湖区数据资源管理局 为本项目的采购人（合同中的甲方），杭州市西湖区政府采购中心为采购机构（合同中的鉴证方），自愿参加本次项目投标的公司为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标人，签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方）。

1.3 潜在投标人领取招标文件后，必须按照国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对招标文件内容应承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃、泄密事件潜在投标人应承担相应的法律责任。

1.4投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

1.5投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

2．采购方式

公开招标。

3．定义

3.1  合格的投标人应具备的资格要求，详见招标文件第一部分“公开招标”。

3.2 “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

3.3 “电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

3.4  设备

系指中标人按合同要求，向采购人提供的货物、备品、手册、安装光盘及其它技术资料和材料。

3.5 集成

系指中标人通过计算机网络技术，将各个分离的货物、功能和信息等软硬件设备集成到相互关联，并构建计算机信息系统，以满足采购人的需求，包括应用软硬件平台转换、新增功能开发、集成和安装调试等。

3.6 服务

系指合同规定中标人须承担的安装、调试、验收、技术支持和交付使用后质保期内应履行的服务等义务。

3.7培训

系指中标人按合同要求，向采购人提供操作使用培训、系统管理培训和其他相关培训等。

4． 投标费用

无论投标结果如何，投标人自行承担涉及本次投标的一切费用。

# 二、招标文件

# 5. 招标文件的构成

5.1  招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分  招标公告

- 第二部分  编制和提交采购响应文件须知

- 第三部分  评分办法及评分标准

- 第四部分  项目技术规范和服务要求

- 第五部分  采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分  应提交的有关格式范例

5.2  投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被采购机构拒绝。

# 6. 招标文件的解释

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于2020年12月3日下午16时前，以书面形式向采购单位[杭州市西湖区数据资源管理局]提出，采购单位与采购机构研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。

6.2 招标文件领取截止时间之后获取招标文件的潜在供应商，如对招标文件有异议，应于投标截止时间三个工作日前以书面形式向采购机构提出。

6.3 采购机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.4 不论采购机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

# 7. 招标文件的修改

7.1从招标文件发出至投标截止日期，采购机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，以书面形式同时发给所有招标文件的收受人。

7.2  若有必要，采购机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

# 8. 投标报价

8.1  标的物

杭州市西湖区政务外网骨干网（2020）升级改造项目，主要内容为出口路由器、核心交换机板卡扩容、汇聚接入交换机、模块、无线AC控制器、防火墙、等保测评及三年设备托管和运维保障服务等，主要货物不少于三年7*24小时设备免费保修和售后现场技术服务等，共计一个标项，不可以拆标，详见招标文件第四部分。

8.2  报价

有关本项目所涉及的设备、维护等所有内容及税金等费用均计入报价。《投标(开标)一览表》是报价的唯一载体。投标人应根据《投标（开标）一览表》填写相关内容，内容必须填写完整，不得有空项，否则，投标无效。

8.3 投标货币

投标文件中的单价和总价全部采用人民币报价。报价应是唯一的，采购机构将不接受有选择的报价。

8.4 其它费用处理

投标人按照上述要求编制投标报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，投标人不得要求追加任何费用。

# 三、投标文件的编制

# 9. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

# 10. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

10.1资格文件应包括以下内容（均需加盖电子签名）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定要求（如果项目要求）的有关资格证明文件。

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）2019年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期”）；

（5）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

10.2投标人的报价文件至少应包括以下内容（均需加盖电子签名）：

(1) 投标响应函；

(2) 投标(开标)一览表；

(3) 投标报价明细清单;

(4) 中小企业声明函。

10.3  投标人的商务技术文件至少应包括：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，商务偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖电子签名）；针对本项目的技术和服务响应方案，技术偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖电子签名）。

(1) 法人授权委托书，法定代表人及授权委托人的身份证(复印件)；

(2) 声明书；

(3) 资质文件：具有基础电信或增值电信业务经营许可证、具有TL9000质量管理体系或ISO14001认证证书资质（如果有）;

投标产品的生产许可证和产品鉴定证书以及由国家认可的质检机构出具的国家强制认证证书、节能产品认证证书、环境标志认证证书、产品质量检测报告等复印件；网络产品的信息产业部颁发的电信设备进网许可证，网络安全产品的有关证书；产品在设计、制造、检验、试验方面的主要标准等（如果有）；

(4) 投标人介绍及相关的主要业绩证明：截止投标时间近三年以来投标人承担类似项目情况（成功案例需提供合同复印件或采购单位出具的验收报告并加盖公章，以签订时间为准，原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的主要业绩证明原件：如合同或用户验收报告等，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚），是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。

(5)商务偏离说明表；

(6)投标人认为需要的其他商务文件或说明；

(7)廉政承诺书

(8)投标人应提供针对项目的完整技术解决方案：

针对杭州市西湖区政务外网骨干网（2020）升级改造项目而提供的服务响应方案，包括拥有的服务能力、实现的方式、可提供服务内容、服务指标、服务手段以及相应的服务解决方案等；

(9)投标人在投标文件中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”、“部分满足”等应答，然后作出具体、详细的说明。回答“满足”应说明如何满足，回答“部分满足”要明确哪部分满足和哪部分不满足。同时明确满足的程度。若采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明所指文档(应是投标文件的组成部分)的具体章节及页码。任何含糊不清的表示对评标结果的影响将是投标人的责任。

(10)针对本项目服务的详细实施计划。包括运维、调优、培训等内容。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。

(11)投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和在杭州人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的标书中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随标书一并提交，主要内容包括学历(学院、大学和其他职业教育，列出大学的名称，就学日期以及所取得的学位)、工作特长(特长领域、能力取向、系统集成的能力等)、经验与业绩(包括从事相关系统建设的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任) ，资质情况（包括项目组人员资质，其他有关资质）等。

（12）优惠条件及特殊承诺；

（13）随机特殊工具和备品备件清单(如果有)；

（14）培训计划（每项注明具体内容及是否需要费用）；

（15）验收方案（须提请采购人确认）；

（16）技术偏离说明表；

（17）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；

（18）投标人认为需要的其他技术文件或说明。

# 11. 投标有效期

11.1  投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

11.2  在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

# 12. 投标文件的编制和签署

投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。

12.1各投标人应按招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并进行关联定位。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，评标委员会有权视为未提供。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人承担，没有实质性响应招标文件要求的投标将被采购机构拒绝。

12.4投标文件是投标过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力。

# 四、投标文件的递交

# 13. 投标截止期

13.1 投标人可按前附表规定的时间、地点将备份投标文件递交至采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

13.2  采购机构可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

# 14.投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标截止时间后传输递交的电子文件，将被政采云平台拒收。

14.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称，不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

14.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达杭州市西湖区文一西路858号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心东三楼329室）；送达时间以签收人签收时间为准（签收人：江涛，联系电话：0571-87759375）。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

14.4投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

# 五、开 标

# 15. 开标

15.1采购机构将按照采购公告规定的时间、地点通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

15.2 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人自行登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

15.3 若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

15.4若采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公证和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

15.4.1 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

15.4.2 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

15.4.3 电子交易平台发生严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

15.4.4 病毒发作导致不能进行正常操作的；

15.4.5 其他无法保证电子交易的公平、公证和安全的情况。

出现以上情况，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、资格审查

16、资格审查

16.1开标后，采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

16.2采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

16.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

# 七、评 标

# 17. 评标组织

采购机构依法组建由5人（含）以上奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购人代表和政府采购咨询专家组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。

# 18. 评标原则

18.1  竞争优选；

18.2  坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

18.3  价格合理，方案、产品先进可行；

18.4  反对不正当竞争。

18.5 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

19. 投标文件符合性审查

19.1投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

19.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

19.3 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

19.4修正原则

评标委员会对投标文件的报价文件进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

19.4.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

19.4.2大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

19.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

19.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

# 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

# 20. 评标办法

本项目采用综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

# 21. 评标内容的保密

# 21.1  公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

21.2  在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对采购机构和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

# 22. 投标文件的澄清

# 对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

# 23. 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

# (1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

24. 无效标

投标文件有下列情况之一的，其投标文件作无效处理：

(1)投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

(2)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(3)投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或者内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

(4)投标人不具备投标资格的；

(5)报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

(6)采购人拟采购的产品若属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

(7)投标报价超过标项采购预算；

(8)投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；

(9)《投标(开标)一览表》和《投标报价明细清单》填写不完整或字迹不能辨认的；

(10)经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

(11)投标人拒绝按招标文件第19.4条修正原则对投标文件进行修改的；

(12)投标人提供虚假材料投标的；

(13)未传输递交电子投标文件的；

(14)经评标委员会审核，投标人的投标文件有类同或有串标嫌疑的；

(15)参与本次招标活动前三年内，投标人在国内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间存在违法以及违反政府采购供应商行为规范且情节严重的。

# 八、定 标

# 25. 定标

# 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，以打分的方法，排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。评标结果报经批准，最终确定中标人。

# 九、合同签订及其他

# 26. 中标书

26.1采购机构将在中标供应商确定后，发出中标通知书并在发布招标公告的网站上公告评标结果，公告期限为1个工作日。

在采购机构发出中标通知书前，中标供应商有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为中标公示单位，或由评标委员会提出重新组织采购等建议。

26.2投标人全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

26.3如中标人拒绝承担中标的项目，或提出采购机构不能接受的条件，致使合同无法签订，采购机构将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为中标公示单位，或由评标委员会提出重新组织采购等建议。

26.4在中标人签订合同并生效后，中标人即为供应商，采购机构及时将未中标的结果通知其他投标人。

26.5 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

26.6中标人应为浙江省政府采购注册供应商，如尚未注册，应在签订合同前，登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）进行注册并将书面资料提交审核机构复核备案。

27. 合同的签订

中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购人代表签订合同，并缴纳不超过政府采购合同总额5％的履约保证金或建议免收履约保证金，采购机构鉴证后，合同在政采云平台备案后生效。

# 28. 履约保证金

28.1签订合同后3个工作日内，中标人须向采购人缴纳不超过政府采购合同总额5％的履约保证金或建议免收履约保证金。履约保证金在项目验收合格后（服务期满后），若无质量和服务等问题，在5个工作日内无息退还中标人；

28.2 履约保证金可以用支票、汇票、本票或者银行、保险公司出具的保函等非现金形式交纳。

# 29. 售后服务考核

采购机构将配合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和商务技术文件规定的，一经查实，采购机构将视情况上报监管部门，严重者终止合同，并给予网上通报，禁止其在一至三年内参与市本级政府采购活动，给采购人造成损失的，供应商须承担赔偿责任。

# 30. 重新组织采购

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

# 31. 质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购单位和采购机构提出询问，采购单位和采购机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位和采购机构提出质疑。

供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（质疑人因故不能自行办理质疑事项的，可以委托代理人办理质疑事宜，但应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项）。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期。

31.2 采购单位和采购机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.3 质疑人对采购单位和采购机构的答复不满意或者采购单位和采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向杭州市西湖区财政局政府采购监管科提出投诉。

32. 解释权

凡涉及本次招标文件的解释权均属于杭州市西湖区政府采购中心。

第三部分     评分办法及评分标准

本项目采用综合评分法，评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的资质和业绩情况等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

各投标人的综合得分为：投标价格得分+技术和服务方案得分+投标人的资质和业绩得分之和，总分为100分，其中：投标价格得分10分，技术和服务方案82分，投标人的资质和业绩8分。各投标人总分为：综合得分-投标人的信誉情况扣分。

各投标人的投标价格得分按投标价格评分公式由采购机构计算，评标委员会审核。根据上述评标原则，分值安排如下：

▲投标价格（A=10分）：

（1）报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，投标价格范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

报价分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×价格权值×100(精确到小数点后二位，由采购机构当场统一计算)。

（2）投标报价高于本项目预算，投标无效。

▲ 技术和服务方案（B=82分）：

主要包含方案的先进性、科学性和完整性，方案与需求的吻合程度，提供的服务方案、维护人员和机构服务优劣程度以及承诺和优惠等方面的因素。

评审要点为：

（1）投标方案的科学性和完整性（27分）：

●①投标方案与需求的吻合程度，包括方案的可行性和扩展性；②方案是否科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性，是否有独到的优势（4分）；

●投标人须熟悉西湖区电子政务外网现有网络系统架构、安全系统架构等整体部署架构，并进行详细阐述（6分）；

●投标人详细了解现有设备物理环境，现有西湖区政务网物理光纤链路，并详细阐述如何实现与本次招标设备有机衔接的技术方案，确保系统整体可用性和可靠性（6分）；

●①投标人须详细阐述方案与现有西湖区政务外网重要业务系统的关联性，方案中须确保此类业务系统正常运行不受影响；②对杭州市电子政务外网所含的设备有充分的理解，以及各核心设备分别承担的作用进行详细阐述（8分）；

● 投标人须详细对本次涉及的接入点位、汇聚点位的设备替换方案（3分）；

（2）投标产品与需求的吻合程度（24分）：

●投标产品的的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的详细配置、主要技术参数等），是否能够满足标书要求；对于带“★”的技术指标负偏离每一项扣2分，其他技术指标负偏离每一项扣减1分，扣完为止（投标产品未提供证明材料、截图或证书的，统一视为负偏离）（18分）；

● 投标产品的选型上是否能够满足标书的基本要求，是否能满足本项目技术需求且性能与所要求配置相当的产品，其配置和性能是否能满足本系统运行的需求，投标产品的基本功能、技术指标上是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等，在同类产品中是否具有优势（4分）；

● 投标产品的兼容性、可靠性是否达到采购人的实际需求（提供相关证明材料）（2分）。

（3）组织实施方案的先进性和可靠性（8分）：

●投标人项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性以及组织机构、实施场所、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等（5分）；

●投标人按采购人要求是否有明确的质量保证目标，质量保证措施和体系合理先进并具有详细的实施内容等(3分)。

（4）售后服务保障能力（4分）：

●投标人是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有常驻服务和技术支持机构（非本地投标人在杭州是否有分公司或办事处或符合本项目服务能力并签订合作协议的第三方机构作为常驻服务和技术支持机构(也可承诺在中标后一个月内，建立办事处或与符合项目服务能力的第三方机构签订合同协议）)以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应（2分）；

●投标人提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况，是否具备售后服务热线，服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等（2分）。

（5）项目总体投入及维护人员素质情况（6分）：

● 投标人是否具有有效的项目实施规范和管理制度；拟投入本项目的团队技术人员数量是否满足采购需求（2分）；

●拟担任本项目经理和技术负责人的专业素质、技术能力、经验等情况：①项目经理是否具有高级信息系统项目管理师资格，是否具有5年以上类似项目建设经验，是否具有调动投标人各项资源能力；②项目组成员是否具有中级及以上职称、PMP证书。（提供项目经理和项目组成员的职称、证书、工作履历、案例合同、劳动合同和参保证明等相关资料）（4分）。

（6）培训、测试、试运转、验收（7分）：

● 培训计划包括培训内容、培训时间地点、培训对象，培训师资力量等（2分）；

●投标人须提供详细的实施及测试方案，同时需要详细阐述如何与现有系统网络实现无缝对接，并阐述各节点具体割接方案，要求附带拓扑图，内容是否完整、措施是否有效视为合理（3分）；

●投标人提出的①试运转的合理性、可行性情况、②验收方案的合理性、可行性情况等（2分）。

（7）备品备件情况（2分）：投标设备的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况，其它有关资料和材料的完整性、合理性和可操作性等情况；

（8）优惠和承诺（2分）：投标人提出的优惠条件和承诺情况，及其可实现程度等，对提出问题的回答情况是否全面、科学、合理。

（9）投标文件的制作情况（2分）：电子化的投标文件与评分标准一一对应的，关联定位是否明晰、准确。定位不明晰、准确的，一处扣1分，扣完为止。

▲投标人的资质和业绩情况（C= 8分）：

主要包含投标人的资质、类似项目建设成功案例等方面的因素。

（1）投标人的资质（2分）：具有基础电信或增值电信业务经营许可证、具有TL9000质量管理体系或ISO14001认证证书（2分）；

（2）投标人类似项目建设的成功经验（6分）：截止投标时间近三年以来投标人承担类似建设项目情况，结合已完工的工程案例和用户反应情况，参考合同或用户验收报告等工程实例证明（以签订时间为准，原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的主要业绩证明原件：如合同或用户验收报告等，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚），是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。

▲ 综合得分=A+B+C

▲ 减分：投标人的信誉情况（D）：政府采购领域中投标人在投标和项目履约期间是否存在不良行为记录。

● 投标人在参与本次招标活动前三年内，在国内政府采购领域中受到不良行为记录处罚的每次扣1分。

▲ 总分=综合得分 - D

# 报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

第四部分  项目招标范围、技术规范和服务要求

特别声明

# 项目概述

我区电子政务网络基础建设近年来取得了长足发展，2006年建设以来逐步的完善我区电子政务网络的应用的需求。通过电子政务网络统一出口的部署，优化了资源，降低当前和将来全区信息化建设成本，简化和规范了网络的运维工作，提高了电子政务网络整体支撑能力和运行服务水平。但随着电子政务应用的不断上线，对电子政务网络基础提出更高的要求。现西湖区电子政务网于2006年建成并投入使用，截止目前大部分的设备已经运行了10年以上的时间，电子设备都有其最佳使用年限，超期服役设备的元器件已经逐渐老化，设备也逐步进入了故障高发期，导致电子政务网络故障频发，无法正常访问。且大部分网络设备只有百兆的交换能力，在智慧政务的推动下，现有的基础承载网已不能满足区各单位日益增长的政务需求。为完善高效、安全、可靠电子政务网络，现急需对政务外网骨干网升级改造，进一步提高了西湖区电子政务外网的承载能力（由百兆接入网络升级为千兆接入网络），给我区电子政务办公系统奠定扎实稳定的基础。提供一个高效、稳定、安全、可靠的电子政务网络。

杭州西湖区电子政务外网核心网已支持IPV4/IPV6双栈，但考虑到未来3年的发展需求，电子政务网作为IPV6的重要组成部分，也对整个电子政务网的基础性能提出了更高的要求。

根据国办电政函〔2018〕70号中关于推进国家电子政务外网互联网协议第六版（IPV6）改造工作的通知要求，2020年底前，完成市地级政务外网IPV6改造，全面支持市地级以上政务部门IPV6门户网站部署。

网络运维优化工作本来就是一个持续改进不断完善的过程，针对目前存在的问题，通过夯实电子政务网基础设备不断提升网络的健壮性，才能确保杭州西湖区电子政务外网络可以为急速增长的政务业务提供坚实的网络基础。

# 建设内容

项目建设内容包括以下：

1、现有的核心交换机为H3C S10506，承载了所有互联网出口业务、本次新增两张万兆板卡和两台路由器，满足电子政务网络出口的需求。

2、升级更新原有5台千兆汇聚，35台接入交换机。

3、现我区电子政务外网出口部署两台千兆防火墙，需同步升级为万兆防火墙，满足电子政务网络出口的需求。

4、现我区电子政务无线网络AC为单点部署，全区的政务无线网络需要统一认证，统一管理。为提高稳定性，安全性等，本次新增一台无线AC控制器与原有设备做双机热备。

5、区电子政务网络是我区电子政务应用的基础，随着电子政务业务不断的上线，对网络的不间断性提出更高的要求。为了保证电子政务网络的正常运行，因此需配备相关的设备托管及运维服务。

6、依据监管部门及相关法规要求，应对政务外网骨干网升级进行等保测评。

# 三、项目采购清单

| 序号 | 设备清单 | 配置描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 出口路由器 | 4个以上业务槽位，交换容量79T，包转发率12000M；独立交换网板，支持BGP、MPLS、IPV6，IPV4路由表≥256K，MPLS LSP≥10K，万兆光接口≥10个,千兆光接口≥24个； | 台 | 2 |
|  | 核心交换机S10506-24板卡扩容 | 接口≥24万兆,单板全线速转发，路由表项IPv4支持128K，IPv6路由支持12K； | 台 | 2 |
|  | 汇聚交换机 | 支持虚拟化，接口:24个万兆光接口+2个40G光接口;三层交换机；双电源、双风扇；交换容量2.56Tbps、包转发率720Mpps；支持两个扩展槽位 | 台 | 3 |
|  | 接入交换机 | 交换容量336G、包转发率108Mpps；支持24个10/100/1000BASE-T电口,4个10G/1G BASE-X SFP+端口, | 台 | 35 |
|  | 万兆光模块 | SFP+ 万兆单模光模块，10公里单模 | 个 | 66 |
|  | 万兆光模块 | SFP+ 万兆单模光模块，40公里单模 | 个 | 14 |
|  | 万兆光模块 | SFP+ 万兆多模光模块 | 个 | 32 |
|  | 无线AC控制器 | 千兆以太网口数≥6，万兆SFP+光口数≥2个；并需提供1个RJ-45 Console管理口；本次项目要求配置≥1000个AP license；与原有无线AC做双机热备 | 台 | 1 |
|  | 防火墙 | 2U机箱 最大配置为34个接口， 默认包括3个可插拔的扩展槽和2个10/100/1000BASE-T接口，4个SFP+插槽，标配模块化双冗余电源 。防火墙吞吐率：40Gbps并发连接数：800万 | 台 | 2 |
|  | 设备托管 | 黄龙区域汇聚设备，古荡区域汇聚设备，转塘区汇聚域设备（含理线架、电费、定期巡检等日常工作） | 年 | 3 |
|  | 运维保障服务 | 西湖区政务外网7*24网络技术支撑（包含西湖区政务骨干网接入单位接入设备巡检、更换服务、备品备件等） | 年 | 3 |
|  | 等保测评 | 1个系统1次等保测评服务 | 项 | 1 |

# 四、采购内容及详细招标参数要求(硬件指标及要求所述的“支持”内容均包含在此次采购项目中)

1、出口路由器

| 技术指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 体系架构 | 支持主控板、交换网板、业务板完全物理分离，主控板、交换网板、业务板分布在不同的物理槽位，需提供设备面板图并指出对应的主控板、交换网板和业务板槽位 |
|  | 支持独立的交换网板≥4个 |
| 配置要求 | ★配置双主控，交换网板≥2，电源≥2，万兆接口≥10个，千兆光接口≥24个。支持BGP、MPLS、IPV6，IPV4路由表≥256K，MPLS LSP≥10K。 |
| 交换容量 | 交换容量≥79T，以较小值为准。 |
| 包转发率 | 包转发率≥12000M，以较小值为准。 |
| 业务槽位 | 整机框全物理尺寸的线卡槽位数≥4（非子卡槽位），不含主控、交换网板槽位 |
|  | 支持子母卡架构，母卡和子卡均支持热插拔 |
| 单槽位转发性能 | 设备支持单槽单向最大带宽≥400Gbps |
| 电源 | 支持的电源个数≥4个，电源系统支持N+M冗余，支持一体化供电方式，任意拔掉两个电源，设备能够正常运行 |
| 基本功能 | 支持不同带宽的链路捆绑功能 |
|  | 支持多路径负责分担功能（UCMP），支持非等速链路的负载分担，实现不同路径按带宽比例负载分担 |
|  | 支持将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合 |
|  | 支持多路径负责分担功能（UCMP），支持非等速链路的负载分担，实现不同路径按带宽比例负载分担 |
|  | 支持IPV4静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由策略，支持4M IPv4 FIB |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+，支持2M IPv6 FIB |
| 接口类型 | 支持FE、GE、10Ge（LAN/WAN）、40Ge、100Ge、155M POS、622M POS、2.5G POS、10G POS、CPOS接口、155M ATM、622M ATM、E1等接口 |
| GRE | 支持分布式GRE功能，为保证性能，本次要求实配GRE功能板卡或license |
| Netstream | 支持分布式Netstream功能，本次要求实配支持NetStream功能板卡或license |
| NAT | 支持分布式NAT功能，本次要求实配NAT功能板卡或license |
| IPv6 | 具备IPv6能力，所投机框需提供IPv6 Ready II证书 |
| 流量探针 | 支持独立的流量探针板卡 |
| QOS | 支持优先级Mark/Remark、CAR（Committed Access Rate）、GTS等功能 |
|  | 为简化ACL配置，设备需支持全局ACL功能 |
|  | 支持FIFO、PQ、WFQ、LLQ等各种队列调度机制，支持拥塞避免算法：Tail-Drop、RED、WRED，支持层次化Qos（H-Qos） |
| 可靠性 | 支持VRRP/VRRPv3、MPLS TE FRR、IP FRR（静态路由/策略路由/RIP/IS-IS/OSPF等） |
|  | 支持热补丁功能，可在线进行补丁升级 |
|  | 为提高设备软件稳定性及可靠性，主备倒换时业务不中断，需要支持NSR功能 |
|  | 为提高设备硬件稳定性及可靠性，交换网板、板卡、子卡支持热插拔功能 |
|  | 为检测设备之间的可达性、时延、丢包率、抖动等信息，设备需支持NQA检测网络质量 |
| 网络安全 | 设备支持防攻击能力，包括：ARP攻击、IPv6报文攻击、超大Trace报文攻击、TCP SYN flood、Ping flood、DHCP DDOS、PADI DDOS的防御等 |
|  | 支持OSPF、OSPFv3、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+的MD5认证功能，支持Keychain功能，可以支持基于时间段的生效的秘钥 |
| 国密相关 | 设备支持sm2、sm3，sm4 国密算法的国密硬件板卡，提供第三方测试报告，提供工信部入网许可证复印件 |

2、核心交换机板卡扩容

| 技术指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 类型 | 24端口万兆板卡，全线速。 |
| ★兼容性要求 | 要求与原有核心交换机完全兼容（提供证明材料）。 |
| 内存容量 | ≥2GB |
| 规格表项 | 路由表项IPv4支持128K，IPv6路由支持12K |

3、汇聚交换机

| 技术指标 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 交换容量 | ≥2.56Tbps，以较小值为准。 |
| 转发性能 | ≥720Mpps，以较小值为准。 |
| 接口类型 | ≥24个10G/1G SFP+端口,支持≥2个40G QSFP+端口,支持≥2个Slot |
| 电源 | 模块化双电源 |
| 风扇 | 模块化双风扇，前/后通风，风道可调 |
| VxLAN | 支持VxLAN二层网关 支持VxLAN三层网关 支持EVPN |
| 堆叠 | 最大堆叠台数>=9台 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  | 支持基于MAC的VLAN； |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 |
| 链路聚合 | 支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
|  | 支持流镜像 |
| 组播协议 | 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2 |
|  | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 |
|  | 支持组播VLAN |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ |
|  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 支持基于端口和VLAN的 ACL； |
|  | 支持IPv6 ACL； |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |
| 绿色节能 | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准 |
|  | 端口定时down功能（Schedule job） |
| 资质认证 | 要求提供信产部入网证复印件 |

4、接入交换机

| 技术指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 交换容量 | ≥336Gbps/3.36Tbps，以较小值为准。 |
| 转发性能 | ≥108Mpps，以较小值为准。 |
| 接口类型 | ≥24个GE端口，≥4个万兆SFP+口 |
| 堆叠 | 最大堆叠台数>=9台 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  | 支持基于MAC的VLAN； |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 |
| 链路聚合 | 支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP |
| 镜像功能 | 支持远程镜像 |
|  | 支持流镜像 |
|  | 支持端口镜像 |
| 组播协议 | 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2 |
|  | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 |
|  | 支持组播VLAN |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 整机提供ACl条目数不小于1K条； |
|  | 支持基于端口和VLAN的 ACL； |
|  | 支持IPv6 ACL； |
|  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |
| 资质认证 | 要求提供信产部入网证复印件 |

5、无线AC控制器

| 技术指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 端口数量 | 千兆以太网口数≥6，万兆SFP+光口数≥2个；并需提供1个RJ-45 Console管理口； |
| 接入授权 | ★本次项目要求配置≥1000个AP license（提供截图等证明材料）； |
| 无线协议 | 支持802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ac wave2、802.11e、802.11h、802.11i、802.11k、802.11v等协议； |
| 认证对接 | 对接政府内部移动协同办公平台（阿里钉钉或其他）实现Wi-Fi认证，无需额外部署认证服务器，账号在新终端登录上网时需要APP审批授权，保证账号上网安全性，并且可以通过APP进行修改； |
| 认证方式 | 支持微信认证、短信认证、二维码审核认证，方便来访交流人员、办事大厅对外提供便捷上网，同时将认证信息保存在本地无线AC上，保证用户身份信息数据安全性以及认证接入的稳定性； |
| 认证服务器 | 支持Portal和Radius服务器功能，支持认证用户数≥10K； |
| 上网安全 | 为了保证内部员工及外来访客的上网安全，规范用户无线上网行为，需要无线AC支持不低于3000种的精准应用应用识别，可以同时对互联网应用访问进行管控，能根据用户账号、接入位置、时间段、终端类型、终端MAC地址进行不同权限划分； |
| 上网审计 | 要求支持上网行为审计，符合上网安全合规政策，满足公安部82号令要求，可审计用户访问的URL、网络应用类型、非加密的邮件正文及其附件内容、Web BBS发帖内容、微博内容、FTP上传和下载的文件名、TELNET执行的命令等； |
| 防私接 | 为了预防政府办公Wi-Fi安全风险，需要支持对防钓鱼Wi-Fi、私接无线路由器的实时检测、告警及反制； |
| APP运维 | 支持运维人员在内网或者外网通过手机APP即可实现实时查看网络运行状态、网络配置修改、账号新建、管理员审核、网络实时告警等； |
| 兼容性 | ★本台设备需要和本单位现有无线控制器兼容，实现双机热备。如果不能兼容，需要免费替换掉本单位现有的无线控制器，并且能够实现对下面AP的认证、管理、维护； |

6、防火墙

| 技术指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 系统结构 | 产品由专用的硬件平台、安全操作系统及功能软件构成。设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核多平台并行处理特性； 为使保证安全产品做到安全自主可控，要求为国产品牌。为保证系统软件设计全面性、保密性、完整性，要求招标产品系统遵从行业标准和政府法规。 |
| 操作系统 | 安全操作系统采用冗余设计，出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择不得在WEB维护界面中设置系统切换选项。 |
| 配置要求 | ★2U机箱，最大配置为34个接口，默认包括3个可插拔的扩展槽和2个10/100/1000BASE-T接口，4个SFP+插槽，标配模块化双冗余电源 ，防火墙吞吐率：40Gbps，并发连接数：800万 ； |
| 工作模式 | 支持路由、交换、虚拟线、Listening、混合工作模式； |
| 路由交换 | 支持静态路由、ISP路由及动态路由协议，支持802.1q、QinQ模式； |
|  | 支持基于源/目的地址、源/目的端口的策略路由，保证关键业务流量通过优质链路转发； |
| 接入功能 | 支持GRE与IPSEC VPN接入； IPSEC VPN可提供国密算法； 支持使用L2TP、PPTP、GRE、IPSEC、SSL等VPN技术管理防火墙设备；产品符合《防火墙产品密码检测准则》 |
| 链路聚合 | 为提高链路可靠性，需支持手工链路聚合及LACP链路聚合。 提供不少于11种的负载均衡算法，灵活实现对聚合组内业务流量的负载分担。 |
| IP/MAC绑定 | 支持手动添加绑定，基于IP、接口的动态探测绑定，支持跨三层IP/MAC绑定，IP/MAC绑定表可导入导出； |
| 地址转换 | 支持一对一SNAT、多对一SNAT、一对一DNAT、双向NAT等多种转换方式；支持Sticky NAT开关，使相同源IP的数据包经过地址转换后为其转换的源 IP 地址相同； |
|  | 支持MAP66功能，将从内部发往Internet的数据包的源IPv6地址修改为全球单播源IPv6地址，实现IPv6网络间的地址转换； |
| 智能DNS | 支持智能DNS及DNS Docting功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡（提供功能截图） |
| 媒体业务接入 | 要求支持H.323、SIP等媒体协议,符合GB/T 28181-2016《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》及TC/OP(XZ)2B-185-2017相关技术要求； |
| 访问控制 | 支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组信息源MAC、域名、地理区域、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、审计、防代理、APT等功能配置,简化用户管理；（提供功能截图） |
|  | 为提升运维效率，降低运维成本，要求提供策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析，可在WEB界面显示检测结果；支持策略加速技术； |
|  | 提供策略查询功能，支持五元组快速查询以及针对策略名、源/目的区域、源/目的地址、服务、对象、未命中时间等条件进行细粒度查询； |
| 双栈模式 | 为适应IPv6发展趋势，要求防火墙系统支持IPv4/IPv6双栈工作模式，支持NAT64,支持静态转换和前缀转换方式；支持 NAT66地址转换，支持源地址转换； |
| 访问控制 | 支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPv6的目的/源地址、目的/源服务端口、区域、服务等条件进行安全访问规则的设置。 符合IPv6的网络环境，并且能够在IPv6网络中发现活跃IP地址 |
| 安全防护 | 支持基于IPv6的应用层检测（FTP\TFTP）、病毒过滤、URL过滤等防护 |
| 资源虚拟化 | 支持在一台物理设备上划分出最大120个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源； |
| 功能虚拟化 | 支持配置文件、系统服务等系统功能虚拟化，支持路由、链路聚合等网络功能虚拟化，支持安全策略、NAT策略、带宽管理、认证策略、IPV6功能、URL过滤、异常行为分析、病毒过滤、内容过滤、审计、报表等安全功能虚拟化； |
| 用户管控 | 综合运用身份认证与访问控制技术，通过内置智能过滤引擎实现基于用户身份的安全防护策略部署与可视化监控；支持手动创建用户、批量导入导出用户，同时支持设备扫描方式创建用户； |
|  | 支持设置密码有效性，如首次登陆修改密码、密码定期修改、密码有效时间等设置，用户忘记密码时，支持密码找回； |
|  | 支持本地CA和第三方CA，支持作为CA认证中心为其他人签发证书，也可采用第三方CA为其他人签发证书；支持标准CRL列表，支持CRL手工更新，同时支持CRL自动下载，通过HTTP或者LDAP方式定时自动下载更新CRL文件。 |
| 应用识别 | 内置强大应用识别引擎，综合运用端口识别、行为识别、特征识别、关联识别等技术手段，准确识别传统应用如P2P、web应用、移动应用等。 内置独立应用识别特征库，总数2100种以上，支持应用特征库在线或本地更新，支持应用特征自定义； |
| 带宽管理 | 支持基于IP/IP组、用户/用户组、服务/服务组、应用/应用组和时间等配置带宽策略，支持带宽策略优先级，实现对流量进行细分管理，保证带宽的利用率 |
| 连接控制 | 支持对单条访问控制策略进行最大并发连接数限制； |
|  | 为保护内部网络资源以及合理分配设备系统资源，需支持对指定的源/目的IP地址、MAC地址、应用制定相应的连接限制策略； |
|  | 支持监控功能，显示最近被拦截的IP、地址对象及应用的节点信息；同时支持对连接数限制策略匹配信息进行分类统计，方便管理员根据统计分析结果进行相应的防护控制； |
| 一体化访问控制 | 内置高度集成的一体化智能过滤引擎技术，实现在同一条访问控制策略中配置传统的五元组信息、用户、域名、应用、服务、时间、安全引擎（如：入侵防御、URL过滤、病毒过滤、数据防泄漏、内容过滤、文件过滤等）的识别与控制；（提供功能截图） |
|  | 访问控制策略执行动作支持允许、禁止及认证，对符合条件的流量进行Web认证，在策略中可设置用户 Web 认证的门户地址； |
|  | 支持黑名单功能，可设置多个对象条件，如：五元组信息、地址范围、应用、用户等； |
| 入侵防御 | 支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在5000条以上（提供界面截图），能对常见漏洞进行安全防护，兼容国家信息安全漏洞库； |
|  | 规则库支持根据攻击类型、风险等级、流行程度、操作系统等进行分类，防护动作包括告警、阻断、记录攻击报文； |
|  | 支持针对地址、应用设置入侵防御白名单，支持攻击规则搜索以及自定义，可对自定义规则导入导出； |
|  | 厂商需具备强大的漏洞和攻防研究能力，为CNNVD一级支撑单位（提供证明材料），能够确保每周至少更新1次攻击特征库； |
| 未知威胁防御 | 支持APT防御扩展，不依赖于攻击、恶意代码等特征库进行检测，通过沙箱技术对于未知漏洞攻击（0day/1day漏洞）、木马、病毒具有检测能力；可根据用户环境，将APT工作模式设置为深度模式或者智能模式（提供功能截图）； |
|  | 支持异常行为检测，内置统计智能学习算法，对特定地址对象建立监控策略，基于新建、并发、流量等数据与上一周期记录值进行比较判定是否异常，如果存在异常则报警； |
| 邮件安全 | 内置邮件安全防护功能，可进行匿名发件人、收发件人同名、非标客户端、收/发件人频率、收/发件IP频率、邮件长度、附件名称、附件数量检测，支持黑、白名单检测； |
| DDOS防御 | 内置流量检测清洗引擎，支持基于IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、NTP等众多协议类型的防护策略；提供丰富的策略模板，且支持策略模板自定义； |
|  | 支持基于IP协议的检测清洗，包括但不限于：IP Flood、IP Frag Flood、端口扫描、IP 地址扫描； 支持根据相似关系构建僵尸群落，进行分析，发现僵尸网络间的内在关系，更有效的跟踪和研究僵尸网络背后的黑客组织的行为模式。 |
|  | 支持基于TCP协议的检测清洗，支持SYN源认证技术，认证模式可设置为基本模式或者高级模式，以防止虚假源攻击； |
|  | 支持基于UDP协议的检测清洗，包括对源、目的限速，对UDP最大及最小报文限制；同时支持UDP关联认证，要求所有去往服务器的UDP报文，必须首先与该服务器的TCP端口建立TCP连接，对源地址进行合法性认证； |
|  | 支持基于DNS协议的检测清洗，包括但不限于：DNS QUERY FLOOD、DNS REPLY FLOOD、DNS投毒攻击、DNS格式检查、DNS NX异常比率检测等；支持DNS QUERY源认证、DNS REPLY源认证； |
|  | 支持基于HTTP协议的检测清洗，支持对HTTP slow-header和HTTP slow-post设置最大传输时间以及异常会话数阈值，有效防御慢速攻击； |
|  | 支持根据DOS/DDOS攻击行为自动添加动态黑/白名单功能，可自定义动态黑/白名单超时时间；（提供功能截图） |
| 文件过滤 | 内置文件过滤引擎，支持对即时通讯、社交网络、网络硬盘、网页邮箱、IM文件传输等应用类型以及HTTP/FTP/SMTP/POP3等标准协议进行检测，识别可执行文件、office文件、视频文件、图片文件、帮助文件、压缩文件、数据文件等超过40种文档类型的文件过滤； |
| 内容过滤 | 支持基于http、ftp、telnet、smtp、pop3等协议的内容过滤策略，支持过滤FTP信令：上传文件、下载文件、删除文件、重命名文件、创建目录、删除目录、列出目录等，邮件过滤支持对发件人、收件人、主题、内容、附件等进行过滤； |
| 报表 | 内置多种类预定义报表模板，支持根据通信流量、上网行为、威胁统计等来源数据库自定义报表模板；支持一次性报表及周期性报表，可自定义统计时间； |
|  | 支持报表按照PDF、WORD及EXCEL格式导出； |
| 审计 | 支持独立配置审计策略，同时也可将指定的 IP 地址、 URL、 应用加入白名单，不进行数据审计； |
|  | 支持网站访问审计：审计指定类别的 URL 地址、审计命中指定关键字的网页标题和网页内容； |
|  | 支持邮件内容审计：对接收/发送邮件行为及邮件内容进行审计；FTP审计：对FTP上传/下载行为及文件内容进行审计； |
|  | 提供完善的审计数据查询功能，方便管理员对用户的上网行为进行审查和分析。支持对用户上网行为进行完整的审计数据查询，包括访问网站、邮件收发、论坛微博、 FTP、 网盘、 TELNET等； |
| 日志 | 支持日志本地存储，可对不同类型日志设置存储空间；同时支持外发至SYSLOG服务器，可将多条日志合并成一条日志传送到日志服务器中，可选择对日志传输是否加密，设定8位的加密密钥； |
|  | 日志查看可划分为管理日志、系统日志、策略日志、应用行为日志等四大模块，可将日志按照CSV或XML格式导出； |
| 资源监控 | 在WEB界面提供资源监控开关，可对cpu占用率、内存占用率、磁盘占用率设置阈值； |
| 流量统计 | 支持根据应用对通过设备的数据报文流量进行统计，包括应用总流量排名和各个应用的协议名称、总流量、上行流量、下行流量、新建连接数、当前会话数以及流速； |
|  | 支持根据服务器对通过设备的数据报文流量进行统计，包括各个服务器的服务器 IP、总流量以及新建会话数； |
|  | 支持指定监控时间周期，包括：实时、最近1小时、最近1天、最近1周、最近1月等； |
| 威胁统计 | 支持根据按照病毒防御、入侵防御、APT防御、DDOS攻击进行威胁统计，可按照威胁类型/攻击者/受害者三种方式进行威胁排名 |
| 负载均衡 | 支持用户服务器的负载均衡，保证用户关键服务的有效性； |
| 冗余备份 | 支持AS、AA、连接保护等多种设备高可用机制并支集群部署； |
| 系统诊断 | 支持分别针对网络层、传输层和应用层提供诊断系统网络连通性的工具，包括 PING、 TRACEROUTE和 DNS； 支持在WEB界面进入CLI模式，执行系统配置、网络诊断、过滤抓包等命令，提高管理员运维效率； |
| 管理员 | 支持系统管理员能够通过本地认证及外部认证方式进行登录管理，外部认证失败时可转本地认证； 支持管理员分权管理，可自定义管理员权限模板，所有功能模块组合可由管理员自由组合配置； |

7、设备托管及运维保障服务（本次采购三年服务，按三年总额报价）

| 技术指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 设备托管 | 提供黄龙区域汇聚设备，古荡区域汇聚设备，转塘区汇聚域设备的托管服务（含理线架、电费、定期巡检等日常工作） |
| 运维保障服务 | 针对西湖区电子政务网建立服务保障体系，维护各骨干网接入单位设备及本项目涉及设备。服务期内，向提供统一的维护电话号码（固定电话），提供7×24小时的有关设备（系统）问题的电话咨询和故障报修服务，出现故障时的应急响应服务要求在获得通知后即时响应，2小时以内到达现场，及时诊断修复并提交故障报告及相应的解决措施。4小时内排除故障并恢复系统正常运行，对于硬件故障，要求不论在何时确诊需要进行备件更换，发出备件更换指令起8小时内备件到达故障现场，并恢复系统正常运行。针对骨干网络设备提供相应备品备件。 |
|  | 对政务外网骨干网络主要接入单位接入设备每月至少提供一次运营商级的设备定期巡检服务，要求结合巡检和其他服务，为政务外网汇聚机房和部门接入等接入区电子政务外网的网络设备运行状况进行检查并建立档案，包括信息安全管理体系的评估与优化、网络运维管理评估与优化等，每季度提供巡检报告一份。 |
|  | 负责骨干网接入交换机、汇聚交换机的网络配置和上门更新服务(设备用户提供)。 |
|  | 建立我区政务骨干网络设备档案、设备配置备份和升级。制定我区电子政务网络应急响应预案。 |

8、等保测评服务

| 技术指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 依据国家信息安全等级保护相关标准及技术规范要求，结合信息安全整体需求及系统具体应用特点，对系统开展等级保护测评，出具等级测评报告，并协助完成系统定级备案。 |
| 测评系统 | 西湖区电子政务外网 |
| 服务期限 | 项目进行试运行后3个月内完成测评并出具等级测评报告、并协助完成备案材料上报； |
| 项目成果 | 项目的成果文档应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分： 1、《信息系统安全等级保护定级报告》（已定级系统除外）； 2、《信息系统安全等级保护备案表》（已定级系统除外）； 3、《信息系统安全等级保护测评报告》； 4、《信息系统安全等级保护整改方案》。 |

特别说明：

1、本项目的系统软硬件产品的详细指标，投标人必须对指标要求有明确的响应，针对采购要求如实描述是否偏离。上述所有技术指标均为采购单位提出的基本要求，其中带“★”的参数为该项目重要参数，若出现负偏离或缺失，则每一项扣2分，扣完为止。

2、所投产品须提供3年原厂标准（或原厂）的质保服务承诺函。

# 五、服务与培训

1、实施服务要求

①投标人应充分考虑满足投标项目整体要求，提出完整的项目管理、项目实施、系统开发、项目验收、售后服务方案。

②投标人应本着认真负责的态度组织项目团队，提供项目组主要成员名单，根据对项目的理解制定项目的人员配置管理计划，包括组织结构、项目负责人和技术负责人、组成人员及分工职责。

③投标人需为本项目构建稳定的不少于5人的技术人员团队，其中项目经理至少有5年以上项目实施经验。

④投标人必须有可靠的售后服务保障包括在浙江省内有固定的售后服务机构，保证提供长期、稳定的技术服务。

⑤拟派项目经理具有高级信息系统项目管理师，项目组成员（除项目负责人）具有中级及以上职称、PMP证书。

⑥本项目总工期为6个月，其中2020年12月-2021年3月为建设阶段，2021年4月-2021年6月为试运行及验收总结阶段。

⑦实施地点：西湖区数据资源管理局及其指定地点。

2、培训要求

投标人须提出详细的项目培训计划，具体如下：

2.1对系统使用人员、系统运行维护管理人员等不同对象的培训计划；

2.2培训课程安排、培训方式及时间；地点场所由采购人提供;

2.3要求对各类培训对象编写不同的培训手册;

2.4提供系统操作培训：主要面向西湖区电子政务外网相关管理部门提供对应的操作培训及相应培训资料。

2.5要求在项目交付前提供不少于两次在西湖区内免费集中培训；每次培训规模不低于10人，时间不少于一天。

# 六、验收要求

文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。要求如下文档：

1、项目实施前：需求分析报告；施工方案、项目实施计划；

2、项目实施期间：项目实施工作单、故障诊断及排除记录、项目实施过程中衍生的其它相关资料；

3、项目实施后：系统试运行和自测报告、故障诊断与排除手册、工作总结报告；

4、培训期间：培训计划、用户使用手册、管理员使用手册；

5、其他需要提交的材料。

第五部分 采购合同的一般和特殊条款

1．定义

1.1“合同”即由甲乙方双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

合同将由杭州市西湖区数据资源管理局（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订，采购机构作为合同鉴证方。以下为采购人提出涉及乙方的主要条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，采购人将视作认同。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在供应商全面正确地履行合同义务时，采购人应支付给供应商的款项。

1.3“服务”系指招标文件规定供应商须承担的运维、调试、驻场、培训以及其它类似的义务。

1.4“甲方”系指通过采购接受合同及服务的杭州市西湖区数据资源管理局 。

1.5“乙方”系指经评审最终确定的中标人。

1.6“现场”系指将要进行运维服务的地点。

1.7“验收”系指采购人依据技术规格规定接受合同所依据的程序和条件。

2．适用范围

本合同条款适用与本次采购活动。项目实施范围详见附件——招标文件和投标文件及补充文件、系统架构图、承诺书等。

3．项目运维要求

3.1 乙方按照招标文件要求和投保文件承诺向甲方提供各项质保运维服务。

3.7若运维服务中涉及到保密信息，乙方必须对甲方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。

4．项目实施

4.1甲方提供项目所需的平台系统和必要场地。

4.2乙方项目实施人员须服从甲方管理人员管理。乙方项目实施人员必须遵守现场的各项规章制度。

4.3乙方应根据项目情况提供服务、培训，项目实施进度计划，经甲、乙双方共同确定后作为双方共同执行的合同条款，乙方应按计划实施服务。

5．系统维护与保修

5.1 乙方对甲方提供操作维护、管理等培训。

5.2 乙方提供设备托管服务和网络运维保障服务，服务期从项目通过初验之日起计算。

5.3 维护期内，乙方须根据网络运维保障服务定期的检测与调优，每年对网络系统进行一次总体检测。

5.4 乙方在每次服务完成后，须向用户提交相关文档，内容包括起因、响应、过程、结果、今后注意事项等各部分。

6．支付

本次项目合同总价为大写人民币            （￥    元），采用分期付款方式，具体如下：

| 付 款 阶 段 | 支付占合同总额的比例 | 付款金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 第一期付款：在合同签订后10天工作日内。 | 50% |  |
| 第二期付款：总工期6个月之后，进行最终验收，经验收合格后的10个工作日内。 | 50% |  |

7. 履约保证金缴纳及退付

签订合同后3个工作日内，乙方须向甲方缴纳不超过政府采购合同总额5％的履约保证金或建议免收履约保证金，缴纳金额:            （￥    元）。履约保证金在项目验收合格后（服务期满后），若无质量和服务等问题，在5个工作日内无息退还乙方。

8．延期交付与核定损失额

如果乙方在正常情况下未能按合同规定的时间按期交付使用或未能按合同规定履行其义务，乙方将承担相应后果，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

9．不可抗力

签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事故。

10. 乙方的责任与义务

10.1 根据投标文件的承诺向甲方委派项目负责人、技术负责人和专业技术人员。

10.2 在履行本合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋工作。

10.3 在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄漏与本项目、本合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害甲方的知识产权。

10.4 负责平台系统运维服务，负责处理好与其他项目实施单位的协调。

10.5 项目实施组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向甲方提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高项目造价，或延长工期，应当事先取得甲方的同意。

11. 甲方的责任与义务

11.1 甲方应当主要负责项目运维的所有外部关系的联系与协调，为乙方工作提供良好的外部条件。

11.2 甲方应当按合同条款双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目建设有关的项目资料等。

11.3 甲方应当按合同条款约定的时间就乙方书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。逾期应视为甲方同意。

11.4 甲方应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系。更换代表，要提前通知乙方。

11.5 甲方有与乙方订立补充合同的签订权。

11.6 甲方有对项目规模、设计标准、规范和设计使用功能要求的认定权，以及对项目建设、设计变更的审批权。

11.7 甲方有权要求乙方提交工作月度报告及专项报告等。

12. 合同生效、变更和终止

12.1 本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章，并且乙方向甲方缴纳合同约定金额的履约保证金或建议免收履约保证金，采购机构鉴证后，合同在政采云平台备案后生效。至合同期止。

12.2 在乙方的责任期即合同的有效期内，如因甲方的原因，导致项目建设进度的推迟或延误而超过约定的日期，甲乙双方应协商，重新约定相应延长的合同期。因乙方的责任，导致项目建设进度的推迟或延误而超过约定的日期按违约责任处罚。

12.3 在合同签订后，实际情况发生变化，使得乙方不能全部或部分执行项目时，乙方应当立即通知甲方。该项目的完成时间应延长。当恢复执行项目时，是否需增加时间用于恢复执行，由双方协商确定。

12.4 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在30天前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

13. 违约责任

13.1乙方必须在项目运维到一定时间内，会同甲方及有关部门共同按有关规范验收，如因产品质量和项目实施质量问题，不能按期验收或验收不合格，乙方应负责返工所造成的经济损失。由此而造成推迟交货的时间按超期天数计算，每超过一天乙方按本项目总价款的2‰赔偿甲方的经济损失。如因甲方原因造成不能按期完工，工期相应顺延。

13.2 如在合同规定的工期内，达不到项目规定的服务指标，乙方应当承担违约责任。承担方式和违约金额如下：超期30天内，每天扣合同金额的0.5‰；累计超期30天，甲方有权终止执行合同，并没收履约保证金。

13.3 如因乙方原因达不到合格等级的，则必须无条件返工至合格，并全额没收履约保证金。

13.4因乙方原因造成采购单位其他系统不能正常运行，酿成重大事故（正常工作日系统中断一天或一天以上）的，将承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额最高为项目总价的50%。

13.5 履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方全部承担。

13.6 因不可抗力导致合同不能全部或部分履行，甲、乙双方协商解决。

14.项目质量

14.1 乙方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对项目运维、培训等各个环节进行严格的质量和质量控制。

14.3 项目的质量、技术标准如在招标文件和投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

15. 争议处理

15.1 合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，依法向人民法院起诉。

15.2 对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商

解决，经协商仍未能达成一致的，依法向人民法院起诉。

16. 其他

16.1 本合同（□是  □否）为可融资合同（若为可融资合同，则甲方必须将采购资金支付到合同中指定的融资银行及收款账号，开户银行：     账号：        ）。关于中小企业信用融资事项可登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏进行查询。

16.2 未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

16.3 乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

16.4 乙方人员在甲方场地工作时，应遵守甲方相关规章、制度。

16.5 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

16.6 合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，并由采购机构鉴证，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

16.7 招标文件[编号：XHZFCG-2020-G-100]、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

16.8 本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章，并且乙方向甲方缴纳合同约定金额的履约保证金或建议免收履约保证金，采购机构鉴证后，合同在政采云平台备案后生效。

16.9 本合同一式伍份，甲方、乙方各执贰份，采购机构执壹份。

16.10 适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

16.11 以上是合同的主要条款，合同条款包括但不止于以上条款（如安全生产责任状以及廉政合同等）。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人：                              法定代表人：

或受委托人（签字）：                       或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

鉴证方（盖章）：杭州市西湖区政府采购中心

联系人：

地址：

签 约 地：

签约日期：   年   月    日

# 第六部分 应提交的有关格式范例

# 一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

# ▲资格文件部分

# 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件………………………………………………………………………………………（页码）

（2）2019年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明) （页码）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………………………（页码）

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 …（页码）

（5）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）…………（页码）；

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

二、财务报表资料文件（复印件）

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

四、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

杭州市西湖区数据资源管理局 、杭州市西湖区政府采购中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制）

# ▲报价文件部分

# 目录

# （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

# （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

# （3）报价明细清单…………………………………………………（页码）

# （4）中小企业声明函………………………………………………（页码）

# 一、投标响应函

杭州市西湖区数据资源管理局 、杭州市西湖区政府采购中心：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的杭州市西湖区政务外网骨干网（2020）升级改造项目[编号：XHZFCG-2020-G-100]招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件（见投标须知前附表所述）。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表及投标报价明细清单；

(2)投标商务技术文件；

(3)编制和提交采购响应文件须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至f)项情形之一的，中标、成交无效。

公司电子签名：

联系人：                    联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	 月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

# 二、投标(开标)一览表

杭州市西湖区数据资源管理局 、杭州市西湖区政府采购中心：

按你方招标文件要求，我们，本标书签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成编号为XHZFCG-2020-G-100的招标文件[项目名称：杭州市西湖区政务外网骨干网（2020）升级改造项目]的标项实施。

投标（开标）一览表（单位均为人民币元）

| 序号 | 报价内容 | 总 报 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 合计 | 小写： |
|  | 大写： |
| 是否为中小企业 | □是 □否 |

注：报价中的设备托管及运维保障服务期为三年的总价格。

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、本项目为交钥匙工程，投标报价含安装调试费、质保期运行维护、技术支持、验收费、培训费、售后服务和税金等所涉及本次项目的一切费用均计入报价。

3、“投标（开标）一览表”的总价应与“报价明细清单”中的项目总价一致。

4、以上投标总价中，除服务价款外，其它费用包含内容为：

5、服务期：自项目验收通过之日起      个月。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

三、报价明细清单（产品具体配置表）

| 序号 | 名称 | 配置/详细描述 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 | 小写： |
|  | 大写： |

注：1、本次报价中的设备托管及运维保障服务为三年的总价格，服务期为3年。合同期内，若中标单位没有按合同规定服务，采购单位有权终止合同，设备托管和网络运维保障服务另行招标采购。

2、以上表格可自行扩展，包括有关本项目建设所需的安装调试费、质保期运行维护、技术支持、验收费、培训费、售后服务和税金等所涉及本次项目的一切费用均计入报价。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

四、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物(或服务)，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物(或服务)。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签名）：

日期：     年     月    日

注：投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

注2：《中小企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签名）：

日  期：

# 商务技术文件部分

目录

（1）法人授权委托书……………………………………………………（页码）

（2）法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）…………………（页码）

（3）声明书………………………………………………………………（页码）

（4）资质文件（复印件） ………………………………………………（页码）

（5）投标人介绍…………………………………………………………（页码）

（6）主要业绩证明………………………………………………………（页码）

（7）商务偏离说明表……………………………………………………（页码）

（8）投标人认为需要的其他商务文件或说明…………………………（页码）

（9）廉政承诺书…………………………………………………………（页码）

（10）技术解决方案……………………………………………………（页码）

（11）组织实施方案……………………………………………………（页码）

（12）项目小组名单……………………………………………………（页码）

（13）优惠条件及特殊承诺……………………………………………（页码）

（14）随机特殊工具和备品备件清单…………………………………（页码）

（15）培训计划…………………………………………………………（页码）

（16）验收方案…………………………………………………………（页码）

（17）技术偏离说明表…………………………………………………（页码）

（18）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明………………………（页码）

（19）认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

注：以上目录是编制投标商务技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

## 一、授权委托书

杭州市西湖区数据资源管理局 、杭州市西湖区政府采购中心：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理杭州市西湖区政务外网骨干网（2020）升级改造项目[编号：XHZFCG-2020-G-100]政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自  年 月  日起至   年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

## 二、法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）

## 三、声明书

杭州市西湖区数据资源管理局 、杭州市西湖区政府采购中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

本单位自愿参加杭州市西湖区政务外网骨干网（2020）升级改造项目[编号：XHZFCG-2020-G-100]政府采购项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

四、资质文件（复印件）

附表：本项目投标人的资质情况表

| 资质要求 | 投标单位具备资质 |
| --- | --- |
| 必备资质 | 资质级别 | 资质名称 | 资质级别 | 颁证机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 | 备注 |
| 其他资质 | 资质级别 | 资质名称 | 资质级别 | 颁证机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 | 备注 |

## 附表：本项目投标产品有关证书情况表

| 投标产品有关证书 | 投标人提供的产品已具备的证书 |
| --- | --- |
| 主要投标产品有关证书名称 | 产品名称 | 品牌/型号 | 产地 | 制造厂商/颁证机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 |

注：投标人可按上述的格式自行细化编制，已取得相应证书的投标产品都应当在以上表格中详细填写，未取得相应证书的投标产品可不必在上述表格中填写。

投标人名称(电子签名)：

日期：   年  月   日

## 五、投标人介绍

（由投标人自行编制）

附表: 投标人信息

| 项目 | 叙述/提供 |
| --- | --- |
| 1. 一般情况 1.1 公司名称（包括：母公司/附属公司/办事处） 1.2 公司地址 1.3 公司成立时间 1.4 公司主业 1.5 业务范围 1.6 从事类似项目实施的情况， 1.7 也可列举出在其它行业从事的相应工作。 1.8 典型项目实例: 需提供合同 复印件，成功案例单位出具的用户报告并加盖公章 2. 支持与经验 2.1 支持服务能力 系统分析、设计、集成人员的数量、学历、资历，典型开发实例； 3．公司的组织结构简图（以下可另附） 4．法人授权委托书 5．营业执照复印件 6．相关资质证明 |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：   年  月   日

## 六、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件或用户单位验收证明并注明所在投标商务文件页码。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 七、商务偏离说明表

| 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 八、其他商务文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 九、廉政承诺书

杭州市西湖区数据资源管理局 ：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经

营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报区政府采购办。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

## 十、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 十一、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 十二、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标商务技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标商务技术文件页码。

附表C:本项目的小组人员的资历情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 所有认证证书 (页码) | 本项目中的职责 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标商务技术文件页码。

附表D:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 十三、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 十四、随机特殊工具和备品备件清单(如果有)

| 名称 | 品牌 | 制造厂/原产地 | 规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：备品备件是指投标人为本次采购服务所准备的备品备件设备，以保证出现故障时，可以在最短的时间内使用备品备件清单中的设备排除故障。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 十五、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:

A．课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B．按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标商务技术文件页码。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 十六、验收方案

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 十七、技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 十八、对招标文件中有关条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 十九、其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》、《西湖区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在杭州市政府采购网上或政采云平台注册入库，并取得政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、供应商若有融资意向，需先与西湖区财政局合作银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标后，供应商应与采购单位或者采购代理机构及时联系，告知融资需求；

3、采购单位或者采购代理机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；

4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与供应商联系并办理相关融资事宜。

四、注意事项

请各采购单位和采购代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

# Text boxes

工

作

日