# 杭州市西湖区排灌设施管理服务站清水入城PAC净水剂采购项目

# 比选公告

一、项目名称：杭州市西湖区排灌设施管理服务站清水入城PAC净水剂采购项目

二、项目内容：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规规定，现就杭州市西湖区排灌设施管理服务站清水入城工程PAC净水剂（聚合氯化铝）采购项目进行公开比选采购，质量标准符合国家关于生活饮用水用聚氯化铝GB15892-2009技术标准，欢迎符合要求的供应商前来投标。

# 三、基本要求：

1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，所提供的货物须在我国境内合法生产的聚合氯化铝制造商，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，且符合、承认并承诺履行本采购文件各项规定的单位；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、投标产品须具备在有效期内的行政主管部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》（若提供的是市级卫生管理部门颁发的批件，还必须提供省级卫生管理部门下放市级卫生管理部门颁发的证明文件）；

4、本项目不接受联合体投标。

四、技术要求：

1、投标人所使用的聚氯化铝原材料必须符合国家标准GB15892-2009，其中所用的盐酸必须是工业合成盐酸，不得使用工业废盐酸（提供公安局签发的准购证复印件及盐酸进货发票复印件）。

2、投标人用于制造、储存、运输聚氯化铝的生产线、原料和成品的储存池、槽罐车等应相对独立，混装或混合生产的设施产品在用于饮用水级时，必须处理好残留物。

3、产品检验方面：投标人须提供出厂具体批次号并提供与之相对应批次的质量检测报告复印件，其中聚合氯化铝的相对密度、氧化铝、盐基度、水不溶物、pH等五项指标为出厂检验项目，应逐批检验，若供货的批次相同则由生产厂家在交割单上书面标明批次号。

4、投标人需在接到配送通知后24小时内运送至采购人指定地点，现场卸货，并完成储存。投标人须随车提供质量检测报告复印件交杭州市西湖区排灌设施管理服务站。

5、质量指标：具体见下表格：

| 聚合氯化铝（PAC）GB15892--2009 |
| --- |
| 指标名称 | 指标 |
| 密度（20℃）/(g/cm3)≥ | 1.12 |
| 氧化铝（Al2O3）含量,%≥ | 10 |
| 盐基度，% | 40.0-90 |
| 水不溶物含量，%≤ | 0.2 |
| PH值 | 3.5～5.0 |
| 砷(As)的质量分数/% ≤ | 0.0002 |
| 铅(Pb)的质量分数/% ≤ | 0.0001 |
| 镉(Cd)的质量分数/% ≤ | 0.0002 |
| 汞(Hg)的质量分数/% ≤ | 0.00001 |
| 六价铬(Cr6+)质量分数/% ≤ | 0.0005 |

6、计量方式：

液体计量容积法，双方可进行复核，密度按（1.20±0.08）g/cm3固定计量。

7、其他要求：投标人具有完善的售后服务体系。

# 五、报价：

1、投标报价按人民币元报价，评标采用最低综合单价中标法，即包含货物、配送、仓储、入库、出厂检测全过程的人工、材料、机械、管理费、税金、利润及考虑必要的风险等，以上所需的综合单价最低的报价者为中标单位，综合单价最高不得超过1250元/吨，否则视为无效标。

2、采购量暂估120吨，最终按时结算。

3、投标人不应由于报价太低放弃中标，也不应由于报价原因影响作业质量，如发生上述情况的将对投（中）标人进行信用不良记录，并抄送有关部门，直接影响后续投标。

六、采购服务期限：合同签订之日起至2021年12月31日止，或供货量结算总价达到15万时服务终止，先到为准。如发生提供的实际供货总价超过15万的，多余量不再另行结算。

# 七、投标：

1、凡有意参加投标者，请在杭州市西湖区门户网站（http://www.hzxh.gov.cn/）自行下载采购文件，并根据自身能力填写。商务技术文件（一正一副）和报价文件（一份）单独密封包装后加盖密封章，在开标前不得开启。

2、相关附件：法定代表人资格证明书或授权委托书，投标声明书，投标人一般情况表，企业营业执照复印件，涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件复印件，公安局签发的准购证复印件及盐酸进货发票复印件，质量保证及产品使用说明，所有复印件加盖单位公章原件备查。

3、投标人应于2020 年9月28日上午9:30（北京时间）前将投标文件（报价单及相关附件）直接递交至杭州市西湖区文一西路858号西溪大厦西5楼579会议室（西湖区农业农村局）。

# 八、开评标及定标：

# 2020 年9月28日上午9:30开始当场开评标，投标单位提供的材料在符合基本要求的情况下，以综合单价最低的报价者为中标单位，综合单价最高不得超过1250元/吨，否则视为无效标。评标小组首先对各投标商的投标文件进行符合性审查，凡不符合有关规定和不响应采购文件的基本及技术要求和条件或有重大偏离的投标文件，经评标小组认定，作为符合性审查不通过的应予以废除，不再进行报价标的评审。商务技术标评完后再唱报价标。按最终投标综合报价由低到高顺序排列。如出现综合单价报价一样的情况，则采取抓阄办法确定中标者。如符合条件的投标单位少于3家的本次采购也视为有效。

# 评标小组将根据采购文件的规定，履行评标评审工作职责，排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议，最终确定中标人。确定中标人后，采购人将在发布采购公告的网站上公布评标结果。如中标人拒绝承担中标的项目，或提出采购人不能接受的条件，致使协议书无法签订，采购人将取消其中标资格，考虑与下一次序中标候选人进行评标或另行组织采购。

# 九、有下列情形的，应当否决其投标：

1、开标需携带本人身份证原件，非法定代表人的需携带单位授权委托书；

2、不响应采购文件规定的基本要求和技术要求条件的；

3、同一投标人提交两个以上不同的投标报价且未声明哪一个有效的；

4、在评标前，由评标小组对每份投标文件进行资格预审。投标文件有以下情况被视为无效：

投标人的投标文件未按要求密封包装、未按照采购文件要求的格式制作的；正本未加盖法人单位公章、未由法定代表人或授权委托人签字并盖章的；授权委托人与投标文件中授权委托书所载内容有异；投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；投标人提供的协议书复印件等证明材料与事实不符或与其无关的。

经开标后投标文件仍需接受评标小组相关符合性的检查，并有可能在评标过程中被判断为无效。

5、投标报价超出采购文件设定的限价的；

6、被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7、在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

8、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对采购单位施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

# 十、联系方式：

采购机构名称：杭州市西湖区排灌设施管理服务站。

联系地址：杭州市西湖区双浦镇麦岭沙619号。

联系人：王工，电话0571-87093977。

十一、质疑和投诉：

1、投标人认为采购文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑。投标人对采购单位的质疑答复不满意或者采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

2、同级政府采购监管管理部门：西湖区政府采购领导小组办公室；监督投诉电话：0571-58101864。

## 附件：

# 报价文件

项目名称：杭州市西湖区排灌站关于西湖区排灌站清水入城PAC净水剂采购

投标单位名称：

| 产品名称 | 有效成分含量 （氧化铝（Al2O3）含量） | 质量标准 | 暂定数量 （吨） | 综合单价（元/吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 饮用水级液态聚合氯化铝（PAC） |  |  | 120 |  |

说明:

1、投标综合单价包含供货、运输、仓储、保险、税金、验收、人员培训、售后服务等全部内容综合报价，综合单价最低者中标，综合单价最高不得超过1250元/吨。

2、采购数量暂估120吨，投标总价不超过15万元，否则视为无效标，最终按实结算。

3、此表在不改变格式要求的情况下，可自行制作。

投标单位名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

# 应提交的有关格式范例

## ▲商务技术文件部分

目录

（1）法定代表人资格证明书或授权委托书…………………………………（页码）

（2）投标声明书………………………………………………………………（页码）

（3）投标人一般情况表………………………………………………………（页码）

（4）通过年检有效的企业法人营业执照（复印件）………………………（页码）

（5）涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（复印件）…………………（页码）

（6）公安局签发的准购证复印件及盐酸进货发票复印  …………………（页码）

（7）质量保证及产品使用说明………………………………………………（页码）

（8）信用查询记录……………………………………………………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

外层包装（封签）

（投标人名称）

投 标 文 件

项目名称：杭州市西湖区排灌站关于西湖区排灌站清水入城PAC净水剂采购

投标文件名称：报价文件/技术文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

授权代表签字：

日期：  年  月  日

报价文件封面

（投标人名称）

报价文件

项目名称：杭州市西湖区排灌站关于西湖区排灌站清水入城工程净水剂采购

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

商务和技术文件封面

正本或副本

（投标人名称）

商务技术文件

项目名称：杭州市西湖区排灌站关于西湖区排灌站清水入城工程净水剂采购

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

法定代表人资格证明书

致杭州市西湖区排灌设施管理服务站：

我                 （姓名）系                            （投标人名称）的法定代表人，身份证号：                                     。

特此证明。

法定代表人身份证： 复印件粘贴处

投标人名称（盖章）：

日期：  年  月  日

说明：投标人的法定代表人参加投标，须在投标文件中提供法定代表人资格证明书；投标人的法定代表人委托授权代表参加投标，须在投标文件中提供附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书。

法定代表人授权委托书

致杭州市西湖区排灌设施管理服务站：

我               （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工：        （姓名），身份证号码：                            以我方的名义参加杭州市西湖区排灌设施管理服务清水入城净水剂采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年  月  日

授权代表身份证： 复印件粘贴处

投标声明书

致杭州市西湖区排灌设施管理服务站：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我方愿意参加贵方组织的                                    项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标方及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

4、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

投标人一般情况表

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |
| 9 | 作为承包人经历年数 |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |

说明：所有投标人都须填写此表。

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

其他附件（复印件加盖公章）：企业营业执照复印件，项目负责人身份证复印件，涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件复印件，公安局签发的准购证复印件及盐酸进货发票复印件，质量保证及产品使用说明，信用查询记录。

采 购 协 议 书

甲方：杭州市西湖区排灌设施管理服务站

乙方：

签约时间、地点：    年   月   日，杭州市西湖区

甲、乙双方根据杭州市西湖区排灌设施管理服务站清水入城PAC净水剂采购项目公开采购比选的结果，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，在协商一致的基础上，签订本合同。

第一条：采购商品清单及合同价格

| 项目内容 | 数量 （吨） | 单价 （元/吨） | 金额 （万元） | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 饮用水级液态聚合氯化铝（PAC） |  |  |  | 质量符合GB15892-2009国家标准，密度按（1.20±0.08）g/cm3计量 |
| 合 计： |  | 人民币（大写）： |
| 备注：1、甲方发出通知后24小时内按时按指定的量有序足量送到采购方指定的送货点，现场卸货，完成储存。 2、随车携带符合检测规范的取样瓶3只及产品取样检验标签，标签需注明厂家、生产时间、取样时间、质检人，密度，有效物含量等产品信息。 3、以上单价包括将货物运抵甲方指定地点的运费装卸费、保质期内维护费、调试、培训、税费、政策性文件规定等费用。 |

第二条：采购服务期限：合同签订之日起至2021年12月31日止，或供货量结算总价达到15万时服务终止，先到为准。

第三条：质量标准

聚合氯化铝：氧化铝浓度不低于10%（低于10%按不合格处理），按国家标准GB15892-2009生活饮用水标准执行。

聚合氯化铝（PAC）的质量要求为液体优等品(含)以上。根据钱塘江原水水质和具体使用情况，部分指标要根据不同季节和原水水质的水处理情况进行调整。

第四条:质量保证

4.1乙方应按采购文件规定的要求确保合同货物及其质量、规格及技术特征。

4.2乙方提供的成品在储存期内（液体不少于6个月）不能变质（如液体原液水解、结晶体析出等）所购净水剂的质量保修期为一年，质保费用计入总价，质保期间，所有服务由乙方上门进行，不得收取任何费用。

4.3乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费并在7日内完成更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

更换：由乙方承担所发生的全部费用并在7日内完成更换。

退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）并赔偿甲方因此受到的损失。

4.4在甲方水质发生波动时，乙方必须无条件配合调整净水剂，直至甲方水质稳定。使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内无条件到达甲方现场，遇紧急事件，2小时赶到现场并做好应急处置工作。

4.5在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

乙方所使用的聚氯化铝和原材料必须符合合格产品要求，其中所用的盐酸必须是工业合成盐酸，不得使用工业废盐酸（提供公安局签发的准购证复印件及盐酸进货发票复印件）。否则，乙方按该批次货款总值的20%赔偿甲方，造成事故的，依法追究相关责任。

4.6乙方用于制造、储存、运输聚氯化铝的生产线、原料和成品的储存池、槽罐车等应相对独立，混装或混合生产的设施产品在用于饮用水级时，必须处理好残留物。

4.7产品检验方面：

出厂检验：乙方须提供出厂具体批次号并提供与之相对应批次的质量检测报告复印件，其中聚合氯化铝的相对密度、氧化铝、盐基度、水不溶物、pH等五项指标为出厂检验项目，应逐批检验，若供货的批次相同则由生产厂家在交割单上书面标明批次号。

乙方须随车提供质量检测报告复印件交杭州市西湖区排灌设施管理服务站。

4.8计量方式：

液体计量容积法，密度按（1.20±0.08）g/cm3计量，双方可进行复核，以实际到货交付签收为准，每次交货入库量不得少于标称5%。

4.9其他要求：

4.9.1若供货期内国家标准有所更新，则产品必须符合最新标准的要求。

4.9.2净水剂残渣的处理：由生产厂家负责回收处理，并按等量补足。

4.9.3乙方为甲方提供免费技术培训，主要内容为净水剂的基本特性、使用方法、常见问题和紧急情况的处理等，培训地点甲乙双方协调安排。

4.9.4中标人提供的成品在储存期内（液体不少于6个月）不能变质（如液体原液水解、结晶体析出等）。

4.9.5若供货期内国家标准有所更新，则产品必须符合最新标准的要求。

4.9.6净水剂残渣的处理：由生产厂家负责回收处理，并按等量补足。

第五条：供货时间、地点

5.1供货时间：甲方通知乙方供货时，乙方应根据甲方需要的净水剂规格及数量24小时内尽快供应到甲方指定的地点。

当合同约定的供货总量履行完毕前，乙方应提前通知甲方。如发生提供的实际供货量超过中标供货量的，责任由乙方自负，多余量甲方不再另行结算。

5.2供货地点：杭州市西湖区排灌设施管理服务站管理的杭州市西湖区之江地区（四五，白茅湖，四号浦，三阳分站，社井泵站及其他指定地点），供货地点经双方现场查勘确定，每批次净水剂供货地点以甲方通知为准。

第六条：调试与验收

6.1甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

6.2乙方交货前应对净水剂作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，随车带符合检测标准的取样瓶，标签注明产品五项指标，封口由乙方代表签字，以备今后抽检，及甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

6.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。

6.4如发现有重大的质量问题，乙方同意提请国家认可的第三方专业检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，由甲方承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由乙方承担检测费用，同时乙方同意甲方无条件退货并支付给甲方货款总价10％的赔偿金。

6.5乙方在交付货物时还应当交付合同第四条中提及的公安局签发的准购证复印件及盐酸进货发票复印件、检验报告等文件供甲方验收，否则视为乙方交付的货物未通过验收。

第七条：货款的支付

7.1付款方式：乙方履约完成后，凭货物签收单、发票和支付进度表，按实结算。如发生提供的实际供货量总价超过15万的，多余量不再另行结算。

7.2乙方必须提供当地税务机关有效等额的完税发票（普通发票），否则甲方有权拒绝付款。付款按财政政策执行，因服务商未按合同履行或不符合财政资金支付时间要求等原因造成不能及时付款的，采购人不承担责任。

若乙方提供的发票不真实，无效而被税务机关处罚的，乙方及其法定代表人承担由此给甲方造成的全部损失和责任。

第八条：违约责任

8.1乙方逾期交货和提供服务时，除不可抗力外（指战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经双方同意属不可抗力的事故），乙方应向甲方附逾期违约金，自逾期之日起，每日按1000元计收，不足一日按一日计算，最高限度为合同总价的10%，由于乙方原因，发生2次及以上供货延期的，甲方有权终止合同。

8.2质量违约责任：

甲方有权对乙方运到现场的净水剂进行抽查。检测以第三方检测结果为准，如验收不能达到质量功能（性能）标准，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

8.2.1.发生质量违约，乙方负责在验收后一周内将合同商品运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在一个月内不处理（搬走）合同商品，视为乙方放弃该商品，甲方有权自行处置（包括废物处理）。同时，乙方要支付给甲方合同总价的10％作为违约赔偿金。

8.2.2.发现送检样本不符合采购文件要求及国家标准或原料不符合乙方承诺的内容，第一次抽检测试不合格，乙方按该批次货款总值10%向甲方赔偿，并由乙方负责免费更换符合的净水剂。同时甲方对另一批次净水剂进行抽查并送检，连续两次送检产品不符合，乙方按本合同总价的10%赔偿甲方，并终止合同，由此造成水事件的，乙方承担全部责任及产生的一切损失。

第九条：争议解决

本合同未尽事宜由双方协商解决，如协商不成，双方同意将本合同引起的争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十条：合同解除和变更

10.1合同生效后，除不可抗力和双方约定的情形外不得解除和无效变更。若因确需解除或变更合同时，要求变更方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

10.2乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部货物，除承担第七条的违约责任外，甲方可解除合同；

10.3乙方未能按甲方采购文件采购清单及技术条款内规定的要求提供产品，除承担第七条的违约责任外，甲方可解除合同；

10.4变更或解除合同，所造成的损失经责任分析后，由责任方承担。

第十一条：合同生效

11.1合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

11.2本合同未尽事宜，双方在不违背合同及采购文件的原则下协商解决。协商结果以补充合同方式作为合同的附件，与合同具有同等效力。本合同中的赔偿等责任确认后，相关费用在10个工作日内由责任方支付给另一方。

11.4本合同一式伍份，乙方执贰份，甲方执叁份。

11.5下列文件均为合同不可分割部分，遵照相关法律法规文件规定，组成本合同的文件及优先解释顺序，如下：

11.5.1采购合同；

11.5.2采购文件；

11.5.3投标文件；

11.5.4标准、规范及有关技术文件；

11.5.5供货清单与报价表；

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准，且按源文件的同类文件顺序解释。

| 甲方：杭州市西湖区排灌设施管理服务站 （公章） | 乙方： （公章） |
| --- | --- |
| 甲方代表： (签字） | 乙方代表： （签字） |
| 地址：杭州市西湖区双浦镇麦岭沙619号 | 地址： |
| 邮编：310024 | 邮编： |
| 电话：0571-87093977 | 电话： |
| 传真：0571-87093978 | 传真： |
| 开户银行：杭州银行西湖支行 | 开户银行： |
| 帐号：77088100000715-0098 | 帐号： |
| 税号：123301064702708222 | 税号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |